|  | Приложение №1 к Извещению №15 |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| Заместитель Главы Сандовского района | Директор МОУ Сандовская СОШ |
| ______________________ Г.Ю.Носкова | ______________ О.В.Смирнова |
| Стройка: | Замена деревянных оконных блоков на пвх в трехэтажном здании МОУ Сандовская СОШ |
| Объект: | МОУ Сандовская СОШ, адрес: 171750, Тверская область, п.Сандово, ул. Школьная, д.1 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| Сметная стоимость: | 498.543 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.421 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 39.857 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 08.2010 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-012-1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0.936 | 18 076.18 | 16 919 |
| 1. 1. | з000-1002-4 | Рабочие-строители (средний разряд 2.4) | чел.-ч | 188.54 | 176.47344 | 90.470 | 15 966 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 7.24464 | 116.390 | 843 |
| 1. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 7.74 | 7.24464 | 131.65 | 954 |
|  |  |  | (1) |  |  | 116.39 | 843 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93.06% | 15 642 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 59.5% | 10 001 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 42 563 |
| 2. | Е09-06-001-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т конструкций |  | 0.055 | 3 801.83 | 209 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7 |
| 2. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.-ч | 35.553 | 1.955415 | 95.530 | 187 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.217 | 0.011935 | 60.465 | 1 |
| 2. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.00462 | 426.61 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 156.20 | 1 |
| 2. 4. | х03-0404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 7.371 | 0.405405 | 25.77 | 10 |
| 2. 5. | х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.302 | 0.07161 | 3.12 |  |
| 2. 6. | х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.421 | 0.078155 | 58.85 | 5 |
| 2. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.007315 | 407.27 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 2. 8. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.5 | 0.0825 | 25.21 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76.14% | 143 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72.25% | 136 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 488 |
| 3. | Е10-01-034-8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов |  | 0.936 | 338 880.92 | 317 193 |
| 3. 1. | з000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.-ч | 149.16 | 139.61376 | 97.940 | 13 674 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.23 | 3.95928 | 18.160 | 72 |
| 3. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0.66 | 0.61776 | 131.65 | 81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 116.39 | 72 |
| 3. 4. | х33-0208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 13.21 | 12.36456 | 9.01 | 111 |
| 3. 5. | х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 20.35 | 19.0476 | 5.23 | 100 |
| 3. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3.57 | 3.34152 | 407.27 | 1 361 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 3. 7. | с101-1920 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 71 | 66.456 | 176.82 | 11 751 |
| 3. 8. | с101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 41.2 | 38.5632 | 55.11 | 2 125 |
| 3. 9. | с101-9112 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 748.8 | 5.00 | 3 744 |
| 3. 10. | с101-9452 | Лента бутиловая | м | 253 | 236.808 | 53.62 | 12 698 |
| 3. 11. | с101-9453 | Лента бутиловая диффузионная | м | 59 | 55.224 | 53.62 | 2 961 |
| 3. 12. | с101-9454 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 159 | 148.824 | 56.30 | 8 379 |
| 3. 13. | с203-9095-1 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 100 | 93.6 | 2 780.00 | 260 208 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99.83% | 13 723 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 7 361 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 338 277 |
| 4. | Е10-01-035-1 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 пог.м |  | 0.45 | 16 098.65 | 7 244 |
| 4. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.-ч | 21.19 | 9.5355 | 95.530 | 911 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.19 | 0.0855 | 24.503 | 2 |
| 4. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.018 | 131.65 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 116.39 | 2 |
| 4. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0675 | 407.27 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 4. 5. | с101-1920 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56.6 | 25.47 | 176.82 | 4 504 |
| 4. 6. | с101-9112 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 360 | 5.00 | 1 800 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99.83% | 911 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 489 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 644 |
| 5. | С101-9469 | Доски подоконные ПВХ | м |  | 45 | 572.41 | 25 758 |
| 6. | Е15-01-050-4 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки |  | 0.35 | 42 834.45 | 14 992 |
| 6. 1. | з000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.-ч | 166.47 | 58.2645 | 102.760 | 5 987 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.58 | 0.203 | 16.054 | 3 |
| 6. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.028 | 131.65 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 116.39 | 3 |
| 6. 4. | х33-1531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 0.26 | 0.091 | 3.99 |  |
| 6. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.175 | 407.27 | 71 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 6. 6. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.2 | 0.07 | 21.64 | 2 |
| 6. 7. | с101-9155 | Листы облицовочные декоративные | м2 | 105 | 36.75 | 201.50 | 7 405 |
| 6. 8. | с101-9732 | Грунтовка | т | 0.0089 | 0.003115 | 108.03 |  |
| 6. 9. | с113-9045 | Клей | кг | 30 | 10.5 | 145.00 | 1 523 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88.83% | 5 321 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 2 800 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 113 |
| 7. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м | 100 м |  | 0.49 | 10 801.19 | 5 293 |
| 7. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.-ч | 41.41 | 20.2909 | 95.530 | 1 938 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0588 | 77.593 | 5 |
| 7. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0392 | 131.65 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 116.39 | 5 |
| 7. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0196 | 407.27 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 7. 5. | с101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм | т | 0.006 | 0.00294 | 27 533.64 | 81 |
| 7. 6. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.00196 | 58 608.00 | 115 |
| 7. 7. | с101-9351 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.184 | 0.09016 | 34 885.00 | 3 145 |
| 7. 8. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.10976 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78.02% | 1 516 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 263 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 072 |
| 8. | Е09-06-001-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т конструкций |  | 0.055 | 5 695.92 | 313 |
| 8. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.-ч | 50.79 | 2.79345 | 95.530 | 267 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31 | 0.01705 | 60.465 | 1 |
| 8. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0066 | 426.61 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 156.20 | 1 |
| 8. 4. | х03-0404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 10.53 | 0.57915 | 25.77 | 15 |
| 8. 5. | х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.1023 | 3.12 |  |
| 8. 6. | х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.11165 | 58.85 | 7 |
| 8. 7. | х04-1400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 0.14 | 0.0077 | 36.48 |  |
| 8. 8. | х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.41 | 0.02255 | 14.23 |  |
| 8. 9. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.01045 | 407.27 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 8. 10. | с101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000055 | 46 564.50 |  |
| 8. 11. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.5 | 0.0825 | 25.21 | 2 |
| 8. 12. | с101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0.00003 | 0.0000017 | 20 450.34 |  |
| 8. 13. | с101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.0033 | 0.0001815 | 56 063.88 | 10 |
| 8. 14. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000005 | 58 608.00 |  |
| 8. 15. | с101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0.1 | 0.0055 | 84.28 |  |
| 8. 16. | с113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000017 | 62 182.20 | 1 |
| 8. 17. | с113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.000033 | 65 179.20 | 2 |
| 8. 18. | с537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0010285 | 124.20 |  |
| 8. 19. | с542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.02475 | 22.20 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76.14% | 204 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72.25% | 194 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 711 |
| 9. | Х310-1012-1 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т на расстояние до 12 км (класс груза 1) | т |  | 3 | 44.25 | 133 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 133 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 388 054 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 387 532 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 25 758 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.06 - по стр. 1; %=99.83 - по стр. 3, 4; %=88.83 - по стр. 6; %=78.02 - по стр. 7) |  |  |  |  | 37 113 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1; %=53.55 - по стр. 3, 4; %=46.75 - по стр. 6; %=65 - по стр. 7) |  |  |  |  | 21 915 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 446 560 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 522 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 2, 8) |  |  |  |  | 347 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 2, 8) |  |  |  |  | 329 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 198 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 447 758 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 346 217 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 927 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 38 930 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 2 907 |
|  | РАСЧЕТ ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,7 |  |  |  | 0.7 | 26 222 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 |  |  |  | 0.9 | 20 020 |
|  | НДС 18% на материалы |  |  |  | 18 | 62 319 |
|  | НДС 18% на механизмы |  |  |  | 18 | 523 |
|  | НДС 18% на НРс к=0,7 (к=0,183) |  |  |  | 3.294 | 864 |
|  | НДС 18% на СП с к-0,9 (к=0,15) |  |  |  | 2.7 | 541 |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  | 498 543 |