# Приложение №4 к извещению №15

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование объекта | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Окно большое. Эскиз №1 2,040 х 1,720 | 26 |

# Эскиз №1

# 2040

Стеклопакет – двухкамерный 32 мм, теплосберегающее стекло

Цвет – белый

Дополнительные материалы:

Отлив - из оцинкованной стали или алюминиевых сплавов  с олимерным

покрытием, цвет   белый;

Торцевая заглушка - ПВХ, цвет белый;

Подоконник - из цельного профиля ПВХ, толщиной 25 мм под размер, торцы закрыть заглушками, цвет белый;

Откосы - Облицовка внутренних оконных откосов пластиком ПВХ «Сэндвич-панель» и наличником для откосов, цвет белый.

Требования к конструкции окна:

- конструкция зацепов (засовов) и запорных (ответных) планок должна обеспечивать возможность регулировки прилегания створки (полотна) к коробке;

- подвижные детали изделий должны перемещаться без заеданий;

- конструкция разъемных соединений изделий должна исключать возможность их самопроизвольного разъединения после их установки на оконный  блок;

- конструкции изделий должны обеспечивать возможность их замены и регулировки в процессе эксплуатации;

- конструкции изделий должны обеспечивать надежную фиксацию створки, надежное крепление деталей и узлов к створкам (полотнам) и коробкам.

Характеристика и виды выполняемых  работ:

- Демонтаж оконных коробок в каменных стенах.

- Демонтаж подоконников.

- Демонтаж отливов.

- Монтаж  оконных блоков из ПВХ ( поворотно-откидное)

- Установка фурнитуры,москитных сеток

- Утепление откоса пеной монтажной с антигрибковыми добавками и повышенной стойкостью к влаге.

- .Восстановление  штукатурки внутренних поверхностей стен, нарушенных при установке оконных блоков.

- Установка подоконных досок из плит ПВХ в каменных стенах.

- Ремонт штукатурки наружных откосов оконных проемов.

- Устройство отливов.

Погрузка и вывоз мусора

Требования, предъявляемые к качеству товара, работ, услуг, к техническим характеристикам товара, работ, услуг:

- Оконные конструкции должны иметь сертификаты соответствия и выдержанные санитарно-гигиенические нормативы Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ и Госстандарта России.

- Работы по установке должны быть выполнены в соответствии с эскизами оконных блоков, которые будут являться приложением  к муниципальному контракту, а также в соответствии с ГОСТ 24866-99, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30 633-99, ГОСТ 30777-2001, ГОСТ 30971-2002,  ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30973-2002,

СНиП II-3-79 и другими нормативами.

# Text boxes

1720

300