Приложение № 1 к Извещению №20

Спецификация поставляемого товара

Стерилизатор ГК-100-3 или эквивалент - паровой полуавтоматический стерилизатор с вакуумной сушкой предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. Используется в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях.

Количество – 1 штука.

Технические характеристики:

| Объем камеры, дм3 | 100 |
| --- | --- |
| Загрузочный объем камеры, дм3 | 72 |
| Размеры камеры (диаметр х глубина), мм | 400х830 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1220х604х1445 |
| Высота загрузки, мм | 785 |
| 1 режим (toC - мин.- МПа) | 132 – 20 – 0,2 |
| 2 режим (toC - мин.- МПа) | 120 – 45 – 0,11 |
| Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара | 15,87 |
| Напряжение, В | 380 |
| Установочная мощность, кВт | 14 |
| Масса, не более, кг | 180 |

- Указать конкретные технические характеристики на предлагаемый к поставке товар