| Стройка: | МУ "Сандовская ЦРБ" по адресу: Тверская область, пос. Сандово, ул. Софьи Кочуровой,д.10 |
| --- | --- |
| Объект: | Терапевтическое отделение |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |
| на мотаж системы речевого оповещения людей о пожаре |
| Сметная стоимость: | 44.853 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: | 10.196 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 34.348 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.099 | тыс.чел.ч |
| Составлена в текущих ценах на 08.2009 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 1. | Ц10-06-037-12 | Коробка оконечная | 100 шт. |  | 0.06 | 3 160.33 | 190 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 1. 1. | з000-1003-3 | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 24.72 | 1.4832 | 91.21 | 135 |
| 1. 2. | с101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0.006 | 0.00036 | 18 745.02 | 7 |
| 1. 3. | с101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2 | 0.12 | 366.30 | 44 |
| 1. 4. | с113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0.0002 | 0.000012 | 87 135.00 | 1 |
| 1. 5. | С999-9999 | Масса оборудования | т | 0.03 | 0.0018 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 100% | 135 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 88 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 413 |
| 2. | Ц10-08-003-6 | Устройства оптико- (фото) электрические: блок питания и контроля | шт. |  | 1 | 651.61 | 652 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 2. 1. | з000-1004-5 | Рабочие-строители (средний разряд 4.5) | чел.ч | 5.76 | 5.76 | 106.35 | 613 |
| 2. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.174 | 0.174 | 13.22 | 2 |
| 2. 3. | с101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.00002 | 0.00002 | 7 714.50 |  |
| 2. 4. | с101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0038 | 0.0038 | 105.67 |  |
| 2. 5. | с101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.4 | 0.4 | 41.50 | 17 |
| 2. 6. | с522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.038 | 0.038 | 469.20 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 490 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 368 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 510 |
| 3. | Ц08-02-409-1 | Кабель канал 15х10 | 100 м |  | 0.7 | 8 439.93 | 5 908 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 3. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 23.8 | 16.66 | 96.75 | 1 612 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16.02 | 11.214 | 122.71 | 1 376 |
| 3. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.11 | 0.077 | 403.73 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.64 | 11 |
| 3. 4. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.ч | 15.8 | 11.06 | 167.52 | 1 853 |
|  |  |  | (1) |  |  | 123.42 | 1 365 |
| 3. 5. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2.7 | 1.89 | 29.08 | 55 |
| 3. 6. | х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4.84 | 3.388 | 5.23 | 18 |
| 3. 7. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.11 | 0.077 | 461.16 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 3. 8. | с101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0.0021 | 0.00147 | 27 938.13 | 41 |
| 3. 9. | с101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.96 | 0.672 | 52.33 | 35 |
| 3. 10. | с101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13.4 | 9.38 | 18.91 | 177 |
| 3. 11. | с101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13.4 | 9.38 | 27.00 | 253 |
| 3. 12. | с113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.14 | 79.19 | 11 |
| 3. 13. | с500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 | 0.7 | 69.60 | 49 |
| 3. 14. | с500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6.7 | 4.69 | 11.43 | 54 |
| 3. 15. | с500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 | 12.6 | 3.95 | 50 |
| 3. 16. | с500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1.8 | 1.26 | 169.62 | 214 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 839 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 942 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 689 |
| 4. | Ц08-02-399-1 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 | 100 м |  | 1 | 932.27 | 932 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 4. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 3.52 | 3.52 | 96.75 | 341 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.58 | 1.58 | 122.77 | 194 |
| 4. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.01 | 0.01 | 403.73 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.64 | 1 |
| 4. 4. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.ч | 1.56 | 1.56 | 167.52 | 261 |
|  |  |  | (1) |  |  | 123.42 | 193 |
| 4. 5. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.01 | 0.01 | 461.16 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 4. 6. | с101-9852 | Краска | кг | 0.05 | 0.05 | 44.88 | 2 |
| 4. 7. | с500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.02 | 0.02 | 81.49 | 2 |
| 4. 8. | с500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.05 | 0.05 | 116.12 | 6 |
| 4. 9. | с500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0.05 | 0.05 | 354.71 | 18 |
| 4. 10. | с500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0.26 | 0.26 | 101.33 | 26 |
| 4. 11. | с500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0.1 | 0.1 | 557.15 | 56 |
| 4. 12. | с544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.16 | 0.16 | 76.22 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 508 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 348 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 788 |
| 5. | Ц10-04-100-6 | Аппаратура настольная, масса, до, кг: 20 | шт. |  | 1 | 827.90 | 828 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 5. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 7 | 7 | 98.96 | 693 |
| 5. 2. | с101-2073 | Нитки суровые | кг | 0.002 | 0.002 | 516.15 | 1 |
| 5. 3. | с507-1022 | Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированного хлопчатобумажной пряжи из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2 | 1000 м | 0.06 | 0.06 | 2 027.02 | 122 |
| 5. 4. | с522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.012 | 0.012 | 469.20 | 6 |
| 5. 5. | с544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.006 | 0.006 | 76.22 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 638 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 450 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 916 |
| 6. | Ц10-04-101-7 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт. |  | 10 | 228.61 | 2 286 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 6. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 2 | 20 | 93.42 | 1 868 |
| 6. 2. | с110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0.011 | 0.11 | 1 670.68 | 184 |
| 6. 3. | с507-0925 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 1000 м | 0.005 | 0.05 | 4 052.75 | 203 |
| 6. 4. | с544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.015 | 0.15 | 76.22 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 1 719 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 214 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 219 |
| 7. | Ц08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. |  | 0.07 | 14 097.76 | 987 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 7. 1. | з000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 98.2 | 6.874 | 101.92 | 701 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2.24 | 0.1568 | 71.82 | 11 |
| 7. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 1.12 | 0.0784 | 403.73 | 32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.64 | 11 |
| 7. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25.6 | 1.792 | 29.08 | 52 |
| 7. 5. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1.12 | 0.0784 | 461.16 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 7. 6. | с101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 4.08 | 0.2856 | 366.30 | 105 |
| 7. 7. | с507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0.00153 | 0.0001071 | 391 642.88 | 42 |
| 7. 8. | с544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.21 | 0.0147 | 76.22 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 676 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 463 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 126 |
| 8. | Ц08-01-081-1 | Оповещатель | шт. |  | 17 | 156.10 | 2 654 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 8. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 1.13 | 19.21 | 98.96 | 1 901 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.08 | 1.36 | 71.82 | 98 |
| 8. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.04 | 0.68 | 403.73 | 275 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.64 | 98 |
| 8. 4. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.04 | 0.68 | 461.16 | 314 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 8. 5. | с101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.06 | 1.02 | 56.07 | 57 |
| 8. 6. | с500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0.02 | 0.34 | 19.08 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 899 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 299 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 852 |
| 9. | Ц08-03-591-8 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.1 | 5 346.47 | 535 |
|  |  | Начисления: Н11= 5 |
| 9. 1. | з000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 43.2 | 4.32 | 101.92 | 440 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.08 | 0.008 | 71.82 | 1 |
| 9. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.04 | 0.004 | 403.73 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.64 | 1 |
| 9. 4. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 6.4 | 0.64 | 13.22 | 8 |
| 9. 5. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.04 | 0.004 | 461.16 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 9. 6. | с101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0.00016 | 0.000016 | 44 133.60 | 1 |
| 9. 7. | с101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0003 | 0.00003 | 44 133.60 | 1 |
| 9. 8. | с101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1.02 | 0.102 | 366.30 | 37 |
| 9. 9. | с500-9126 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 1.03 | 0.103 | 366.30 | 38 |
| 9. 10. | с544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.11 | 0.011 | 76.22 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 419 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 287 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 241 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 14 972 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 972 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2; %=95 - по стр. 3, 4, 7-9; %=92 - по стр. 5, 6) |  |  |  |  | 9 323 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3-9; %=60 - по стр. 2) |  |  |  |  | 6 459 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 30 754 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 30 754 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 2 004 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 1 680 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 2 984 |
|  | РАСЧЕТ ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,7 |  |  |  | 0.7 | 6 526 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 |  |  |  | 0.9 | 5 813 |
|  | НДС 18% на материалы |  |  |  | 18 | 361 |
|  | НДС 18% на механизмы |  |  |  | 18 | 537 |
|  | НДС 18% на НРс к=0,7 (к=0,183) |  |  |  | 3.294 | 215 |
|  | НДС 18% на СП с к-0,9 (к=0,15) |  |  |  | 2.7 | 157 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  | 28 581 |
|  | Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ |
| 10. | С549-0871 | Оповещатели. "КОП-Выход" 12В | шт. |  | 7 | 282.20 | 1 975 |
| 11. | С512-0017 | Коробка коммутационная Ук-2П | шт. |  | 6 | 10.34 | 62 |
| 12. | С507-2021 | Провод многожильный медный сетевой. ШВВП 2х0,75 | м |  | 5 | 7.52 | 38 |
| 13. | С507-2001 | Провода с однопроводными жилами для датчиков и сигнализации марки КПСВВ 1х2х0,5 | м |  | 95 | 6.08 | 578 |
| 14. | С500-9714-90052 | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм | м |  | 70 | 9.41 | 659 |
| 15. | С500-9013-90001 | Розетка штепсельная открытой установки | шт. |  | 10 | 28.22 | 282 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 3 594 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 3 594 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 3 594 |
|  | НДС 18% на материалы |  |  |  | 18 | 647 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  | 4 241 |
|  | Раздел 3. ОБОРУДОВАHИЕ |
| 16. | С549-0831 | Аккумулятор 7 А-ч | шт. |  | 1 | 400.42 | 400 |
| 17. | С549-1 | Блок питания ББП-20 | шт. |  | 1 | 845.34 | 845 |
| 18. | С549-0869 | Оповещатели. "Маячок" | шт. |  | 17 | 222.46 | 3 782 |
| 19. | С549-2 | Блок речевого оповещения "Орфей" | шт. |  | 1 | 2 268.17 | 2 268 |
| 20. | С549-3 | Громкоговорители "Орфей-МА" | шт. |  | 10 | 290.08 | 2 901 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 10 196 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 10 196 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 10 196 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 10 196 |
|  | НДС 18% на материалы |  |  |  | 18 | 1 835 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  | 12 031 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 28 762 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 10 196 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  | 10 196 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 566 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 1 619 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2; %=95 - по стр. 3, 4, 7-9; %=92 - по стр. 5, 6) |  |  |  |  | 9 323 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3-9; %=60 - по стр. 2) |  |  |  |  | 6 459 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 34 348 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 44 544 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 15 794 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 1 680 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 2 984 |
|  | РАСЧЕТ ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,7 |  |  |  | 0.7 | 6 526 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 |  |  |  | 0.9 | 5 813 |
|  | НДС 18% на материалы |  |  |  | 18 | 2 843 |
|  | НДС 18% на механизмы |  |  |  | 18 | 537 |
|  | НДС 18% на НРс к=0,7 (к=0,183) |  |  |  | 3.294 | 215 |
|  | НДС 18% на СП с к-0,9 (к=0,15) |  |  |  | 2.7 | 157 |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ УПР.СХЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  | 44 853 |

| Составил: | Туманова Ю.Г. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Лебедева Ю.Б. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |