ООО "ТИТАН–ПРОЕКТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

материалы по обоснованию 
Генерального плана

ТОПОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения САНДОВСКОГО районА применительно к населенным пунктам БЕРЕЗЬЕ, СТАРОЕ САНДОВО, ст. топорово

ОМГП 1 – ПЗ – 001

г.Тверь, 2016 г.

ООО "ТИТАН–ПРОЕКТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

материалы по обоснованию 
Генерального плана

ТОПОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения САНДОВСКОГО районА применительно к населенным пунктам БЕРЕЗЬЕ, СТАРОЕ САНДОВО, ст. топорово

ОМГП 1 – ПЗ – 001

| ЗАКАЗЧИК: | Администрация Топоровского сельского поселения Сандовского района Тверской области |
| --- | --- |
| Генпроектировщик: ООО «ТИТАН-ПРОЕКТ» |
| Директор | А.И. Проненков |
| Руководитель топографо-геодезического отдела | А.А. Поярков |

г.Тверь, 2016 г.

Состав проекта

| Шифр документа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП 1 – ПЗ – 001 | Положение о территориальном планировании Топоровского сельского поселения Сандовского района Тверской области применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово |  |
| ГП 1 – КМ – 001 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | М 1:2 000 |
| ГП 1 – КМ – 002 | Карта границ населенных пунктов | М 1:2 000 |
| ГП 1 – КМ – 003 | Карта функциональных зон | М 1:2 000 |
|  | Материалы по обоснованию |  |
| ОМГП 1 – ПЗ – 001 | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Топоровского сельского поселения Сандовского района Тверской области применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово |  |
| ОМГП 1 – КМ – 001 | Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС | М 1:2 000 |

Содержание

1.	Основные положения создания генерального плана	6

1.1.	Общие положения	6

1.2.	Цели, задачи, принципы и результаты создания Генерального плана поселения применительно населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово	8

2.	Общие сведения о Сандовском районе, Топоровском сельском поселении и населенных пунктах Березье, Старое Сандово, ст. Топорово	9

2.1.	История освоения территории	12

3.	Природные ресурсы Поселения применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово.	14

3.1.	Климат	14

3.2.	Рельеф и инженерно-геологические условия	15

3.3.	Гидрография	17

3.4.	Полезные ископаемые	18

3.5.	Почвенный покров	20

3.6.	Растительность	20

3.7.	Животный мир	21

4. Административные границы Поселения и границы населенных пунктов Березье, Старое Сандово, ст. Топорово.	22

5. Население и трудовые ресурсы Поселения применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово.	23

6. Инженерная инфраструктура	26

6.1.	Водоснабжение	26

6.2.	Водоотведение	26

6.3.	Теплоснабжение	27

6.4.	Газоснабжение	27

6.5.	Электроснабжение	27

6.6.	Связь	28

6.7.	Утилизация отходов	28

7. Дорожно-транспортная инфраструктура	30

7.1.	Интеграция транспортной инфраструктуры Поселения в транспортную инфраструктуру Района	30

7.2.	Транспортная сеть и инфраструктура Поселения	31

7.3.	Автодороги	31

7.4.	Железные дороги	32

7.5.	Магистральные инженерные сети	33

8. Социальная инфраструктура	34

8.1.	Медицинские учреждения	34

8.2.	Сфера  образования	34

8.3.	Торговля и бытовое обслуживание	34

8.4.	Учреждения культуры	34

8.5.	Объекты культа, кладбища	34

8.6.	Спортивные объекты	35

9. Земельный фонд и ограничения использования территории Поселения применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово.	36

Ограничения использования земельного фонда Поселения применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово.	36

10.	Экономика поселения	40

10.1.	Промышленность	40

10.2.	Сельское хозяйство	40

10.3.	Лесное хозяйство	40

10.4.	Туризм и рекреация	42

11. Экологическая оценка территории	43

12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение пожарной безопасности территории	44

12.1.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории	44

12.2.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию	46

12.3.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	47

12.4.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	48

13. Функциональное зонирование территории Поселения применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово.	49

13.1. Функциональные зоны Поселения применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово.	50

13.1.1.	Жилые зоны	50

13.1.2. Зоны рекреационного назначения	51

13.1.3. Общественно-деловая зона	51

13.1.4. Зона производственного использования	51

13.1.5. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	52

13.1.6. Охранная зона	52

13.1.7. Зона специального назначения	52

13.1.8. Зона территорий объектов культурного наследия	52

Приложения	53

1.	Баланс территорий населенных пунктов Березье, Старое Сандово, ст. Топорово	53

2. Перечень сокращений	55

# Основные положения создания генерального плана

# Общие положения

Генеральный план Топоровского сельского поселения Сандовского района Тверской области применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом Тверской области от 24.07.2012 N 77-ЗО (ред. от 13.07.2015) "О градостроительной деятельности на территории Тверской области".

Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Материалы генерального плана Топоровского сельского поселения Сандовского района Тверской области применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово сформированы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса.

Основанием для разработки генерального плана Топоровского сельского поселения Сандовского района Тверской области применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово муниципальный контракт № 1 - ГП  от "11"  января  2016г., заключенный между ООО "ТИТАН-ПРОЕКТ" и администрацией Топоровского сельского поселения Сандовского района Тверской области.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Мероприятия по территориальному планированию в генеральном плане Топоровского сельского поселения Сандовского района Тверской области применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово по последовательности их выполнения разделены на два проектных этапа:

I этап 	– до 2021 года – 1 очередь

II этап 	– с 2021 года до 2036 года – расчетный срок.

При разработке Генерального плана Топоровского сельского поселения Сандовского района Тверской области применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово были использованы следующие  материалы:

- Схема территориального планирования Тверской области, 2012 год (утверждена постановлением Правительства Тверской области № 806-пп от 25.12.2012);

- Схема территориального планирования Сандовского района Тверской области (утверждена Решением Собрания депутатов Сандовского района № 3 от 28.03.2011);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области, 2012 год (утверждены и введены в действие постановлением Администрации Тверской области «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования Тверской области » № 283-па от 14.06.2011);

- Программы комплексного социально-экономического развития Сандовского района.

Генеральный план применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово Топоровского сельского поселения Сандовского района Тверской области разработан с использованием ортофотопланов 2006 года М 1:2000, предоставленных Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.

Программы комплексного социально-экономического развития Сандовского района:

1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Сандовского района Тверской области на 2014-2019 годы»;

2. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры МО Сандовский район Тверской области на 2014-2019 годы»;

3. Муниципальная программа «Содействие развитию сельского хозяйства Сандовского района Тверской области на 2014-2019 годы»;

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Сандовский район» на 2014-2019 годы»;

5. Муниципальная программа «Содействие временной занятости населения Сандовского района на 2014-2019 годы»;

6. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики Сандовского района на 2014-2019 годы»;

7. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Сандовском районе на 2014-2019 годы»;

8. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления и развития гражданского общества Сандовского района Тверской области на 2014-2019 годы»;

9. Муниципальная программа «По капитальному, текущему ремонтам и содержанию муниципального жилого фонда Сандовского района Тверской области на 2014-2019 годы»;

10. Муниципальная программа «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования «Сандовский район» Тверской области на 2014-2019 годы»;

11. Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства п.Сандово Сандовского района Тверской области на 2014-2019 годы»;

12. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» на 2014-2019 годы»;

13. Муниципальная программа «Развитие социальной политики в Сандовском районе Тверской области на 2014-2019 годы»;

14. Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими  средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Сандовском  районе»  на 2014-2019 годы»;

15. Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений в Сандовском районе Тверской области» на 2014-2019 годы»;

16. Муниципальная  программа «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Сандовском районе Тверской области» на 2014-2019 годы»;

17. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения  в муниципальном образовании «Сандовский район»  Тверской области  на 2015-2020 годы».

# Цели, задачи, принципы и результаты создания Генерального плана поселения применительно населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово

В соответствии с техническим заданием на подготовку проекта "Генеральный план Топоровского сельского поселения Сандовского района Тверской области применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово" (Приложение 2 к муниципальному контракту), целью подготовки проекта является планирование устойчивого социально-экономического развития сельского поселения методами территориального планирования на основе рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, охраны природы, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного воздействия, повышение эффективности управления территорией поселения.

Генеральный план разрабатывается для решения следующих задач:

- установления функционального зонирования территории;

- утверждения границ населенных пунктов Березье, Старое Сандово, ст. Топорово;

-определение границ территорий планируемого размещения объектов капитального строительства.

В соответствии с целями и задачами, разработка Генерального плана поселения проводится в рамках нескольких основных принципов:

- принцип комплексного развития, который предусматривает взаимосвязанное развитие поселения с другими прилегающими территориями;

- принцип природно-исторического развития, который предусматривает формирование проектных предложений, исходя из характерных особенностей ландшафта и истории освоения территории;

- принцип сохранения социально-экономической многоукладности общества   предусматривает разработку стратегий социально-экономического развития территорий на основе сбалансированного сосуществования форм и объектов традиционного, индустриального и постиндустриального общества.

- принцип использования современных технологий предусматривает разработку проектов в оболочке геоинформационной системы (далее ГИС), которая позволяет эффективно связывать разнообразную информацию с конкретной территорией и периодом времени;

- принцип публичности разработки предусматривает обсуждение проекта с общественностью и в средствах массовой информации.

Результатом создания Генерального плана поселения является комплект документов и электронных материалов, который позволяет:

- оперативно и эффективно управлять территорией;

- вести мониторинг и планировать развитие территории за счет использования возможностей геоинформационных систем;

- эффективно обмениваться информацией в системе государственного управления и отчетности;

- использовать информацию о поселении для размещения в средствах массовой информации для привлечения инвестиций.

# Общие сведения о Сандовском районе, Топоровском сельском поселении и населенных пунктах Березье, Старое Сандово, ст. Топорово

Сандовский район расположен в северной части Тверской области. Граничит на севере с Пестовским районом Новгородской области и Устюженским районом Вологодской области, а также на западе с Лесным районом, на востоке с Весьегонским районом, на юге с Молоковским и Максатихинским районами Тверской области (рис. 2.1).

Центром Сандовского района является поселок Сандово.

Муниципальное образование  "Сандовский район Тверской области" включает в себя 1 городское поселение – поселок Сандово и 4 сельских поселения (рис. 2.2).

Число сельских населенных пунктов в районе – 215.

| Муниципальное образование | Адреса администраций муниципальных образований |
| --- | --- |
| поселок Сандово | 171750, Тверская область, п.Сандово |
| Большемалинское сельское | 171761,Тверская область, Сандовский район, д.Большое Малинское |
| Лукинское сельское | 171765, Тверская область, Сандовский район, село Лукино |
| Соболинское сельское | 171758, Тверская область, Сандовский район, д.Соболины |
| Топоровское сельское | Тверская область Сандовский район станция Топорово |

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (далее Тверьоблстат), на начало 2015 года в Сандовском районе постоянно проживало 5918  человек. Из них доля мужского населения составляет 45,44%. Доля сельского населения района  составляет 44,37%.

Территория района занимает площадь равную 160300 га.

Климат района умеренно-континентальный. Зима умеренно-мягкая, достаточно снежная. Лето умеренно-прохладное, влажное. В районе преобладают ветры западного направления.

Сандовский район расположен в бассейне реки Волги. Основные реки - Молога, Ратыня, Мелеча, Реня. Западная, центральная и южная части района расположены в бассейне реки Мологи, протекающей по западной границе Сандовского района с Лесным районом. Через район протекает много небольших рек и ручьев.

Природные ресурсы района:  лес, торф, песчано-гравийные смеси.

В Сандовском районе количество организаций, зарегистрированных в Статрегистре России, по состоянию на 2008 год составляло 199 шт.

Сельское хозяйство Сандовского района представлено растениеводством и скотоводством.

Современное развитие внешних и внутренних транспортных связей района удовлетворительное.

По территории района с юго-запада на северо-восток проходит железная дорога Сонково — Кабожа (участок Овинище II — Пестово), протяженность железнодорожного пути — примерно 45 километров, станции на территории района — Топорово, Дынино, Сандово, Подмошва.

Среди автомобильных дорог, проходящих по территории Сандовского района, наибольшую значимость имеет автодорога 1 класса регионального значения «Устюжна - Сандово - Молоково - Хабоцкое» протяженностью 36 км.

С экологической точки зрения Сандовский район достаточно благоприятен для проживания.

Топоровское сельское поселение (далее Поселение) - муниципальное образование в составе Сандовского района  Тверской области. Административный центр — станция Топорово. Территория поселения занимает площадь равную 42680 га.

Топоровское сельское поселение находится в юго-восточной части Сандовского района. Граничит:

- на севере — с Весьегонским районом, Любегощинское СП

- на востоке — с Весьегонским районом, Кесемское СП

- на юге — с Молоковским районом: Делединское СП,       Молоковское СП и Ахматовское СП

- на юго-западе — с Большемалинским СП

- на северо-западе — с Соболинским СП

Главные реки — Реня,  Мелеча, Белая.

Число населенных пунктов в Топоровском сельском поселении – 69.

В соответствии с данными Тверьоблстата, на начало 2015 года в Топоровском сельском поселении постоянно проживало 638  человек.

Рисунок 2.1. Схема существующих  границ Сандовского района

Рисунок 2.2. Схема административного деления Сандовского района

Деревня Березье.

Деревня Березье входит в состав Топоровского сельского поселения.

Деревня расположена в 210 км к северу от административного центра Тверской области г. Тверь, в 28 километрах к юго-востоку от поселка Сандово, по территории населенного пункта проходит дорога 1 класса регионального значения «Устюжна - Сандово - Молоково - Хабоцкое».

Население д. Березье по переписи 2010 года — 97 человек, 42 мужчины и 55 женщин.

Село Старое Сандово.

Село Старое Сандово входит в состав Топоровского сельского поселения.

Село расположено в 230 км к северу от административного центра Тверской области г. Тверь, в 16 километрах к северо-востоку от поселка Сандово, по территории населенного пункта проходит дорога 1 класса регионального значения «Устюжна - Сандово - Молоково - Хабоцкое».

Население с. Старое Сандово по переписи 2010 года — 151 человек, 69 мужчин и 82 женщины.

Станция Топорово.

Станция Топорово расположена в 210 км к северу от административного центра Тверской области г. Тверь, в 26 километрах к юго-востоку от поселка Сандово, в 5,3 км от дороги 1 класса регионального значения «Устюжна - Сандово - Молоково - Хабоцкое». По территории населенного пункта проходит железнодорожная ветка Октябрьской железной дороги Волховстроевского направления, по которому имеется поезд, следующий по маршруту «Санкт-Петербург - Сонково».

Население ст. Топорово по переписи 2010 года — 154 человека, 67 мужчин и 87 женщин.

# История освоения территории

По своему территориальному и географическому положению Сандовский район относится к бассейну Верхней Волги. Археологические исследования, проводимые в разное время и в разных местах Верхневолжья, позволяют сделать вывод, что человек поселился на территории современного Района вслед за отступившим ледником, т.е. 10-15 тыс. лет назад.  Непосредственно на территории Района крупные археологические раскопки не проводились, но раскопки на соседних, сопряженных территориях позволяют судить, что люди здесь жили и трудились еще во времена нового каменного века (неолита) в VII-V тысячелетиях до н.э.

Следов самого раннего заселения мало, в силу того, что население древнейших времен было крайне малочисленным.

Территория Района в раннем средневековье входила в состав Бежецкой пятины Новгородской земли и Бежецкого верха, в конце XV века вошла в состав Московского государства. В княжении Василия Темного (1425-1462 г.г.) значительная часть этих земель была пожалована польскому вельможе Станиславу Мелецкому, перешедшему на московскую службу и принявшему православие. Сандово впервые упомянуто в письменных источниках в 1500 году, как вклад В.А. Неледенского, одного из потомков Мелецкого, в Антониев Сандовский монастырь: "В том селе Сандово крестьянских и бобыльских 7 дворов".

В начале 1918 после длительной борьбы в Поселении была установлена Советская власть. В 1924 возникла Сандовская волость, куда вошли Залужская, Щербовская и Арханская волости. С мая 1924 года Сандово стало центром Сандовской волости. В августе 1929 из Сандовской, Лукинской и Топалковской волостей был образован Сандовский район, который в составе Бежецкого округа входил в Московскую область. В 1932 году районный центр из села Сандово был перенесен в деревню Орудово при железнодорожной станции "Сандово", а село Сандово было переименовано в Старое Сандово.  С 1935 года Сандовский район входит в состав Калининской области.  В феврале 1963 года Сандовский район был присоединен к Весьегонскому району, но в январе 1965 года восстановлен.   С 1967 года районный центр Сандово стал поселком городского типа.

В годы Отечественный войны Район оказался в тылу. Более 8500 жителей Района воевали на фронтах с немецко-фашистскими захватчиками.

На территории Сандовского района расположены объекты культурного наследия, среди которых имеются памятники археологии, архитектуры, истории.

Памятники архитектуры представлены памятниками церковной архитектуры XVII-XIX в.в.: церквями и часовнями, которые являются объектами культурного наследия регионального и местного значения, а также выявленными объектами культурного наследия.

В XVI—XVII вв. территория Топоровского поселения входила в Бежецкий Верх. С XVIII века территория поселения входила:

в 1708—1727 гг. в Санкт-Петербургскую (Ингерманляндскую 1708—1710 гг.) губернию, Углицкую провинцию,

в 1727—1775 гг. в Московскую губернию, Углицкую провинцию,

в 1766 г. Бежецкий Верх переименован в Бежецкий уезд,

в 1775—1778 гг. в Тверское наместничество, Бежецкий уезд,

в 1778—1796 гг. в Тверское наместничество, Весьегонский уезд,

в 1796—1929 гг. в Тверскую губернию, Весьегонский уезд,

в 1929—1935 гг. в Московскую область, Сандовский район,

в 1935—1963 гг. в Калининскую область, Сандовский район,

в 1963—1965 гг. в Калининскую область, Весьегонский район,

в 1965—1990 гг. в Калининскую область, Сандовский район,

с 1990 в Тверскую область, Сандовский район.

В XIX — начале XX века деревни поселения относились к Арханской, Залужской, Щербовской и Чистинской волостям Весьегонского уезда.

В 1940 году на территории поселения находилось 11 сельсоветов Сандовского района: Арханский, Березский, Болотский, Б.Раменский, Вяжищинский, Залужской, Растороповский, Русско-Васильковский, Сандовский, Соснинский, Устровский.

В 1994—2005 годах на территории объединённого Топоровского сельского поселения располагались Топоровский, Вокшинский, Старосандовский и Устровский сельские округа.

Топоровское сельское  поселение образовано первоначально в 2005 году. 21 марта 2013 года принят закон Тверской области об объединении Топоровского и Старосандовского сельских поселений, границы вновь образованного Топоровского сельского поселения совпадают с границами Топоровского и Старосандовского сельских поселений, исключая границы их совместного примыкания, и охватывают по площади территории соответствующих преобразуемых муниципальных образований.

# Природные ресурсы Поселения применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово.

# Климат

Территория Сандовского района характеризуется следующими показателями: абсолютный годовой минимум температуры воздуха  –48°С, а абсолютный максимум  +35°С.

В таблице 3.1. представлены средние температуры воздуха в Районе.

Таблица 3.1. Климатические характеристики Района

| Декады | Месяцы | Средняя годовая |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | -10,6 | -10,3 | -7,5 | -0,1 | 8,5 | 13,4 | 16,8 | 16,4 | 11,2 | 5,3 | -1,2 | -7,1 | 2,9 |
| 2 | -10,7 | -9,8 | -5,5 | 2,4 | 10,6 | 14,5 | 17,7 | 15,0 | 9,6 | -3,1 | -8,5 | -8,5 |  |
| 3 | -10,7 | -9,1 | -3,0 | 5,2 | 12,2 | 15,7 | 17,7 | 13,2 | 7,5 | 1,2 | -5,0 | -9,9 |  |

Большое значение имеют данные перехода среднесуточных температур через 0°С, 5°С, 10°С, 15 °С. Наступление периода со среднесуточными температурами выше 0°С весной указывает на конец зимы и близость времени освобождения полей от снега, и оттаивание верхних слоев почвы. В Районе этот переход осуществляется 5 апреля, обратный же переход к отрицательным температурам 31 октября. Таким образом, период с положительными температурами составляет 182 дней. С наступлением периода со среднесуточной температурой выше +5°С связана "спелость" почвы, ее мягкопластичное состояние (почва не заплывает, не прилипает), что обуславливает начало полевых работ и вегетацию большинства растений,  продолжительность этого периода может служить показателем общей продолжительности вегетационного периода. Переход через температуру +5°С осуществляется 24 апреля, обратный переход 7 октября. Таким образом, вегетационный период составляет в районе 166 дней.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше +10°С может служить показателем теплообеспеченности большинства с/х культур. Продолжительность этого периода 125 дней. Дата перехода среднесуточной температуры через +10°С - 11 мая, обратный переход – 13 сентября. Сумма температур воздуха за период с устойчивой температурой выше +10°С равна 1850°С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше +15°С длится 57 дней. Дата перехода температур через +15°С – 19 июня, обратный переход – 15 августа. Последние заморозки весной приходятся на 18 мая, первые заморозки осенью – на 22 сентября. Продолжительность безморозного периода составляет 126 дней. Частота и интенсивность заморозков зависит от рельефа местности и свойств почвы, т.к. на вершинах и верхних частях склонов весенние заморозки прекращаются раньше на 5-10 дней, а осенние заморозки наступают позже на 5-10 дней по сравнению с открытым ровным полем. В долинах при слабоволнистом рельефе весенние заморозки кончаются позднее на 3 дня, а осенние наступает раньше на 6 дней. Количество осадков, выпадающих в Районе за год, составляет 600-650 мм в том числе:

- весной (апрель, май) – 75 мм;

- летом (июнь, июль, август) – 245 мм;

- осенью (сентябрь, октябрь) – 123 мм;

- зимой (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март) – 157 мм.

Осадки неравномерно распределяются по месяцам. Особенно богат дождями июль, когда осадки носят часто ливневой характер.

Количество дней со снежным покровом – 185 дней. Средняя высота снежного покрова 45-50 см. Высота снежного покрова составляет около 40 см и гарантирует сохранение посевов даже при температуре –30°С. Неровный холмистый рельеф способствует неравномерному залеганию снега, и наиболее глубокому промерзанию почвы на возвышенностях. Средняя дата схода снежного покрова – 11 апреля, самая ранняя – 15 марта.

Преобладающими направлениями ветров являются южное и северо-западное. Воздушные западные течения приносят много влаги, оказывают смягчающее влияние на климат.

Климатические условия Поселения благоприятны для возделывания зерновых, льна, картофеля и других культур.

# Рельеф и инженерно-геологические условия

Рельеф и инженерно-геологические условия

Территория Сандовского района характеризуется холмисто-равнинным рельефом. Западная и юго-западная части района входят в пределы Средне-Моложской зандровой низины. Для неё свойственен мелкохолмистый и бугристый рельеф. На поверхности ее много песчаных невысоких (1-4 м) бугров, разбросанных беспорядочно и местами резко выделяющихся на местности. Сложена Средне-Моложская низина слоистыми песками с  гравием. Кое-где среди плоской песчаной равнины выступают невысокие моренные холмы высотой не более 20 м. Общая амплитуда высот Моложской низины 135-115 м. Общий уклон низины направлен на север. Мелкие холмы перемежаются лощинами или крупными низинами большей частью заболоченными. В этой части района отмечены большие площади болотных и подзолисто-болотных почв.

Остальная наибольшая часть территории района расположена в пределах Восточно-Калининской возвышенности. Возникла Восточно-Калининская возвышенность в результате поднятия коренных пород (пермских, меловых) и, частично вследствие накопления моренных отложений. Вся возвышенность покрыта лессовидными суглинками, местами перемежающимися с моренными породами. Проходящие здесь отроги Овинищенской возвышенности носят характер приподнятой плоской равнины, высота ее не превышает 250 м. На территории района отроги Овинищенской возвышенности проходят в междуречье Мелечи и Рени. С юга в междуречье Мелечи и Малины на северо-восток, проходит Покров-Коноплянинская моренная гряда, которая в пределах Сандовского района распадается на холмы и озовые песчаные гряды. Высота гряды достигает 230 м. Холмы и гряды имеют крутые склоны. Много в этой части лощин, котловинообразных понижений.

Средняя высота Восточно-Калининской возвышенности в Сандовском районе 
200-230 м. Возвышенность постепенно переходит на западе в Моложскую мелкохолмистую низменность, а на востоке – в слабоволнистую Молого-Шекснинскую низменность.

В виду того, что моренные холмы в районе имеют преимущественно сильно сглаженные и выровненные вершины и пологие склоны, процессы эрозии здесь не выражены или выражены очень слабо. Механизированная обработка с/х угодий возможна повсеместно.

Рельеф нп Березье пологий с уклоном в сторону руч. Ростошня, ст. Топорово пологохолмистый, в с. Старое Сандово преобладает холмистый рельеф.

По карте инженерно-геологического районирования территории Тверской области по сложности условий освоения (рис.3.2) видно, что северная часть района имеет незначительные трудности при инженерно-геологическом освоении, а южная часть – средние трудности. В южной части встречаются участки, где наблюдаются повышенные трудности при инженерно-геологическом освоении.

Как видно из карты, восточная часть Топоровского сельского поселения и территории населенных пунктов Березье, Старое Сандово и ст. Топорово находятся в зоне незначительной трудности при инженерно-геологическом освоении (рис.3.2).

Рисунок 3.2. Карта инженерно-геологического районирования территории Тверской области по сложности освоения

# Гидрография

Гидрографическая сеть на территории района наиболее развита в бассейне реки Молога. Большое количество осадков и низинный характер рельефа обусловили обилие речек различной величины.

Река Молога в пределах района протекает на небольшом расстоянии. Здесь она принимает в свое русло речки Ратыню и Улуку с их притоками. На востоке области у г.Весьегонска р.Молога образует один из заливов Рыбинского водохранилища. Сюда впадает р.Реня с притоком р.Радуга, протекающими в восточной части района.

В бассейне р.Молога речки Улука, Ратыня, Саванка, Мелеча и другие имеют очень замедленный сток и нередко врезаны в коренные породы. Они не имеют выраженных пойм и окружающие их понижения обычно заболочены.

Из пойменных почв здесь преобладают пойменные дерново-глеевые и пойменные болотные почвы. Территория бассейна р.Мологи дренируется слабо, большие площади здесь заняты болотами. Овражно-балочная сеть не развита.

Уровень грунтовых вод в западной части района (бассейн р.Мологи) на повышенных участках 10-15 м, в понижениях до 1 м. Берега речек зарастают ольхой, ивой и таволгой и нуждаются в мелиоративных работах.

Все реки района имеют общий характер витания и водного режима. Более 55% всей воды, стекающей в реки,  приходится на долю образующейся от таяния снега. Остальная вода поступает в реки от дождей и грунтовых вод. На долю грунтового питания приходится до 25-30%.

Реки в районе являются основными источниками водоснабжения. Перечень основных рек района приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3. Характеристика основных рек Сандовского района

| Наименование рек | Общая длина, км | Протяженность участка в районе, км |
| --- | --- | --- |
| Ратыня | 69 | 69 |
| Орудовка | 10 | 10 |
| Быковка | 14 | 14 |
| Малина | 32 | 27 |
| Саванка | 34 | 34 |
| Ламинога | 6 | 6 |
| Семытинка | 43 | 12 |
| Дорогиш | 10 | 10 |
| Речица | 6 | 6 |
| Улука | 32 | 32 |
| Плота | 13 | 13 |
| Мелеча | 95 | 24 |
| Белая | 54 | 8 |
| Реня | 80 | 17 |
| руч. Устровочка | 10 | 10 |
| руч. Ростошня | 23 | 11 |
| Хвошня | 11 | 11 |
| Радуга | 35 | 35 |
| Ротыня | 16 | 1 |
| Маслянка | 7 | 7 |
| Хижинка | 5 | 5 |
| руч. Безымянный | 6 | 6 |
| руч. Кочинец | 16 | 16 |
| руч. Кузьминов | 7 | 7 |
| Сенна | 10 | 10 |

Основные реки, протекающие по территории Топоровского сельского поселения– Реня,  Мелеча, Белая.

# Полезные ископаемые

Месторождения полезных ископаемых Сандовского района представлены в основном торфяным и песчано-гравийным сырьем. Следует констатировать не слишком большую обеспеченность Района полезными ископаемыми. Тем не менее, на территории района есть перспективные месторождения как торфяного, так и песчано-гравийного сырья.

На территории Топоровского сельского поселения среди разведанных полезных ископаемых преобладают месторождения песчано-гравийных смесей. Основные сведения о месторождениях Поселения представлены в таблице 3.4.1.

В соответствии с данными СТП Района на территории д. Березье и ст. Топорово разведанные месторождения полезных ископаемых отсутствуют, в непосредственной близости от с. Старое Сандово расположены месторождения песчано-гравийных смесей.

Таблица 3.4.1. Сведения о месторождениях строительных материалов Топоровского сельского поселения Сандовского района

| № п/п | № объекта на карте | Название и местоположение месторождения | Запасы по категориям, тыс.куб.м. | Дата утверждения запасов, № протокола | Мощность, м | Остаток запасов на 01.01.07 | Сведения по разработке месторождения, № лицензии, применение сырья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | вскрыша | полезная толща |  |  |
| ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ СМЕСИ |
| 2 | 93 | Старо-Сандовское месторождение. В 15 км к юго-востоку от пос. Сандово. | В+С1=13816 | Протокол № 50 от 20.12.71 г. | 2,13 | 6,68 |  | Нет данных |
| 3 | 274-13 | Дынинское месторождение. 2-2.5 км.юго-западнее бывшей станции Дынино, в районе д. Старое Сандово, Агафоново, Гродки,Горохово | А+В+С=2408 | Протокол № 57 от 24.09.52 г. | 1,18 | 3,9 |  | Для строительства автодорог. |
| 4 | 274-14 | Дынинский участок № 4. В 0,3-0,4 км.восточнее деревни Старое Сандово. | А+В+С=388 | Протокол № 57 от 24.09.52 г. | 2,95 | 10,45 |  | Для строительства автодорог. |
| 5 | 274-15 | Дынинский участок № 5. Расположен южнее и восточнее кладбища в пос. Старое Сандово | С1=407 | не утверждены | 4 | 8,7 |  | Для строительства автодорог. |
| 6 | 274-16 | Жынинский участок №6 Расположен западнее пос. Старое Сандово | В+С2=780 | не утверждены | 1,2 | 4,8 |  |  |

# Почвенный покров

Почвенный покров района сформировался вод воздействием основного комплекса условий почвообразования: климата, растительности, рельефа, почвообразующих пород и т.д.

На территории Сандовского района  выявлены следующие подтипы и роды почв:

1. Подзолистые - 1230 га (0,9% от всех почв района);

2. Дерново-подзолистые - 65234 га (52,3%);

3. Дерново-подзолистые оглеенные:

а) поверхностного увлажнения – 11589 га (9,2%);

б) грунтового увлажнения – 12158 га (9,8%);

4. Подзолисто-болотные - 4516 га (3,6%);

5.  Дерновые оглеенные – 2228 га (1,8%);

6. Болотные - 15024 га (12,1%);

7. Дерново-карбонатные - 524 га (0,4%);

8. Пойменные – 2496 га (2,0%);

9.  Пойменные болотные - 1094 га (0,9%);

10. Овражно-балочные - 1023 га (0,9%).

Из этих данных видно, что 20,8% земель хозяйств района подвержены избыточному переувлажнению, а 16,6% являются болотами. Основная часть этих земель расположена в пределах Среднемоложской низменности и требует осушения.

Грунты в с. Старое Сандово большей частью моренные. В д. Березье и ст. Топорово основной почвообразующей породой являются суглинки. Почвы в населенных пунктах дерново-средне и глубоко подзолистые, в некоторых местах с более сильной концентрацией.

# Растительность

Сандовский район входит в группу лесистых районов области. Здесь распространены в основном смешанные леса с преобладанием хвойных пород. Господствующими породами является ель, береза, осина и ольха черная и серая. В подлеске встречаются рябина, черемуха, крушина, липа, лещина и дуб. Среди кустарников – ивовые, волчье лыко. В травостое смешанных лесов преобладают хвощ лесной, кислица обыкновенная, ландыш, вороний глаз, майник двулистный, сныть обыкновенная, папоротник и другие.

Кроме смешанных лесов широко распространены вторичные мелколиственные леса. Древостой их состоит преимущественно из березы, осины, с примесью ели, ольхи и широколиственных пород - липы и дуба. Травянистый покров этих лесов более paзнообразный.

В бассейне р.Молога в смешанных лесах преобладает сосна. В подлеске – крушина, рябина, липа, клен, ивовые. Из кустарников - жимолость, малина. Травостой небогатый - щучка, вейник, папоротник, из полукустарников - брусника. Массивы чистых хвойных лесов в районе встречаются в бассейне р.Мологи.

Большая часть площади Поселения залесена. Чаще всего встречаются в Поселении массивы смешанных лесов с преобладанием хвойных пород. В лесах этого типа ель составляет 25–30% древостоя. Среди других пород – осина, берёза, ольха, черёмуха. В подлеске произрастают те же культуры. На увлажненных местах к этим породам примешиваются кустарники – ива, бузина, малина, можжевельник; из полукустарников – черника, брусника. Обширные площади в Поселении занимают мелколиственные леса. Размещаются они, главным образом, по ровным пониженным участкам. В лесах этого типа преобладают осины, береза, с незначительной примесью ели. В подлеске встречаются ива, рябина, крушина, можжевельник.

Видовой состав трав разнообразен. К наиболее распространенным видам луговых трав относятся ценные в кормовом отношении злаковые травы: тимофеевка луговая, овсяница луговая и красная, мятлик, ежа, лисохвост, а также бобовые травы: клевер белый и красный, горошек, чина луговая. На низинных лугах встречаются различные виды осок. Из группы разнотравье произрастают одуванчик, кровохлебка, манжетка, тысячелистник, щавель, лютик и т.д. Значительная часть лугов находится в поймах рек.

Растения, охраняемые Красной Книгой, на территории Поселения отсутствуют.

# Животный мир

Повсеместно на территории Поселения распространены лось, медведь, волк, косуля, рысь, лесная куница, лесной хорек, горностай, ласка, лисица, заяц-беляк и русак, белка, выдра, барсук.

Из птиц получили распространение гусь серый, лебедь кликун, рябчик, тетерев, белая куропатка, глухарь, утки и прочие виды. К акклиматизированным животным относятся европейский олень, енотовидная собака, кабан, ондатра и речной бобр.

Реки богаты рыбой. Распространены такие виды рыб, как: щука, окунь, голавль, пескарь, ерш, угорь, карась, верховка, уклейка, вьюн, красноперка, лещ, щиповка и другие.

Сельскохозяйственные предприятия и население Поселения выращивают крупный рогатый скот, свиней и овец. Кроме того, население Поселения занимается разведением кроликов и разных птиц: кур, гусей и уток. Лошади имеются в сельхозпредприятиях и подсобных хозяйствах.

На территории Поселения обитают животные, охраняемые Красной Книгой Тверской области.

# 4. Административные границы Поселения и границы населенных пунктов Березье, Старое Сандово, ст. Топорово.

На момент разработки генерального плана границы населенных пунктов не установлены.

Общая площадь д. Березье по сведениям государственного кадастра недвижимости составляет 113,89 га, с. Старое Сандово – 115,14 га, ст. Топорово – 67,34 га.

Расширение границ населенных пунктов и перевод земель из одной категории в другую генеральным планом не предусмотрено.

При формировании границы нп Топорово учтены границы земельных участков, имеющие категорию земель «земли лесного фонда» и пересекающие границы кадастрового квартала населенного пункта.

Баланс территории приведен в приложении 1.

# 5. Население и трудовые ресурсы Поселения применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово.

Одним из важнейших факторов социально-экономического развития любого территориального образования является его демографический потенциал, т.е. количество и качество людских ресурсов, определяющих возможности использования всех компонентов потенциала развития территории. В условиях демографического кризиса, который затронул, прежде всего, регионы исторического ядра российского государства, особую значимость приобретает оценка демографического потенциала с воспроизводственных позиций, а также измерение глубины депопуляционных процессов.

Состояние демографических процессов на конкретной территории принято связывать с понятием демографической ситуации, которая представляет собой соотношение величин рождаемости, смертности и миграционной подвижности и тенденции их изменения, создающие в данное время определенную половозрастную структуру населения, определенную динамику его численности и условия его дальнейшего воспроизводства. Анализ демографической ситуации на уровне низовых районов осуществляется на основе данных официальной статистики, которая стала систематической и доступной с начала 1960-х годов.

На начало 2014 года в районе проживало 6071 человек, доля городского населения 55,7%.

Сандовский район входит в группу МО Тверской области с неблагоприятной демографической ситуацией.

Таблица 5.1. Характеристика численности населения Сандовского района

| Название поселения | Все население | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | городское | сельское |
|  | 2014 | 2014 | 2014 |
| Городское поселение – поселок Сандово | 3382 | 3382 | - |
| Большемалинское | 752 | - | 752 |
| Лукинское | 632 | - | 632 |
| Соболинское | 662 | - | 662 |
| Топоровское | 643 | - | 643 |
| ИТОГО по поселениям | 6071 | 3382 | 2689 |

Топоровское сельское поселение по численности населения согласно бюллетени Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области за 2014 год занимает 4–е место среди всех СП Района. Численность жителей населенных пунктов Топоровского сельского поселения представлена в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Характеристика численности населения Топоровского  и Старосандовского сельского поселения на 01 января 2010 года

| Название населенного пункта | Мужчины и женщины, человек | В том числе: | В общей численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мужчины | женщины | мужчины | женщины |
| село Старое Сандово | 151 | 69 | 82 | 45,7 | 54,3 |
| железнодорожная станция «Дынино» | - | - | - | - | - |
| деревня Агафоново | - | - | - | - | - |
| хутор Александровский | - | - | - | - | - |
| деревня Андрейцево | 6 | 3 | 3 | 50,0 | 50,0 |
| деревня Березье | 97 | 42 | 55 | 43,3 | 56,7 |
| деревня Благовещенье | 12 | 7 | 5 | 58,3 | 41,7 |
| деревня Болота | 15 | 8 | 7 | 53,3 | 46,7 |
| деревня Большая Попиха | - | - | - | - | - |
| деревня Большое Раменье | 10 | 5 | 5 | 50,0 | 50,0 |
| деревня Веригино | 20 | 11 | 9 | 55,0 | 45,0 |
| деревня Вяжица | 18 | 8 | 10 | 44,4 | 55,6 |
| деревня Григорцево | - | - | - | - | - |
| деревня Дымцево | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 50,0 |
| деревня Завражье | 1 | 1 | - | 100,0 | - |
| деревня Загранье | - | - | - | - | - |
| деревня Запрудье | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 66,7 |
| деревня Малая Попиха | - | - | - | - | - |
| деревня Мокей Гора | 5 | 1 | 4 | 20,0 | 80,0 |
| деревня Остречиха | 10 | 3 | 7 | 30,0 | 70,0 |
| деревня Парфеньево | - | - | - | - | - |
| деревня Поцеп | - | - | - | - | - |
| деревня Ражково | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 50,0 |
| деревня Рославлево | 15 | 5 | 10 | 33,3 | 66,7 |
| деревня Русское Васильково | 6 | 3 | 3 | 50,0 | 50,0 |
| деревня Сменцево | - | - | - | - | - |
| деревня Сухомолово | - | - | - | - | - |
| деревня Тавнежи | - | - | - | - | - |
| деревня Тимхово | - | - | - | - | - |
| деревня Туково | - | - | - | - | - |
| деревня Устровка | 44 | 21 | 23 | 47,7 | 52,3 |
| село Юрьево | 12 | 7 | 5 | 58,3 | 41,7 |
| станция Топорово | 154 | 67 | 87 | 43,5 | 56,5 |
| деревня Арханское | 19 | 9 | 10 | 47,4 | 52,6 |
| деревня Большая Каменка | - | - | - | - | - |
| деревня Большое Сидельниково | - | - | - | - | - |
| деревня Бурдомачеха | - | - | - | - | - |
| деревня Ветреное | - | - | - | - | - |
| деревня Вичиха | - | - | - | - | - |
| деревня Вокшино | 85 | 33 | 52 | 38,8 | 61,2 |
| деревня Высокуша | 6 | 3 | 3 | 50,0 | 50,0 |
| деревня Горка | - | - | - | - | - |
| деревня Дмитровка | - | - | - | - | - |
| деревня Залужье | 5 | 1 | 4 | 20,0 | 80,0 |
| деревня Игуньково | - | - | - | - | - |
| деревня Искра | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 50,0 |
| деревня Карельское Васильково | 12 | 5 | 7 | 41,7 | 58,3 |
| деревня Карповское | 6 | 2 | 4 | 33,3 | 66,7 |
| деревня Китай Гора | 9 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 |
| деревня Кузнецкое | - | - | - | - | - |
| деревня Малая Попишка | 13 | 5 | 8 | 38,5 | 61,5 |
| деревня Малое Мякишево | 5 | 3 | 2 | 60,0 | 40,0 |
| деревня Малое Сидельниково | - | - | - | - | - |
| деревня Медово | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 75,0 |
| деревня Мистелиха | - | - | - | - | - |
| деревня Михеево | 1 | 1 | - | 100,0 | - |
| деревня Мосеево | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 50,0 |
| деревня Муравино | - | - | - | - | - |
| деревня Найденка | - | - | - | - | - |
| деревня Пальцево | 4 | 3 | 1 | 75,0 | 25,0 |
| деревня Раскопино | - | - | - | - | - |
| деревня Растопорово | - | - | - | - | - |
| деревня Родиониха | 3 | - | 3 | - | 100,0 |
| деревня Соснино | 4 | 1 | 3 | 25,5 | 75,5 |
| деревня Толстиково | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 66,7 |
| деревня Топорово | 1 | 1 | - | 100,0 | - |
| деревня Федосеево | 5 | 3 | 2 | 60,0 | 40,0 |
| деревня Холм | 9 | 2 | 7 | 22,2 | 77,8 |
| деревня Ярцево | - | - | - | - | - |
| Итого по населенным пунктам: | 787 | 347 | 440 | 43,9 | 56,1 |

Основными причинами, побуждающими жителей уезжать из Поселения, является отсутствие работы и низкая заработная плата. Для развития Поселения, помимо создания рабочих мест и повышения заработной платы, важнейшей задачей является повышение социальной привлекательности Поселения, создание благоприятных условий для жизни людей – т.е. создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Прогноз численности населения в населенных пунктах Березье, Старое Сандово, ст. Топорово.

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, опубликованными в сборнике "Численность населения муниципальных образований Тверской области", на начало 2015 года в Топоровском сельском поселении постоянно проживал 638 человек.

По данным, предоставленным администрацией Топоровского сельского поселения, численность постоянно проживающего зарегистрированного населения в деревне Березье составляет 108 человек, в селе Старое Сандово – 172 человека, в населенном пункте ст. Топорово – 165 человек.

В ближайшее время значительного роста численности населения не предполагается. Рост численности постоянно проживающего населения возможен за счет строительства новых жилых домов на незастроенных земельных участках, а так же за счет увеличения сезонного населения в летний период.

# 6. Инженерная инфраструктура

# Водоснабжение

Согласно данным СТП, в Сандовском районе находится 1 магистральная сеть водоснабжения, общей протяженностью 21,8 км и водопотреблением 0,271 тыс.м3/сут.

По информации, предоставленной администрациями поселений, водозабор на территории района производится из 93 действующих артезианских скважин.

Обеспеченность Сандовского района сетями водоснабжения составляет 71 %.

Защита питьевой воды от радиационных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ осуществляется на водозаборных сооружениях. Качество питьевой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 "Вода питьевая", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", ГОСТ Р 51232-98 (2002), ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора".

Системы водоснабжения в населенных пунктах Березье, Старое Сандово, ст. Топорово отсутствуют. Население  пользуется водой из частных скважин.

При дальнейшем развитии населенных пунктов и увеличении числа постоянно проживающего населения целесообразно предусмотреть бурение артезианских скважин для удовлетворения нужд в питьевой воде.

# Водоотведение

Согласно данным СТП, канализационные магистральные сети присутствуют в 2 из 5 сельских поселений Сандовского района. В данном случае под центральной канализацией в населенных пунктах подразумеваются как непосредственно трубопроводы, так и групповые автономные системы (выгребные ямы на несколько жилых домов).

Также в Сандовском районе эксплуатируется 1 объект водоотведения: канализационная насосная станция в п.Сандово производительностью 17 куб.м/сут.

Анализируя данные можно сделать вывод, что система канализационных стоков в Сандовском районе является в большей части неорганизованной.

Обеспеченность Сандовского района сетями водоотведения составляет 4%.

В Топоровском сельском поселении, в т.ч. в населенных пунктах Березье, Старое Сандово и ст. Топорово сети водоотведения отсутствуют.

Развитие сетей водоотведения в проектируемом жилом секторе необходимо осуществлять путем организации локальных очистных сооружений для очистки сточных вод, обеспечивающих их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса.

# Теплоснабжение

Согласно данным СТП, в Сандовском районе присутствуют центральные котельные малой (до 3 гкал/час) мощности, причем 5 из них находятся в п.Сандово, 1 котельная в с.Старое Сандово при Старосандовской основной школе, 1 котельная – ст.Топорово. Общая численность котельных составляет 7  шт. Техническое состояние котельных в целом рабочее.

Информация об общей обеспеченности теплом от групповых котельных предоставлена только по п. Сандово  и составляет 41%.

Развитие системы теплоснабжения для нп Березье, Старое Сандово, ст. Топорово не предусмотрено.

# Газоснабжение

По территории Сандовского района не проходят магистральные газопроводы, в связи с чем, газоснабжение населенных пунктов осуществляется путем поставки сжиженного газа в баллонах. Согласно информации от администраций поселений сжиженный газ поставляется в 190 населенных пунктов.

По данным СТП, в которой за основу взят проект ОАО "Промгаз", предусматривается газификация района от газораспределительных сетей Устюженского района Вологодской области посредством строительства межпоселкового газопровода ГРС Даниловское – Сандово.

Проект ОАО "Промгаз" предусматривает газификацию 33 населенных пунктов Сандовского района, в том числе планируется газификация нп Березье, Старое Сандово, ст. Топорово.

На картах генерального плана не отображена проектируемая внутрипоселковая сеть газоснабжения, т.к. к настоящему моменту не разработан окончательный проект распределительного газопровода для данных населенных пунктов.

# Электроснабжение

Согласно информации Филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" высоковольтные линии электропередач, расположенные в Сандовском районе, имеют следующие направления:

- ВЛ-110 кВ Поречье - Сандово с отпайкой на ПС Топалки (37,1 км);

- ВЛ-35 кВ Сандово - Старое Сандово (14,13 км);

- ВЛ-35 кВ Сандово - Любегощи (19,7 км);

- ВЛ-35 кВ Сандово - Ладожское (23,14 км);

- ВЛ-35 кВ Старое Сандово - Березье (15,23км);

- ВЛ-35 кВ Березье - Молоково (1,8 км);

- ВЛ-35 кВ Топалки - Борисовское (5,5 км).

Общая протяженность линий электропередач напряжением 110 кВ, расположенных на территории Сандовского района - 37,1 км; напряжением 35 кВ - 79,5 км.

По данным Сандовского РЭС в районе отсутствуют населенные пункты, к которым не подведено электричество. Однако сведения предоставленные администрациями сельских поселений говорят о том, что в Сандовском районе электрические сети не подведены к 29 из 216 населенных пунктов, что в любом случае говорит о высоком обеспечении электроснабжением. При этом во многих из них полностью отсутствует жилой фонд.

Сеть электроснабжения в населенных пунктах Березье, Старое Сандово, ст. Топорово представлена только воздушными линиями электропередачи напряжением 6-10 кВ и трансформаторными подстанциями мачтового типа 6/0,4 кВ. Существующие электрические сети выполнены воздушными линиями: с подвеской провода марки АС на ж/б и деревянных  опорах.

В настоящее время мощности энергосистемы достаточно для обеспечения электроэнергией существующих потребителей в данных населенных пунктах.

# Связь

На территории Сандовского района автоматические телефонные станции расположены в 15 населенных пунктах.

Протяженность соединительных телефонных линий связи в Сандовском районе составляет 204 км, абонентских (без радиодоступа) - 116,3 км. Менее половины телефонных линий Сандовского района находятся в рабочем состоянии. Причем, ситуация с соединительными линиями более благоприятная, чем с абонентскими (менее 1/3 соединительных линий находятся в аварийном состоянии против 60% аварийных абонентских линий).

На территории района за последние пять лет успешно развивается мобильная (сотовая) связь (Би-Лайн, МТС, Мегафон).

Населенные пункты Березье, Старое Сандово и ст. Топорово располагают отделениями почты и автоматическими телефонными станциями.

- обеспечить 100% населения района оперативной телефонной связью посредством установки таксофонов в каждом населенном пункте;

- дальнейшее развитие сотовой связи, содействие установке новых вышек операторов сотовой связи;

- развитие существующих сетей телефонной связи путем увеличения количества абонентов;

- обновление технической базы средств связи с переходом на цифровые АТС, повышение емкости телефонной сети.

Развитие прочих средств связи предполагает:

- расширение сети почтовой связи с предоставлением услуг факсимильной связи и электронной почты, размещение в почтовых отделениях пунктов выхода в сеть Internet;

- подключение к сети Internet учебных заведений, развитие сети Internet в населенных местах с прокладкой волоконно-оптических кабелей;

- развитие теле- и радиовещания с увеличением числа программ и расширением зоны покрытия, подготовка телевизионной сети к переходу на цифровое вещание.

# Утилизация отходов

Под термином "отходы" следует понимать твердые бытовые отходы (ТБО) и приравненные к ним, образующиеся у населения и организаций. Подход к управлению отходами на региональном уровне определяется разделением ответственности за экологически безопасную утилизацию производственных и бытовых отходов между органами власти и местного самоуправления (бытовые отходы) и производителями производственных отходов. Т.е. поскольку ответственность за утилизацию производственных отходов и экологическую безопасность обращения с ними несут производители этих отходов, то обоснование и выработка технических и организационных решений этой задачи должны осуществляться самими производителями отходов или, по крайней мере, по их инициативе.

Утилизация отходов в общем виде может включать следующие основные этапы:

1. сбор

2. накопление

3. хранение

4. вывоз

5. сортировка

6. обезвреживание

7. переработка

8. захоронение

9. уничтожение

Утилизация отходов ТБО на территории Района включает лишь три этапа:

1. сбор

2. вывоз

3. захоронение

Необходимо отметить, что согласно СТП района на территории Поселения не располагается полигонов ТБО.

Одной из острых проблем утилизации отходов являются несанкционированные свалки.  Для борьбы с несанкционированными свалками необходимо проведение следующих мероприятий:

  - проведение мероприятий по усовершенствованию санкционированных полигонов твердых бытовых отходов (оканавливание, укрепление грунтов, вывешивание аншлагов);

  - обустройство мест для приема ТБО у населения, установка на территории населенных пунктов контейнеров для сбора мусора;

  - обеспечение парков машин сельских поселений нормативным количеством уборочных единиц;

  - своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

  - регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок, в том числе с привлечением экологической милиции;

  - введение элементов финансового поощрения добровольных бригад, собирающих несанкционированно складированный мусор и транспортирующих его на полигон ТБО (подобно тому, как это происходит в случае сбора металлолома или стеклотары).

На территории нп Березье, Старое Сандово, ст. Топорово полигоны ТБО отсутствуют. Требуется обустроить место сбора ТБО, установить контейнер для ТБО и организовать регулярный вывоз ТБО на полигон для дальнейшего захоронения.

# 7. Дорожно-транспортная инфраструктура

# Интеграция транспортной инфраструктуры Поселения в транспортную инфраструктуру Района

Основными задачами транспортной политики Тверской области в части развития автодорожной сети региона являются:

- привлечение максимального количества федеральных транспортных коридоров, проходящих через территорию области:

На сегодняшний день огромный инвестиционный потенциал области не используется в полной мере из-за недопустимого увеличения нагрузки на перегруженную федеральную инфраструктуру. Следовательно, первоочередной стратегической задачей транспортной политики Тверской области является привлечение приоритетных для нее федеральных транспортных проектов, затрагивающих территорию области и обеспечивающих оптимальное сочетание интересов развития территории области и развития федеральной и международной транспортной систем.

Комплексная транспортная схема Тверской области предполагает следующие формы её участия в скорейшем развитии федеральной транспортной инфраструктуры, включая строительство высокоскоростных автомобильной и железнодорожной магистралей: привязку отдельных региональных инвестиционных проектов к вариантам развития федеральных коридоров; упрощение механизмов предоставления федеральным властям земель под дорожное строительство; проведение совместной работы с соседними регионами в плане повышения комплексной привлекательности строительства межрегиональных транспортных коридоров.

- определение и приоритетное развитие региональной опорной транспортной сети:

Основные актуальные проблемы территориальной дорожной сети Тверской области заключаются в ее высокой избыточности (по протяженности дорог Тверская область превосходит Московскую) при одновременном неравномерном развитии (28% населенных пунктов области не обеспечены устойчивой круглогодичной транспортной связью) и обремененности социальной функцией обеспечения доступности удаленных районов при крайне низком спросе на автомобильные и местные железнодорожные перевозки. Декларативная обязанность поддерживать недостаточными средствами всю имеющуюся транспортную инфраструктуру на уровне нормативных стандартов приводит на практике к ее деградации, в том числе и на ответственных участках.

Для решения этих проблем предполагается создание опорной транспортной сети Тверской области, включающей автодороги, железнодорожные ветки, речные водные пути, маршруты малой авиации. Приоритет при создании опорной транспортной сети будет отдан следующим направлениям: обеспечение связности территорий области и их оптимального доступа к федеральным транспортным коридорам; решение вопроса разгрузки федеральных транспортных коридоров от внутриобластных грузо- и пассажиропотоков; обеспечение транспортными связями областных зон развития. При этом будет проводиться политика минимизации числа объектов транспортной сети на основе научных методов транспортного моделирования и исключения всех избыточных элементов. Для объектов, не вошедших в опорную транспортную сеть, предполагается понижение категории их содержания в соответствии с реальной нагрузкой и передача их в управление муниципальными образованиями с выделением финансирования только на их текущее содержание и ремонт.

Формирование опорной транспортной сети на муниципальном уровне предполагает создание системы бюджетов. В первую очередь – это бюджет ликвидации чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, доступности объектов образования и здравоохранения. Бюджет текущего содержания дорог предполагает финансирование из принципа обеспечения минимального гарантированного социального стандарта транспортной инфраструктуры, т.е. на душу обслуживаемого дорогой населения. Бюджет местного развития, распределяемый по итогам конкуренции районов за областное софинансирование проектов реконструкции и нового строительства дорожной сети.

- организация регулирования дорожной деятельности и общественного транспорта на рыночных принципах:

Переход на рыночные механизмы в общественном транспорте и в дорожной деятельности осуществляется в целях повышения конкурентоспособности транспортной системы Тверской области. Такой переход предполагает рыночное ценообразование, свободную конкуренцию и расширение круга поставщиков услуг и продукции, как за счет вовлечения новых ресурсов внутри области, так и за счет открытия рынков для внешних участников.

Развитие регионального общественного транспорта будет ориентировано на удовлетворение потребностей населения в его доступности и повсеместности. Одним из ярких преобразований будет переход на уведомительный порядок согласования маршрутов. Предполагается утверждение списка гарантированных социальных маршрутов, призванных обеспечить транспортную доступность для населения мест исполнения основных государственных и муниципальных функций и (или) оказания государственных и муниципальных услуг.

Реализация основных направлений транспортной политики Тверской области создаст возможность для использования её главных инвестиционных преимуществ: выгодного экономико-географического положения, наличия земельных ресурсов для размещения промышленности, комфортного проживания, развития рекреации и туризма.

Результатом успешного воплощения в жизнь постулатов транспортной политики области станет создание комфортных условий для проживания граждан и ведения бизнеса, увеличение доступности для населения социальных услуг и мест приложения труда.

# Транспортная сеть и инфраструктура Поселения

Сандовский район находится в стороне от пересекающих Тверскую область транспортных коридоров федерального значения. Тем не менее, по территории района проходят автомобильные дороги 1, 2, 3 классов, железная дорога, нефтепроводы, высоковольтные линии электропередач (далее ЛЭП). Данные сооружения являются транспортным рисунком района, способствуя, либо ограничивая развитие территории района в целом.

# Автодороги

Среди автомобильных дорог, проходящих по территории Сандовского района, наибольшую значимость имеет автодорога 1 класса «Устюжна - Сандово - Молоково – Хабоцкое» протяженностью 36 км.

Протяженность межпоселковых автодорог в Сандовском районе составляет 379,1 км, в том числе автодорог с покрытием – 42,9 км или 11%.

При этом протяженность межпоселковых автодорог с различными видами покрытия составляет:

- асфальтобетонные – 42,9 км.

- гравийные – 334,2 км

- грунтовые – 2,0 км.

Асфальтированные дороги проложены до 2 центров сельских поселений. При этом автодорога I класса проходит только по территории 2 из 5 сельских поселений. Техническое состояние межпоселковых автодорог с покрытием в целом можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

Объекты дорожного сервиса, такие как автозаправочные станции, магазины, кафе, автостоянки и т.п., присутствуют только в п.Сандово. Отсутствие подобных объектов на остальной территории можно ассоциировать с чрезвычайно низким потоком автотранспорта на дорогах района, что делает развитие придорожного сервиса коммерчески непривлекательным.

Автобусное сообщение на территории Сандовского района включает в себя 13 автобусных маршрутов, которые расходятся от п.Сандово в 5 основных направлениях. В 93 из 215 сельских населенных пунктов присутствуют автобусные остановки.

По территории Топоровского сельского поселения проходят автомобильные дороги 1 класса регионального значения («Устюжна - Сандово - Молоково - Хабоцкое» протяженностью 36 км), 2 класса межмуниципального значения («Большое Раменье – Топорово – Вокшино» протяженностью 13 км, «Топоро - Холм» протяженностью 9 км, «Старое Сандово - Русское Васильково – Станки» протяженностью 13 км, «Веригино - Устровка» протяженностью 5 км), 3 класса межмуниципального значения («Старое Сандово – Мокей Гора» протяженностью 7 км, «Высокуша – Карельское - Васильково» протяженностью 5 км, «Устровка - Болото» протяженностью 9,5 км, «Вокшино - Залужье - Дмитровка» протяженностью 13,1 км, «Молвино - Якушино - Муравино» протяженностью 4,8 км, «Старое Сандово - Благовещенье» протяженностью 1,9 км) и ЛЭП.

Через населенные пункты и Старое Сандово проходит дорога 1 класса регионального значения «Устюжна - Сандово - Молоково - Хабоцкое». Станция Топорово расположена в 5,3 км от данной дороги.

Транспортная доступность населенных пунктов Старое Сандово и Березье обеспечивается междугородним автобусным маршрутом №1 («Сандово - Тверь») и пригородным маршрутами № 8 («Сандово - Болота»), кроме того, существует пригородный автобусный маршрут № 12 («Сандово - Холм»), проходящий через с. Старое Сандово и ст. Топорово.

# Железные дороги

Согласно информации, предоставленной Администрацией Сандовского района, территорию района с северо-запада на юго-восток пересекает железная дорога Сонково – Санкт-Петербург, благодаря которой район связан с такими железнодорожными узлами, как Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Бологое.

По территории нп ст. Топорово проходит железнодорожная ветка Октябрьской железной дороги Волховстроевского направления, по которому курсирует поезд, следующий по маршруту «Санкт-Петербург - Сонково».

# Магистральные инженерные сети

Магистральный нефтепровод, пересекающий территорию Сандовского района, имеет следующее направление:

Ярославль – Кириши – Санкт-Петербург.

В Топоровском сельском поселении нефтепровод проходит через нп Нивицы.

# 8. Социальная инфраструктура

# Медицинские учреждения

Медицинские учреждения на территории д. Березье и с. Старое Сандово Топоровского сельского поселения представлены ФАПами, а в нп ст. Топорово - ОВОПом.

В ходе реализации «Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» в структуре работы учреждений района возможны изменения в связи с расширением функций по организации «восстановительного лечения (долечивания), реабилитации и медицинского ухода». Это обстоятельство говорит в пользу сохранения в районе существующей сети амбулаторно-поликлинических учреждений. При больницах и врачебных амбулаториях района могут развиваться дневные стационары, ориентированные на долечивание и реабилитацию больных, в т.ч. выписанных из областных стационаров.

# Сфера  образования

Сохранение сети муниципальных объектов образования оказывающие услуги по дошкольному и школьному образованию детей, дополнительному образованию. Она включает дошкольные образовательные учреждения и школы различных ступеней, учреждения дополнительного образования.

Учреждения общего и дошкольного образования в населенных пунктах  представлены МОУ «Березская основная общеобразовательная школа», МОУ «Старо-Сандовская основная общеобразовательная школа» и ДОУ «Топоровский детский сад».

На сегодняшний день вместимость данных образовательных учреждений является достаточной для постоянно проживающего населения в д. Березье, с. Старое Сандово и ст. Топорово, проектирование новых общеобразовательных учреждений генеральным планом не предусмотрено.

# Торговля и бытовое обслуживание

Вопросы создания условий для обеспечения населения услугами общественного питания и торговли отнесены законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселений.

Розничная торговля в нп Березье, Старое Сандово, ст. Топорово представлена магазинами повседневного спроса и товаров первой необходимости. Проектирование новых торговых точек генеральным планом не предусмотрено.

# Учреждения культуры

Организация досуга является одним из факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в полном объеме услуг данной сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, в первую очередь, молодежи.

Учреждения культуры в д. Березье, с. Старое Сандово и ст. Топорово представлены Домами Культуры и Библиотеками в каждом населенном пункте, кроме того в нп ст. Топорово расположен мужей карельского быта.

# Объекты культа, кладбища

На территории д. Березье и ст. Топорово отсутствуют объекты культа и кладбища. Размещение кладбищ в ближайшем окружении этих населенных пунктов генеральным планом не предусмотрено. В границах с. Старое Сандово расположено сельское кладбище с санитарно-защитной зоной 50 м, на территории населенного пункта находится Церковь Рождества Христова, являющаяся объектом культурного наследия (рис.8.5).

Рис. 8.5. Церковь Рождества Христова, 1862-1872 гг.

# Спортивные объекты

На территории нп Березье, Старое Сандово, ст. Топорово отсутствуют какие-либо спортивные сооружения. Ближайший населенный пункт, располагающий спортивными сооружениями п. Сандово, с расположенным в нем спортивно-молодежным центром.

# 9. Земельный фонд и ограничения использования территории Поселения применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово.

Общая площадь д. Березье в границах кадастровых кварталов составляет 113,89 га, с. Старое Сандово – 115,14 га, ст. Топорово – 69,76 га. Общая площадь территории, имеющей категорию «земли населенных пунктов» д. Березье по сведениям государственного кадастра недвижимости составляет 113,89 га, с. Старое Сандово – 115,14 га, ст. Топорово – 67,34 га.

Изменения структуры земельного фонда населенных пунктов генпланом не предусмотрены.

# Ограничения использования земельного фонда Поселения применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Законами №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и №112-ЗО от 23.12.2009 г. "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

  - зоны охраны объекта культурного наследия;

  - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

  - зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемами территориального планирования муниципальных образований, Генеральными планами населенных пунктов.

По данным, полученным от Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области, на территории с. Старое Сандово и вблизи ст. Топорово расположены объекты культурного наследия (таблица 9.1.1.). В границах д. Березье объекты культурного наследия отсутствуют.

Таблица 9.1.1. Объекты культурного наследия

| № п/п | Категория историко-культурного значения объекта | Нормативно правовой акт об отнесении объекта к памятникам истории и культуры | Общая видовая принадлежность объекта | Наименование объекта в соответствии с нормативно-правым актом | Адрес (местонахождение) объекта в соответствии с нормативно-правовым актом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование акта | Дата принятия акта | № регистрации акта |  |  |  |
| 1. | В | Приказ Комитета по охране историко-культурного наследия | 30.12.1999 | 68 | Памятник истории | Могила советского воина Масляного И.П., 1941 г. | ст. Топорово |
| 2. | В | Приказ Комитета по охране историко-культурного наследия | 30.12.1999 | 68 | Памятник градостроительства и архитектуры | Церковь Рождества Христова, 1862-1872 г.г. | с. Старое Сандово |
| 3. | В | Приказ Комитета по охране историко-культурного наследия | 30.12.1999 | 68 | Памятник градостроительства и архитектуры | Памятник «Трактор-ветеран», модель 1936 г. Установлен в 1971 г. | с. Старое Сандово |

В – выявленный объект культурного наследия

Границы территории объекта культурного наследия на настоящий момент не установлены, зоны охраны не утверждены.

Особо охраняемые природные территории

Хозяйственная деятельность в особо охраняемых природных территориях (далее ООПТ) регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

В границах нп Березье, Старое Сандово, ст. Топорово территории ООПТ отсутствуют.

СЗЗ от предприятий и объектов

Нормативные санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Санитарно-защитные зоны не могут рассматриваться как резервные территории предприятий, либо как перспективные территории для развития жилых зон.

На территории населенных пунктов Березье, Старое Сандово, ст. Топорово и в непосредственной близости от них расположены различные  предприятия и объекты, от которых устанавливаются санитарно-защитные зоны.

К юго-западной границе д. Березье примыкает действующая животноводческая ферма с санитарно-защитной зоной 300 м, в 560 м от северной границы населенного пункта находится  биотермическая яма с санитарно-защитной зоной 1000 м.

На территории с. Старое Сандово находится сельское кладбище с санитарно-защитной зоной 50 м, к юго-западной границе населенного пункта примыкает территория нефункционирующей в настоящий момент животноводческой фермы, размер санитарно-защитной зоны не установлен.

В границах нп ст. Топорово расположены временно нефункционирующие ремонтные мастерские с санитарно-защитной зоной 100 м, к юго-восточной границе примыкает территория планируемой к восстановлению  животноводческой фермы, с проектным размером санитарно-защитной зоны 100 м.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Использование территорий водоохранных зон осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водотоков устанавливаются органами государственной власти Субъекта РФ в соответствии с "Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 N 17).

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос должны быть установлены на местности, сведения о границах подлежат отражению в государственном водном реестре и ГКН.

В отношении водотоков Поселения границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос в установленном законом порядке не установлены.

В соответствии с ч. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев протяженностью:

    - до 10 километров – в размере 50 метров;

    - от 10 до 50 километров – в размере 100 метров;

    - от 50 километров и более – в размере 200 м;

Сведения о нормативных границах водоохранной зоны водотока д. Березье:

- руч. Ростошня – 100 м.

На картах генерального плана указаны ориентировочные границы водоохранной зоны водотока.

Береговые полосы

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

В соответствии с ч. 6 ст.6 Водного кодекса РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров.

Использование береговых полос осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

Сведения о размере береговой полосы водотока д. Березье:

- руч. Ростошня – 20 м.

На картах генерального плана указаны ориентировочные границы береговой полосы, т.к. ГКН не содержит сведений о границах водных объектов Поселения.

Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

Охранные зоны (в т.ч. санитарные разрывы) инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта. Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.11031-01, ПУЭ, СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы", СП 42.13330.2011 "Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Как правило, размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым использованием объекта в таких зонах запрещается.

Сведения о нормативных границах охранных (санитарно-защитных) зон инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов Березье, Старое Сандово, ст. Топорово:

- линии электропередач – охранная зона зависит от напряжения (до 20кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м в каждую сторону от крайнего провода).

Придорожные полосы

В соответствии с ФЗ от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. В границах Поселения придорожные полосы установлены для дорог межмуниципального значения.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м – для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы). субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

В Постановлении Администрации Тверской области от 9 февраля 2009 г. N 25-па «Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» говорится о том, что размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом планируемой или предполагаемой реконструкции автомобильной дороги;

- размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Размещение инженерных коммуникаций и линейных сооружений в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с департаментом транспорта и связи Тверской области.

Размер придорожных полос дорог IV категории, проходящих по территории нп Березье, Старое Сандово, ст. Топорово: «Устюжна - Сандово - Молоково – Хабоцкое», «Подъезд к  Березье - Вяжища», «Большое Раменье - Топорово - Вокшино», «Топорово - Холм», «Старое Сандово - Благовещенье», «Старое Сандово - Мокей-Гора», «Старое Сандово - Русское Васильково - Станки» - 50 м. в каждую сторону от оси дороги.

# Экономика поселения

# Промышленность

Уровень развития экономики в нп Березье, Старое Сандово, ст. Топорово можно оценить как нулевой.

Промышленность на территории данных населенных пунктов не  представлена. Действующих предприятий на территории  деревень нет.

Создание каких-либо новых предприятий на территории данных населенных пунктов Генеральным планом не предусмотрено.

# Сельское хозяйство

Состояние сельскохозяйственных угодий в регионе с каждым годом ухудшается: культурно-технические работы практически не проводятся, угодья зарастают кустарником и лесом, не убираются камни, повышается кислотность почв. Зарастание угодий ведет не только к количественному уменьшению площадей сельскохозяйственных угодий, но и оказывает отрицательное влияние на качественные изменения травостоя лугов и пастбищ, ведет к появлению грубостебельных, сорных и ядовитых трав.

Основной причиной сокращения площади сельскохозяйственных угодий, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, явилось прекращение деятельности предприятий и организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и перевод освободившихся земель в фонд перераспределения.

К границе ст. Топорово примыкает территория СПК «Нива», специализирующегося на разведении крупного рогатого скота, находящаяся  здесь ферма планируется к восстановлению и рассчитана на 100 голов скота, с восточной стороны от д. Березье расположена действующая животноводческая ферма, рассчитанная на 170 голов скота, с восточной стороны от с. Старое Сандово находится нефункционирующая ферма КРС.

# Лесное хозяйство

Территория Поселения относится к Сандовскому лесхозу. Территория Тверской области разделена на три лесохозяйственных района, два из которых имеют эксплуатационное значение. Поселение относится к Северо-Восточному району водоохранных и эксплуатационных лесов, который в свою очередь охватывает 10 административных районов области с территорией 19,6 тыс. км2. В лесорастительном отношении эта территория представлена в основном северным районом сосновых лесов и частью центрального района смешанных лесов. Всю эту территорию пересекает крупнейший приток Волги – р. Молога. Лесистость Северо-Восточного района 51 % и в пределах административных районов колеблется от 30 % до 58 %. Основными задачами лесного хозяйства района являются повышение водоохранной роли лесов и обеспечение внутренних потребностей в лесоматериалах для сельского хозяйства и промышленности.

Согласно Лесному кодексу РФ принятому Государственной Думой 22 января 1997 года, действовавшему до 1 января 2007 года, в лесном фонде выделялись леса первой, второй и третьей групп. В зависимости от группы лесов и категории защитности лесов первой группы устанавливался порядок ведения лесного хозяйства в них, использования лесного фонда, а также порядок изъятия участков лесного фонда.

К лесам первой группы относились леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий.

К лесам второй группы относились леса в регионах  с высокой плотностью населения и развитой сетью наземных транспортных путей, леса, выполняющие водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные функции, имеющие ограниченное эксплуатационное значение, а также леса в регионах с недостаточными лесными ресурсами, для сохранения которых требуется ограничение режима лесопользования.

К лесам  третьей группы относились резервные леса, которые не предполагается вовлекать в эксплуатацию в ближайшие двадцать лет. Лесов третьей группы на территории района не зарегистрировано.

В лесах указанных групп может быть выделены особо защитные участки лесов с ограниченным режимом лесопользования. На особо защитных участках лесов могло быть запрещено применение рубок главного пользования.

В лесах первой группы проводились рубки главного пользования, направленные на улучшение состояния древостоев, усиление природных функций лесов этой группы, а также на своевременное и рациональное использование перестойных и спелых древостоев.

В лесах второй группы рубки главного пользования проводились способами, направленными на восстановление ценных пород деревьев, сохранение природных функций лесов и позволяющими эффективно и рационально использовать лесные ресурсы.

С принятием Водного, Лесного кодексов в 2006 г. леса, расположенные на землях лесного фонда по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса. Леса, расположенные на землях иных категорий, могут быть отнесены к защитным лесам.

Статус защитных лесов повышен, в них запрещены сплошные рубки, разрешены только рубки главного пользования. Меняются границы запретных полос вдоль рек и других водных объектов, запретных полос вдоль нерестовых рек и озер, защитных вдоль железнодорожных и автомобильных дорог. При разработке лесохозяйственных регламентов лесничеств необходимо установить новые границы защитных полос вдоль дорог, запретных полос, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб.

С экологической точки зрения ценность разных древесных пород не равнозначна.

Насаждения хвойных коренных пород будут относиться к числу наиболее ценных и приоритетных в лесозаготовке. Замена мягколиственных пород должна служить стратегическим направлением в ведении лесного хозяйства области. Мягколиственные породы, особенно насаждения березы, являются ценным сырьем для производства фанерного кряжа, осина может быть использована для баланса, спичечного, тарного кряжей.

Учитывая значительные эксплуатационные запасы спелых и перестойных насаждений березы необходимо обеспечить увеличение мощностей по производству фанеры за счет технического перевооружения, реконструкции и строительства новых предприятий.

Использование недревесных ресурсов, несмотря на их значительный потенциал, не находит серьезного промышленного применения.

В окружении нп ст. Топорово проведено лесоустройство, участки леса вокруг населенного пункта поставлены на кадастровый учет и отображены на карте Генерального плана.

Включение в границы нп Березье, Старое Сандово, ст. Топорово земель лесного фонда Генпланом не предусмотрено.

# Туризм и рекреация

Населенные пункты Березье, Старое Сандово, ст. Топорово как туристические центры не развиты. Размещение объектов рекреационного назначения Генеральным планом не предусмотрено.

# 11. Экологическая оценка территории

К основным источникам загрязнения в населенных пунктах Березье, Старое Сандово, ст. Топорово можно отнести пыль от дорог, дым от твердотоплива и несанкционированные свалки мусора.

Дорога регионального значения, проходящая через в населенных пунктах Березье и Старое Сандово является потенциальным источником загрязнения, учитывая поток транспорта, проходящий по данной дороге, можно говорить об умеренном негативном воздействия загрязняющего фактора на окружающую среду населенных пунктов. Менее оживленный поток транспорта, проходящий по дороге в нп ст. Топорово, позволяет говорить о меньшем негативном влиянии на экологию нп ст. Топорово.

Как один из источников загрязнения можно рассматривать дым от сжигания твердого топлива при отоплении жилых и сельскохозяйственных объектов. В виду малого количества жилых домов, котельных  и других объектов, использующих данное топливо, воздействие на окружающую среду является умеренным и не несет больших негативных последствий.

Еще одним источником загрязнения окружающей среды являются несанкционированные свалки бытовых отходов. Такие свалки подлежат ликвидации с проведением мероприятий по рекультивации территории и установкой контейнерных площадок. Подробнее данные мероприятия описаны в разделе 6.6. Утилизация отходов.

Иных источников загрязнения на территории данных населенных пунктов не выявлено.

Малое число загрязняющих факторов и их незначительное воздействие на окружающую среду населенных пунктов, позволяют говорить о достаточно благоприятной экологической обстановке в населенных пунктах Березье, Старое Сандово, ст. Топорово для жизни и организации отдыха.

# 12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение пожарной безопасности территории

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ЧС различают по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные, военные).

Источники чрезвычайной ситуации – опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть ЧС.

В разделе использованы материалы раздела ИТМ ГО и ЧС проекта «Разработка схем территориального планирования Сандовского района Тверской области», разработанного ООО ИКЦ «Промтехзащита» в составе СТП Района.

# Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории

В соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003г. Опасность чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного характера в мирное время для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально-опасных объектах (ПОО), на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются, пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивом, выходу из строя канализации и очистки сточных вод).

Согласно СНиП 2.01.51-90 проектируемые объекты могут располагаться:

- в зоне поражающих факторов автомобильных и железных дорог, по которым перевозятся в т.ч. аварийно химически опасные вещества (АХОВ), ГСМ, СУГ при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон заражения (загрязнения), зон разрушения и пожаров.

- в зоне поражающих факторов потенциально опасных объектов в производственном процессе которых используются АХОВ, и взрыво-пожароопасные вещества.

Разгерметизация емкостей с АХОВ.

Потенциально-опасных объектов, на которых аварии, связанные с разгерметизацией емкостей с АХОВ, могут привести к образованию зон ЧС на территории населенных пунктов Березье, Старое Сандово, ст. Топорово нет. Размещение таких объектов не предполагается.

Аварии на пожаровзрывоопасных объектах.

К потенциально-опасным объектам, на которых аварии, связанные со взрывом ГСМ и СУГ, могут привести к образованию зон ЧС на территории Поселения, относятся:

- аварийные ситуации на предприятиях.

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объектах невозможно, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

Пожаровзрывоопасных объектов в ближайшем окружении населенных пунктов Березье, Старое Сандово, ст. Топоров нет, их размещение проектом генплана не предусмотрено.

Аварии на Калининской АЭС.

Калининская АЭС расположена в 105 км западнее пгт. Сандово. При возникновении аварийной ситуации на Калининской АЭС (реакторы ВВЭР-1000 - 3 шт.) - территория объекта может оказаться в зоне радиоактивного заражения.

Самые тяжелые аварии связаны с нарушением критичности и самопроизвольном разгоном реактора. В подобных авариях в наибольшей степени разрушается активная зона реактора и наибольшее количество радиоактивности (радиоактивных элементов) попадает во внешнее пространство.

В основу оценок положено, что при разрушении реактора АЭС даже неядерными средствами произойдет "максимальная гипотетическая авария", при которой в окружающую среду будет выброшена 1/3 накопившихся в реакторе радиоактивных веществ; для реактора мощностью 1 ГВт активность выбросов составит 109 Ки.

Для определения мощности дозы радиоактивного загрязнения территории проектируемого объекта при аварии на КАЭС учитывалось:

- количество аварийных реакторов ВВЭР-1000 	- 1 шт.;

- время кампании	- 3 года;

- доля выхода активности	- 30 %;

- категория устойчивости атмосферы	- Д-нейтральная (изотермия);

- скорость ветра на высоте 10 м/с	- 4-4,5 м/с (29 км/ч);

- температура воздуха	- 20 оС;

- время подхода радиоактивного облака до ближней и дальней границ района - 2,6-4,0 часа;

- скорость гравитационного оседания частиц	- 0,01 м/с;

- размеры зоны "М":       длина	- 210 км;

ширина	- 18,4 км;

площадь	- 3860 км2.

Таким образом, при возникновении аварийной ситуации на Калининской АЭС территория района может оказаться в зоне "радиационной опасности" (зона "М") при этом мощность дозы радиоактивного загрязнения территории на 1-й час после радиоактивного заражения может составлять:

- на ближней границе района (75 км от АЭС)	- до 0,14 рад/ч;

- в середине района (96 км от АЭС) 	- до 0,13 рад/ч;

- на дальней границе района (117 км от АЭС) 	- до 0,12 рад/ч;

доза за первый год после аварии:

- на ближней границе района		- до 49,81 рад;

- в середине района		- до 43,01 рад;

- на дальней границе района		- до 36,20 рад.

Способ защиты: укрытие в ближайших защитных сооружениях с последующей эвакуацией из зоны наибольшего заражения, пострадавшим оказать первую доврачебную помощь, отправить людей из очага поражения на медицинское обследование.

Аварии на гидродинамически опасных объектах.

В населенных пунктах Березье, Старое Сандово, ст. Топорово и в ближайшем окружении гидротехнических сооружений (ГТС) нет, их размещение проектом генплана не предусмотрено.

# Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

Причиной возникновения ЧС на территории населенных пунктов Березье, Старое Сандово, ст. Топоров может послужить отклонение климатических условий от ординарных.

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для Сандовского, района и в том числе для данных населенных пунктов, являются:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более. Для Тверской области характерны ураганы со скоростями ветра 23 м/с - один раз в пять лет, 27 м/с - один раз в двадцать пять лет и 31 м/с - один раз в пятьдесят лет;

- смерч - наличие явления;

- грозы (40-60 часов в год);

- град с диаметром частиц 20 мм;

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- сильные снег с дождем - 50 мм в час;

- продолжительные дожди - 120 часов и более;

- сильные продолжительные морозы (около -40оС и ниже);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

- вес снежного покрова - более 240 кг/м2;

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

- наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке - 168 см.

- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

- сильная и продолжительная жара - температура воздуха +35оС и более.

Таблица 12.2.1. Характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования объекта - являются морозы и грозы.

Согласно "Карте опасных природных и техноприродных процессов в России", разработанной Институтом геоэкологии РАН, природные явления, способные привести к возникновению ЧС в районе размещения проектируемого объекта, приведены в таблице 12.2.2.

Таблица 12.2.2. Опасные природные процессы

| № пп | Наименование опасных природных процессов | Категория опасности процессов по СНиП 22-01-95 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подтопление территории | Умеренно опасные |
| 2. | Карст | Умеренно опасные |
| 3. | Пучение | Опасные |
| 4. | Оползни | Умеренно опасные |
| 5. | Суффозия | Умеренно опасные |
| 6. | Просадки лессовых пород | Умеренно опасные |
| 7. | Эрозия плоскостная и овражная | Умеренно опасные |

Согласно СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий" по оценке сложности природных условий Сандовский район относится к категории простых.

Территория населенных пунктов Березье, Старое Сандово, ст. Топоров не находится в зоне опасных сейсмических воздействий. Явлений карста, оползней, суффозии, проседания грунтов не отмечается, район не относится к сейсмически опасным.

# Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Источниками ЧС биолого-социального характера также могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

В 560 м от северной границы д. Березье находится  биотермическая яма, принадлежащая колхозу «Верный путь» с санитарно-защитной зоной 1000 м. Объект не эксплуатируется с 2014 года – захоронения не производятся  в связи с ликвидацией скота в колхозе. Представляет собой металлическую емкость, закопанную в землю. Емкость заперта на замок, навес имеется. Внутри по периметру вырыт ров. Территория огорожена сплошным глухим забором, высотой не менее 2 м, ворота заперты на замок, аншлаг имеется.

На территории с. Старое Сандово и ст.Топорово  источников биолого-социальных ЧС нет.

# Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На территории Поселения отделений пожарной охраны не расположено. Ближайшая пожарная часть находится в пгт. Сандово.

При дальнейшем развитии Поселения целесообразно предусмотреть создание отделения пожарной охраны в границах Топоровского сельского поселения, а также обустройство пожарных водоемов в населенных пунктах

Кроме того, необходимо соблюдение минимальных противопожарных расстояний между проектируемыми жилыми зданиями.

# 13. Функциональное зонирование территории Поселения применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово.

Основной целью функционального зонирования является определение механизмов, норм и правил эффективного освоения территорий с разными типами землепользования.

В задачи функционального зонирования входит:

- определение состава, границ и структуры зон с разными типами использования территории;

- разработка регламентов, норм и правил, позволяющих эффективно использовать функциональные зоны в рамках ограничений землепользования и градостроительного освоения территории.

Механизм выделения функциональных зон позволяет определять их границы на основании следующих основных параметров:

- особенностей истории освоения территории;

- характера современного использования территории;

- положения территории в планировочной структуре района и области;

- градостроительной ценности территории;

- предложений по пространственному развитию территории;

- градостроительных ограничений использования территории, которые  определяются:

- историческими ограничениями, связанными с особенностями историко-культурного освоения территории;

- географическими ограничениями, связанными с особенностями географического положения и характера развития инженерно-транспортной инфраструктуры территории и ее окружения;

- природными ограничениями, связанными с особенностями инженерно-геологических условий, биологической продуктивности и ландшафтной ценности территории;

- социальными ограничениями, связанными с особенностями проживания людей на территории;

- экономическими ограничениями, связанными с особенностями развития экономики на территории;

- экологическими ограничениями, связанными с уровнем загрязнения и необходимостью сохранения окружающей среды.

Результатом функционального зонирования является определение границ функциональных зон и разработка для них норм и правил,  которые обеспечивают:

- эффективное и сбалансированное социально-экономическое развитие территории;

- разумное сохранение историко-культурных объектов и природных ландшафтов;

- благоприятный и экологически безопасный режим проживания населения.

Градостроительный кодекс РФ (далее также ГрадК) предусматривает определенную последовательность действий при планировании развития Поселения.

На первом этапе, на стадии разработки проекта Генерального плана части территории Поселения, проводится процедура функционального зонирования.

Порядок разработки и утверждения Генеральных планов Поселения регламентируется ст.23-25 ГрадК. При этом ГрадК не нормирует состав, критерии выделения и регламент использования функциональных зон, оставляя решение данного вопроса на откуп разработчикам документов территориального планирования. Поэтому, при разработке Генерального плана, сначала  устанавливаются критерии, определяющие границы, характер использования и назначение функциональных зон, а затем проводится функциональное зонирование территории в масштабе всего Поселения.

Порядок установления функциональных зон сформирован на базе положений Градостроительного и Земельного кодексов с учетом последующей процедуры градостроительного зонирования.

Границы функциональных зон устанавливаются с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной функциональной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- определенных видов функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом Поселения и схемой территориального планирования муниципального района;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

Границы функциональных зон могут устанавливаться по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

- границам муниципальных образований;

- естественным границам природных объектов;

- линейным объектам, сформированным трассами инженерных коммуникаций, проходящих по территории Поселения;

- иным границам, имеющим идентификацию на местности.

# 13.1. Функциональные зоны Поселения применительно к населенным пунктам Березье, Старое Сандово, ст. Топорово.

Генеральным планом на территории нп Березье, Сатрое Сандово, ст. Топорово Топоровского сельского поселения установлены следующие функциональные зоны:

- жилые;

- рекреационного назначения;

- общественно-деловые;

- зоны производственного использования;

- зоны инженерной  и транспортной инфраструктуры;

- охранные зоны;

- зоны специального назначения;

- зоны территорий объектов культурного наследия.

# Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения объектов жилого фонда. На территории нп Березье, Старое Сандово, ст. Топорово в состав жилых зон включены зоны застройки индивидуальными жилыми домами. В составе жилых зон допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, приквартирных земельных участков (огородов).

Генеральным планом предполагается сохранение сложившейся индивидуальной жилой застройки населенного пункта с учетом возможности обновления жилищного фонда – сноса ветхих домов и строительства новых.

Развитие жилых зон возможно за счет индивидуального жилищного строительства.

Общая площадь функциональных зон, предназначенных для жилищного строительства, составляет 236,41 га., из них:

- зоны малоэтажной жилой застройки д. Березье – 94 га;

- зоны малоэтажной жилой застройки с. Старое Сандово – 94,45 га;

- зоны малоэтажной жилой застройки ст. Топорово – 47,96 га.

# 13.1.2. Зоны рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения на территории д. Березье включает в зону, занятую береговой полосой руч. Ростошня, на территории с. Старое Сандово и ст. Топорово – зеленые зоны общего пользования, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующих зеленых зон на территории Поселения за счет отнесения их к рекреационным (и охранным) зонам.

Общая площадь территорий, отнесенных к проектным рекреационным зонам (озелененным территориям общего пользования) составляет 29,27 га., из них:

- в д. Березье – 10,35 га;

- в с. Старое Сандово – 5,1 га;

- в ст. Топорово – 13,82 га.

# 13.1.3. Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административных, культовых зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта и других объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в зонах общественно-делового назначения, входят жилые дома, гостиницы, служебные гаражи, объекты социального и коммунально-бытового назначения, объекты, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности.

Общая площадь общественно-деловых зоны составляет 5,92 га., из них:

- в д. Березье – 0,88 га;

- в с. Старое Сандово – 3,04 га;

- в ст. Топорово – 2 га.

# 13.1.4. Зона производственного использования

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих производственных зон. Зона производственного использования выделена только в нп ст. Топорово под ремонтные мастерские. Площадь зоны составляет 0,25 га.

# 13.1.5. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, а также включают в себя территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, кроме того включают территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих зон транспортной и инженерной инфраструктуры.

Общая площадь данных зон составляет 12,9 га., из них:

- в д. Березье – 3,86 га;

- в с. Старое Сандово – 7,32 га;

- в ст. Топорово – 1,72 га.

# 13.1.6. Охранная зона

Охранные зоны выделены с целью ограничения несанкционированного развития любой застройки (в том числе в рамках установления СЗЗ) и сохранения ценных ландшафтов.

Охранные зоны  выделены в нп ст. Топорово, совпадающая с санитарно-защитной зоне от ремонтных мастерских и в с. Старое Сандово, данные зоны соответствуют санитарно-защитной зоне от сельского кладбища и охранной зоне ПС 35 кВт, линиям электропередачи, в д. Березье зоны установлены в соответствии с ограничениями, которые накладываются близлежащей скотоводческой фермой и биотермической ямой.

Общая площадь данных зон составляет 9,5 га., из них:

- в д. Березье – 4,9 га;

- в с. Старое Сандово – 2,99 га;

- в ст. Топорово – 1,61 га.

# 13.1.7. Зона специального назначения

Зона специального назначения  предназначена для размещения сельского кладбища в с. Старое Сандово, площадь зоны составляет 2 га.

На территориях зон специального назначения недопустимо размещение объектов, относящихся к основным видам разрешенного использования для других территориальных зон.

# 13.1.8. Зона территорий объектов культурного наследия

Данная зона выделена в с. Старое Сандово для размещения объектов культурного наследия - церкви Рождества Христова, 1862-1872 г.г. и памятника «Трактор-ветеран», модель    1936 г., площадь зоны составляет 0,12 га.

# Приложения

# Баланс территорий населенных пунктов Березье, Старое Сандово, ст. Топорово

в соответствии с Приложением 5 к региональным нормативам градостроительного проектирования Тверской области

Таблица 1. Сводный баланс территории населенных Березье, Старое Сандово, ст. Топорово

| № п/п | Показатель | Существующее положение, га | Проект, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первая очередь 2021 г. | расчетный срок 2036 г. |
|  | Территория населенного пункта |  |  |  |
|  | всего, административные границы | - | 296,37 | 296,37 |
|  | всего, по государственному земельному кадастру | 296,37 | 296,37 | 296,37 |
|  | территории населенных пунктов в границах кадастровых кварталов | 298,79 | 296,37 | 296,37 |
| 1 | Функциональные зоны |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны: | 236,41 | 236,41 | 236,41 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны: | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
| 1.3 | зоны рекреационного назначения: | 29,27 | 29,27 | 29,27 |
| 1.4 | зоны производственного использования: | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1.5 | зоны инженерной и транспортной инфраструктур: | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 1.6 | зоны сельскохозяйственного назначения: | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | охранные зоны: | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 1.8 | зоны специального назначения: | 2 | 2 | 2 |
| 1.9 | зоны территорий объектов культурного наследия | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2 | Земли по категориям |  |  |  |
| 2.1 | земли сельскохозяйственного назначения | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | земли населенных пунктов |  |  |  |
| 2.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | земли лесного фонда | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | земли водного фонда | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | земли запаса | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | категория земель не установлена | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий: |  |  |  |
| 3.1 | зона катастрофического затопления | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | зона подтопления паводковыми водами | 0 | 0 | 0 |

# 2. Перечень сокращений

| АПК | - | агропромышленный комплекс |
| --- | --- | --- |
| АТС | - | автоматическая телефонная станция |
| ВЛ | - | высоковольтная линия электропередач |
| ВОВ | - | Великая Отечественная война |
| ГИС | - | геоинформационная система |
| ГЛФ | - | государственный лесной фонд |
| ГП | - | генеральный план |
| ГП Поселения | - | генеральный план Топоровского сельского поселения |
| ГП СП | - | генеральный план сельского поселения |
| ГРС | - | газораспределительная станция |
| ГСНМ | - | групповые системы населенных мест |
| ДМП | - | долгосрочная муниципальная программа |
| ДЦП | - | долгосрочная целевая программа |
| ДЮСШ | - | детско-юношеская спортивная школа |
| ЖКХ | - | жилищно-коммунальное хозяйство |
| КФХ | - | крестьянско-фермерское хозяйство |
| ЛЭП | - | линии электропередач |
| МДЦП | - | муниципальная долгосрочная целевая программа |
| МО | - | муниципальное образование |
| ОВОП | - | офис врача общей практики |
| ОЗУ | - | особо защитные участки |
| ООПТ | - | особо охраняемая природная территория |
| ОТС | - | опорная транспортная сеть |
| ОФП | - | общая физическая подготовка |
| ПДК | - | предельно допустимая концентрация |
| Поселение | - | Топоровское сельское поселение Сандовского района Тверской области |
| Район | - | Сандовский район Тверской области |
| СОШ ООШ НОШ | - - - | средняя общеобразовательная школа основная общеобразовательная школа начальная общеобразовательная школа |
| СНП | - | сельские населенные пункты |
| СП | - | сельское поселение |
| СТП | - | схема территориального планирования |
| ТБО | - | твердые бытовые отходы |
| Тверьоблстат | - | территориальный орган федеральной служба государственной статистики Тверской области |
| ТП | - | трансформаторная подстанция |
| ФАП | - | фельдшерско-акушерский пункт |

# Footnotes

Законом Тверской области №18-ЗО от 28.03.2013г. Топоровское и Старосандовское сельские поселения преобразованы путем объединения в Топоровское сельское поселение.

Режим использования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры устанавливается специальными нормативными документами в соответствии с назначением объекта

Площадь в границах кадастрового квартала указана больше, чем площадь земель населенных пунктов, так как границы кадастрового квартала нп ст. Топорово пересекает земельный участок категории «земли лесного фонда», площадь которого исключена из общей площади предлагаемых административных границ населенных пунктов.

# Text boxes

Увеличенный фрагмент

ст. Топорово

с. Старое Сандово

д. Березье