«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Главы Сандовского района

__________________ /Г.Ю.Носкова./

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование объекта | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Окно большое. Эскиз №1 1,98 х 2,0 | 29 |
| 2 | Окно малое.Эскиз №2 1,13 х 2,0 | 10 |

- ЭСКИЗ № 1

Стеклопакет	Двухкамерный 32 мм, теплосберегающее стекло

Цвет 			Белый

Дополнительные материалы

Отлив			 из оцинкованной стали или алюминиевых сплавов  с полимерным

покрытием, цвет   белый

Торцевая заглушка  ПВХ, цвет белый

Подоконник 	 из цельного профиля ПВХ, толщиной 25 мм под размер, торцы закрыть заглушками, цвет белый,

Откосы		Облицовка внутренних оконных откосов пластиком ПВХ «Сэндвич-панель» и наличником для откосов, цвет белый

Требования к конструкции окна

- конструкция зацепов (засовов) и запорных (ответных) планок должна обеспечивать возможность регулировки прилегания створки (полотна) к коробке;

- подвижные детали изделий должны перемещаться без заеданий;

- конструкция разъемных соединений изделий должна исключать возможность их самопроизвольного разъединения после их установки на оконный  блок;

- конструкции изделий должны обеспечивать возможность их замены и регулировки в процессе эксплуатации;

- конструкции изделий должны обеспечивать надежную фиксацию створки, надежное крепление деталей и узлов к створкам (полотнам) и коробкам.

Характеристика и виды выполняемых  работ:

- Демонтаж оконных коробок в каменных стенах.

- Демонтаж подоконников.

- Демонтаж отливов.

- Монтаж  оконных блоков из ПВХ ( поворотно-откидное)

- Установка фурнитуры,москитных сеток

- Утепление откоса пеной монтажной с антигрибковыми добавками и повышенной стойкостью к влаге.

- .Восстановление  штукатурки внутренних поверхностей стен, нарушенных при установке оконных блоков.

- Установка подоконных досок из плит ПВХ в каменных стенах.

- Ремонт штукатурки наружных откосов оконных проемов.

- Устройство отливов.

Погрузка и вывоз мусора

Требования, предъявляемые к качеству товара, работ, услуг, к техническим характеристикам товара, работ, услуг:

- Оконные конструкции должны иметь сертификаты соответствия и выдержанные санитарно-гигиенические нормативы Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ и Госстандарта России.

- Работы по установке должны быть выполнены в соответствии с эскизами оконных блоков, которые будут являться приложением  к муниципальному контракту, а также в соответствии с ГОСТ 24866-99, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30 633-99, ГОСТ 30777-2001, ГОСТ 30971-2002,  ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30973-2002,

СНиП II-3-79 и другими нормативами.

- ЭСКИЗ № 2

Стеклопакет	Двухкамерный 32 мм, теплосберегающее стекло

Цвет 			Белый

Дополнительные материалы

Отлив			 из оцинкованной стали или алюминиевых сплавов  с полимерным

покрытием, цвет   белый

Торцевая заглушка  ПВХ, цвет белый

Подоконник 	 из цельного профиля ПВХ, толщиной 25 мм под размер, торцы закрыть заглушками, цвет белый,

Откосы		Облицовка внутренних оконных откосов пластиком ПВХ «Сэндвич-панель» и наличником для откосов, цвет белый

Требования к конструкции окна

- конструкция зацепов (засовов) и запорных (ответных) планок должна обеспечивать возможность регулировки прилегания створки (полотна) к коробке;

- подвижные детали изделий должны перемещаться без заеданий;

- конструкция разъемных соединений изделий должна исключать возможность их самопроизвольного разъединения после их установки на оконный  блок;

- конструкции изделий должны обеспечивать возможность их замены и регулировки в процессе эксплуатации;

- конструкции изделий должны обеспечивать надежную фиксацию створки, надежное крепление деталей и узлов к створкам (полотнам) и коробкам.

Характеристика и виды выполняемых  работ:

- Демонтаж оконных коробок в каменных стенах.

- Демонтаж подоконников.

- Демонтаж отливов.

- Монтаж  оконных блоков из ПВХ ( поворотно-откидное+ поворотное)

- Установка фурнитуры,москитных сеток.

- Утепление откоса пеной монтажной с антигрибковыми добавками и повышенной стойкостью к влаге.

- .Восстановление  штукатурки внутренних поверхностей стен, нарушенных при установке оконных блоков.

- Установка подоконных досок из плит ПВХ в каменных стенах.

- Ремонт штукатурки наружных откосов оконных проемов.

- Устройство отливов.

Погрузка и вывоз мусора

Требования, предъявляемые к качеству товара, работ, услуг, к техническим характеристикам товара, работ, услуг:

- Оконные конструкции должны иметь сертификаты соответствия и выдержанные санитарно-гигиенические нормативы Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ и Госстандарта России.

- Работы по установке должны быть выполнены в соответствии с эскизами оконных блоков, которые будут являться приложением  к муниципальному контракту, а также в соответствии с ГОСТ 24866-99, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30 633-99, ГОСТ 30777-2001, ГОСТ 30971-2002,  ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30973-2002,

СНиП II-3-79 и другими нормативами.