Приложение №2

к Извещению №5 о проведении запроса котировок

Техническое задание

на покупку автомобиля

| Наименование поставляемого товара | Характеристика | Кол - во | Цена, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| ВАЗ-211440 (или эквивалент) | Коробка передач - 5-ст МКПП | 1 | 300000,00 |
|  | Цвет: темно-серебристый |  |  |
|  | Тормоза передних колёс - дисковые |  |  |
|  | Тормоза задних колёс - барабанные Колёсные диски, декоративные колпаки - сталь |  |  |
|  | Подача воздуха в заднюю часть салона |  |  |
|  | Центральные замки |  |  |
|  | Электростеклоподъёмники - 2 |  |  |
|  | Обогрев заднего стекла |  |  |
|  | Ремни безопасности для передних сидений |  |  |
|  | Ремни безопасности для задних сидений |  |  |
|  | Складываемые спинки задних сидений |  |  |
|  | Размерность шин - 165/70R13 |  |  |
|  | Тип кузова - хетчбек |  |  |
|  | Длина 4122 мм |  |  |
|  | Ширина 1650 мм |  |  |
|  | Высота 1402 мм |  |  |
|  | Тип привода - передний |  |  |
|  | Количество дверей/мест - 5 и 5 |  |  |
|  | Дорожный просвет - 165 |  |  |
|  | Тип двигателя - бензиновый 4-хтактный вспрыск |  |  |
|  | Объём двигателя 1596 см.куб |  |  |
|  | Количество клапанов/цилиндров - 8кл. |  |  |
|  | Максимальная мощность - 80,9 (59,5) |  |  |
|  | Максимальная скорость - 158 км/ч |  |  |
|  | Максимальный крутящий момент - 131/3700 |  |  |
|  | Минимальный радиус поворота - 5,2 м |  |  |
|  | Время разгона - 14 сек. |  |  |
|  | Колея передняя/задняя - 1400мм/1370мм |  |  |
|  | Снаряженная масса - 975 кг |  |  |
|  | Полная масса - 1370 кг |  |  |
|  | Передняя подвеска - МакФерсон |  |  |
|  | Задняя подвеска - независимая |  |  |
|  | Вид и расход топлива - АИ-92 7,8л по городу |  |  |
|  | Объём бака - 43 л. |  |  |
|  | Обработка кузова, днища |  |  |
|  | Подкрылки |  |  |
|  | Сигнализация |  |  |

Поставляемый автомобиль должен быть ранее не эксплуатируемым  (без пробега).

При приемке автомобиля Заказчику передаются оригиналы счетов, счетов-фактур, товарных накладных, паспорта транспортного средства и иные документы, необходимые для регистрации товара в ГИБДД, предоставляются сертификаты соответствия на проведение гарантийного и технического обслуживания при приемке автомобиля.

Срок поставки товара: в течение 10 дней с даты заключения контракта.

Место поставки товара: 171750, Тверская область, п.Сандово, ул.Советская, д.13А.

Форма, сроки и порядок оплаты товаров: Оплата производиться Муниципальным заказчиком 100% по факту поставки товара с отсрочкой платежа до 10 календарных дней.