ЗАО "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральный план

СОБОЛИНСКОГО сельского поселения САНДОВСКОГО районА

Часть 1:	положения о территориальном планировании

Раздел 1:	описание целей и задач территориального планирования

Раздел 2:	описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения

ГП 20154 – 3 – ПЗ – 001

г.Москва, 2009 г.

ЗАО "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральный план

СОБОЛИНСКОГО сельского поселения САНДОВСКОГО районА

Часть 1:	положения о территориальном планировании

Раздел 1:	описание целей и задач территориального планирования

Раздел 2:	описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения

ГП 20154 – 3 – ПЗ – 001

| ЗАКАЗЧИКИ: | Администрация Соболинского сельского поселения Сандовского района Тверской области ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области |
| --- | --- |

| Генпроектировщик: ЗАО "Экспертный союз" |
| --- |
| Директор | К.Е. Калинкина |
| Главный инженер проекта | М.О. Ильин |
| Главный архитектор проекта | А.Б.Устинова |

г.Москва, 2009 г.

Состав проекта

| Шифр документа | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный план Соболинского сельского поселения Сандовского района |  |
| ГП 20154 – 3 – ПЗ – 001 | ЧАСТЬ 1. Положения о территориальном планировании РАЗДЕЛЫ 1, 2. |  |
| ГП 20154 – 3 – СГП – 002 | ЧАСТЬ 2. Схемы территориального планирования РАЗДЕЛЫ 3, 4, 5. |  |
|  | Обосновывающие материалы к проекту Генерального плана Соболинского сельского поселения Сандовского района |  |
| ОМГП 20154 – 3 – ПЗ – 001 | ЧАСТЬ 1. Описание обоснований проекта Генерального плана сельского поселения. РАЗДЕЛ 1, 2, 3. ЧАСТЬ 2. Схемы по обоснованию проекта Генерального плана сельского поселения. РАЗДЕЛ 4, 5. |  |

Содержание

Введение	6

1.	Цели и задачи территориального планирования	11

2.	Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения	17

2.1.	Положения по планировочному развитию территории	17

2.2.	Положения по эффективному использованию природных ресурсов	21

2.3.	Положения по улучшению демографической ситуации	22

2.4.	Положения по развитию жилого фонда	23

2.5.	Положения по развитию социальной инфраструктуры	24

2.5.1.	Образование	25

2.5.2.	Здравоохранение	26

2.5.3.	Бытовое обслуживание	26

2.5.4.	Общественное питание	27

2.5.5.	Объекты культуры, отдыха и спорта	27

2.5.6.	Объекты культа	28

2.6.	Положения по развитию транспортной инфраструктуры	29

2.6.1.	Автодорожная сеть	30

2.6.2.	Пешеходное сообщение	33

2.6.3.	Железнодорожный транспорт	34

2.6.4.	Водный транспорт	34

2.6.5.	Воздушный транспорт	34

2.6.6.	Трубопроводный транспорт	35

2.7.	Положения по развитию инженерной инфраструктуры	36

2.7.1.	Электроснабжение	36

2.7.2.	Водоснабжение	37

2.7.3.	Водоотведение	39

2.7.4.	Газоснабжение	40

2.7.5.	Теплоснабжение	42

2.7.6.	Связь	43

2.7.7.	Утилизация отходов	44

2.8.	Положения по эффективному использованию земельного фонда	46

2.8.1.	Функциональное зонирование территории	46

2.8.2.	Изменение структуры земельного фонда	62

2.8.3.	Ограничения использования территории Поселения	65

2.9.	Положения по развитию экономики	70

2.9.1.	Традиционные промыслы	75

2.9.2.	Сельское хозяйство	75

2.9.3.	Лесное хозяйство	78

2.9.4.	Промышленность	78

2.9.5.	Туризм и рекреация	79

2.9.6.	Торговля	81

2.10.	Положения по охране окружающей среды	82

2.10.1.	Охрана воздушного бассейна	83

2.10.2.	Охрана и рациональное использование водных ресурсов	83

2.10.3.	Охрана земельного фонда	84

2.10.4.	Охрана и защита лесов	84

2.10.5.	Обеспечение медико-экологического благополучия населения	84

Приложения	86

1.	Объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории Поселения	86

2.	Государственные природные заказники, расположенные на территории Поселения	88

3.	Государственные памятники природы регионального значения, расположенные на территории Поселения	92

4.	Перечень сокращений	95

# Введение

Генеральный план Соболинского сельского поселения Сандовского района Тверской области разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом Тверской области от 6 июня 2006 г. N 58-ЗО "О градостроительной деятельности на территории Тверской области".

Материалы генерального плана Соболинского сельского поселения Сандовского района сформированы в соответствии с Положением о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов, утвержденным Постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 334-па.

Основанием для разработки генерального плана Соболинского сельского поселения Сандовского района является субподрядный контракт № 20154-3 от 20.10.2009 г, заключенный между ЗАО "Экспертный Союз" и ОАО "ПИ "Твергражданпроект".

Актуальность проекта обусловлена обязательностью наличия документов территориального планирования муниципальных образований в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О вступлении в действие Градостроительного Кодекса РФ" с 1 января 2012 года при отсутствии документов территориального планировании:

- не допускается принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую;

- не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории;

- не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки.

При разработке проекта генерального плана Соболинского сельского поселения Сандовского района использованы материалы программ социально-экономического развития федерального, регионального и муниципального уровней. В их числе:

- разрабатываемая Схема территориального планирования Сандовского района;

- разрабатываемая Схема территориального планирования Тверской области;

- разрабатываемая Стратегия социально-экономического развития Тверской области на долгосрочную перспективу (до 2025 года).

Мероприятия по территориальному планированию в генеральном плане Соболинского сельского поселения Сандовского района по последовательности их выполнения разделены на три проектных этапа:

I этап 	– до 2015 года – 1 очередь

II этап 	– с 2015 года до 2020 года – расчетный срок

III этап 	– с 2020 года до 2030 года – перспектива.

Содержание проекта генерального плана поселения регламентировано Ст.23 Градостроительного кодекса РФ и п.3.1.-3.2. "Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов", утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 №334-па.

В соответствии с указанными документами и с Техническим заданием, материалы проекта генерального плана Соболинского сельского поселения Сандовского района делятся на два основных блока, а именно:

- непосредственно Генеральный план;

- обосновывающие материалы к проекту Генерального плана.

Генеральный план Соболинского сельского поселения Сандовского района содержит следующие текстовые и графические материалы:

ЧАСТЬ 1.	Положения о территориальном планировании:

РАЗДЕЛ 1.	Описание целей и задач территориального планирования.

РАЗДЕЛ 2.	Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения.

ЧАСТЬ 2.	Схемы территориального планирования:

РАЗДЕЛ 3.	Сводная схема (основной чертеж) генерального плана (схема 1).

РАЗДЕЛ 4.	Схемы границ территорий, земель и ограничений:

Схема 2.	Схема функциональных зон.

Схема 3.	Схема административных границ.

Схема 4.	Схема ограничений использования территорий.

Схема 5.	Схема границ территорий и земель.

РАЗДЕЛ 5.	Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения:

Схема 6.	Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

Схема 7.	Схема развития объектов транспортной инфраструктуры.

Схема 8.	Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания.

Обосновывающие материалы к проекту генерального плана Соболинского сельского поселения Сандовского района содержат следующие текстовые и графические материалы:

ЧАСТЬ 1.	Описание обоснований проекта генерального плана:

РАЗДЕЛ 1.	Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории.

РАЗДЕЛ 1.1. 	ИТМ ГОЧС "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций".

РАЗДЕЛ 2.	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию.

РАЗДЕЛ 3.	Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию.

ЧАСТЬ 2.	Схемы по обоснованию проекта генерального плана:

РАЗДЕЛ 4.	Картографическое отображение информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования.

РАЗДЕЛ 5.	Картографическое отображение предложений по территориальному планированию.

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к муниципальному контракту):

- электронные картографические материалы выполнены в геоинформационной системе "MapInfo";

- при разработке проекта использована система координат МСК69.

Генеральный план выполнен на цифровой картографической основе М 1:10 000, подготовленной ООО "ГЕО.ГРУПП.ПРОЕКТ" (г.Подольск) и предоставленной разработчику ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области.

Исходная нормативно-правовая база для разработки проекта генерального плана Соболинского сельского поселения Сандовского района:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г.190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 №78-ФЗ;

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" от 25.06.2002г. №73-ФЗ;

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. №52-ФЗ

- Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 12.12.1994г. №68-ФЗ;

- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01. 2002г.
№7-ФЗ;

- Федеральный закон  "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999г. №96-ФЗ;

- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" от 24.11.1995г. №181-ФЗ;

- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" от 18.10.2007г. №230-ФЗ;

- Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007г. №257-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. 
№ 315 "Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007г. 
№ 178 "Об утверждении Положения	о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2006г. 
№ 804 "Об утверждении Положения	о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности комиссий по совместной подготовке проектов документов территориального планирования";

- Постановление Правительства РФ от 12.08.1994г. №927 "Об обеспечении формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности";

- Закон Тверской области "О градостроительной деятельности на территории Тверской области" от 6.06.2006г. №58-ЗО;

- Закон Тверской области "Об административно-территориальном устройстве Тверской области" от 17.04.2006г. № 34-ЗО;

- Закон Тверской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" от 13.04.2004г. № 22-ЗО;

- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации" в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 31.01.2007г. №4 "Об утверждении требований к способам отображения на картах (схемах) точечных, линейных и площадных объектов, предусмотренных Положением о составе схем территориального планирования Российской Федерации";

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 24.12.2008г. № 467 "Об утверждении требований к составу, структуре, порядку ведения и использования единой электронной картографической основы федерального, регионального и муниципального назначения";

- Постановление Администрации Тверской области от 07.07.2005 г. №230-па "Об организации первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики (семейного врача) в Тверской области";

- Постановление Администрации Тверской области от 13.11.2007г. №334-па "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов";

- Постановление Губернатора Тверской области от 12.07.2007г. №20-пг "О государственной экспертизе проектов документов территориального планирования, государственной экспертизе проектной документации, государственной экспертизе результатов инженерных изысканий и контролем за соблюдением органами местного самоуправления Тверской области законодательства о градостроительной деятельности";

- Постановление Губернатора Тверской области от 07.07.2009г. №286-па "О технических заданиях на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования";

- Приложения №№1-5 к Постановлению Губернатора Тверской области от 20.10.1997г. №579 "О водоохранных зонах водных объектов";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны, и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы";

- СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

- СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест";

- СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод";

- СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства";

- РДС-30-201-98 "Инструкция о порядке проектирования и установления      красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации";

- МДС 30-1.99 "Методические рекомендации по разработке схем
зонирования   территории городов";

- Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений) /утв. Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2008г. №32/;

- Рекомендации по подготовке Правил землепользования и застройки (ФЭГ 2006г.)

# Цели и задачи территориального планирования

В соответствии со статьей 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с техническим заданием на подготовку проекта "Генеральный план Соболинского сельского поселения Сандовского муниципального района Тверской области" (Приложение 2 к муниципальному контракту), целью подготовки проекта является рациональная пространственная организация территории сельского поселения, обеспечивающая его устойчивое социально-экономическое развитие во взаимосвязи с развитием прилегающих территорий смежных муниципальных образований Тверской области и направленная на создание оптимальных условий для жилищного строительства, развития производства, рационального использования всех видов ресурсов, улучшения экологического состояния территории и сохранения объектов культурного наследия.

Основные направления решения задач развития Соболинского сельского поселения.

Положения о территориальном планировании разработаны на основе идей и принципов устойчивого развития  многоукладных, социально-экономических систем. В рамках этих идей основными направлениями устойчивого развития сельского поселения являются:

- В области экономико-географического положения:

- развитие социально-экономической связности отдельных населенных пунктов и поселения в целом;

- использование исторического потенциала территории для развития туризма;

- В области использования природных ресурсов:

- использование незначительных запасов полезных ископаемых для развития местного производства;

- использование ландшафтов местности для развития индустрии рекреации и деурбанистической миграции.

- В области демографии и создания условий для увеличения численности коренного населения:

- создание новых точек приложения труда для коренного населения;

- создание юридических и экономических преимуществ для деятельных людей, которые способны создавать новые рабочие места на территории поселения;

- создание условий для смены однонаправленной территориально-индустриальной миграции "из села в город" на циклически сбалансированную возрастную миграцию: "сельская молодежь в город – зрелое поколение обратно на село";

- создание условий для избирательной поддержки многодетных семей и одиноких, работающих матерей.

- В области развития жилищного фонда:

- создание преимуществ для строительства жилья коренным населением;

- разработка программ и проектов эффективного развития местной строительной отрасли.

- В области развития социальной инфраструктуры:

- сохранение и модернизация существующей социальной инфраструктуры поселения;

- развитие новых форм социальной инфраструктуры, которые адекватны современным требованиям и уровню развития коммуникаций.

- В области развития транспортной инфраструктуры:

- улучшение качества дорожной сети для повышения доступности населенных пунктов;

- создание условий для развития малой авиации за счет создания взлетно-посадочных полос, вертодромов и другой инфраструктуры авиации.

- В области развития инженерной инфраструктуры:

- максимально возможное и эффективное сохранение существующей инженерной инфраструктуры;

- развитие инженерной инфраструктуры на основе современных автономных технологий;

- развитие структуры инженерных сетей и коммуникаций на основе частно-государственных партнерских отношений.

- В области оптимизации структуры земельного фонда:

- изменение структуры земельного фонда в соответствии с современными требованиями его эффективного использования в рекреационных и индустриальных целях;

- создание на территории зон традиционного саморазвития для стимуляции эффективного использования существующего земельного фонда.

- В области развития экономики поселения:

В целом:

- создание юридических, административных и экономических преимуществ для деятельных людей, создающих новые рабочие места на территории поселения.

Сельское хозяйство:

- создание многоукладной структуры землепользования, в которой сочетаются элементы ведения индустриального и традиционного сельского хозяйства;

- создание равных и взаимовыгодных условий для работы коллективных, фермерских и личных хозяйств.

Промышленность:

- организация малых предприятий перерабатывающей промышленности полного цикла переработки продукции;

- сохранение потенциала существующих предприятий.

Туризм и рекреация:

- привлечение инвестиций в строительство рекреационных (дачных) поселков;

- организация и поддержка промыслового и экологического туризма;

- создание благоприятных условий для агротуризма за счет организации семейных гостиниц на базе фермерских и личных хозяйств;

- создание условий для исторического и патриотического туризма.

- В области охраны окружающей среды:

- создание условий, при которых охрана окружающей среды становится выгодным делом за счет эффективного использования налогов и логистических эффективных схем утилизации отходов;

- реализация программы по определению экологической емкости среды для организации продажи прав на ее загрязнение на конкурсной основе (программа создания экологической ренты Поселения);

- приведение экологического законодательства в соответствие с правилами "экологической ренты", для снижения возможностей использования экологических ограничений в коррупционных целях.

- В области градостроительства:

- определение планировочной структуры освоения территории;

- определение ограничений градостроительного освоения территории;

- создание общих градостроительных норм и правил территории;

- создание генеральных планов развития населенных пунктов.

- В области общего развития территории:

- создание условий для развития гражданского общества, которое способно саморазвивать социально-экономические кластеры на основе законов самоуправления;

- ревизия и оптимизация муниципальных и местных законов под создание преимуществ для экономически активного, деятельного населения;

- оптимальное определение параметров структуры территории для ее социально-экономического развития.

Результатом создания генерального плана поселения является комплект документов и электронных материалов, который позволяет:

- оперативно и эффективно управлять территорией;

- вести мониторинг и планировать развитие территории за счет использования возможностей геоинформационных систем;

- эффективно обмениваться информацией в системе государственного управления и отчетности;

- использовать информацию о поселении для размещения в средствах массовой информации для привлечения инвестиций.

Базовые идеи, сценарии, модели и системы, использованные при создании  генерального плана поселения.

В качестве базовой идеи разработки генерального плана, использовалась идея применения фундаментальных законов природы для прогноза развития социально-экономических систем. В основе идеи лежит представление о взаимосвязи сложности социально-экономической организации общества с уровнем потока энергии (денег), проходящего через него.

В качестве базовых сценариев развития территорий были использованы эволюционные сценарии развития сбалансированных, многоукладных обществ, которые обладают высокой степенью устойчивости к кризисам  (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 Варианты развития типов общества.

В основе эволюционных сценариев лежит представление о том, что устойчивые социально-экономические системы возникают лишь при эволюционном развитии общества с сохранением всех стадий его развития, а любые революционные сценарии, с заменой одного типа общества другим, порождают специализированные и неустойчивые социально-экономические системы.

В качестве базовой модели реализации идей и сценариев была использована модель сбалансированного цикла взаимодействия традиционных, индустриальных и постиндустриальных стадий развития общества (рис. 1.2).

В основе модели лежит представление о возможности создания на территориях разного масштаба сбалансированных циклов обмена товарами, услугами и трудовыми ресурсами между традиционной, индустриальной и постиндустриальной стадиями развития общества.

Рисунок 1.2 Модель развития многоукладного, сбалансированного общества.

Для привязки идей, сценариев и моделей к местности, было использовано представление о разномасштабных социально-экономических кластерах, которое позволяет  разрабатывать тактику и стратегию развития конкретных территорий (рис. 1.3).

Рисунок 1.3. Базовая структура многоукладного социально-экономического кластера.

В основе идеи кластера лежит представление о возможности использования современных технологий для создания на территориях разного масштаба сбалансированных социально-экономических систем, которые в зависимости от обстоятельств, включают разные стадии развития общества: от традиционной до постиндустриальной.

Для стандартизации описания состояния и прогнозирования направлений развития территорий была создана система (электронная база данных), которая позволяет:

- собирать и систематизировать информацию по социально-экономической жизни поселения;

- вести мониторинг состояния территорий;

- описывать территории разного масштаба в едином ключе;

- использовать "сквозную" систему сбора, обработки и анализа информации для  формулировки рекомендаций и положений генерального плана;

- структурировать информацию о территориях для использования в геоинформационных системах;

- повысить эффективность обмена и использования информации в системе управления территориями;

- сократить издержки на создание и согласование документов территориального планирования.

Обработка и анализ информации в электронной базе данных ведется с использованием методов математического моделирования.

# Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения

Соболинское сельское поселение (далее Поселение) расположено в северо-восточной части Сандовского района (далее Района) и граничит с Топоровским, Старосандовским, Большемалинским и Лукинским сельскими поселениями (далее СП), Сандовским городским поселением, а также с Весьегонским районом и Вологодской областью. Центром Поселения является деревня Соболины, находящаяся в 5 километрах от районного центра пгт Сандово. Центр Района расположен в 238 километрах от областного центра – города Твери.

Общий земельный фонд Поселения составляет 32 063 га.

Территория Поселения включает в себя 43 сельских населенных пункта.

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (далее Тверьоблстат), на начало 2010 года в Поселении постоянно проживало 880 человек. Плотность населения в Поселении достигает 2,7 чел./кв.км, что в 6 раз ниже среднеобластного значения (16,4 чел./кв.км).

Современное развитие внешних и внутренних транспортных связей Поселения удовлетворительное.

Среди автомобильных дорог, проходящих по территории Поселения, наибольшую значимость имеет автодорога Сандово - Молоково.

Железные дороги на территории Поселения представлены железнодорожным маршрутом Сонково – Санкт-Петербург.

Водный транспорт в границах Поселения не развит. Основной рекой Поселения является Звана. Реки Поселения не судоходны.

Основной экономической специализацией Поселения является сельское хозяйство. 
В растениеводстве преобладает выращивание картофеля и овощей открытого грунта.
В животноводстве преобладают продукты крупного рогатого скота – мясо и молоко.

С экологической точки зрения Поселение достаточно благоприятно для проживания. На территории Поселения расположены зоны природоохранного и рекреационного назначения.

# Положения по планировочному развитию территории

Факторы, оказывающие основополагающее влияние на планировочное развитие территории Поселения, и направления такого развития:

- Поселение расположено на автомобильной дороге регионального значения Хабоцкое – Молоково – Сандово – граница Вологодской области и граничит с городским поселением поселок Сандово. Экономико-географическое положение Поселения способствует развитию на его территории объектов придорожного сервиса и небольших предприятий полного цикла производства и переработки продукции;

- Реки Поселения являются основой для развития зон природного и рекреационного назначения. Наличие в Поселении значимых памятников русского зодчества способствует развитию туризма;

- Поселение обладает значительной длительностью истории освоения территории. Исторический потенциал Поселения позволяет возродить: традиционные промыслы с четким позиционированием их продукции на рынке, традиционные праздники для развития туристического бизнеса и продвижения продукции собственного производства, усадебный тип землепользования для восстановления элементов традиционного общества, местные законы традиционных отношений между людьми, для снижения "дальней миграции" и сохранения собственной культуры землепользования;

- В целях создания благоприятной социальной среды для жителей Поселения и мигрантов, необходимо создание полноценной среды жизнеобеспечения, включая объекты здравоохранения, культуры, дошкольного образования детей, обеспечения молодых семей жильем; для полноценного обеспечения рынка труда кадрами, обученными современным производственным специальностям, необходимо развитие начального и средне-специального профессионального образования и системы переподготовки специалистов;

- главным компоновочным центром опорного каркаса района является его административный центр – поселок Сандово (численность населения города на 01.01.2010 г. – 3 654 чел.). Сандово – это инженерно-транспортный узел, в нем сосредоточен практически весь промышленный потенциал территории района. Расположение Поселения в пределах нормативной транспортной доступности от районного центра, с одной стороны, позволяет населению Поселения использовать развитую инфраструктуру районного центра, но с другой стороны, является фактором "вытягивания" из Поселения трудоспособного населения на развитый поселковый рынок труда;

- в границах Поселения расположены четыре планировочных центра районного значения – это населенные пункты д.Соболины  (с населением 239 чел.), с.Тухани (152 чел.), д.Щербово (123 чел.) и д.Березницы (с населением 95 чел.). Данные населенные пункты обладают наивысшим потенциалом развития и являются центрами расселения населения в Поселении. Мероприятия, направленные на повышение уровня жизни населения в данных центрах (размещение мест приложения труда и развитие инженерной, транспортной, социальной, культурной инфраструктур), позволят сократить отток населения, поэтому относятся к разряду первоочередных;

- среди недостатков экономико-географического положения Поселения, тормозящих его развитие, необходимо отметить: низкий уровень развития индустриальных типов производств и низкую транспортную доступность перспективных для рекреационного освоения территорий. В этой связи, важную роль в развитии Поселения будет играть совершенствование его транспортного каркаса, что позволит наилучшим образом использовать потенциал территории Поселения в полном объеме за счет усиления связности территорий как непосредственно внутри Поселения, так и за счет создания и дальнейшего укрепления межпоселенческих связей.

Оптимизация системы административно-территориального деления Района.

В проекте ГП Поселения предлагается выделение селитебной зоны на территории Поселения для расширения границ поселка Сандово.

Обоснованием такого присоединения служит форма перспективной планировочной структуры, наиболее благоприятная для дальнейшего развития инженерных коммуникаций. Наиболее целесообразна на присоединяемой территории организация жилой застройки коттеджного типа.

Необходимость расширения городской черты поселка Сандово связана с развитием комплексного жилищного строительства в рамках исполнения мероприятий по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России" в Тверской области на 2008-2010 годы, утвержденного распоряжением Администрации Тверской области. Реализация этой программы требует, прежде всего, свободных территорий под застройку.

Изменение границ Соболинского СП предусмотрено за счет отнесения земель лесного фонда и сельскохозяйственного назначения общей площадью 121,8 га, примыкающих к восточной границе поселка, расположенных вдоль автодороги регионального назначения Хабоцкое – Молоково – Сандово – гр.Вологодской области до деревни Соболины, к территории городского поселения "Поселок Сандово".

При этом, учитывая длительность процесса изменения границ муниципальных образований, в рамках разработки ГП Поселения рассматривается Соболинское СП в существующих границах.

Процедура изменения границ поселений, влекущая отнесение территорий отдельных входящих в их состав населенных пунктов к территориям других поселений,  проводится в порядке и составе мероприятий, регламентированных №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".

В случае изменения границ поселка Сандово, может возникнуть ситуация, когда в границы городского поселения попадают земли лесного фонда, относящиеся к защитным лесам.

Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов регламентирован  следующими законодательными актами:

- федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ (ред.от 25.12.2009) "О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую";

- федеральный закон от 04.12.2006 г. №200-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации"

- федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".

При разработке генеральных планов городских поселений и городских округов необходимо обратить особое внимание на указанную проблему и предусмотреть в проекте генеральных планов необходимость перевода земель лесного фонда, попадающих в границы городских поселений и округов, в категорию земель населенных пунктов.

В случае с зелеными зонами, необходимо произвести перепроектировку зеленых зон, путем выделения вблизи городской черты зеленых зон, равных по площади изымаемым. Участки земель лесного фонда, попавшие в границы городского поселения (округа), переводятся в земли населенных пунктов, в соответствии с действующим законодательством (см. п.6 ст. 105 Лесного кодекса Российской федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ и федеральный закон № 172-ФЗ (см. ст.11 п.2)).

Границы муниципального образования Соболинское сельское поселение Сандовского района

На сводной схеме (основном чертеже) генерального плана Поселения приведены следующие границы:

- границы Поселения по кадастровому делению (предоставлены Территориальным отделом Управления Роснедвижимости по Тверской области);

- административные границы Поселения в соответствии с "Законом об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Сандовский район", и наделении их статусом сельского поселения" №44-ЗО от 28.02.2005г.;

- границы кадастрового района (предоставлены Территориальным отделом  Управления Роснедвижимости по Тверской области);

- административные границы Района в соответствии с "Законом об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских округов, муниципальных районов" №4-ЗО от 18.01.2005г.

Границы Поселения по кадастровому делению и границы кадастрового района приведены в местной системе координат МСК-69.

Сведения об административных границах Поселения и Района указаны в "Законах об установлении границ муниципальных образований …" в государственной системе координат. Для их отображения на схемах ГП Поселения, выполненных в системе координат МСК-69 (в соответствии с "Техническим заданием" по муниципальному контракту), был произведен перевод административных границ из государственной системы координат в местную систему координат, с использованием программного продукта КБ Панорама, ГИС "Карта 2011".

При совмещении границ по кадастровому делению и административных границ, установленных "Законами об установлении границ муниципальных образований …" было выявлено их несовпадение.

В соответствии со ст.9 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" №221-ФЗ от 24.07.07 г. сведения о границах муниципальных образований должны быть внесены в государственный кадастр недвижимости.

В числе первоочередных мероприятий по реализации ГП Поселения, необходимо осуществить процедуру внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах Поселения и Района, при этом целесообразно совмещение границ по кадастровому делению и административных границ, установленных "Законами об установлении границ муниципальных образований …" с внесением соответствующих изменений в "Законы об установлении границ муниципальных образований …" или в государственный кадастр недвижимости.

# Положения по эффективному использованию природных ресурсов

Природные ресурсы Поселения незначительны и не могут быть использованы в качестве основы для создания индустриальных предприятий межрегионального значения.

Среди природных факторов, положительно влияющих на развитие территории, стоит отметить:

- благоприятные инженерно-строительные условия;

- хорошую обеспеченность территории подземными водами;

- развитую гидрографическую сеть;

- значительные площади слабо преобразованных  ландшафтов, которые повышают рекреационную ценность территории;

- развитый рельеф, повышающий ландшафтно-эстетическую ценность территории;

- развитые биологические системы, позволяющие развивать промысловые типы ведения хозяйства;

- большие массивы плодородных почв пригодных для ведения сельского хозяйства.

К природным факторам, ограничивающим развитие территории можно отнести:

- особенности климата, которые затрудняют ведение интенсивного сельского хозяйства (зона рискованного земледелия) и развитие индустрии "пляжного отдыха";

- ограниченное количество запасов полезных ископаемых;

- отсутствие потенциала гидроэнергетических ресурсов.

На территории Поселения расположено 5 месторождений торфа. Целесообразна доработка месторождения торфа 61 "Савино" (запасы по категории А составляют 445 тыс.т), частично разработанного. Разработка месторождения торфа 53 "Большое Никитинское" не представляется возможным ввиду его нахождения на территории ООПТ. Все остальные месторождения торфа, подготовленные к разведке, не являются перспективными для промышленной разработки.

Среди месторождений других полезных ископаемых целесообразна дальнейшая разработка месторождения ПГС "Дынинское" и частично выработанного месторождения глины кирпично-черепичной "Сандовское".

Лесной фонд Поселения на 11%  относится к группе защитных лесов и представлен хвойными и мелколиственными породами деревьев (ель, сосна, береза, осина). Лесные ресурсы Поселения могут рассматриваться как основа для развития небольших лесоперерабатывающих предприятий (артелей), занимающихся глубокой переработкой древесины (заготовка дров, пиломатериалы, срубы и пр.). Сырьевой базой для таких предприятий может послужить, в том числе, древесина, получаемая при рубках ухода и санитарных рубках.

В рамках индивидуального предпринимательства, возможна организация сбора и переработки недревесных лесных ресурсов (грибы, ягоды, травы, живица, пасока и пр.).

Еще одним естественным ресурсом Поселения являются прибрежные ландшафты рек Звона, Ратыня и Радуга. Вдоль их берегов возможна организация рекреационных зон и поселков.

# Положения по улучшению демографической ситуации

Демографический ресурс Поселения можно охарактеризовать как низкий. В то же время, на общерайонном уровне Поселение относится к числу средненаселенных. Центрами расселения являются д.Соболины, с.Тухани, д.Щербово и д.Березницы, в остальных населенных пунктах численность населения не превышает 40 человек. Из 43 населенных пунктов Поселения только в 11 (26%) численность постоянного населения выше  10 человек. Еще в 11 населенных пунктах отсутствует постоянное население.

Численность постоянного населения Поселения постоянно снижается в результате действия следующих факторов:

- высокого уровня смертности;

- низкого уровня рождаемости;

- значительного уровня миграции населения в города и на заработки (индустриальная миграция);

- отсутствия внятных программ поддержки сельского и традиционного образа жизни.

К факторам, положительно влияющим на демографический потенциал Поселения, можно отнести:

- значительное преобладание людей среднего возраста, детей, подростков и молодежи над пенсионерами;

- высокую численность рекреационного населения (дачников);

- переход части дачников от сезонного к постоянному проживанию;

- возвращение части населения "на родину" из городов (деурбанистическая миграция).

Для улучшения демографической ситуации в Поселении рекомендуется реализовать следующие программы:

- экономической поддержки многоукладного сельскохозяйственного производства;

- снижения бюрократического давления на производителей сельскохозяйственной продукции и создания юридических преимуществ для деятельного населения;

- создания условий для снижения односторонней индустриальной миграции населения из села в город, за счет административной поддержки предпринимательства и бизнеса в образовании новых рабочих мест на селе;

- повышения качества жизни в сельской местности за счет развития инженерно-транспортных коммуникаций;

- возвращения неиспользуемых земель сельхозназначения в сельскохозяйственный цикл;

- популяризации сельского образа жизни среди населения;

- создания условий для деурбанистической миграции (переезда части городских работников в малые города, села и деревни) за счет создания качественных систем телекоммуникаций;

- создания условий для возникновения циклических возрастных миграций населения по типу: "молодые в города завоевывать мир – зрелые на село рожать и растить детей";

- социально непопулярным, но действенным механизмом повышения рождаемости на селе могут стать программы по использованию в экономике посильного, оплачиваемого детского и подросткового труда. В этом случае будет снижена "экономическая детская нагрузка" на семьи и восстановлены традиционные циклы крестьянской жизни, в которых дети были помощниками, а не иждивенцами.

# Положения по развитию жилого фонда

Состояние жилого фонда Поселения можно оценить как удовлетворительное.

Жилой фонд Поселения характеризуется следующими параметрами:

- основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома. Развитый многоквартирный жилой фонд присутствует в административной центре Поселения д.Соболины;

- обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями неравномерное. 36 из 43 населенных пунктов поселения электрифицированы и не испытывают больших проблем с водоснабжением. Однако, системы водоотведения, газоснабжения и вывоза ТБО развиты слабо;

- обеспеченность населения жилой площадью удовлетворительная. В большей части населенных пунктов соблюдается минимальная норма проживания в 
17 кв.м на одного человека;

- значительная часть жилого фонда используется дачным населением сезонно. В результате, эффективность использования жилого фонда снижается, так же как и снижается обеспеченность жильем коренного населения, которое не может конкурировать в застройке с более обеспеченными (в финансовом плане) дачниками;

- развития жилого фонда в Поселении не происходит.

Положения по развитию жилого фонда Поселения:

- развитие жилого фонда Поселения должно происходить в соответствии с градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В населенных пунктах, располагающихся в историко-культурных зонах, недопустима бессистемная застройка домами, архитектурный стиль которых не согласуется с исторически сложившимся стилем населенного пункта;

- стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения земли под жилищное строительство при наличии проектов и внятных сроков застройки;

- в Поселении необходимо разработать механизмы и программы эффективного строительства социального жилья и строительства (капитального ремонта, реконструкции) объектов социальной инфраструктуры на базе частно-государственного партнерства и с привлечением местных трудовых ресурсов;

- при согласовании проектов по размещению производительных сил на территории Поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) необходимо ввести практику обязательного заключения инвестором с администрацией Поселения соглашения о сотрудничестве, предполагающем развитие инфраструктуры Поселения и привлечение на введенный в эксплуатацию объект местной рабочей силы с уровнем заработной платы не ниже оговоренного в соглашении;

- необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на территории Поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной позиции администрации Поселения.

# Положения по развитию социальной инфраструктуры

Состояние социальной инфраструктуры Поселения можно оценить как удовлетворительное.

Среди факторов, отрицательно влияющих на состояние социальной инфраструктуры, стоит отметить следующие:

- в связи со снижением численности коренного населения, востребованность объектов социальной инфраструктуры становится меньше их проектных возможностей,  содержание объектов становится экономически неэффективным, что приводит к их постепенному обветшанию и, в конечном итоге, к закрытию;

- в настоящее время в Поселении нет внятной программы, которая адекватно отражает существующее положение и определяет возможные пути развития и саморазвития социальной инфраструктуры. Это в первую очередь связано с отсутствием инвестиционных проектов по размещению в границах Поселения производительных сил и, как следствие, с отсутствием понимания о занятости населения в долгосрочной перспективе;

- в Поселении нет объектов спорта, отсутствуют объекты бытового обслуживания населения, нет учреждений профессионального образования, что объясняется близостью населенных пунктов к районному центру, который берет часть функций социального обслуживания на себя.

К факторам, которые могут положительно повлиять на развитие социальной инфраструктуры Поселения можно отнести:

- рост численности дачного и постиндустриального населения, что рано или поздно приведет к возникновению систем его обслуживания;

- рост уровня автомобилизации, который может изменить логистику размещения и работы объектов социальной инфраструктуры. В такой ситуации, часть социальных услуг может быть оптимизирована за счет их оказания "с колес";

- размещение производительных сил в Поселении снимет основной вопрос социальной напряженности – отсутствие рабочих мест и, как следствие, создаст условия для роста численности населения и повышения уровня востребованности населением социальной инфраструктуры.

В ближайшей перспективе развитие дополнительных объектов социально-культурного обслуживания населения в Поселении не требуется. Скорее требуется реставрация, сохранение и поддержка уже существующих объектов.

Развитие объектов социальной инфраструктуры Поселения должно происходить в основном за счет механизмов:

- саморазвития с привлечением рекреационного населения;

- эффективной, точечной, экономической поддержки социально активного населения.

В проекте развития социальной инфраструктуры Поселения принято, что возрастная структура населения Поселения на расчетный срок не будет отличаться от существующей возрастной структуры сельского населения. Сохранению большего числа людей трудоспособного возраста будут способствовать следующие причины:

- появление новых рабочих мест и точек приложения труда на территории Поселения;

- реализация программ по созданию многоукладной социально-экономической системы в Поселении.

## Образование

В связи с сокращением численности постоянного населения, в последние годы были закрыты 2 школы, расположенные на территории Поселения (с.Тухани и д.Березницы). Жители Поселения пользуются услугами школьных общеобразовательных учебных заведений в пгт Сандово. В настоящее время сфера образования в Поселении представлена детским садом в д.Соболины.

При определении мест размещения учреждений системы образования, необходимо руководствоваться следующими требованиями СанПин 2.4.2.1178-02:

- в сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 мин. при транспортном обслуживании;

- для обучающихся II и III ступеней обучения радиус пешеходной доступности не должен превышать 4 км, а при транспортном обслуживании – не боле 30 мин. предельный радиус обслуживания учащихся II и III ступеней не должен превышать 15 км;

- транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. предельный пешеходный подход к месту сбора на остановке не должен превышать 500 м.

Общие принципы развития системы образования формируются на уровне Района и Области. Не редко вышеперечисленные требования СанПин 2.4.2.1178-02 нарушаются. Это связано, в первую очередь со спецификой начисления заработной платы сельским учителям – от количества учеников. В такой ситуации школы с малым числом учащихся закрываются; сеть учреждений образования Района "редеет"; нормативы доступности учреждений нарушаются. Это системная проблема, решение которой выходит за пределы компетенции администрации Поселения.

Расчетная среднегодовая численность детей от 0 до 16 лет в Поселении на расчетный срок принята в количестве 80 человек (на 28.09.2010г. – 90 чел.).

Общее количество необходимых мест в дошкольных учреждениях общего профиля 
(1,5-6 лет) из расчета 70%-й обеспеченности детскими дошкольными учреждениями, составит в д.Соболины 10 чел.

Положения по развитию сферы образования на территории Поселения:

- на расчетный срок для Поселения будет достаточно задействовать недоиспользуемые в настоящее время существующие школьные общеобразовательные учреждения;

- необходимо сохранение и дальнейшее развитие существующего детского сада в административном центре Поселения д.Соболины;

Профессиональное образование население Поселения получает в пгт Сандово или г.Тверь. В этой сфере, кроме государственной системы образования, в Поселении, на базе механизмов саморазвития, можно восстанавливать систему традиционного профессионального образования. В этом случае подростки получают профессиональное образование в артелях или на предприятиях, размещаемых на территории Поселения.

## Здравоохранение

Сеть объектов здравоохранения Поселения включает в себя 4 ФАПа, расположенных в 
населенных пунктах Соболины, Тухани, Щербово и Березницы. Техническое состояние сооружений, в которых располагаются объекты  здравоохранения, удовлетворительное.

Основную нагрузку от жителей Поселения принимает на себя Центральная районная больница в пгт Сандово.

В СТП Района предусмотрено создание офиса ВОП на базе ЦРБ в пгт Сандово для обслуживания населения, проживающего в населенных пунктах Соболинского, Лукинского и Большемалинского сельских поселений, расположенных в относительной близости к райцентру и тяготеющих к нему.  В соответствии с Постановлением администрации Тверской области от 7.04.2005 г. №230-па, к каждой общей врачебной практике "прикрепляется" население близлежащих деревень и сел с радиусом удаленности 15-20 км (в отдельных случаях до 40 км).

Положения по развитию сферы здравоохранения на территории Поселения:

- учитывая близость большинства населенных пунктов Поселения к районному центру, на расчетный срок рекомендуется организация мобильного медицинского обслуживания населения на базе передвижных медицинских центров. При этом сохраняются существующие ФАПы в селе Тухани и деревнях Соболины, Щербово, Березницы;

- в процессе развития рекреационных зон необходимо активно содействовать размещению объектов санаторно-курортного профиля;

## Бытовое обслуживание

Развитие сферы бытового обслуживания населения целесообразно в  с.Тухани, как в наиболее отдаленном от районного центра населенном пункте с большим числом жителей. Такое развитие возможно как "от администрации" – за счет организации муниципального предприятия, так и "от населения" – за счет административной поддержки личной инициативы деятельных людей.

Восстановление сферы бытового обслуживания "от населения" в Поселении должно происходить "по росту объема спроса на услуги".  Наиболее приемлемы для этого механизмы саморазвития на базе "некоммерческого" оказания услуг с постепенным переходом на коммерческие механизмы. Особенно это актуально для населенных пунктов со значительной численностью дачников. В них необходимо развивать сезонные формы обслуживания и "системы доставки услуг по адресу".

В целом путь восстановления систем бытового обслуживания выглядит следующим образом.

На первом этапе бытовое обслуживание может саморазвиваться на базе небольших, народных, некоммерческих предприятий самообслуживания населения. Например, общественные прачечные и химчистки, услуги "местного сапожного мастера", банные и парикмахерские услуги и прочее.

Второй этап наступает при возникновении конкуренции. В этом случае "местный некоммерческий сапожный мастер" переходит к работе на коммерческой основе и становится индивидуальным предпринимателем, несущим обременения на поддержание государственного регулирования своей деятельности.

## Общественное питание

Новые объекты общественного питания в сельской местности в основном организуются возле трасс, там, где спрос на эти услуги достаточно высок.

Объектов общественного питания в Поселении нет.

В рамках обслуживания туристов и дачного населения возможно создание небольших частных, желательно семейных, столовых и кафе сезонного типа работы. Создаваться они должны в рамках программ саморазвития и позиционироваться на рынке за счет использования  эксклюзивных рецептов и продуктов местной, традиционной кухни. При грамотной организации обслуживания хороший обед на местном подворье, может стать для дачника не менее востребованной услугой, чем посещение кафе и ресторана.

## Объекты культуры, отдыха и спорта

Учреждения культуры на территории Поселения представлены:

- домом культуры в с.Тухани, проектная мощность 100 посадочных мест, действующий, состояние удовлетворительное;

- библиотеками:

- Соболинская сельская библиотека–филиал – д.Соболины;

- Березницкая сельская библиотека–филиал – д.Березницы;

- Туханская сельская библиотека–филиал – с.Тухани.

Положения по развитию сельских учреждений культуры.

Предполагается сохранение и дальнейшее развитие существующей сети учреждений культуры в Поселении.

Для сохранения и развития сельских клубов необходимо создание программ массового и специализированного "по интересам" отдыха населения. Этот тип услуг развивается в настоящее время в основном за счет сил и идей энтузиастов. Материальная поддержка таких людей должна быть такой же реальной статьей бюджета Поселения, как и расходы на ремонт и поддержание зданий. В противном случае деятельность энтузиастов будет неэффективной, а любая финансовая помощь со стороны администрации станет фактически не целевым расходованием средств.

Одним из самых перспективных направлений развития подобных программ может стать использование интеллектуального и культурного потенциала дачников и постиндустриальных мигрантов. Создание условий для совместного, коллективного общения, отдыха и обмена опытом коренных и "приезжих" жителей создает хорошую базу для возрождения учреждений культуры на селе.

Положения по развитию спортивных объектов.

Развитие спортивной инфраструктуры Поселения следует проводить за счет строительства спортивных площадок и спортивных сооружений при дошкольном образовательном учреждении в д.Соболины. При этом бюджетные средства расходуются в основном на базовые инвестиции и зарплату тренеров, а обслуживание объектов должно вестись силами спортсменов и школьников. Развитие на селе "потребительского, платного городского спорта" неэффективно из-за незначительного спроса на подобные услуги.

Инфраструктуру отдыха, совмещенного с занятиями физкультурой и спортом, возможно развивать на базе вновь строящихся объектов рекреации и туризма.

Спортивные залы по общей физической подготовке населения необходимо размещать на базе существующих и вновь строящихся предприятий.

## Объекты культа

На территории Поселения расположены 1 разрушенная православная церковь в селе Тухани (Церковь Благовещенская, 1781 г.,1810 г.).

Церковь Благовещенская, 1781 г., 1810 г. с.Тухани

Учитывая, что социальная роль церкви в последнее время возрастает, восстановление храмов на селе становится обычным делом. Единственно, что затрудняет этот процесс – малочисленность приходов и серьезный разрыв между современными индустриальными и религиозными представлениями. Поэтому, для развития церковной культуры, необходимы совместные и взаимно понятные действия мирского и церковного сообществ по возрождению религиозной культуры.

Необходимо отметить так же градостроительную роль храмов. Чаще всего это опорные, самые красивые сооружения в населенных пунктах и одни из самых ярких элементов равнинного пейзажа. Создание храма с ярко выраженной вертикалью, да еще на возвышенном и красивом месте останавливает взгляд и душу человека. Такие места становятся желанными для Поселения. Эти особенности  необходимо учитывать при возрождении или строительстве новых храмов.

В случае заинтересованности паствы, жителей Поселения и инвесторов целесообразно провести реконструкцию церкви в с.Тухани.

В Поселении расположено три общественных кладбища:

- в 960 м на север от д.Григорово, справа от автодороги Хабоцкое-Молоково-Сандово-гр.Вологодской области;

- на северо-западной окраине села Тухани;

- на северной окраине д.Соболины.

Кладбище у деревни Соболины используется для захоронения жителей районного центра, в настоящее время проводятся работы по его расширению, были проведены работы по межеванию участка площадью 1 га с южной стороны кладбища.

Работы по расширению существующих и по размещению новых кладбищ выполняются в соответствии с №8-ФЗ "О Погребении и похоронном деле", СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", МДС 
31-10.2004 "Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения" и иными нормативными актами.

# Положения по развитию транспортной инфраструктуры

Изменение качества экономико-географического положения Поселения во многом связано с развитием транспортной сети и специализации территории. В настоящий момент экономико-географическое положение Поселения можно признать удачным – оно находится на автодороге регионального значения, граничит с районным центром поселком Сандово.

При разработке структуры транспортной сети Поселения, решались три основных задачи:

- задача по построению оптимально организованных транспортных сетей, которые обеспечивают перевозку пассажиров и грузов в пределах Поселения;

- задача по организации удобных выходов местных сетей на уровень районных и федеральных;

- задача по обслуживанию единой транспортной сетью всех населенных пунктов Поселения, отдельно расположенных производственных комплексов, сельскохозяйственных территорий, зон отдыха и узлов внешнего транспорта.

В качестве точки отсчета для проектирования транспортных сетей, использовались данные анализа по состоянию транспортной инфраструктуры Поселения. На основании этих данных был сделан общий вывод об удовлетворительном состоянии транспортной инфраструктуры Поселения.

Среди положительных черт транспортной инфраструктуры Поселения можно отметить следующие:

- большинство автомобильных дорог в Поселении имеют твердое покрытие;

- все населенные пункты Поселения находятся в зоне часовой транспортной доступности районного центра;

- с учетом существующей численности населения, в Поселении наблюдается благоприятная ситуация в плане обеспеченности населения общественным транспортом;

- в Поселении есть условия для развития малой авиации.

К отрицательным чертам транспортной инфраструктуры поселения можно отнести:

- низкий уровень автомобилизации населения;

- плохое развитие внутриселенной улично-дорожной сети;

- слабое развитие придорожной инфраструктуры;

- низкий уровень доступности железнодорожного транспорта.

Проект развития транспортной инфраструктуры Поселения разработан с учетом планов по строительству федеральных транспортных коридоров и направлений приоритетного развития региональной опорной транспортной сети.

## Автодорожная сеть

Анализ автодорожной сети Поселения показал, что в настоящий момент ее можно признать соответствующей структуре землепользования и расселения.

На основании данных проведенного анализа, были сделаны следующие выводы о состоянии автодорожной сети Поселения:

- в 5-ти населенных пунктах Поселения улицы имеют твердое покрытие (преимущественно гравийное), однако в 2-х из них часть улиц (от 10 до 50%) без покрытия;

- улицы в остальных населенных пунктах Поселения сформированы полевыми дорогами и относятся к уличной дорожной сети лишь условно;

- качество и протяженность подъездных дорог к населенным пунктам сильно отличается. Региональная автодорога Хабоцкое-Молоково-Сандово-гр. Вологодской области проходит непосредственно около 7-ми  населенных пунктов, формируя к ним асфальтированный подъезд. К 8-ми населенным пунктам часть подъездных путей представлена грунтовыми дорогами. Остальные подъездные пути полностью или частично представлены гравийными дорогами. Расстояние от населенного пункта до асфальтовой дороги составляет от 1 до 29 км, а до гравийной дороги – от 2 до 27 км;

- 9 населенных пунктов находятся в пределах часовой пешеходной доступности от районного центра;

- все населенные пункты Поселения находятся в пределах часовой автотранспортной доступности от районного центра;

- придорожная инфраструктура в границах Поселения не развита;

- уровень автомобилизации населения пока низкий;

- большинство населенных пунктов находятся в зоне пешеходной доступности 
(до 5 км) остановок общественного транспорта.

При проектировании автодорожной сети Поселения учитывались следующие особенности и ограничения землепользования и существующей структуры автодорожной сети:

- рассматривались все существующие подъездные пути к населенным пунктам, как с твердым покрытием, так и по грунтовым и полевым дорогам;

- трассы дорог между населенными пунктами выбирались с учетом сохранения целостности сельскохозяйственных угодий, возможности реконструкции существующих дорог и минимизации капитальных вложений в дорожное строительство;

- система магистральных дорог, выходящих за пределы территории Поселения, принималась как заданная.

В соответствии с этими ограничениями решались следующие проектные задачи:

- задача по приведению существующих автомобильных дорог в соответствие с фактическими и перспективными параметрами движения;

- задача по разработке местной опорной сети автодорог с учетом обеспечения круглогодичного подъезда к населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

- задача по встраиванию автодорожной сети местного значения в опорную транспортную сеть района, а также в сеть автодорог и транспортных узлов более высоких категорий.

Опорная автодорожная сеть Поселения.

Мероприятия по улучшению опорной автодорожной сети Поселения, в общем случае, формируются на базе двух блоков: первый – мероприятия, включенные в "Программу развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы"; второй – мероприятия сверх учтенных в данной программе.

"Программа развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы" предполагает следующие мероприятия по модернизации дорожного хозяйства в границах Поселения:

- капитальный ремонт моста через р.Радуга на автодороге Тухани-Станки около д.Станки.

В части дорог, требующих реконструкции или нового строительства, сверх мероприятий, учтенных в "Программе развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы", необходимо выделить следующие:

- асфальтирование гравийной автодороги Сандово – Березницы протяженностью 4,4 км. Таким образом, населенный пункт Березницы обеспечивается асфальтированной подъездной дорогой;

- формирование направления Сандово – Любегощи – "Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна" протяженностью 19,7 км. Благодаря этому появится возможность усилить межмуниципальные связи Сандовского и Весьегонского районов;

- капитальный ремонт дорожного полотна подъездной автодороги к населенному пункту Надеево, с целью обеспечения круглогодичного подъезда;

- реконструкция дорожного полотна подъездных автодорог к населенным пунктам Сыропятово и Сосновец гравийным покрытием.

Более подробные данные о развитии автодорог в Поселении приведены в табличной форме, при этом приняты следующие сокращения:

С	–	новое строительство, предполагается строительство асфальтированных либо гравийных автодорог вместо существующих проселочных дорог с грунтовым покрытием, а также строительство мостов и путепроводов;

Р	–	реконструкция существующих гравийных и улучшенных грунтовых дорог, предполагающая изменение технической категории автодорог, реконструкция мостов и путепроводов;

КР	–	капитальный ремонт автодорог, мостов и путепроводов.

Таблица 2.6.1.1. Мероприятия по строительству и капитальному ремонту мостов, путепроводов в рамках Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы) (в границах Поселения)

| Автодорога | Наименование препятствия | Ближайший населенный пункт | Длина, п.м | Вид работ | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тухани – Станки | р.Радуга | д.Станки | 13 | КР | 2014 |

Таблица 2.6.1.2. Развитие автодорожной сети Поселения до 2030 года (Мероприятия сверх учтенных Программой развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы)

| № | Наименования дорог | Вид работ | Обоснование необходимости создания автодорожного маршрута с указанием раздела Программы развития автомобильных дорог Тверской области | Год | Протяженность в границах Поселения, км | Покрытие | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | существующее | проектируемое | существующая | перспективная |
| 1 | Сандово – Березницы | Р | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Улучшение подъездных путей к д.Березницы | 2015 | 4,4 | гравий | асфальт | IVб | IVб |
| 2 | Сандово – Любегощи – "Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна | Р | Программа восстановления опорной сети автомобильных дорог. Улучшение межмуниципальных связей Сандовского и Весьегонского районов | 2020-2030 | 21,5 | гравий | асфальт | IVб | IVб |
| 3 | подъезд к д.Надеево | КР | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Повышение транспортной доступности территории, обеспечение круглогодичного подъезда | 2020-2030 | 0,8 | гравий | гравий | - | IVв |
| 4 | подъезд к д.Сыропятово | Р | то же | 2020-2030 | 5,3 | грунт | гравий | - | IVв |
| 5 | подъезд к д.Сосновец | Р | то же | 2020-2030 | 3,1 | грунт | гравий | - | IVв |
|  | Итого: |  |  |  | 35,1 |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт | КР |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | реконструкция | Р |  |  | 34,3 |  |  |  |  |

Внутриселенную автодорожную сеть Поселения желательно развивать на базе проектов и программ совместного частного и государственного инвестирования. В основе таких программ должны лежать интересы и ответственность коренных жителей и рекреационного населения. Эффективность строительства можно повысить за счет передачи части функций управления проектами непосредственно жителям, которые заинтересованы в их реализации.

Улицы и дороги в населенных пунктах.

В Поселении следует формировать единую систему транспорта и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами системы расселения, местами размещения производительных сил, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Поселковые дороги должны осуществлять связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети, главные улицы – связь жилых территорий с общественным центром, а основные улицы – связь жилых территорий с главной улицей.

На сегодняшний день в Поселении в большинстве населенных пунктов улично-дорожная сеть представлена грунтовыми, либо полевыми дорогами.

Необходимо осуществить работы по реконструкции главных улиц населенных пунктов Поселения с устройством твердого покрытия (асфальт, гравий).

Устройство твердого покрытия на основных улицах необходимо произвести в тех населенных пунктах Поселения, которые, в соответствии с его функциональным зонированием, были отнесены к селитебным зонам: с.Тухани, д.Щербово, д.Березницы.

Маршруты пассажирского автотранспорта.

Автобусное сообщение в Поселении осуществляется от автостанции, расположенной в пгт Сандово. Автобусные остановки расположены в 14 из 43 сельских населенных пунктов Поселения.

Через Поселение осуществляется междугороднее автобусное сообщение по региональной автодороге Хабоцкое – Молоково – Сандово - гр.Вологодской обл.

По мере улучшения межселенных автодорог необходимо расширять и оптимизировать маршруты общественного автомобильного транспорта. В этой связи СТП Района предусмотрена организация нового междугороднего маршрута Сандово – Весьегонск. Создание данного маршрута благоприятно скажется на развитии межмуниципальных связей Сандовского и Весьегонского районов.

Первоочередной задачей развития общественного транспорта в Районе является оптимизация связи населенных пунктов с ключевыми центрами системы расселения.

В перспективе, после должного развития центров кустовой и первичной подсистем расселения, необходимо рассмотреть вопрос организации движения маршрутов регулярных перевозок в границах сельских поселений. В Поселении это может быть маршрут, объединяющий в единую транспортную сеть населенные пункты: Соболины, Сандово, Березницы, Харовичи, Саваны. При этом должен быть решён вопрос оперативного доступа населения к объектам социально-культурной инфраструктуры, расположенным в центрах системы расселения, и к местам приложения труда: производственным объектам в промышленных зонах и объектам рекреации и туризма.

Комплекс мер по усовершенствованию маршрутов автобусного сообщения позволит существенно улучшить доступность мест приложения труда, образовательных и медицинских учреждений, и тем самым повысить качество жизни сельского населения.

## Пешеходное сообщение

В рамках развития пешеходного сообщения в Поселении, рекомендуется организация легких пешеходных мостов через небольшие реки и ручьи для повышения пешеходной доступности и связности населенных пунктов. При принятии решения о строительстве мостов, необходимо помнить, что они являются украшением ландшафта. Поэтому,  желательно использовать при их строительстве наиболее красивые и соответствующие местности проекты.

## Железнодорожный транспорт

Через Поселение проходит железная дорога Овинище – Кабожа – Кириши – Мга – Санкт-Петербург, относящаяся к Волховстроевскому отделению Октябрьской железной дороги, благодаря которой Район связан с такими железнодорожными узлами как Москва, Санкт-Петербург, Сонково, Ярославль.

На территории Поселения расположена одна железнодорожная остановочная платформа Подмошва, вдали от населенных пунктов.

Развитие сети железных дорог.

Схемой территориального планирования Тверской области предполагается строительство путепровода на железной дороге Овинище – Кабожа – Кириши – Мга – Санкт-Петербург в месте пересечения с а/д Хабоцкое – Молоково – Сандово – граница Вологодской области вблизи д.Маслово.

## Водный транспорт

Несмотря на то, что Поселение характеризуется развитой речной сетью, речной транспорт не участвует в системе транспортной инфраструктуры Поселения.

Развитие водного транспорта на территории Поселения не предусмотрено.

## Воздушный транспорт

На сегодняшний день в границах Поселения отсутствует инфраструктура воздушного транспорта.

Согласно Плану мероприятий областной целевой программы Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2011-2017 годы" предусматривается сооружение грунтовых аэродромов и вертолетных посадочных площадок во всех районах области, вдоль федеральных автодорог М-9 и М-10. Реализация мероприятий намечена на 2011 – 2017 годы, результатом ее должна стать регистрация аэродромов и вертолетных площадок в реестре Росавиации.

Кроме традиционных воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, малая авиация сможет обеспечить дополнительный спектр авиационных работ и услуг. Наиболее интересными и необходимыми из них могут быть:

- выполнение полетов санавиации в интересах Центра медицины катастроф, МЧС, ГИБДД;

- аэрофотосъемка местности;

- мониторинг лесных угодий, предупреждение и борьба с лесными пожарами;

- проведение экологического мониторинга окружающей среды;

- организация авиационных туров для спортсменов, рыбаков, охотников, туристов;

- организация экскурсий по историческим и культурным местам Тверской области.

На территории Поселения не предусмотрено мест размещения объектов инфраструктуры воздушного транспорта.

По мере развития промышленных и рекреационных объектов на территории Поселения следует содействовать появлению объектов малой авиации (аэродромов и вертолетных площадок), что благоприятно для развития малой авиации в Тверской области в целом.

Аэродромы и вертодромы следует размещать в соответствии с требованиями СНиП 
32-03-96 "Аэродромы" на расстоянии от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума в соответствии с ГОСТ 22283-88 "Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения" и электромагнитного излучения, установленные для селитебных территорий санитарными нормами.

## Трубопроводный транспорт

Магистральные трубопроводы представлены на территории Поселения нефтепроводом Ярославль – Кириши, протяженностью  14,3 км в границах Поселения. Нефтепровод  проходит по южной и восточной его частям.

Для газификации района планируется строительство межпоселковых газопроводов от газораспределительной станции, расположенной на территории Устюженского района Вологодской области. Проектируемый газопровод пройдет по территории поселения от границы с Вологодской областью до поселка Сандово вдоль автодороги Хабоцкое – Молоково – Сандово – гр.Вологодской области.

# Положения по развитию инженерной инфраструктуры

Состояние инженерной инфраструктуры Поселения можно оценить как удовлетворительное.

Среди положительных черт инженерной инфраструктуры Поселения можно выделить следующие:

- хорошее развитие системы электроснабжения. Линии электропередач подведены к 36 из 43 населенных пунктов Поселения;

- удовлетворительное состояние системы водоснабжения. В населенных пунктах система водоснабжения в основном представлена колодцами и автономными частными или общественными скважинами. В крупных населенных пунктах есть скважины и водонапорные башни, от которых проложены водопроводы. Разбор воды из водопроводов происходит через колонки и индивидуальные вводы в дома;

- адекватное развитие систем связи. В большинстве населенных пунктов Поселения работает сотовая связь.

К отрицательным особенностям состояния систем инженерного обеспечения Поселения можно отнести:

- слабое развитие систем центральной и автономной канализации и водоотведения;

- отсутствие газоснабжения;

- слабое развитие системы вывоза твердых бытовых отходов.

## Электроснабжение

Источниками электроснабжения существующей жилой застройки, учреждений и предприятий обслуживания населения в Поселении являются подстанции 6-10 кВ Тверских электрических сетей.

Высоковольтные линии электропередач в Поселении представлены:

- ЛЭП 6-10 кВ – электроснабжение населенных пунктов Поселения;

- ЛЭП 35 кВ Сандово-Любегощи;

- ЛЭП 35кВ Сандово-Ст.Сандово.

Питание распределительных линий ЛЭП на территории Поселения осуществляется от ПС 110/35/10 кВ Сандово, расположенной в Большемалинском СП.

В настоящий момент 36 из 43 населенных пунктов Поселения электрифицированы. В большинстве из них есть избыток электрических мощностей, связанный со снижением численности населения и приходом в упадок сельскохозяйственных объектов. Исключением являются населенные пункты с большим количеством рекреационного населения.

В ближайшей перспективе, скорее всего, потребуется развитие ряда внутриселенных линий, обеспечивающих электроэнергией расширяющиеся селитебные территории и вновь возникающие рекреационные поселки.

Для обеспечения растущего электропотребления предприятий и населения Сандовского и Весьегонского районов программой ОАО "Тверьэнерго" в период до 2015 г. предполагается перевод ВЛ-35 кВ Сандово – Любегощи (19,7 км) на напряжение 110 кВ.

Общая схема развития электроснабжения ОАО "Тверьэнерго" (до 2015 года) учитывает следующие основные положения и принципы, которых следует придерживаться в части развития электросетей Поселения:

- осуществление присоединения к сетям централизованного электроснабжения новых потребителей;

- обеспечение более полного использования существующих сетей;

- усиление пропускной способности сетей 35-110 кВ;

- ограничение расхода электроэнергии на ее транспортировку.

## Водоснабжение

На основании данных проведенного анализа, можно сделать следующие выводы о состоянии системы водоснабжения в Поселении:

- эксплуатация артезианских скважин в Поселении ведется преимущественно с нарушением законодательства ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах" – ни одна из действующих артезианских скважин не имеет лицензии на недропользование, эксплуатация скважин ведется без получения соответствующих лицензий

- в 34 из 43 населенных пунктов Поселения организовано водоснабжение. При этом в 
13-ти населенных пунктах организованы системы централизованного водоснабжения от артезианских скважин с устройством уличных водопроводных сетей с водоразборными колонками, а в ряде населенных пунктов – с водопроводными вводами в дома. В остальных населенных пунктах Поселения водоснабжение организовано от колодцев;

- основная масса водопроводных сетей Поселения имеет высокий уровень износа и требует реконструкции;

- в некоторых населенных пунктах расположены недействующие артезианские скважины. Необходимо либо провести работы по тампонированию таких скважин, либо восстановить их работоспособность, если они расположены в достаточно людных населенных пунктах, перспективных для организации систем централизованного водоснабжения.

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Поселения заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой.

Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных или кустовых систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме (или кусте домов) на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции. Инвестиционные расходы на создание автономных систем незначительны, а эксплуатационные в несколько раз меньше чем расходы на поддержание систем центрального водоснабжения.

Для населенных пунктов с высокой плотностью застройки возможно создание систем центрального водоснабжения. Однако решения по их созданию должны приниматься только после сравнительного анализа эффективности их эксплуатации в сравнении с системами индивидуального или кустового водоснабжения.

Для населенных пунктов, где централизованная система водоснабжения отсутствует, возможно, как промежуточный вариант, строительство водозабора и уличной сети с колонками за счет централизованных финансовых средств. На последующем этапе можно выполнять подключение к этой сети отдельных домов вдоль улицы за счет финансовых средств владельцев этих домов.

ГП Поселения на расчетный срок запланированы следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения населенных пунктов:

в период до 2015 года:

- реконструкция сетей водоснабжения в д.Соболины: капитальный ремонт (замена) изношенных водопроводных сетей, при необходимости расширение уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок, ремонт колодцев;

в период до 2020 года:

- реконструкция сетей водоснабжения в д.Щербово и с.Тухани: капитальный ремонт (замена) изношенных водопроводных сетей, расширение уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок, ремонт колодцев;

в период до 2030 года:

- реконструкция сетей водоснабжения в населенных пунктах Березницы и Большое Никитино: капитальный ремонт (замена) изношенных водопроводных сетей, строительство дополнительных (при необходимости) уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок.

Первоочередные мероприятия – приведение процесса недропользования на территории Поселения к нормам действующего законодательства РФ:

- определение границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны действующих артезианских скважин и обеспечение охранных мероприятий по поясам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин производится владельцами скважин самостоятельно (либо с привлечением специализированной организации) и утверждается в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Роспотребнадзор);

- получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицензий на пользование недрами на каждую действующую артезианскую скважину в соответствии с ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах". Лицензии на недропользование выдает Отдел геологии и лицензирования по Тверской области Тверьнедра (г.Тверь) Федерального агентства по недропользованию Роснедра;

- тампонирование недействующих артезианских скважин. Тампонирование артезианских скважин производится в соответствии с проектом. Разработка проектной документации и производство работ по тампонированию производится за счет владельцев артезианских скважин.

В общем случае, для развития систем водоснабжения в Поселении должны проводиться следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением центров расселения населения от сетей водоснабжения;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах расселения населения;

- строительство в плотно застроенных населенных пунктах уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок;

- развитие систем кустового водоснабжения нескольких домов от автономных колодцев и скважин;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме;

- строительство колодцев и обеспечение их исправного технического состояния и норм санитарной защиты.

## Водоотведение

Сети централизованной канализации на территории Поселения отсутствуют.

При определении качества жизни в населенном пункте, развитие систем канализации обычно ставят на третье место после развития систем водо- и электроснабжения. Такой подход вполне адекватен для слабо освоенных территорий и населенных пунктов с низкой плотностью населения, где канализация может быть организована при помощи выгребных колодцев и дренажных систем.

В населенных пунктах с высокой плотностью жителей, решение о строительстве благоустроенного дома должно приниматься на основе внятного представления о способе канализации стоков, являющихся следствием обеспечения комфорта проживания. Это же правило касается условий размещения любого предприятия. К сожалению, организация систем водоотведения в настоящее время вышла из-под контроля и, в большинстве случаев, не выполняются даже элементарные нормативы. Поэтому в настоящее время, проблему водоотведения можно поставить на первое место.

Современные системы автономной и полуавтономной утилизации сточных вод, позволяют максимально приблизить качество жизни в сельских домах к городским квартирам. Такие системы размыкают круг банальных бытовых проблем, связанных с использованием моек, ванных комнат, туалетов, стиральных машин и прочих достижений современной индустрии поддержания чистоты жилища.

На основании анализа состояния систем канализации в Поселении был сделан вывод о том, что основная часть частных домовладений имеют выгребную или, в крайнем случае, дренажную систему канализации. Эта ситуация не соответствует требованиям по защите окружающей среды от сбросов сточных вод и современным нормам расхода воды на поддержание высокого уровня жизни. Поэтому, основная задача по развитию систем канализации в Поселении заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;

- реконструкция, находящихся в аварийном состоянии, очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах;

- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

В первую очередь развитие систем автономной и центральной канализации необходимо в населенных пунктах, где существуют развитые системы водоснабжения:

- д.Соболины – строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- с.Тухани, деревни Щербово, Березницы, Большое Никитино – 100% обеспечение канализации стоков и их биологической очистки.

Развитие систем водоотведения в остальных населенных пунктах, в долгосрочной перспективе, необходимо проводить последовательно:

- на первом этапе выгребные ямы заменяются на системы автономной переработки стоков (септики + дренажные системы);

- на втором этапе в населенных пунктах строятся очистные сооружения, и организуется вывоз ила и стоков из септиков при помощи машин ассенизации;

- на третьем этапе строятся системы центральной канализации.

Организация систем центральной канализации должна проводиться в наиболее многочисленных и "приречных" населенных пунктах. В большинстве деревень Поселения на приусадебных участка площадью более 2000 кв.м наиболее эффективным будет создание индивидуальных систем канализации и почвенной фильтрации. Желательно, чтобы эти системы создавались по единым стандартам, которые гарантируют их экологическую безопасность и упрощают их обслуживание. Для остальных населенных пунктов развитие систем канализации должно происходить естественным путем от автономных до коллективных центральных, по согласованию между гражданами населенных пунктов в рамках государственных и частных программ инвестирования проектов.

В строительных нормах и правилах Поселения должны быть введены нормы, связывающие ввод водопровода в дом с обязательной организацией системы сбора и очистки стоков.

В Поселении необходимо принять программу, которая позволяет максимально удешевить создание систем канализации. Такую программу можно реализовать на базе стандартизации систем водоотведения и организации частных фирм по установке и эксплуатации систем.

Эффективная утилизация стоков может быть организована за счет применения  экологически сбалансированных систем включения стоков в естественные циклы природопользования.  Для этого можно использовать:

- технологии подготовки плодородных грунтов из торфа, соломы и стоков;

- технологии разделения "белых" (душ, мойка) и "серых" (туалет) сточных вод с последующей раздельной фильтрацией и использованием в качестве технической воды и удобрений;

- технологии использования сточных вод для создания автоматических систем подкормки растений.

## Газоснабжение

Газоснабжение на территории Поселения отсутствует.

Природный газ является не только наиболее экономически выгодным топливом, но еще и более удобным в использовании и экологически чистым. Наличие газового топлива позволяет:

- создать условия для более интенсивного развития экономики Поселения;

- значительно улучшить качество жизни сельского населения;

- улучшить теплоснабжение жилых помещений.

В рамках программы газификации Района предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления;

- строительство уличных газопроводов среднего и низкого давления;

- реконструкция котельных с переводом на газообразное топливо.

Программа газоснабжения Поселения предусматривает следующую последовательность действий:

На первом этапе планируется строительство межпоселкового газопровода ГРС Даниловское (Вологодская область) – Сандово протяженностью 9 640 м. Данный газопровод позволит обеспечить природным газом пгт Сандово.

На втором этапе (до 2020 года) планируется:

- строительство межпоселкового газопровода Сандово – Соболины – Старое Сандово – Топорово – Вокшино – Березье – Устровка общей протяженностью 44 410 м (13 600 м в границах Поселения).  В результате проводимых мероприятий газифицируется центр Поселения д.Соболины (245 жителей,  108 индивидуальных жилых домов и квартир) и д.Щербово (120 жителей, 91 индивидуальный жилой дом и квартиры);

- строительство межпоселкового газопровода Сандово – Лукино – Кресты – Ладожское общей протяженностью 26 730 м (11 250 м в границах Поселения). В результате проводимых мероприятий газифицируется д.Березницы (105 жителей,  80 индивидуальных жилых домов и квартир).

На третьем этапе (до 2030 года) планируется строительство межпоселкового газопровода Сандово – Тухани, протяженностью 14 520 м. В результате данных мероприятий обеспечивается природным газом крупный населенный пункт с.Тухани, где проживает 152 жителя, а жилой фонд насчитывает 130 индивидуальных домов и квартир.

На перспективу. При разработке проектов строительства газопроводов, администрации Поселения следует предусмотреть возможность для газификации населенных пунктов, расположенных в относительной близости от проектируемых и существующих газопроводов, по инициативе проживающих в них граждан (Григорово, Квашонки, Харовичи).

Таблица 2.7.4.1. Характеристика проектируемых объектов газоснабжения

| Название населенного пункта | Количество подключаемых домов/квартир | Межпоселенческие сети, км | Развитие газоснабжения на 1 этапе (до 2015 года) | Развитие газоснабжения на 2 этапе (до 2020 года) | Развитие газоснабжения на 3 этапе (до 2030 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Соболины | 108 | 13,1 | Проложение межпоселкового газопровода ГРС Даниловское – Сандово | строительство межпоселкового газопровода Сандово –Устровка строительство уличных газопроводов | – |
| д.Щербово | 91 | 3,3 | – | строительство межпоселкового газопровода Сандово –Устровка строительство уличных газопроводов | – |
| д.Березницы | 80 | 3,8 | – | строительство межпоселкового газопровода Сандово –Ладожское строительство уличных газопроводов | – |
| с.Тухани | 130 | 14,5 | – | – | строительство межпоселкового газопровода Сандово –Тухани строительство уличных газопроводов |

По итогам осуществления данной программы, уровень газификации Поселения повысится до 34%.

Для остальных населенных пунктов рекомендуется баллонное газоснабжение и традиционное дровяное отопление, которое экономически увязывается с проведением рубок ухода.

## Теплоснабжение

Котельные на территории Поселения отсутствуют. Во всех жилых домах населенных пунктов Поселения источником теплоснабжения жилого сектора является печное отопление.

Создание систем центрального теплоснабжения с протяженными теплотрассами возможно лишь в условиях индустриализации населенных пунктов. Обычно это делается для организации теплоснабжения близко расположенных общественных зданий, многоэтажных домов и предприятий. В любом случае, проекты создания таких систем должны обязательно проходить через экспертную оценку эффективности их использования.

Основные мероприятия по развитию теплоснабжения в Поселении следующие:

- в целях организации коммерческого учета тепловой энергии необходимо осуществлять внедрение тепловых счетчиков у потребителей;

- в населенных пунктах, где газоснабжение предполагается в отдаленной перспективе или не планируется вообще, следует внедрять вместо угля и дров современные виды топлива из торфа и отходов деревообработки;

- основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного капитала.

## Связь

На территории Поселения автоматические телефонные станции (далее АТС) присутствуют в селе Тухани. Уровень телефонизации населенных пунктов Поселения составляет 53%.

Основная проблема Поселения в части развития телекоммуникаций – отсутствие легкого и быстрого доступа в сеть Интернет. Как следствие, территория теряет значительную долю своей привлекательности для инвестиций, связанных с механизмами работы постиндустриального общества. Организация легкого доступа в Интернет, позволит создать в Поселении условия для работы ряда городских дистанционных сотрудников, конечным результатом работы которых являются электронные продукты. В результате Поселение сможет развиваться за счет деурбанистической миграции образованного, городского населения в сельскую местность. Наиболее перспективными населенными пунктами для подключения к Интернету являются рекреационные (дачные) поселки.

На территории Поселения расположено два почтовых отделения ФГУП "Почта России":

- 171758 в д.Соболины. Обслуживает СНП Соболины, Брехово, Грядки, Квашонки, Коурово, Маслово, Молоково, Пропасти, Стулово, Шуниха, Щербово;

- 171755 в с.Тухани. Обслуживает СНП Безлы, Дегтярка, Ескино, Заднее, Котиха, Мелечкино, Малое Никитино, Надеево, Ольховец, Подберезье, Сосновец, Станки, Сыропятово, Тухани.

Развитие средств телефонной связи в Поселении возможно в следующих направлениях:

- обеспечить 100% населения оперативной телефонной связью посредством установки таксофонов в каждом населенном пункте (В соответствии с программой ОАО "ЦентрТелеком" в 2008 году все населенные пункты должны были быть обеспечены беспроводными таксофонами, а аналоговые сельские АТС должны быть заменены на цифровые);

- дальнейшее развитие сотовой связи, содействие установке новых вышек операторов сотовой связи;

- развитие существующих сетей телефонной связи в населенных пунктах с высокой численностью населения путем увеличения количества абонентов;

- обновление технической базы средств связи с переходом на цифровые АТС, повышение емкости телефонной сети.

Развитие прочих средств связи предполагает:

- расширение сети почтовой связи с предоставлением услуг факсимильной связи и электронной почты, размещение в почтовых отделениях пунктов выхода в сеть Internet;

- подключение к сети Internet учебных заведений, развитие сети Internet в населенных местах с прокладкой волоконно-оптических кабелей;

- развитие теле- и радиовещания с увеличением числа программ и расширением зоны покрытия, подготовка телевизионной сети к переходу в 2015 году на цифровое вещание.

## Утилизация отходов

Под термином "отходы" следует понимать твердые бытовые отходы (ТБО) и приравненные к ним, образующиеся у населения и организаций.

В соответствии с действующим законодательством (Федеральный Закон N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления") и сложившейся практикой роли участников деятельности по утилизации ТБО распределяются в муниципальных районах Тверской области в основном следующим образом:

Муниципальные или частные коммунальные предприятия:

- непосредственно сбор, вывоз и захоронение ТБО;

- эксплуатация свалок;

- оборудование и содержание площадок сбора ТБО;

- сбор платы за утилизацию ТБО от населения и организаций;

- учет объемов собранных, вывезенных и захороненных ТБО;

- расчет тарифов на сбор, вывоз и утилизацию ТБО;

- экологический мониторинг свалок и зон их влияния.

Органы местного самоуправления:

- финансирование работ по утилизации ТБО;

- выделение земельных участков под объекты захоронения ТБО;

- организация работ по сбору и вывозу ТБО с территории населенных пунктов, захоронению ТБО;

- утверждение норм накопления ТБО;

- утверждение ставок и тарифов на сбор, вывоз и захоронение ТБО.

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области:

- осуществление государственного экологического контроля объектов захоронения ТБО;

- организация работ по ликвидации несанкционированных свалок;

- организация работы по разработке региональной системы управления отходами;

- разработка проектов нормативных и правовых актов Тверской области, регулирующих деятельность по обращению с ТБО.

Анализ состояния систем утилизации ТБО показал, что Поселение испытывает большие трудности по организации вывоза мусора. Это касается и жилых зон индустриальных населенных пунктов, и рекреационных (дачных) поселков, и прибрежных территорий и мест массового отдыха неорганизованных туристов и таких же неорганизованных местных жителей. Следствием отсутствия внятной программы сбора и утилизации ТБО являются повсеместно существующие несанкционированные свалки.

На территории Поселения нет полигонов ТБО. Свалка расположена на территории Большемалинского СП восточнее д.Мухино и находится у самых границ Поселения.  Расстояние от свалки до центра Поселения д,Соболины по автодорогам составляет 6 км.

Проектирование нового полигона в Районе связано с долгосрочной перспективой развития системы утилизации ТБО муниципального образования. В СТП Сандовского района предполагается создание двух полигонов ТБО, один из которых предполагается расположить южнее д.Пропасти. Данный участок располагается примерно в 9 км на юго-восток от пгт Сандово. Администрации Поселения следует принимать активное участие в процессе создания данного полигона в рамках своих полномочий. Выбор площадки строительства нового полигона ТБО, проектирование и строительство полигона, необходимо завершить до 2015 года.

Мероприятия по развитию системы сбора и утилизации ТБО в Поселении:

  - проведение мероприятий по усовершенствованию санкционированных полигонов твердых бытовых отходов (оканавливание, укрепление грунтов, вывешивание аншлагов);

  - обустройство мест для приема ТБО у населения, установка на территории населенных пунктов контейнеров для сбора мусора, организация мобильного вывоза мусора непосредственно от частных домов;

  - установка контейнеров для сбора ТБО в местах массового отдыха граждан;

  - организация обслуживания мест сбора ТБО;

  - организация муниципального парка машин нормативным количеством уборочных единиц;

  - своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

  - регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок, в том числе с привлечением экологической милиции;

  - организация собственных (автономных) полигонов ТБО в удаленных, малочисленных и труднодоступных населенных пунктах;

  - введение элементов финансового поощрения добровольных бригад, собирающих несанкционированно складированный мусор и транспортирующих его на полигон ТБО (подобно тому, как это происходит в случае сбора металлолома или стеклотары).

Учитывая то, что в настоящее время вывоз мусора становится нормальным прибыльным делом, необходимо содействовать выходу на этот рынок индивидуальных предпринимателей. За счет этого появится конкуренция и можно ожидать снижения стоимости утилизации отходов. В качестве стартовых площадок для индивидуальных предпринимателей могут быть объекты сбора, накопления и хранения ТБО на специально обустроенных площадках при населенных пунктах, а также организация вывоза ТБО на районные полигоны для захоронения.

# Положения по эффективному использованию земельного фонда

Состояние земельного фонда Поселения можно оценить как удовлетворительное. В настоящий момент структура земельного фонда Поселения "оптимизирована" под сельскохозяйственное и природоохранное использование.

В структуре земельного фонда можно выделить ряд черт, которые способствуют социально-экономическому развитию Поселения. К ним относятся:

- значительная площадь земель сельскохозяйственного назначения, статус и назначение которых могут быть изменены в соответствии с будущей стратегией развития территорий;

- значительная площадь ценных сельскохозяйственных земель, которые могут быть использованы для развития сельского хозяйства;

- значительная площадь историко-культурных земель, которые могут быть использованы для развития традиционных форм землепользования и развития туризма и рекреации.

К отрицательным параметрам структуры земельного фонда поселения можно отнести:

- значительную долю земель, на которых действуют ограничения, затрудняющие градостроительное и индустриально-экономическое освоение территорий. К ним относятся земли занятые защитными лесами, особо ценными сельхозугодьями, а также водоохранные, санитарно-защитные и пр. зоны.

Результаты анализа земельного фонда Поселения стали основой для проведения функционального зонирования, которое позволяет более эффективно использовать земельные ресурсы территории для ее социально-экономического развития.

## Функциональное зонирование территории

Проект функционального зонирования Поселения разрабатывался с учетом создания в нем возможностей для развития сельскохозяйственного и рекреационного пригорода районного центра.

Определение состава функциональных зон проводилось с учетом положений Градостроительного и Земельного кодексов, а так же на основании идей, сценариев и моделей развития, территориальных социально-экономических кластеров. В соответствии с этими идеями территория Поселения представляет собой сельскохозяйственно-рекреационную часть Сандовского кластера, развитие которого можно рекомендовать по следующим направлениям:

- развитие индустриальных систем наиболее эффективно в ближайшем пригороде, многонаселенных пунктах и вдоль основных транспортных магистралей;

- развитие постиндустриальных систем рекомендовано для населенных пунктов и территорий, которые пригодны для организации рекреационных поселков;

- развитие традиционного землепользования в Поселении рекомендовано для удаленных от основных транспортных путей и коммуникаций территорий.

В качестве базовых принципов функционального зонирования были использованы представления об основных формах социально-экономической деятельности человека и степени его воздействия на окружающую среду. В соответствии с этим  были определены следующие виды функциональных зон, в общем случае выделяемых в границах сельских поселений:

- селитебная, включающая подзоны:

  - интенсивного освоения (максимально допустимого искусственного преобразования окружающей природной среды);

  - экстенсивного освоения (незначительного искусственного преобразования окружающей природной среды);

- рекреационная, включающая подзоны:

  - размещения объектов отдыха и туризма;

  - сохранения и использования существующих ландшафтов;

- производственно-инфраструктурная;

- сельскохозяйственная;

- лесохозяйственная;

- особо охраняемая;

- резервная.

В таблице 2.8.1.1. изложены основные требования к территориям, включаемым в различные функциональные зоны, и приведены основные виды разрешенного использования земельных участков в составе функциональных зон.

Таблица 2.8.1.1. Правила выделения функциональных зон и основные виды разрешенного использования земельных участков в составе функциональных зон

| Виды зон функционального зонирования сельских поселений | Функциональные зоны выделяются на территориях: | Основные виды разрешенного использования земельных участков в составе функциональных зон |
| --- | --- | --- |
| 1. Селитебная функциональная зона – подзона интенсивного освоения | 1) существующих земель жизнеспособных населенных пунктов с постоянным населением более 30% | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель населенных пунктов |
|  | 2) планируемого строительства населенных пунктов и городов |  |
|  | 3) планируемого строительства площадных пригородных коттеджных поселков с размерами участков менее 1500 кв.м, на которых невозможно сохранить основные элементы естественной среды |  |
| 2. Селитебная функциональная зона – подзона экстенсивного освоения | 1) планируемого строительства рекреационных поселков с участками более 1500 кв.м, на которых сохраняются элементы естественной среды | 1) организация частного и коллективного рекреационного проживания населения |
|  | 2) существующих земель вымирающих населенных пунктов с постоянным населением менее 30% | 2) организация отдыха граждан, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности |
|  | 3) с разнообразным ландшафтом, развитым мезорельефом, высокой мозаичностью лесных насаждений, поблизости от водоемов, при соблюдении норм водного кодекса | 3) ведение приусадебного садово-огородного хозяйства |
|  | 4) лесного фонда, при соблюдении лесного законодательства, градостроительных норм и СНиПов (лесные дачи) | 4) ведение традиционного сельского и промыслового хозяйства в масштабе хуторов и фермерства |
|  |  | 5) организация агротуризма |
|  |  | 6) организация инфраструктуры обслуживания рекреационного населения |
|  |  | 7) постиндустриальные виды деятельности |
| 3. Рекреационная функциональная зона – подзона размещения объектов отдыха и туризма | 1) близких к городам и ПГТ для организации массового отдыха горожан на природе | 1) ведение традиционного промыслового и сельского хозяйства на базе кордонов в рамках основных ограничений |
|  | 2) с наиболее разнообразным и красивым ландшафтом | 2) организация индивидуальных агротуристических хозяйств |
|  | 3) близких к водоемам для организации отдыха на воде | 3) дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты и иные элементы деятельности и преобразований, характерные для рекреационных территорий по законодательству РФ |
|  | 4) преимущественно расположенных с наветренной стороны от промышленных зон | 4) виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для земель лесного фонда |
| 4. Рекреационная функциональная зона – подзона сохранения и использования существующих ландшафтов | 1) близких к городам и ПГТ для организации массового отдыха горожан на природе | 1) зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами |
|  | 2) близких к рекреационным населенным пунктам, для сохранения качества ландшафта и рекреационной привлекательности населенных пунктов, а так же для предотвращения сплошной рекреационно-селитебной застройки | 2) виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для защитных лесов |
|  | 3) с наиболее разнообразным и красивым ландшафтом | 3) виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель особо охраняемых территорий и объектов |
|  | 4) в буферных зонах, где необходимо отделить жилую застройку от производственных зон, ценные природные комплексы от источников загрязнения окружающей среды и антропогенного воздействия |  |
|  | 5) близких к водоемам для защиты водоохранной зоны, обеспечения равной доступности подхода граждан к водоемам, сохранения красоты и эстетического преобразования прибрежных ландшафтов |  |
|  | 6) преимущественно расположенных с наветренной стороны от промышленных зон |  |
| 5. Производственно-инфраструктурная функциональная зона | 1) существующих земель промышленности и иного специального назначения | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель промышленного и иного специального назначения |
|  | 2) планируемого строительства предприятий |  |
|  | 3) планируемого строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры |  |
|  | 4) планируемого размещения СЗЗ и других охранных зон |  |
|  | 5) планируемого размещения объектов специального назначения (полигонов захоронения ТБО, кладбищ, скотомогильников и т.п.) |  |
| 6. Сельскохозяйственная функциональная зона | 1) определенных законодательством РФ для категории земель сельскохозяйственного назначения | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель сельскохозяйственного назначения |
|  | 2) планируемого размещения наделов для ведения личного садово-огородного хозяйства без строительства сооружений |  |
| 7. Лесохозяйственная функциональная зона | 1) земли, покрытые лесной растительностью | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для земель лесного фонда |
|  | 2) земли, не покрытые лесом, предназначенные для восстановления лесов |  |
|  | 3) земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства |  |
| 8. Особо охраняемая функциональная зона | Определенных законодательством РФ для категории земель ООТ | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель особо охраняемых территорий и объектов |
|  |  | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для особо защитных участков леса в составе земель лесного фонда |
| 9. Резервная функциональная зона | 1) земли запаса | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель запаса |
|  | 2) земли, резервируемые для объектов капитального строительства и (или) образования особых экономических зон | Виды деятельности, регламентируемые законодательством РФ в зависимости от назначения резервируемых земель |
|  | 3) заброшенные земли населенных пунктов, вышедшие из социально-экономического оборота | Виды деятельности, регламентированные органами местного самоуправления |

В соответствии с Законом о введении в действие Градостроительного кодекса (Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ), с 1 января 2012 года, решения о переводе земель из одной категории в другую и о подготовке документации по планировке территории принимаются при условии наличия документов территориального планирования. Суть данной нормы заключается в первичной проверке соответствия функциональному зонированию территории, принятому в ГП Поселения, новой категории земельного участка, либо возможности составления проекта планировки территории под его новое функциональное назначение.

Здесь пересекаются следующие понятия:

- функциональные зоны – в рамках Генерального плана;

- территориальные зоны – в рамках Правил землепользования и застройки (ПЗЗ);

- категории земель – в рамках Земельного кодекса (ЗК).

В таблице 2.8.1.2 дана взаимосвязь этих понятий. При помощи данных таблицы в отношении земельных участков, относящихся к той или иной функциональной зоне, определяется: в какую категорию земель возможен перевод земельного участка и к какой территориальной зоне может быть отнесен земельный участок.

Таблица 2.8.1.2. Взаимосвязь функционального зонирования территории с делением земель на категории по ЗК РФ и с территориальным зонированием в составе ПЗЗ

| Виды зон функционального зонирования сельских поселений | Состав функциональной зоны, определенный на основе структуры категорий земель Земельного кодекса | Состав функциональной зоны, определенный на основе территориальных зон Градостроительного кодекса |
| --- | --- | --- |
|  | категории земель | состав категории | территориальные зоны | состав территориальных зон |
| 1. Селитебная функциональная зона – подзона интенсивного освоения | 2. Земли населенных пунктов | 2.1. Жилые зоны | 1. Жилые зоны | 1.1. зоны застройки индивидуальными жилыми домами |
|  |  | 2.2. Общественно-деловые зоны |  | 1.2. зоны застройки малоэтажными жилыми домами |
|  |  | 2.3. Производственные зоны |  | 1.3. зоны застройки среднеэтажными жилыми домами |
|  |  | 2.4. Зоны инженерных и транспортных инфраструктур |  | 1.4. зоны застройки многоэтажными жилыми домами |
|  |  | 2.5. Рекреационные зоны |  | 1.5. зоны жилой застройки иных видов |
|  |  | 2.6. Зоны сельскохозяйственного использования | 2. Общественно-деловые зоны | 2.1. зоны делового, общественного и коммерческого назначения |
|  |  | 2.7. Зоны специального назначения |  | 2.2. зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения |
|  |  | 2.8. Зоны военных объектов |  | 2.4. общественно-деловые зоны иных видов |
|  |  | 2.9. Иные территориальные зоны |  |  |
|  |  | 2.11. Участки общего пользования |  |  |
| 2. Селитебная функциональная зона – подзона экстенсивного освоения | 1. Земли сельскохозяйствен-ного назначения | 1.5. Фонд перераспределения земель | 1. Жилые зоны | 1.1. зоны застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 2. Земли населенных пунктов | 2.1. Жилые зоны |  | 1.6. зоны, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства |
|  |  | 2.5. Рекреационные зоны |  |  |
|  |  | 2.6. Зоны сельскохозяйственного использования | 4. Зоны сельскохозяйст-венного использования | 4.3. зоны, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства |
|  | 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | 4.4. Земли рекреационного назначения | 5. Рекреационные зоны | 5.2. зоны в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятия физической культурой и спортом |
|  | 5. Земли лесного фонда | 5.1. Защитные леса |  |  |
|  |  | 5.3. Эксплуатационные леса |  |  |
|  |  | 5.4. Резервные леса |  |  |
| 3. Рекреационная функциональная зона – подзона размещения объектов отдыха и туризма | 2. Земли населенных пунктов | 2.5. Рекреационные зоны | 5. Рекреационные зоны | 5.2. зоны в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятия физической культурой и спортом |
|  |  | 2.10. Пригородные зоны |  |  |
|  | 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | 4.4. Земли рекреационного назначения | 6. Зоны особо охраняемых территорий | 6.4. зоны особого рекреационного и оздоровительного значения |
|  | 5. Земли лесного фонда | 5.1. Защитные леса |  |  |
|  |  | 5.3. Эксплуатационные леса |  |  |
|  |  | 5.4. Резервные леса |  |  |
| 4. Рекреационная функциональная зона – подзона сохранения и использования существующих ландшафтов | 2. Земли населенных пунктов | 2.5. Рекреационные зоны | 5. Рекреационные зоны | 5.1. зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами |
|  | 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | 4.4. Земли рекреационного назначения | 6. Зоны особо охраняемых территорий | 6.1. зоны особого природоохранного значения |
|  | 5. Земли лесного фонда | 5.1. Защитные леса |  | 6.4. зоны особого рекреационного и оздоровительного значения |
|  |  | 5.3. Эксплуатационные леса |  |  |
|  |  | 5.4. Резервные леса |  |  |
| 5. Производственно-инфраструктурная функциональная зона | 3. Земли промышленности и иного специального назначения | 3.1. Земли промышленности | 3. Производственные зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 3.1. коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли |
|  |  | 3.2. Земли энергетики |  | 3.2. производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду |
|  |  | 3.3. Земли транспорта |  | 3.3. иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур |
|  |  | 3.4. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 7. Зоны специального назначения | 7.1. зоны занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками |
|  |  | 3.5. Земли для обеспечения космической деятельности |  | 7.2. зоны объектов размещения отходов потребления |
|  |  | 3.6. Земли обороны и безопасности |  | 7.3. зоны иных объектов |
|  |  | 3.7. Земли иного специального назначения | 8. Зоны военных и специальных объектов | 8.1. зоны объектов обороны и обеспечения государственной безопасности |
|  | 6. Земли водного фонда | 6.2. Земли занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах | 2. Общественно-деловые зоны | 2.3. зоны обслуживания объектов предпринимательской деятельности |
|  |  |  |  | 2.4. общественно-деловые зоны иных видов |
| 6. Сельско-хозяйственная функциональная зона | 1. Земли сельскохозяйствен-ного назначения | 1.1. Сельскохозяйственные угодья | 4. Зоны сельскохозяйствен-ного использования | 4.1. зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими) |
|  |  | 1.2. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья |  | 4.2. зоны, занятые объектами или предназначенные для развития объектов сельскохозяйственного назначения |
|  |  | 1.3. Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами |  | 4.3. зоны, предназначенные для ведения сельского хозяйства |
|  |  | 1.4. Земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции |  |  |
|  |  | 1.5. Фонд перераспределения земель |  |  |
| 7. Лесохозяйственная функциональная зона | 5. Земли лесного фонда | 5.1. Защитные леса | не предусмотрены | не предусмотрены |
|  |  | 5.3. Эксплуатационные леса |  |  |
|  |  | 5.4. Резервные леса |  |  |
| 8. Особо охраняемая функциональная зона | 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | 4.1. Земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ) | 6. Зоны особо охраняемых территорий | 6.1. зоны особого природоохранного значения |
|  |  | 4.2. Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов |  | 6.2. зоны особого историко-культурного значения |
|  |  | 4.3. Земли природоохранного назначения |  | 6.3. зоны особого научного значения |
|  |  | 4.5. Земли историко-культурного назначения |  | 6.4. зоны особого рекреационного и оздоровительного значения |
|  |  | 4.6. Иные особо ценные земли |  |  |
|  | 5. Земли лесного фонда | 5.2. Особо защитные участки лесов |  |  |
| 9. Резервная функциональная зона | Категория определяется в зависимости от цели резервирования земель | 9. Иные зоны | 9.1. зоны, устанавливаемые органом местного самоуправления |
|  |  | Территориальные зоны устанавливаются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории |

Результаты функционального зонирования территории Поселения представлены на Схеме функциональных зон и в таблице 2.8.1.3.

Рекомендуемый проект функционального зонирования Поселения позволяет:

- развивать на территории многоукладные социально-экономические системы;

- использовать земельные ресурсы Поселения для развития индустрии рекреации и туризма;

- развивать традиционное и индустриальное сельское хозяйство;

- использовать пригородные промышленные зоны и транспортные коридоры для развития индустриальных форм деятельности;

- сохранить водоохранные свойства лесных территорий;

- сохранить историко-культурный потенциал Поселения;

- вносить обоснованные изменения в структуру земельного фонда Поселения.

Таблица 2.8.1.3. Функциональные зоны в границах Поселения

| № | Вид функциональной зоны | Площадь, га | Назначение | Описание | Прим./Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селитебная (интенсивного освоения) | 124,8 | Постоянное проживание людей в нп Соболины | Зона занимает бόльшую часть территории нп Соболины |  |
| 2 | Селитебная (интенсивного освоения) | 106,8 | Постоянное проживание людей в нп Щербово | Зона занимает территорию нп Щербово |  |
| 3 | Селитебная (интенсивного освоения) | 105,6 | Постоянное проживание людей в нп Тухани | Зона занимает территорию нп Тухани (за исключением территории парка) и прилегающие к нему с юга сельскохозяйственные угодья |  |
| 4 | Селитебная (интенсивного освоения) | 49,6 | Постоянное проживание людей в нп Березницы | Зона занимает территорию нп Березницы |  |
| 5 | Селитебная (интенсивного освоения) | 121,8 | Присоединение территорий к пгт Сандово, в связи с его расширением | Зона занимает сельскохозяйственные угодья и земли лесного фонда к востоку от пгт Сандово |  |
| Итого | Селитебные (интенсивного освоения) | 508,6 |  |
| 1 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 28,6 | Рекреационное проживание людей в нп Харовичи | Зона занимает территорию нп Харовичи |  |
| 2 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 23,7 | Рекреационное проживание людей в нп Саваны | Зона занимает территорию нп Саваны |  |
| 3 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 14,9 | Рекреационное проживание людей в нп Дурниково | Зона занимает территорию нп Дурниково |  |
| 4 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 47,6 | Рекреационное проживание людей в нп Григорово | Зона занимает территорию нп Григорово |  |
| 5 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 7,5 | Рекреационное проживание людей в нп Кстинкино | Зона занимает территорию нп Кстинкино |  |
| 6 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 12,5 | Рекреационное проживание людей в нп Ракитино | Зона занимает территорию нп Ракитино |  |
| 7 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 15,8 | Рекреационное проживание людей в нп Пономарево | Зона занимает территорию нп Пономарево |  |
| 8 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 9,7 | Рекреационное проживание людей в нп Ильино | Зона занимает территорию нп Ильино |  |
| 9 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 8,8 | Рекреационное проживание людей в нп Столбово | Зона занимает территорию нп Столбово |  |
| 10 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 19,1 | Рекреационное проживание людей в нп Дремучево | Зона занимает территорию нп Дремучево |  |
| 11 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 49,7 | Рекреационное проживание людей в нп Большое Никитино | Зона занимает территорию нп Большое Никитино |  |
| 12 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 12,3 | Рекреационное проживание людей в нп Горка | Зона занимает территорию нп Горка |  |
| 13 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 7,4 | Рекреационное проживание людей в нп Молоково | Зона занимает территорию нп Молоково |  |
| 14 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 18 | Рекреационное проживание людей в нп Брехово | Зона занимает территорию нп Брехово |  |
| 15 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 24,5 | Рекреационное проживание людей в нп Квашонки | Зона занимает территорию нп Квашонки |  |
| 16 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 20,8 | Рекреационное проживание людей в нп Маслово | Зона занимает территорию нп Маслово |  |
| 17 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 27,2 | Рекреационное проживание людей в нп Стулово | Зона занимает территорию нп Стулово |  |
| 18 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 2,7 | Рекреационное проживание людей в нп Шуниха | Зона занимает территорию нп Шуниха |  |
| 19 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 12 | Рекреационное проживание людей в нп Грядки | Зона занимает территорию нп Грядки |  |
| 20 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 18,6 | Рекреационное проживание людей в нп Пропасти | Зона занимает территорию нп Пропасти |  |
| 21 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 46,8 | Рекреационное проживание людей в нп Коурово | Зона занимает территорию нп Коурово |  |
| 22 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 10,4 | Рекреационное проживание людей в нп Ольховец | Зона занимает территорию нп Ольховец |  |
| 23 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 17,2 | Рекреационное проживание людей в нп Сосновец | Зона занимает территорию нп Сосновец |  |
| 24 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 23,9 | Рекреационное проживание людей в нп Станки | Зона занимает территорию нп Станки |  |
| 25 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 13,6 | Рекреационное проживание людей в нп Ильино | Зона занимает территорию нп Ильино |  |
| 26 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 27,2 | Рекреационное проживание людей в нп Якушино | Зона занимает территорию нп Якушино |  |
| 27 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 31,6 | Рекреационное проживание людей в нп Молвино | Зона занимает территорию нп Молвино |  |
| 28 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 17,9 | Рекреационное проживание людей в нп Малечкино | Зона занимает территорию нп Малечкино |  |
| 29 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 16,5 | Рекреационное проживание людей в нп Сыропятово | Зона занимает территорию нп Сыропятово |  |
| 30 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 17,8 | Рекреационное проживание людей в нп Ескино | Зона занимает территорию нп Ескино |  |
| 31 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 7,9 | Рекреационное проживание людей в нп Надеево | Зона занимает территорию нп Надеево |  |
| 32 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 23,9 | Рекреационное проживание людей в нп Дектярка | Зона занимает территорию нп Дектярка |  |
| 33 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 16,3 | Рекреационное проживание людей в нп Малое Никитино | Зона занимает территорию нп Малое Никитино |  |
| 34 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 6,7 | Рекреационное проживание людей в нп Подберезье | Зона занимает территорию нп Подберезье |  |
| 35 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 12,5 | Рекреационное проживание людей в нп Заднее | Зона занимает территорию нп Заднее |  |
| 36 | Селитебная (экстенсивного освоения) | 4,5 | Рекреационное проживание людей в нп Гойморово | Зона занимает территорию нп Гойморово |  |
| Итого | Селитебные (экстенсивного освоения) | 676,1 |  |
| 1 | Рекреационная (размещение объектов отдыха и туризма) | 37,5 | Для массового отдыха людей, создания базы отдыха | Зона с юга ограничена р. Радуга, примыкает к нп Горка на северо-востоке |  |
| Итого | Рекреационная (размещение объектов отдыха и туризма) | 37,5 |  |  |  |
| 1 | Рекреационная (сохранение и использование существующих ландшафтов) | 4,7 | Для организации парковых зон | Зона расположена в центральной части нп Соболины |  |
| 2 | Рекреационная (сохранение и использование существующих ландшафтов) | 3,1 | Для организации парковых зон | Зона расположена в центральной части нп Тухани |  |
|  | Рекреационные(сохранение и использование существующих ландшафтов) | 7,8 |  |  |  |
| 1 | Производственно-инфраструктурная | 0,3 | Кладбище | Зона находится в 500 м к северу от нп Григорово, в 100 м от автомобильной дороги | Перевод земельного участка, занимаемого кладбищем, площадью 0,3 га, из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности и иного специального назначения |
| 2 | Производственно-инфраструктурная | 3,3 | Кладбище | Зона примыкает к нп Соболины на севере | Перевод земельного участка, занимаемого кладбищем, площадью 3,3 га, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения |
| 3 | Производственно-инфраструктурная | 2,1 | Кладбище | Зона примыкает к нп Тухани с запада | Перевод земельного участка, занимаемого кладбищем, площадью 2,1 га, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения |
| 4 | Производственно-инфраструктурная | 0,2 | Скотомогильник | Зона находится в 300 м на север от нп Березницы |  |
| 5 | Производственно-инфраструктурная | 0,2 | Скотомогильник | Зона расположена в 800 м на запад от нп Щербово |  |
| 6 | Производственно-инфраструктурная | 0,5 | Скотомогильник | Зона расположена в 650 м к северу от нп Тухани |  |
| 7 | Производственно-инфраструктурная | 0,2 | Сибиреязвенный скотомогильник | Зона расположена в 830 м к югу от нп Саваны, в лесном массиве |  |
| 8 | Производственно-инфраструктурная | 87,1 | Месторождение торфа "Савино" | Зона занимает территорию к востоку от нп Саваны, к югу от трассы ж/д Сонково-Санкт-Петербург, находится на правом берегу р.Саванка | Перевод земельного участка площадью 87,1га, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения |
| 9 | Производственно-инфраструктурная | 27,9 | Размещение зданий, строений и сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции | Зона примыкает к западной границе нп Березницы |  |
| 10 | Производственно-инфраструктурная | 20,3 | Месторождение глины кирпично-черепичной "Сандовское" | Зона находится в 500 м к востоку от пгт Сандово, в 800 м от нп Соболины | Перевод земельного участка площадью 20,3 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения |
| 11 | Производственно-инфраструктурная | 20,5 | Карьеры | Зона расположена в 2000 м к западу от нп Щербово, в 250 м к юго-западу от трассы ж/д Санкт-Петербург - Сонково |  |
| 12 | Производственно-инфраструктурная | 7,7 | Месторождение ПГС "Дынинский участок №4" | Зона расположена в 1200 м к северо-востоку от нп Грядки, в 100 м от трассы ж/д Санкт-Петербург-Сонково | Перевод земельного участка площадью 7,7 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности |
| 13 | Производственно-инфраструктурная | 1,7 | Размещение пилорамы | Зона находится в 150 м к северо-востоку от трассы ж/д Санкт-Петербург-Сонково, в 2300 м к юго-востоку от нп Стулово, в 250 м к западу от границы Поселения |  |
| 14 | Производственно-инфраструктурная | 1,7 | Размещение промышленных объектов, жилищно-коммунальных объектов нп Тухани и прочее | Зона находится в 50 м к северо-востоку от нп Тухани, слева от автодороги |  |
| 15 | Производственно-инфраструктурная | 10,3 | Для эксплуатации нефтепровода «Ярославль-Кириши1» | Зона ограничения использования территорий, расположенная вдоль трассы нефтепровода | Включает земельные участки категории земель промышленности: KN 69:28:0000011:1,69:28:0000011:2, 69:28:0000011:4-69:28:0000011:6, 69:28:0000011:77,69:28:0000011:83-69:28:0000011:87,69:28:0000011:151, 69:28:0000011:152,69:28:0000011:850, 69:28:0000011:853,69:28:0112201:90- 69:28:0112201:93 |
| 16 | Производственно-инфраструктурная | 130,8 | Полоса отвода железной дороги "Санкт-Петербург-Сонково" | Зона ограничения использования территорий, расположенная вдоль трассы железной дороги |  |
| 17 | Производственно-инфраструктурная | 2 | Под размещение комплекса придорожного сервиса (АЗС, кемпинг) | Зона примыкает к восточной границе пгт Сандово, к а/д Хабоцкое-Молоково-гр.Вологодской области |  |
| 18 | Производственно-инфраструктурная | 7,9 | Под производственную площадку | Зона находится в 300 м к западу от нп Пономарево, в 100м к северо-востоку от пгт Сандово. Включает в себя свободную территорию бывшей базы МУП ЖКХ (1 га) |  |
| Итого | Производственно-инфраструктурные | 323,6 |  |
| 1 | Сельскохозяйственные | 10527,5 | Зоны, предназначенные для ведения сельского хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения и лесные земли, необходимые для ведения сельского хозяйства |  |
| Итого | Сельскохозяйственные | 10527,5 |  |
| 1 | Особо охраняемая | 380,5 | Земли государственного природного заказника «Болото Больше-Никитинское (Ракитинское)» | Зона расположена в 300-400 м к западу-северо-западу от границы нп Большое Никитино, в 500 м к востоку от нп Ракитино | Перевод земель, занимаемых государственным природным заказником, в земли особо охраняемых территорий и объектов |
| 2 | Особо охраняемая | 382,5 | Земли ОЗУ | Земли особо защитных участков леса |  |
| 3 | Особо охраняемая | 562 | Территории, охраняемые от антропогенного воздействия и изменений | Земли лесного фонда (защитные леса), земли иного назначения |  |
| 4 | Особо охраняемая | 1,5 | Размещения памятника истории и культуры: Церковь Благовещенская, Надгробия князей Ухтомских | Расположены на территории кладбища, примыкающего к северной границе нп Тухани | Перевод участка, занимаемого памятником, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель ООТ |
| Итого | Особо охраняемые | 1032,1 |  |
| 1 | Лесохозяйственная | 18661,8 | Зоны, предназначенные для ведения лесного хозяйства | Включает земли эксплуатационных и защитных лесов | Деятельность регламентируется Лесным Кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами |
| Итого | Лесохозяйственные | 18661,8 |  |
| 1 | Резервная | 12,6 | Под развитие населенного пункта | Зона занимает территорию нп Матвейцево |  |
| 2 | Резервная | 7 | Под развитие населенного пункта | Зона занимает территорию нп Котиха |  |
| 3 | Резервная | 2 | Под развитие населенного пункта | Зона занимает территорию нп Безлы |  |
| 4 | Резервная | 1,5 | Под размещение полигона ТБО | Зона расположена в 2000м к юго-западу от нп Пропасти | Перевод земельного участка площадью 1,5 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения |
| 5 | Резервная | 1,8 | Под расширение кладбища | Зона примыкает с юга к кладбищу в нп Соболины |  |
| Итого | Резервная | 24,9 |  |

## Изменение структуры земельного фонда

Для земельного фонда Поселения характерно проявление ряда системных проблем в сфере землепользования, решение которых выходит за рамки генерального плана.

Первая системная проблема – отсутствие информации об основной массе земель различных категорий в государственном кадастре объектов недвижимости (ГКОН). В такой ситуации невозможно гарантировать точность определения границ и площадей земель различных категорий. Для внесения ясности в процесс управления земельным фондом Поселения, необходимо проведение межевания земель на всей его территории и внесение соответствующих дополнений и (при необходимости) изменений в ГКОН. Задача по межеванию территорий стоит перед собственниками земель. От администрации Поселения требуется проявление заинтересованности в скорейшем завершении процессов межевания и стимулирующее воздействие на землевладельцев.

Вторая системная проблема – основную часть земель сельхозназначения занимают леса. Согласно Распоряжению Администрации Тверской области № 560-ра от 27.11.2006 г. лесные земли Района площадью 54 995 га в составе земель сельскохозяйственного назначения должны быть переведены из категории "Земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли лесного фонда" в 2007 г. Данный процесс еще не завершен.

Третья системная проблема – идентификация земель запаса. Информация о землях данной категории в ГКОН отсутствует. Территориальные районные отделения Роснедвижимости упразднены. Единственный уцелевший источник информации о землях запаса – ветхие карты-схемы землепользований бывших колхозов, прочесть которые без помощи бывших работников Роснедвижимости зачастую не представляется возможным. Между тем, земли запаса – это категория земель, использование которых запрещено законодательно. Администрации Поселения следует проявить инициативу в вопросе выявления границ территорий, относящихся к землям запаса, и постановке таких земель на кадастровый учет.

Четвертая системная проблема – отсутствие разработанных и утвержденных в надлежащем порядке проектов охранных зон объектов культурного наследия, устанавливающих границы их территорий и границы зон их охраны. Решение этой проблемы находится в ведении Росохранкультуры и Комитета по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. Для Поселения это означает использование земель в ближайшем окружении (в радиусе до нескольких километров) памятников истории и культуры "вслепую". До момента разработки и утверждения проектов охранных зон, администрации Поселения, при решении вопроса о выдаче разрешения на строительство на землях, территориально близких к объектам культурного наследия, следует проводить предметные консультации с Комитетом по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области с целью исключения случаев строительства на территории, которая вполне вероятно будет отнесена, либо к территории памятника, либо к зоне охраняемого ландшафта.

После решения вышеозначенных проблем необходимо будет внести изменения в ГП Поселения в части функционального зонирования территории.

Функциональное зонирование территории, являющееся отправной точкой в процессе изменения структуры земельного фонда Поселения, выполнено исходя из следующих общих принципов землепользования:

- выделение на наиболее рекреационно-востребованных территориях селитебных зон экстенсивного освоения и рекреационных зон, в пределах которых рекомендуется строительство жилых поселков рекреационного типа и объектов отдыха;

- выделение на прибрежных водоохранных территориях рекреационных и особоохраняемых зон с целью сохранения качества ландшафтов и экологической емкости среды. Это позволяет предотвратить сплошную застройку берегов водоемов;

- создание селитебных зон, позволяющих населенным пунктам развиваться в будущем;

- отнесение земель вдоль основных автомагистралей и вокруг крупных населенных пунктов к производственно-инфраструктурным зонам, позволяющим размещение объектов промышленности и предприятий, обслуживающих ЖКХ населенных пунктов Поселения;

- отнесение обширных территорий к сельскохозяйственным зонам с целью сохранения базы для развития аграрного сектора экономики Поселения.

Для эффективного использования земельного фонда Поселения, в рамках функционального зонирования его территории предложены следующие мероприятия, связанные с необходимостью изменения категории земель:

    - с целью упорядочения землепользования необходимо выделить земельные участки под нижеперечисленными объектами и осуществить процедуру их перевода в категорию земель промышленности и иного специального назначения:

- участок площадью 0,3 га, расположенный на землях лесного фонда, занятый кладбищем в 500 м к северу от д.Григорово, в 100 м справа от автомобильной дороги;

- участок площадью 3,3 га, расположенный на землях сельхозназначения, занятый кладбищем, примыкает к северной границе д.Соболины;

- участок площадью 2,1 га, расположенный на землях сельхозназначения, занятый кладбищем, примыкает к западной границе с.Тухани;

    - для обеспечения возможности разработки месторождений полезных ископаемых,  рекомендуется перевод следующих земельных участков под месторождениями в категорию земель промышленности:

- участок под месторождением торфа "Савано" площадью 87,1 га, расположенный на землях сельхозазначения к востоку от д.Саваны, к югу от трассы ж/д Сонково-Санкт-Петербург на правом берегу р.Саванка;

- участок под месторождением глины кирпично-черепичной "Сандовское" площадью 20,3 га, расположенный на землях сельхозазначения к востоку от пгт Сандово;

- участок под месторождением ПГС "Дынинский участок №4" площадью 7,7 га, расположенный на землях сельхозназначения в 1200 м к северо-востоку от д.Грядки, в 100 м от трасы ж/д Сонково-Санкт-Петербург.

    - рекомендуется осуществить перевод следующих земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов:

- участок площадью 1,5 га, расположенный на землях сельхозназначения с севера от с.Тухани, с расположенными на нем Благовещенской церковью (памятник истории и культуры) и захоронением князей Ухтомских;

- участок под ООПТ ГПЗ "Болото Больше-Никитинское (Ракитинское)".

Функциональное зонирование территории Поселения определяет потенциальные возможности для изменения категорий земель. Непосредственно перевод земель из одной категории в другую должен происходить на основании закона и только при наличии проекта планировки территории и сроков освоения участков. В задачи ГП Поселения не входит задача по созданию проектов планировки территорий для земельных участков отдельных собственников. Поэтому, если собственник не озаботился созданием такого проекта и не несет ответственности за его реализацию, его интересы не могут быть учтены при создании ГП Поселения. В дальнейшем, по мере разработки проектов планировки территорий, возможно внесение изменений в структуру земельного фонда Поселения в рамках общепринятой процедуры смены категорий земель.

## Ограничения использования территории Поселения

В соответствии с ГрадК РФ, в составе ГП Поселения разрабатывается Схема ограничений использования территорий, на которых отображаются:

- границы территорий объектов культурного наследия;

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- зоны негативного воздействия объектов капитального строительства;

- зоны экологического риска возникающие при авариях на потенциально опасных производственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры.

Характер ограничений использования территории в общем виде описывается в рамках Земельного, Лесного, Водного и частично Градостроительного кодекса Российской Федерации  (таблица 2.8.3.1).

Таблица 2.8.3.1. Основные ограничения использования территории, определяемые Земельным, Градостроительным, Водным и Лесным кодексами Российской федерации

| Тип ограничений | Зоны и характер ограничений использования территории |
| --- | --- |
| Ландшафтно-экологические ограничения | Зоны возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. |
|  | Зоны геологических ограничений градостроительного освоения. |
| Гидрографические и водоохранные ограничения | Береговая полоса общего пользования. Ширина береговой полосы рек протяженностью до 10 км составляет 5 м, от 10 и более км - 20 м. |
|  | Зоны санитарной охраны водных объектов питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в которых запрещено строительство. |
|  | Водоохранные зоны, в пределах которых допускается строительство объектов, при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов. Водоохранные зоны для рек протяженностью: до 10 км - 50 м от берега; 10-50 км - 100 м от берега; более 50 км - 200 м от берега. Водоохранные зоны озер и водохранилищ с акваторией более 0,5 кв.км составляют 50 м. |
|  | Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. |
|  | Прибрежные защитные полосы, в пределах которых запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных. |
|  | Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 3 и более градуса. |
|  | На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. |
|  | Зоны экологического бедствия и чрезвычайных ситуаций на водных объектах выделяются на территориях, подверженных затоплению. В них запрещено размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников, строительство капитальных сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия. |
| Ограничения использования земель сельскохозяйственного назначения | Зоны особо ценных продуктивных сельхозугодий с кадастровой стоимостью существенно превышающей средний уровень стоимости по району, которые включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается. |
|  | Зоны приоритетного использования и особой охраны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние насаждения). |
| Ограничения использования земель населенных пунктов | Ограничения использования территории внутри населенных пунктов определяются правилами землепользования и застройки и градостроительным регламентом. |
| Ограничения использования земель промышленности и иного специального назначения | Санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования земель для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов. |
|  | Охранные зоны систем электроснабжения. |
|  | Резервные зоны в местах резервирования земель в целях строительства и реконструкции объектов транспорта. |
|  | Полосы отвода и защитные полосы лесов для обеспечения функционирования автомобильных и железных дорог. |
|  | Береговая полоса внутренних водных путей выделяется для работ, связанных с судоходством и сплавом по внутренним водным путям, вне территорий населенных пунктов. |
|  | Охранные зоны нефте- и газопроводов, в границах которых не допускается строительство сооружений. |
|  | Запретные зоны для обеспечения безопасности объектов обороны. |
|  | Зоны возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые устанавливаются вокруг объектов в целях защиты населения от последствий катастроф. |
| Ограничения использования земель особо охраняемых территорий и объектов | Земли ООПТ. На землях ООПТ запрещаются: 1) предоставление садоводческих и дачных участков; 2) строительство объектов, не связанных с деятельностью ООПТ; 3) приватизация земельных участков. |
|  | Охранные зоны ООПТ на прилегающих к ООПТ земельных участках с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. |
|  | Округа санитарной охраны на землях курортов с регламентируемым режимом хозяйственной деятельности. |
|  | Земли природоохранного назначения с правовым режимом, ограничивающим виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. |
|  | Территории традиционного природопользования в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов РФ. |
|  | Земли рекреационного назначения, в границах которых запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению. |
|  | Земли историко-культурного назначения, изменение целевого назначения которых, не допускаются и на отдельных участках которых, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность. |
|  | Охранные зоны объектов историко-культурного назначения, режим использования которых определяется в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры. |
|  | На собственников земельных участков расположенных в пределах особо ценных земель возлагаются обязанности по их сохранению. |
| Ограничения использования земель лесного фонда | В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. |
|  | В лесах, расположенных на территориях ООПТ, запрещается любое вмешательство человека в природные процессы. |
|  | В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений. |
|  | Лесопарковые зоны, в границах которых запрещаются: 1) ведение охотничьего хозяйства; 2) ведение сельского хозяйства; 3) разработка месторождений полезных ископаемых; 4) размещение объектов капитального строительства; 5) изменение границ, которое может привести к уменьшению их площади. |
|  | Зеленые зоны, в границах которых запрещаются: 1) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 2) размещение объектов капитального строительства, за исключением инженерных систем; 3) изменение границ, которое может привести к уменьшению их площади. |
| Ограничения использования земель водного фонда и водных объектов | На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. |
|  | Резервные зоны водного фонда образуются в местах резервирования земель в целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов. |
| Ограничения использования земель запаса | Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию. |

В таблице приведены лишь выдержки из Кодексов. Более подробная информация содержится в соответствующих законах и нормативных документах.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Законами №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и №112-ЗО от 23.12.2009 г. "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия и документов территориального планирования.

Земли особо охраняемых природных территорий

Хозяйственная деятельность в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регламентируется Федеральным законом №33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и соответствующими Положениями для каждого объекта.

СЗЗ от предприятий и объектов

Нормативные санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Водоохранные зоны

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Использование территорий в соответствии с Водным кодексом РФ №74-ФЗ, СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Таблица 2.8.3.2. Границы поясов зон санитарной охраны существующих источников водоснабжения Поселения

| № | Местоположение артезианской скважины (населенный пункт) | Граница 1 пояса ЗСО (нормативная), м | Граница 2 пояса ЗСО (расчетная), м | Граница 3 пояса ЗСО (расчетная), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Саваны | 30 | (150) | (1000) |
| 2 | д.Березницы | 30 | (150) | (1000) |
| 3 | д.Пономарево | 30 | (150) | (1000) |
| 4 | д.Большое Никитино | 30 | (150) | (1000) |
| 5 | д.Соболины | 30 | (150) | (1000) |
| 6 | д.Соболины | 30 | (150) | (1000) |
| 7 | с.Тухани | 30 | (150) | (1000) |
| 8 | с.Тухани | 30 | (150) | (1000) |
| 9 | д.Молвино | 30 | (150) | (1000) |
| 10 | д.Сосновец | 30 | (150) | (1000) |
| 11 | д.Щербово | 30 | (150) | (1000) |
| 12 | д.Коурово | 30 | (150) | (1000) |
| 13 | д.Дектярка | 30 | (150) | (1000) |
| 14 | д.Стулово | 30 | (150) | (1000) |
| 15 | д.Квашонки | 30 | (150) | (1000) |

В скобках в таблице 2.8.3.2 указаны условные границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны для артезианских скважин, не имеющих лицензий на пользование недрами.

До момента установления реальных границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин, необходимо обеспечить соответствующий режим охраны на территориях, соответствующих установленным в таблице 2.8.3.2 условным границам второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

Режим использования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры устанавливается специальными нормативными документами в соответствии с назначением объекта:

- железнодорожные линии;

- автомобильные дороги;

- магистральный нефтепровод, газопровод;

- линии электропередач;

- охранные зоны инженерных коммуникаций.

Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта. Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2 1.1.984-00, ПУЭ, СНиП 2.05.06-85, пп.3.16,3.17 "Магистральные трубопроводы", СНиП 2.07.01-89, п. 9.3 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", ОСН 3.02.01-97 МПС России "Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог", СНиП 32-03-96 "Аэродромы".

Как правило, размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым использованием объекта в таких зонах запрещается.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий в соответствии с Законом РФ "О недрах" и СНиП 2.07.01-89, п.9.2 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Придорожные полосы

В соответствии с ФЗ от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м – для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия владельца автомобильной дороги, предоставленного в письменной форме и содержащего технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению.

Постановлением Администрации Тверской области от 9 февраля 2009 г. N 25-па "Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения" разрешается размещение в пределах придорожных полос объектов при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом планируемой или предполагаемой реконструкции автомобильной дороги;

- размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Размещение инженерных коммуникаций и линейных сооружений в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с департаментом транспорта и связи Тверской области.

# Положения по развитию экономики

Уровень развития экономики Поселения можно оценить как низкий. Фактически он соответствует доиндустриальным формам экономических отношений.

К положительным чертам экономического развития Поселения можно отнести:

- незначительное, но все же присутствие на территории индустриальных объектов: трех пилорам и столярного цеха;

- наличие на территории относительно двух сельхозорганизаций и ряда действующих фермерских хозяйств;

- сохранение личных подсобных хозяйств населения;

- возникновение на территории постиндустриальных рекреационных дачных поселков, которые в будущем могут стать одним из мест приложения труда коренного населения.

К отрицательным чертам развития экономики Поселения на современном этапе можно отнести:

- недоиспользование потенциала развития индустриального фермерского хозяйства;

- слабое развитие индустриального коллективного сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса;

- слабое развитие традиционных ремесел и промыслов;

- фактическое отсутствие на территории индустриальных и постиндустриальных предприятий. Существующие предприятия деревообработки скорее можно отнести к традиционным, нежели к индустриальным;

- предприятия торговли в Поселении в основном ориентированы на продажу "конкурентной привозной" продукции. Программы продажи продуктов собственного производства нет. Так же как нет и стратегии выведения продуктов собственного производства на рынок;

- рекреационно-туристический потенциал Поселения используется экстенсивно. Адекватной и четкой программы экономического использования рекреационного ресурса в Поселении нет;

- трудовые ресурсы Поселения используются неэффективно из-за того, что морально-этические нормы и профессиональный спектр подготовки коренного населения не соответствует требованиям настоящего времени;

- в Поселении не созданы условия, дающие преимущества для деятельных и социально-ответственных людей, которые способны развивать экономику Поселения.

В основу формулировки положений экономического развития Поселения, была заложена модель сбалансированного, многоукладного социально-экономического кластера, в котором гармонично сочетаются элементы традиционного, индустриального и постиндустриального развития общества. В рамках модели размещение каждого из типов ведения хозяйства на территории Поселения происходит в соответствии со следующими основными положениями:

- размещение хозяйств с традиционным типом ведения землепользования наиболее оправданно в периферийных населенных пунктах;

- индустриальные предприятия размещаются в местах с высокой доступностью минеральных ресурсов, вдоль основных транспортных путей и в местах их пересечения, а так же в крупных населенных пунктах с организованной дорожной сетью, большим количеством рабочей силы и развитыми коммуникациями;

- постиндустриальные объекты могут размещаться в любом месте, где развиты телекоммуникационные системы.

Эти положения стали основой для разработки механизма многофакторного анализа, на основании которого были сформулированы рекомендации по возможным направлениям экономического развития населенных пунктов Поселения. В таблице 2.9.1. приводится базовый список факторов, которые учитывались при формулировке рекомендаций. В таблице 2.9.2. представлены результаты проведенного анализа – спектр возможных вариантов развития экономики каждого населенного пункта Поселения.

Таблица 2.9.1. Факторы, определяющие возможные направления социально-экономического развития населенных пунктов Поселения

| Рекомендуемые направления и варианты социально-экономического развития НП | Факторы, определяющие рекомендацию |
| --- | --- |
|  | Традиционные промыслы | Размещение предприятий традиционных промыслов рекомендуется для большинства НП в случае если: НП будет развиваться в основном по традиционному, рекреационному и рекреационно-сельскохозяйственному типу социально-экономического развития. |
| Использование полезных ископаемых | Добыча полезных ископаемых | Размещение предприятий по добыче полезных ископаемых рекомендуется в случае если в окрестностях НП есть запасы полезных ископаемых |
|  | Переработка полезных ископаемых | Размещение предприятий по переработке полезных ископаемых рекомендуется в случае если: в окрестностях НП есть полезные ископаемые. в НП достаточно трудовых ресурсов. |
| Лесная промышленность | Лесозаготовка | Развитие лесозаготовок рекомендуются для НП, расположенных в непосредственной близости от больших массивов эксплуатационных лесов. |
|  | Артельная деревообработка полного цикла | Предприятия артельной деревообработки рекомендуется размещать в случае если леса занимают более 50% окрестностей НП. Подразумевается, что сырьем для артелей служит древесина, получаемая в рамках рубок ухода и санитарных рубок в лесах всех категорий. |
|  | Индустриальная переработка древесины | Предприятия рекомендуются к размещению в индустриально-сельскохозяйственных, промышленно-индустриальных НП, располагающихся не далее 0,5 км от федеральных и региональных автодорог. |
| Сельское хозяйство | Развитие традиционного сельского хозяйства на базе ЛПХ | Развитие ЛПХ эффективно во всех НП, кроме тех: где эффективнее развивать индустриальные формы коллективного сельского хозяйства; и тех, которые располагаются в пригороде районного центра. |
|  | Развитие индустриального фермерского сельского хозяйства | Развитие фермерских хозяйств рекомендуются в случае если: в НП есть действующие КФХ; НП обладает хорошей транспортной доступностью; НП располагается вне пригородной зоны районного центра; к НП подведены сети электроснабжения; в НП достаточно трудовых ресурсов; в окрестностях НП есть особо продуктивные сельскохозяйственные земли. |
|  | Развитие СПК и АПК | Развитие СПК и АПК рекомендуется в случае если: в НП есть действующие СПК и АПК; в НП хорошо сохранилась производственная база АПК. |
|  | Развитие небольших предприятий полного цикла переработки сельскохозяйственной продукции | Небольшие предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции рекомендуется размещать в НП с развитым производством сельскохозяйственной продукции вне зависимости от типа производителей. |
|  | Организация сельских рынков | Сельские рынки рекомендуется размещать в НП, располагающихся вблизи федеральных и региональных автодорог. |
| Промышленное производство и наука | Организация небольших промышленных предприятий полного цикла производства | Рекомендовано для НП индустриального типа развития. |
|  | Организация крупных промышленных предприятий | Рекомендуется для НП промышленно-индустриального типа развития с высоким экономико-демографическим рейтингом. |
|  | Развитие научных центров | Рекомендовано для НП, в которых они были до этого или для НП, численность которых превосходит 5000 человек. |
| Система обслуживания | Логистика (обслуживание транспортных потоков) | Развитие терминалов рекомендовано для НП индустриального типа развития, находящихся в непосредственной близости от федеральных автодорог, железнодорожных сортировочных станций, мест пересечения трасс транспортных коммуникаций регионального значения. |
|  | Развитие предприятий придорожной инфраструктуры | Рекомендуется для НП, находящихся в непосредственной близости от федеральных и региональных автодорог. |
|  | Развитие предприятий торговли | Рекомендуется для НП, находящихся в непосредственной близости от федеральных и региональных автодорог или общей численностью свыше 150 человек. |
|  | Развитие предприятий туризма | Рекомендуется для НП с высоким рейтингом природного или исторического потенциала. |
|  | Развитие систем обслуживания рекреационного населения | Рекомендуется для НП с высоким сезонным миграционным приростом. |
|  | Развитее предприятий бытового обслуживания | Рекомендуется для НП селитебного типа с численностью населения, включая сезонное, свыше 300 человек. |

Данные многофакторного анализа (см. табл.2.9.2) показывают наличие среднего потенциала для развития Поселения. Из данных анализа следует, что для большинства населенных пунктов перспективно развитие всего 2-4 направлений социально-экономической деятельности. И только 4 населенных пункта обладают возможностями для развития большего числа направлений. Такое соотношение вполне адекватно отражает будущие возможности эксплуатации территории, однако в настоящее время эти возможности в большинстве случаев не реализованы.

Таблица 2.9.2. Рекомендуемые направления и варианты социально-экономического развития населенных пунктов Поселения (многофакторный анализ)

| № | Населенный пункт | Традиционные промыслы | Использование ПИ | Лесная промышленность | Сельское хозяйство | Промышленное производство и наука | Система обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Добыча полезных ископаемых | Переработка полезных ископаемых | Лесозаготовка | Артельная деревообработка полного цикла | Индустриальная переработка древесины | Развитие традиционного сельского хозяйства на базе ЛПХ | Развитие индустриального фермерского сельского хозяйства | Развитие СПК и АПК | Развитие небольших предприятий полного цикла переработки с/х продукции | Организация сельских рынков | Организация небольших промышленных предприятий полного цикла производства | Организация крупных промышленных предприятий | Развитие научных центров | Логистика (обслуживание транспортных потоков) | Развитие предприятий придорожной инфраструктуры | Развитие предприятий торговли | Развитие предприятий туризма | Развитие систем обслуживания рекреационного населения | Развитие предприятий бытового обслуживания |
| 1 | Соболины | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Большое Никитино | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Брехово | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Березницы | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Горка | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Григорово | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Грядки | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дремучево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дурниково | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ильино | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Квашонки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Коурово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кстинкино | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Маслово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Матвейцево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Молоково | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пономарево | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пропасти | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ракитино | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Саваны | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Столбово | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Стулово | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Харовичи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шуниха | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Щербово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Тухани | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Безлы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Гойморово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Дектярка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ескино | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Заднее | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ильино | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котиха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Молвино | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Малечкино | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Малое Никитино | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Надеево | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ольховец | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Подберезье | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Сыропятово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Станки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Сосновец | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Якушино | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Традиционные промыслы

В настоящее время ремесла и промыслы на территории Поселения представлены в деревнях Соболины и Большое Никитино (резчики по дереву).

Можно рекомендовать развивать следующие направления традиционного производства:

- изготовление оригинальных (индивидуальных) продуктов питания на базе личных и фермерских хозяйств, особое внимание следует уделить развитию пасек, так как мед и продукты пчеловодства являются узнаваемым брендом Района;

- возрождение исторически сложившихся кружевных и валяльных промыслов;

- возрождение исторических промыслов резьбы по дереву, плетению корзин и т.п.;

- изготовление сувенирной продукции с размещением точек сбыта в местах осмотра достопримечательностей на пути следования популярных туристических маршрутов, в том числе возможна продажа в проектируемом этнографическом музее в селе Тухани;

- создание небольших артельных предприятий полного цикла переработки древесины (изготовление мебели, срубы и т.п.);

- создание специализированных рынков и магазинов с четкой ориентацией на конкретных местных производителей и их ответственность перед покупателями. В этой системе продаж должны быть полностью исключены посредники.

## Сельское хозяйство

Развитие сельского хозяйства Поселения желательно проводить в рамках модели  сбалансированных, многоукладных, агропромышленных кластеров. Такие кластеры развиваются эволюционно за счет:

- создания семейных хозяйств, которые занимаются традиционным земледелием или промыслами, характерными для данной территории. Организация хозяйств возможна в любом месте, но наиболее оправдана на периферийных территориях в малых деревнях или на хуторах. В основе экономического существования семейных хозяйств лежит внутренний рынок сбыта и условие, что цены на их продукцию будут выше, чем цены на конечную продукцию индустриальных хозяйств. В настоящее время, в связи с диспропорцией между закупочными ценами на сельхозпродукцию и ценами на основные средства производства этой продукции, естественное возникновение традиционных хозяйств оправданно;

- создания фермерских хозяйств с использованием элементов индустриального сельского хозяйства и наймом рабочей силы со стороны. Организация таких хозяйств оправдана на базе деревень с незначительной численностью населения и гарантированным рынком сбыта за пределами Поселения;

- создания коллективных индустриальных хозяйств (СПК) на базе сел с высокой численностью населения и гарантированным рынком сбыта продукции в городе, области и федерации;

- объединения разных типов хозяйств в вертикально и горизонтально интегрированные агропромышленные комплексы вокруг предприятий по переработке и продаже сельскохозяйственной продукции.

Уровень развития и сложность сельскохозяйственного кластера во многом определяется востребованностью продукции и активностью жителей по ее продвижению на рынок. При организации кластера необходимо учитывать, что территория Поселения по своему экономико-географическому положению находится в зоне эффективного ведения индустриального сельского хозяйства на основе СПК и фермерских хозяйств.

Развитие личных подсобных хозяйств

Размещение традиционных ЛПХ может происходить в любом месте. Однако, для снижения конкуренции, наиболее эффективно их размещение в населенных пунктах, в которых нет крупных индустриальных коллективных хозяйств.

Для стимуляции развития ЛПХ в первую очередь необходима организация площадок-рынков сбыта продукции. Такие рынки лучше всего размещать в местах пересечения автомагистралей, связывающих "кусты" деревень с дорогами регионального и федерального значения. Функция рынка не только продажа конечной продукции. На нем могут так же продаваться традиционные технологии изготовления товаров (мастерские и мастер-классы,    местная и традиционная кухня и пр.). В таком виде рынок станет служить реальной точкой рекламы возможностей жителей любого территориального образования: от хутора до поселения и района.

Еще один путь развития ЛПХ, это "горизонтальное" объединение нескольких хозяйств вокруг небольшого предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции или для производства и продажи оригинальной продукции. В этом случае возможно разделение труда между отдельными ЛПХ и повышение эффективности их производства в целом.

Учитывая расположение Поселения в зоне влияния Сандовской агломерации, перспективным направлением для деятельности ЛПХ будут выращивание овощей, а также мясо-молочное скотоводство с ориентацией на сбыт в районном центре – на сельскохозяйственном рынке, а также в организации, осуществляющие переработку сельхозпродукции.

В четырех населенных пунктах Поселения расположены объекты пчеловодства. Развитие этих объектов и образование новых необходимо поддерживать, так как пчеловодство является узнаваемым брендом Района.

Развитие фермерских хозяйств

В первую очередь это административная поддержка действующих крестьянско-фермерских хозяйств. В Поселении 4 таких КФХ:

- ИП Глава КФХ Козлов А.А. в с.Тухани (мясо-молочное скотоводство, растениеводство);

- ИП Кустов Н.В. в д. Григорово – картофелеводство;

- ИП Глава КФХ Бойцов Н.В. в д.Березницы – картофелеводство;

- КФХ Соловьева С.В. в д.Соболины – картофелеводство.

Еще 2 КФХ действуют в д.Квашонки и в б.н.п. Семенково.

Для организации эффективных фермерских хозяйств в Поселении рекомендуется:

- создавать фермерские хозяйства полного цикла переработки продукции с организацией производства оригинальных товаров;

- интегрировать фермерские хозяйства в агропромышленный комплекс Поселения за счет заключения договоров между фермерами и предприятиями по переработке продукции.

Развитие индустриальных коллективных хозяйств

Зона ведения высокоинтенсивного, индустриального сельского хозяйства может быть связана с территориями вокруг населенных пунктов Соболины, Щербово, Березницы.

В настоящее время, для сохранения индустриального коллективного сельского хозяйства, необходима структурная реорганизация отрасли и переход от узкоспециализированных предприятий, выпускающих в основном "ресурсную" продукцию, к вертикально-интегрированным, универсальным сельскохозяйственным комплексам, которые выпускают конечные продукты сельскохозяйственного производства, используя потенциал всех типов хозяйств Поселения.

Размещение центров АПК в Поселении, в первую очередь, будет связано с развитием действующей сельхозорганизации ООО "Волна".

В настоящее время колхоз "Дружба" прекратил осуществлять животноводческое направление, животноводческий комплекс в д.Щербово не используется. При условии привлечения нового инвестора, д.Щербово может стать новым центром развития АПК в районе, так как данный населенный пункт обладает рядом преимуществ:

- близость к региональной автодороге, асфальтированный подъезд к населенному пункту;

- близость к районному центру;

- наличие трудовых ресурсов (население деревни на конец 2010 года составляло 120 человек).

Предлагается увеличить общее поголовье КРС Поселения до 1000 голов на расчетный срок. Размещение основного стада планируется на фермах в населенных пунктах Березницы, Щербово, Тухани, Соболины. Для этого предлагается выполнить следующие мероприятия:

В первую очередь:

- привлечение инвестиций для развития сельскохозяйственного производства на основе животноводческого комплекса в деревне Щербово (принадлежащего колхозу "Дружба") с увеличением поголовья основного стада до 200 голов на первую очередь и до 300 голов на весь расчетный период;

- привлечение инвестиций в реконструкцию животноводческого комплекса в деревне Березницы с увеличением поголовья основного стада до 300 голов на первую очередь и до 400 голов на весь расчетный период;

- организация животноводческого комплекса в деревне Соболины с размещением поголовья основного стада в 200 голов;

- оказание содействия в развитии животноводческого комплекса в селе Тухани с размещением поголовья основного стада в 100 голов;

- организация скотобойни и ветеринарного центра в д.Березницы с организацией 7 рабочих мест;

- продолжение начатой работы по качественному улучшению основного стада с последовательным замещением породных групп КРС;

- восстановление сельскохозяйственных земель в первую очередь на севере и в центральной части Поселения (от закустаривания, восстановление плодородия, восстановление мелиорации);

- развитие семеноводства картофеля с использованием опыта современных агрофирм России;

оказание содействия в развитии существующих и организации новых крестьянско-фермерских хозяйств в следующих населенных пунктах: б.н.п. Семенковское (существующее), д.Григорово (существующее), с.Тухани (существующее), д.Щербово (проектируемое), д.Соболины, д.Квашонки. КХФ  будут специализироваться на разведении овец, коз, лошадей, птицы, шкурного зверя, выращивании картофеля, парниковых и кормовых культур. В совокупности такое размещение позволит создать до 50 рабочих мест.

## Лесное хозяйство

Лесные земли в Поселении на 11% заняты защитными лесами. Общая площадь лесных земель в Поселении составляет 19 356 га.

Часть лесов Поселения находится в границах особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ):

- ООПТ ГПЗ "Болото Больше-Никитинское (Ракитинское)".

Подробная информация об ООПТ приведена в Приложении.

Часть лесного фонда отнесена к особо защитным участкам леса (далее ОЗУ). Общая площадь ОЗУ в границах Поселения составляет 382,5 га.

В составе лесов Поселения доминируют мягколиственные и хвойные насаждения,  твердолиственные породы практически отсутствуют.

Лесное хозяйство в Поселении не развито.

Эксплуатация лесного фонда Поселения ведется на трех объектах:

- пилорама ИП Пулатова А.П. в д.Соболины;

- столярный цех и пилорама в д.Грядки;

- пилорама на территории ур.Семенково.

Для развития и эффективной работы лесной отрасли в Поселении, необходимо реализовать несколько программ:

- заставить работать социально-экономические механизмы нового Лесного кодекса (можно в рамках местного самоуправления), которые позволяют найти для Леса ответственного Хозяина и сделать восстановление лесов не менее выгодным делом, чем лесозаготовки;

- создать условия для превращения ухода за защитными лесами в реальное прибыльное дело. Это возможно сделать на базе заключения взаимовыгодных частно-государственных контрактов с жестко оговоренными условиями ведения хозяйства;

- согласовать административное и "лесное" территориальное деление для повышения эффективности землепользования. Для этого достаточно создать в базах данных и ГИС районов и поселений специальные "лесные" разделы и слои;

- развивать на территории Поселения предприятия и артели полного цикла лесопользования и переработки лесных ресурсов в конечные продукты труда. Это позволит создать дополнительные рабочие места. В проекте ГП Поселения предложено размещение деревообрабатывающего завода в д.Соболины;

- способствовать развитию индивидуальных и частных предприятий по сбору и переработке даров леса, а так же хозяйственному освоению лесных территорий в рамках хуторных и кордонных систем землепользования;

- стимулировать строительство в опушечных зонах эксплуатационных лесов рекреационных поселков санаторного типа (без возведения заборов и с организацией свободного прохода жителей через территорию поселка). Стоимость аренды земли в таких поселках должна полностью компенсировать эксплуатацию лесных ресурсов.

## Промышленность

Промышленность в Поселении практически не развита и представлена тремя пилорамами и столярным цехом.

Развитие промышленного производства в Поселении можно вести в следующих направлениях:

- размещение предприятия добывающей отрасли на базе месторождения торфа около д.Березницы;

- размещение небольшого предприятия полного цикла по переработке сельхозпродукции на базе ООО "Волна" в д.Березницы;

- размещение малых предприятий деревообработки в д.Соболины;

- развитие малого бизнеса: автосервис, ремонт фермерской техники, сфера ЖКХ, сбор и утилизация отходов ТБО, бытовые услуги населению и пр.

Предлагается развитие объектов пищевой промышленности:

- строительство мини пекарни малой мощности (производство хлебобулочных и кондитерских изделий) в д.Соболины с организацией 5 рабочих мест.

Для реализации инвестиционного потенциала Поселения в части развития промышленности, в рамках функционального зонирования территории были выделены производственно-инфраструктурные зоны, расположенные в местах залегания полезных ископаемых, а также около крупных селитебных зон интенсивного освоения.

Для привлечения инвестиций на невостребованные производственные площади, Поселению необходимо организовать пропаганду своих инвестиционных возможностей, а в будущем и рекламу собственных предприятий в сети Интернет за счет использования сайта Поселения и Района.

## Туризм и рекреация

Территория на северо-востоке Поселения имеет рекреационный потенциал, однако, отсутствие обустроенных рекреационных зон и малая доступность берегов рек делают эти места недостаточно привлекательными для отдыха.

На данной территории, в рамках функционального зонирования, были выделены зоны под размещение жилых поселков рекреационного (дачного) проживания людей и рекреационные зоны под организацию пляжей (вдоль берегов рек) и размещение объектов массового отдыха людей.

Территория Поселения обладает историко-культурным потенциалом, который подходит для реализации программ исторического туризма. Материальной основой для такого туризма могут стать традиционные сельские праздники и частные предприятия по обслуживанию групп туристов.

Высокую значимость для сохранения и продвижения историко-культурного бренда Района имеет восстановление памятников архитектуры, которое желательно осуществлять не за счет дотаций государства, а за счет восстановления их функций. В этом случае церкви передаются на баланс епархии. Усадьбы и памятники архитектуры передаются частным владельцам, на которых накладываются обременения по восстановлению и поддержанию исторического облика, переданных объектов. Часть таких памятников может эксплуатироваться как гостиницы, дома отдыха, туристические базы и объекты агротуризма. При таком подходе вероятность восстановления и поддержания памятников будет напрямую зависеть от количества функций, которые они выполняют. Поэтому их передачу или продажу желательно делать под обоснованные планы восстановления и эксплуатации. В противном случае смена владельца ни чего не даст.

Центром развития может выступить село Тухани. Здесь расположен памятник истории и архитектуры – усадьба князей Ухтомских, являющаяся основным центром притяжения Района.

Для развития рекреационных возможностей Поселения предусмотрены:

- строительство средств размещения туристов в д,Соболины на 10 человек, с организацией 5 рабочих мест (рекомендовано в СТП Района);

- строительство средств размещения туристов в с.Тухани на 10 человек, с организацией 5 рабочих мест;

- организация в с.Тухани этнографического музея истории и крестьянского быта пограничной территории Тверской, Вологодской и Новгородской областей с организацией 2 рабочих мест, организация в музее продажи продукции и сувениров для стимуляции развития местных промыслов;

- строительство агрорекреационного объекта малой мощности в деревне Березницы на 20 – 40 мест;

- установка указателей к памятникам природы и экологическим тропам.

Древность населенных пунктов Поселения – это еще один потенциал для развития рекреации – социально-исторический. На этой земле выросло не одно поколение людей, большинство из которых в той или иной степени являются родственниками если не прямыми, то родственниками по духу, по традициям взаимодействия с конкретной территорией. Для каждого последующего поколения, такая территория обладает притягательной силой, которую обычно связывают с чувством "малой родины". Это чувство способствует возвращению на малую родину части населения, которое в молодости "ушло" в города, а в среднем возрасте стремится обратно. Большая часть из них возвращается дачниками. Некоторые способны вернуться к реальному крестьянскому труду, если он будет востребован. Еще часть может вернуться в рамках деурбанистической миграции населения.

Для обеспечения потребностей населения в дачном строительстве, в границах Поселения выделены населенные пункты и территории рекреационно-селитебного назначения. По мере роста численности населения в селитебных зонах экстенсивного освоения (коренного и дачного), в них необходимо развивать системы обслуживания населения и повышать инженерно-техническую оснащенность жилого фонда.

В части содействия развитию туризма и рекреации в Поселении необходимо:

- создание оригинального местного турпродукта (в Сандовском районе – это мед и продукты пчеловодства) и его реклама;

- разработка программы развития сельского туризма в Поселении, возможна специализация объектов агротуризма на пчеловодстве, что позволит выделиться на областном рынке;

- содействие строительству средств размещения туристов;

- создание муниципальной туристской фирмы;

- создание инфраструктуры рекреационного отдыха (в первую очередь обустройство пляжей и разработка системы сбора ТБО в местах массового отдыха людей);

- популяризация местного туристического продукта (в том числе привлекательности ландшафтов Поселения, как для кратковременного "отдыха в выходные", так и круглогодичного рекреационного проживания) через сеть Интернет.

## Торговля

Сеть объектов розничной торговли Поселения, в настоящее время состоит из 6 торговых объектов, принадлежащих собственникам, ведущим свою деятельность в различных организационно-правовых формах. Среди объектов торговли имеются частные предприятия и предприятия потребительской кооперации, которые, как правило, осуществляют смешанную торговлю продовольственной и промышленной группами товаров.

По два магазина расположены в с.Тухани и д.Соболины. Еще по 1 магазину находится в деревнях Березницы и Щербово. В остальных сельских населенных пунктах торговля осуществляется автолавками. Размещение объектов торговой сети по населенным пунктам Поселения является неравномерным.

Проектом ГП Поселения предлагается развитие инфраструктуры региональной автодороги Хабоцкое – Молоково – Сандово – гр. Вологодской.обл., в том числе размещение объектов придорожного сервиса около восточной границы пгт Сандово (строительство АЗС с расширенным комплексом транспортного обслуживания и кемпингом (автосервис, шиномонтаж, автомойка, магазин, пункт питания)).

Одной из основных задач развития торговли в Поселении, является разработка эффективного механизма, который позволяет использовать торговую сеть для продажи продукции собственного производства. Основными элементами такой сети могут стать сельские рынки, ярмарки и небольшие частные магазины жестко ориентированные на продажу местной продукции. Решать эту задачу можно в два этапа.

На первом этапе необходимо четко позиционировать собственную продукцию и закрепить законодательно механизмы ее продажи.  Для этого достаточно заключить внятный договор между жителями и принять местный закон, который жестко прописывает элементы взаимодействия "местный производитель – покупатель". Необходимо помнить, что основными конкурентными преимуществами местных товаров могут быть только оригинальность и прямая ответственность производителя перед покупателем за качество продукции.

На втором этапе, формируется механизм саморазвития и повышения качества продукции. В основе механизма лежит цепочка отбора лучших производителей:

- производство товара и его  продажа производителем на местном рынке или в местном магазине;

- отбор лучших товаров в Поселении и продажа их в специализированных магазинах в районном центре под контролем производителей;

- отбор и инвестиционное стимулирование лучших производителей;

- отбор лучших товаров и эффективных систем производства-продажи с выходом на областной и межобластной рынки;

- инвестиционное стимулирование лучших систем производства-продажи.

# Положения по охране окружающей среды

Состояние окружающей среды Поселения можно оценить как хорошее.

Среди положительных факторов, обеспечивающих высокое качество окружающей среды Поселения, стоит отметить:

- отсутствие загрязнения окружающей среды индустриальными предприятиями и объектами инфраструктуры;

- высокий уровень сохранности естественной среды на большей части территории Поселения, который обеспечивается за счет размещения территории в зоне водоохранных лесов Верхневолжского бассейна;

- незначительное и мало влияющее на состояние окружающей среды воздействие автомобильных дорог – в основном проявляется пылевое воздействие ввиду почти полного отсутствия автодорог с асфальтовым покрытием;

- высокий экологический потенциал Поселения для развития индустриальных форм производства;

- на сегодняшний день за пределами Поселения нет загрязнителей, существенно влияющих на экологическое состояние природных компонентов.

К отрицательным факторам, снижающим качество окружающей среды поселения, можно отнести:

- прохождение по территории Поселения магистральных трубопроводов, являющихся потенциально опасными объектами и источниками загрязнения почвенного покрова;

- расположение в границах Поселения большого участка лесов, являющегося источником повышенной пожарной опасности;

- мало организованная застройка территорий дачными участками;

- напряженная санитарно-гигиеническая обстановка с качеством воды в водоемах 
из-за неорганизованного сброса отходов животноводства;

- плохо организованная система сбора и утилизации твердых бытовых отходов, которая приводит к захламлению территории;

- отсутствие регулярного экологического мониторинга состояния окружающей среды.

В перспективе планируется строительство следующих объектов, которые могут оказать отрицательное воздействие на экологическое состояние природных сред Поселения:

- строительство промышленных объектов для разработки месторождения в границах производственно-инфраструктурной зоны, расположенной южнее д.Березницы;

- прокладка межпоселковых газопроводов.

В целях улучшения экологического состояния окружающей среды на территории Поселения, необходимо разработать мероприятия по регулярному пофакторному мониторингу окружающей среды, выявлению источников вредного воздействия и уменьшению их действия на население и окружающую среду.

Природоохранные мероприятия на территории Поселения должны проводиться по следующим основным направлениям:

- охрана воздушного бассейна;

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана земельного фонда;

- охрана и защита лесов;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения.

## Охрана воздушного бассейна

Основным загрязнителем атмосферного воздуха Поселения являются автомобильные дороги – в основном пылевое воздействие.

По итогам выполнения мероприятий по развитию автодорожной сети Поселения ситуация в части экологии воздушного бассейна заметно улучшится.

Мероприятия по охране воздушного бассейна в общем случае проводятся по следующим направлениям:

- обеспечение производственного контроля над соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах (СЗЗ);

- для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо проводить озеленение населенных пунктов, ликвидировать старые насаждения, провести благоустройство дорог;

- для снижения загрязнения от автотранспорта вне населенных пунктов – необходимо создание и восстановление придорожных лесополос.

## Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Основная проблема Поселения, в части экологической защиты водных ресурсов, связана с отсутствием очистных сооружений. Поэтому строительство очистных сооружений поселка является первоочередной задачей Поселения.

Кроме того, необходимо ужесточить контроль в части сброса отходов производства СПК и КФХ на территории Поселения. Природоохранное законодательство в этой части традиционно нарушается.

Водоснабжение основной части населения Поселения осуществляется от подземных источников. Между тем, ни один из водозаборов в Поселении не имеет нормативного благоустройства и охраняемой зоны санитарной охраны. Необходимо привести состояние всех водозаборов в Поселении в соответствие законодательным нормативам.

Строительство в водоохранных зонах необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ №74-ФЗ и СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

По итогам исследований, проведенных в рамках областной целевой программы "Охрана окружающей среды Тверской области на 2007-2008 гг.", на территории Поселения было установлено несоответствие нормативам по содержанию общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий, а также не соответствует общее микробное число в питьевой воде Поселения.

К мероприятиям по охране и рациональному использованию водных ресурсов в общем случае относятся:

- осуществление контроля над сбросами предприятий-загрязнителей (предельно-допустимыми сбросами);

- организация на предприятиях-загрязнителях производственного контроля качества воды в водоемах;

- реконструкция очистных сооружений, доочистка, внедрение передовых технологий очистки сточных и технических вод.

## Охрана земельного фонда

На территории Поселения эрозия почвенного покрова практически не наблюдается. Кроме того, в Поселении в достаточной степени развиты противоэрозионные ландшафты.

В рамках работ по областной целевой программе "Охрана окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы" на территории Тверской области и Сандовского района, в частности, был проведен сбор и анализ данных о загрязнениях почвенного покрова за период с 1995 по 2006 годы. По данным лабораторного контроля, на территории Поселения не было зафиксировано превышений предельно-допустимых концентраций основных загрязняющих веществ.

В части экономического развития Поселения, особое место отведено сельскохозяйственному производству. Чтобы сохранить плодородие почв и при этом сократить негативное воздействие на них минеральных удобрений, необходимо выполнять ряд технологических правил. Основные из них:

- объем и пропорции вносимых удобрений должны полностью соответствовать типу почв и культурам, которые на них выращиваются;

- для сокращения попадания удобрений в водоемы не рекомендуется их внесение на поля до таяния снега;

- необходимо повысить процент усвоения растениями питательных веществ, для чего требуется внедрение новых технологий производства удобрений;

- проведение мелиоративных работ.

## Охрана и защита лесов

Для сохранения ландшафтной ценности территории и качества лесов необходимо выполнять ряд стандартных мероприятий, к которым относятся:

- сохранение и усиление водоохранных и водорегулирующих свойств лесов;

- детальное изучение всех сохранившихся в Поселении лесных массивов;

- проведение необходимых лесоустроительных мероприятий;

- организация эффективной эксплуатации древесных ресурсов в рамках нового лесного кодекса и разрешенных видов рубок (рубки ухода и санитарные рубки) для расчистки лесных массивов от захламления.

## Обеспечение медико-экологического благополучия населения

В Поселении расположено три скотомогильника (западнее д.Надеево, западнее д.Щербово, у д.Березницы), а также один сибиреязвенный скотомогильник. Он находится в лесном массиве, в направлении на юг от д.Саваны, на безопасном расстоянии от жилой застройки населенного пункта.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что скотомогильник у д.Березницы расположен на расстояние около 300 м от жилых строений. Таким образом, практически вся деревня попадает в санитарно-защитную зону действующего скотомогильника. Этот факт существенно увеличивает уровень опасности как для природных компонентов, так и населения, непосредственно использующее эти природные компоненты. В этой связи необходимо рекомендовать консервацию действующего скотомогильника и перенос его в более безопасное для населения место.

Для улучшения медико-экологического благополучия населения в общем случае необходимо:

- содержать скотомогильники в состоянии, минимально угрожающем загрязнению окружающей природной среды, жизни и здоровью людей (при необходимости – законсервировать существующие скотомогильники и организовать новые с соблюдением соответствующих норм законодательства);

- содержать общественные кладбища в состоянии, минимально угрожающем загрязнению окружающей природной среды, жизни и здоровью людей;

- ограничить новое строительство в пределах СЗЗ скотомогильников и кладбищ;

Если в ходе земляных работ, связанных со строительством, благоустройством, лесоустроительными работами или сельскохозяйственной деятельностью на территории Поселения будут обнаружены крупные костные останки животных, необходимо приостановить земляные работы и обратиться в администрацию Поселения для создания специальной комиссии.

# Приложения

# Объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории Поселения

Для отображения категории охраны памятника в таблицах П.2.1 и П.2.2 приняты следующие сокращения:

Ф – объекты федеральной категории охраны;

Р – объекты региональной категории охраны;

В – выявленные объекты, подлежащие постановке на госохрану.

Данные по памятникам археологии и массивам земель историко-культурного значения предоставлены АНО "Новоторжская археологическая экспедиция" (Сарафанова Н.А., Малыгин П.Д., Фролов А.А. Отчет "Археологические памятники на территории Сандовского района Тверской области" – Торжок, АНО "Новоторжская археологическая экспедиция", 
2009 г.).

Таблица П.1.1. Список объектов историко-культурного наследия Поселения (памятники архитектуры и памятные места)

| № п/п | Категория охраны, № пост-ия | Местонахождение (адрес) | Памятники архитектуры XVIII-XIX в.в., населенные пункты, здания, связанные с жизнью знаменитых людей | Братские захоронения, обелиски, памятники событий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В | д. Березницы | Дом, в котором родился в 1916 г. Герой Советского Союза Звонарев С.Д. |  |
| 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. | В Ф № 624 В В В В Ф № 624 | д. Тухани | Усадьба Ухтомских, XVIII – XIX в.в.: 2-х этажный жилой дом (т.н. зернохранилище)*, 1-ая пол. XVIII в. Главный дом, 1-ая пол. XIX в. Церковь Благовещенская, 1781 г.,1810 г. (разрушена) Сарай каретный *, кон. XIX в. Здание людской (руины), кон. XIX в. Надгробия князей Ухтомских, XVIII – XIX в.в. Парк с прудом, 1-ая пол. XVIII в., сер. XIX в. * - (не сохранивш.) |  |
| 3. | В | д. Тухани, |  | Первая опытно-показательная школа-коммуна на территории Сандовского района, 1918 г. |

Таблица П.1.2. Объекты историко-культурного наследия Поселения (памятники археологии)

| № п/п | Категория охраны, № пост-ия | Наименование | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В | Местонахождение Харовичи-I |  |
| 2 | В | Местонахождение Саваны-I |  |

# Государственные природные заказники, расположенные на территории Поселения

Положение

О государственном природном заказнике

«Болото Больше-Никитинское

(Ракитинское)»

1.	Наименование нормативных документов, служащих основанием для принятия решения об организации ГПЗ.

1.1.	Федеральный документ: Федеральный закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 № 196 ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ)

1.2.	Региональный документ:

Решение Исполкома обл.совета деп. труд. № 273/30.07.86;

Решение Мал.Сов.облсовета нар.деп. «Об установлении перечня земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения и других особо охраняемых природных территорий» б/н/ 25.03.92,

Распоряжение администрации Тверской области «О расширении площади особо охраняемых природных территорий области» №657-р/21.07.95

2.	Профиль ГПЗ:

- комплексный (ландшафтный) - предназначенный для сохранения и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов);

3.	Местонахождение ГПЗ:

Тверская обл., Сандовский р-н.

ГПЗ располагается к западу-северо-западу от д. Большое Никитино 1 км; к северу-северо-востоку от д. Ракитино 500 м; к северу от п. Сандово 6 км.

4.	Наименование собственника (владельца, пользователя) земельных участков, на которых находится ГПЗ: Краснохолмский лесхоз, Сандовское лесничество (23 кв.), СПК «Соболины».

5.	Площадь, занимаемая ГПЗ: 663 га (308 + 355 га)  га.

6.	Общая площадь особо защитных участков ГПЗ:

особо защитные участки не выделены.

7.	Описание границ ГПЗ:

Заказник включает 23 квартал Сандовского лесничества.

8. 	Цели создания  ГПЗ:

8.1. Сохранение природных комплексов или их компонентов в естественном состоянии;

8.2. Восстановление природных комплексов или их компонентов;

8.3. Поддержание экологического баланса.

8.4.  Сохранение экосистем верховых и переходных болот;

8.5. Сохранение эталонов ландшафтов, представленных в регионе;

8.6. Сохранение редких видов и уникальных природных объектов.

9.	Краткое описание территории ГПЗ и объектов охраны:

Болото преимущественно переходного типа с фрагментами низинных болот. Питает ручей Бережок.

Преобладающие типы лесов сосняки сфагновые, в понижениях березняки с преобладанием вахты трехлистной (Menyanthes trifoliata L.), а также ряда осок, особенно осока вздутая (Carex rostrata Stokes),  осока топяная (Carex limosa L.),  осока малоцветковая (Carex pauciflora Lightf.). В мочажинах Utricularia  intermedia Hayne, Salix myrtilloides L.,  Scheuchzeria palustris L.

Болото водосборное, клюквенное, место обитания болотной  дичи.

10.	Режим охраны, установленный для всей территории ГПЗ  и для особо защитных участков;

10.1. На всей территории запрещается:

- предоставление земельных участков в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию государственного природного заказника;

- добыча любых полезных ископаемых;

- геологоразведочные изыскания;

- взрывные работы;

- все виды мелиоративных работ;

- сброс сточных вод в водоемы;

- прокладывание любых коммуникаций, за исключением случаев, когда это является необходимым для обеспечения функционирования государственного природного заказника;

- предоставление новых земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- выпас, прогон и водопой скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.

- любая иная деятельность, если она противоречит целям создания ГПЗ или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

10.2. На территории особо защитных участков дополнительно запрещаются:

особо защитные участки не выделены.

10.3. Разрешается деятельность в следующих целях:

- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);

- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.);

- иных, в том числе эколого-просветительских, рекреационных и/или хозяйственных целях, не противоречащих целям образования государственных природных заказников и установленному в их отношении режиму охраны.

11.	Организация охраны и обеспечение функционирования ГПЗ:

11.1. Для организации охраны и обеспечения функционирования ГПЗ создается  администрация.

11.2. Структура, подчиненность и порядок финансирования администрации (определяются в каждом конкретном случае Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления).

11.3.  К целям и предмету деятельности администрации относятся:

- обеспечение соблюдения режима охраны государственного природного заказника;

- осуществление работ по установке и поддержанию в исправном состоянии предупредительных и информационных знаков по периметру границ государственного природного заказника;

- осуществление работ по благоустройству территории государственного природного заказника;

- осуществление работ по охране биологического разнообразия на территории государственного природного заказника;

- участие в обеспечении проведения научно-исследовательских и эколого-просветительских работ на территории государственного природного заказника;

- осуществление иных работ и предоставление услуг, не противоречащих действующему законодательству, целям и назначению государственного природного заказника.

12. 	Ответственность за нарушение режима охраны ГПЗ:

Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в государственном природном заказнике регионального значения режим особой охраны.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

13. Юридические адреса собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых расположен ГПЗ.

14. Наименование организации, составившей положение о ГПЗ:

ГОУ ВПО «Тверской государственный университет», каф. экологии.

15. Карта-схема

# Государственные памятники природы регионального значения, расположенные на территории Поселения

ПАСПОРТ

на государственный памятник природы

«Кедры Утиновские»

1.	Наименование нормативных документов, служащих основанием для принятия решения об организации ПП.

1.1.	Федеральный документ: Федеральный закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 23.03.2007 № 37-ФЗ)

1.4.	Региональный документ:

Решение Исполкома Обл. совета деп.труд. № 273/30.07.86;

решение Мал.Сов.облсовета нар.деп. «Об установлении перечня земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения и других особо охраняемых природных территорий» б/н/25.03.92.

2. Категория ПП:

Отдельный объект живой природы (дерево – долгожитель, дерево имеющее историко-мемориальное значение, растение причудливой формы, единичный экземпляр экзота и реликта).

3.	Местонахождение ГПЗ:

Тверская область, Сандовский р-н, Соболинский с/с, д. Утиное.

4. Наименования и юридические адреса собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков, на которых расположен памятник природы и его охранная зона, а также наименования и юридические адреса физических и юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране ПП и обеспечению установленного для него режима особой охраны: с-з «Соболины».

5. Площадь, занимаемая ПП: не определена.

6. Описание границ территории ПП: границы нормативно не закреплены.

7. Цели создания  ГПП:

7.1.Сохранение природного комплекса  (объекта) в естественном состоянии;

7.2. Восстановление природного комплекса (объекта);

8. Краткое описание ПП:

Два кедра, расположенные на расстоянии 8 м друг от друга. Высота деревьев – 16 м, диаметр – 75 см.

9. Природоохранная и мемориальная ценность:

Дендрораритеты. Старовозрастные деревья являются живыми летописями природы, т.к. по их внешнему виду и ширине годичных колец можно судить об изменении климата за продолжительный период. Украшают ландшафты. Старовозрастные плодоносящие экземпляры – ботаническая редкость в нашей области Могут служить объектами школьных и туристических экскурсий.

Доказательство природоохранной ценности.

-	одиночные старые деревья с раскидистыми кронами являются украшением ландшафта;

-	старовозрастные старые деревья подлежат особой охране, как летописи природы, т.к. по их годичным кольцам можно судить об изменениях природных условий за длительный промежуток времени;

-	объект туристических и учебных экскурсий;

-	сама долговечность – свидетельство того, что деревья прошли строгий естественный отбор. Такие деревья могут быть использованы для получения улучшенного по наследственным свойствам потомства.

-	старовозрастный интродуцированный  одиночный плодоносящий экземпляр – ботаническая редкость;

-	изучение подобных объектов позволяет давать рекомендации по дальнейшему расселению и введению в культуру хозяйственно-ценных иноземных деревьев;

-	данное дерево может стать источником семенного материала для проведения опытов по расселению этой ценной породы в условиях Тверской области;

10. Режим особой охраны, установленный для  ПП:

10.1. На  территории расположения ПП запрещается:

	всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности ПП;

	повреждение дерева (деревьев), включая зарубки и надрезы на коре, обламывание веток;

	разжигание костров;

	все виды рубок леса, в том числе санитарные рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области);

	прокладывание  дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

	сенокошение;

	заготовка лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

	предоставление земельных участков в частную собственность;

	строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию ПП;

	геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

	взрывные работы;

	предоставление  земельных участков для садоводства и огородничества;

	распашка земли;

	проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

	заготовка древесины;

	заготовка живицы;

	создание лесных плантаций;

	размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

	применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

	выпас, прогон и водопой скота;

	проезд и стоянка автомототранспорта;

	устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.

10.2. На территории охранной зоны запрещаются:

	всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности ПП;

	все виды рубок леса, в том числе санитарные рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области);

	предоставление земельных участков в частную собственность;

	строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию ПП;

	геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

	взрывные работы;

	предоставление новых земельных участков для садоводства и огородничества;

	распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

	перевод сенокосных угодий в пастбищные;

	проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

	заготовка древесины;

	заготовка живицы;

	создание лесных плантаций;

	размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

	применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

10.3. Использование ПП допускается в следующих целях:

	научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их компонентов);

	эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции);

	рекреационных;

	природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных);

	сбора цветов, плодов и семян;

	иных, не противоречащих основной цели объявления природного  объекта памятником природы и установленному в его отношении режиму особой охраны, исключающих повреждение объекта.

11.     Организация охраны и обеспечение функционирования ПП:

11.1. Порядок организации охраны и обеспечения функционирования ПП (определяется  Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления).

11.2. К целям и предмету деятельности по охране и обеспечению функционирования ПП относятся:

	обеспечение соблюдения режима особой охраны, установленного для ПП;

	осуществление работ по установке и поддержанию в исправном состоянии предупредительных и информационных знаков  ПП;

	осуществление работ по благоустройству территории ПП;

	осуществление работ по охране биологического разнообразия на территории ПП;

	проведение научно-исследовательских и эколого-просветительских работ на территории ПП;

	очистка и консервация имеющихся дупел и других повреждений ствола;

	огораживание при необходимости (если рядом проходит дорога, скотопрогонная тропа);

-  осуществление иных работ и предоставление услуг, не противоречащих действующему законодательству, целям и назначению ПП.

12. Ответственность за нарушение режима охраны ПП:

Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы ПП, обязаны соблюдать установленный в ПП регионального значения режим особой охраны.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

13. Наименование организации, составившей паспорт ПП: ГОУ ВПО «Тверской государственный университет», каф. экологии.

СХЕМА ОТСУТСТВУЕТ

# Перечень сокращений

| АПК | - | агропромышленный комплекс |
| --- | --- | --- |
| АТС | - | автоматическая телефонная станция |
| ВЛ | - | высоковольтная линия электропередач |
| ВОВ | - | Великая Отечественная война |
| ГИС | - | геоинформационная система |
| ГЛФ | - | государственный лесной фонд |
| ГП | - | генеральный план |
| ГП Поселения | - | генеральный план Соболинского сельского поселения |
| ГП СП | - | генеральный план сельского поселения |
| ГРС | - | газораспределительная станция |
| ГСНМ | - | групповые системы населенных мест |
| ДЮСШ | - | детско-юношеская спортивная школа |
| ЖКХ | - | жилищно-коммунальное хозяйство |
| КФХ | - | крестьянско-фермерское хозяйство |
| ЛЭП | - | линии электропередач |
| МО | - | муниципальное образование |
| ОВОП | - | офис врача общей практики |
| ОЗУ | - | особо защитные участки |
| ООПТ | - | особо охраняемая природная территория |
| ОТС | - | опорная транспортная сеть |
| ОФП | - | общая физическая подготовка |
| ПДК | - | предельно допустимая концентрация |
| Поселение | - | Соболинское сельское поселение Сандовского района Тверской области |
| Район | - | Сандовский район Тверской области |
| СОШ | - | средняя общеобразовательная школа |
| СНП | - | сельские населенные пункты |
| СП | - | сельское поселение |
| СТП | - | схема территориального планирования |
| ТБО | - | твердые бытовые отходы |
| Тверьоблстат | - | территориальный орган федеральной служба государственной статистики Тверской области |
| ТП | - | трансформаторная подстанция |
| ФАП | - | фельдшерско-акушерский пункт |