ЗАО "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральный план

ЛУКИНСКОГО сельского поселения САНДОВСКОГО районА

Часть 1:	положения о территориальном планировании

Раздел 1:	описание целей и задач территориального планирования

Раздел 2:	описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения

ГП 20153 - 3 – ПЗ – 001

г.Москва, 2009 г.

ЗАО "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральный план

ЛУКИНСКОГО сельского поселения САНДОВСКОГО районА

Часть 1:	положения о территориальном планировании

Раздел 1:	описание целей и задач территориального планирования

Раздел 2:	описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения

ГП 20153-3 – ПЗ – 001

| ЗАКАЗЧИКИ: | Администрация Лукинского сельского поселения Сандовского района Тверской области ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области |
| --- | --- |

| Генпроектировщик: ЗАО "Экспертный союз" |
| --- |
| Директор | К.Е. Калинкина |
| Главный инженер проекта | М.О. Ильин |
| Главный архитектор проекта | А.Б.Устинова |

г.Москва, 2009 г.

Состав проекта

| Шифр документа | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный план Лукинского сельского поселения Сандовского района |  |
| ГП 20153-3 – ПЗ – 001 | ЧАСТЬ 1. Положения о территориальном планировании РАЗДЕЛЫ 1, 2. |  |
| ГП 20153-3 – СГП – 002 | ЧАСТЬ 2. Схемы территориального планирования РАЗДЕЛЫ 3, 4, 5. |  |
|  | Обосновывающие материалы к проекту Генерального плана Лукинского сельского поселения Сандовского района |  |
| ОМГП 20153-3 – ПЗ – 001 | ЧАСТЬ 1. Описание обоснований проекта Генерального плана сельского поселения. РАЗДЕЛ 1, 2, 3. ЧАСТЬ 2. Схемы по обоснованию проекта Генерального плана сельского поселения. РАЗДЕЛ 4, 5. |  |

Содержание

Введение	6

1.	Цели и задачи территориального планирования	11

2.	Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения	17

2.1.	Положения по планировочному развитию территории	17

2.2.	Положения по эффективному использованию природных ресурсов	20

2.3.	Положения по улучшению демографической ситуации	21

2.4.	Положения по развитию жилого фонда	22

2.5.	Положения по развитию социальной инфраструктуры	23

2.5.1.	Образование	24

2.5.2.	Здравоохранение	25

2.5.3.	Бытовое обслуживание	25

2.5.4.	Общественное питание	26

2.5.5.	Объекты культуры, отдыха и спорта	26

2.5.6.	Объекты культа	27

2.6.	Положения по развитию транспортной инфраструктуры	29

2.6.1.	Автодорожная сеть	30

2.6.2.	Пешеходное сообщение	33

2.6.3.	Железнодорожный транспорт	33

2.6.4.	Водный транспорт	33

2.6.5.	Воздушный транспорт	34

2.6.6.	Трубопроводный транспорт	34

2.7.	Положения по развитию инженерной инфраструктуры	36

2.7.1.	Электроснабжение	36

2.7.2.	Водоснабжение	37

2.7.3.	Водоотведение	38

2.7.4.	Газоснабжение	40

2.7.5.	Теплоснабжение	41

2.7.6.	Связь	42

2.7.7.	Утилизация отходов	43

2.8.	Положения по эффективному использованию земельного фонда	45

2.8.1.	Функциональное зонирование территории	45

2.8.2.	Изменение структуры земельного фонда	62

2.8.3.	Ограничения использования территории Поселения	65

2.9.	Положения по развитию экономики	70

2.9.1.	Традиционные промыслы	75

2.9.2.	Сельское хозяйство	75

2.9.3.	Лесное хозяйство	77

2.9.4.	Промышленность	78

2.9.5.	Туризм и рекреация	78

2.9.6.	Торговля	80

2.10.	Положения по охране окружающей среды	81

2.10.1.	Охрана воздушного бассейна	81

2.10.2.	Охрана и рациональное использование водных ресурсов	82

2.10.3.	Охрана земельного фонда	82

2.10.4.	Охрана и защита лесов	83

2.10.5.	Обеспечение медико-экологического благополучия населения	83

Приложения	84

1.	Объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории Поселения	84

Повреждения	85

2.	Государственные природные заказники, расположенные на территории Поселения	89

3.	Государственные памятники природы регионального значения, расположенные на территории Поселения	103

4.	Перечень сокращений	109

# Введение

Генеральный план Лукинского сельского поселения Сандовского района Тверской области разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом Тверской области от 6 июня 2006 г. N 58-ЗО "О градостроительной деятельности на территории Тверской области".

Материалы генерального плана Лукинского сельского поселения Сандовского района сформированы в соответствии с Положением о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов, утвержденным Постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 334-па.

Основанием для разработки генерального плана Лукинского сельского поселения Сандовского района является субподрядный контракт №20153-3 от 
20.10.2009 г., заключенный между ЗАО "Экспертный союз" и ОАО ПИ "Тверьгражданпроект".

Актуальность проекта обусловлена обязательностью наличия документов территориального планирования муниципальных образований в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.

Согласно Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О вступлении в действие Градостроительного Кодекса РФ" с 1 января 2012 года при отсутствии документов территориального планировании:

- не допускается принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую;

- не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории;

- не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки.

При разработке проекта генерального плана Лукинского сельского поселения Сандовского района использованы материалы программ социально-экономического развития федерального, регионального и муниципального уровней. В их числе:

- разрабатываемая Схема территориального планирования Сандовского района;

- разрабатываемая Схема территориального планирования Тверской области;

- разрабатываемая Стратегия социально-экономического развития Тверской области на долгосрочную перспективу (до 2025 года).

Мероприятия по территориальному планированию в генеральном плане Лукинского сельского поселения Сандовского района по последовательности их выполнения разделены на три проектных этапа:

I этап 	– до 2015 года – 1 очередь

II этап 	– с 2015 года до 2020 года – расчетный срок

III этап 	– с 2020 года до 2030 года – перспектива.

Содержание проекта генерального плана поселения регламентировано Ст.23 Градостроительного кодекса РФ и п.3.1.-3.2. "Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов", утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 №334-па.

В соответствии с указанными документами и с Техническим заданием, материалы проекта генерального плана Лукинского сельского поселения Сандовского района делятся на два основных блока, а именно:

- непосредственно Генеральный план;

- обосновывающие материалы к проекту Генерального плана.

Генеральный план Лукинского сельского поселения Сандовского района содержит следующие текстовые и графические материалы:

ЧАСТЬ 1.	Положения о территориальном планировании:

РАЗДЕЛ 1.	Описание целей и задач территориального планирования.

РАЗДЕЛ 2.	Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения.

ЧАСТЬ 2.	Схемы территориального планирования:

РАЗДЕЛ 3.	Сводная схема (основной чертеж) генерального плана (схема 1).

РАЗДЕЛ 4.	Схемы границ территорий, земель и ограничений:

Схема 2.	Схема функциональных зон.

Схема 3.	Схема административных границ.

Схема 4.	Схема ограничений использования территорий.

Схема 5.	Схема границ территорий и земель.

РАЗДЕЛ 5.	Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения:

Схема 6.	Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

Схема 7.	Схема развития объектов транспортной инфраструктуры.

Схема 8.	Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания.

Обосновывающие материалы к проекту генерального плана Лукинского сельского поселения Сандовского района содержат следующие текстовые и графические материалы:

ЧАСТЬ 1.	Описание обоснований проекта генерального плана:

РАЗДЕЛ 1.	Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории.

РАЗДЕЛ 1.1. 	ИТМ ГОЧС "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций".

РАЗДЕЛ 2.	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию.

РАЗДЕЛ 3.	Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию.

ЧАСТЬ 2.	Схемы по обоснованию проекта генерального плана:

РАЗДЕЛ 4.	Картографическое отображение информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования.

РАЗДЕЛ 5.	Картографическое отображение предложений по территориальному планированию.

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к муниципальному контракту):

- электронные картографические материалы выполнены в геоинформационной системе "MapInfo";

- при разработке проекта использована система координат МСК69.

Генеральный план выполнен на цифровой картографической основе М 1:10 000, подготовленной ООО "ГЕО.ГРУПП.ПРОЕКТ" (г.Подольск) и предоставленной разработчику ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области.

Исходная нормативно-правовая база для разработки проекта генерального плана Лукинского сельского поселения Сандовского района:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г.190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 №78-ФЗ;

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" от 25.06.2002г. №73-ФЗ;

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. №52-ФЗ

- Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 12.12.1994г. №68-ФЗ;

- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01. 2002г.
№7-ФЗ;

- Федеральный закон  "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999г. №96-ФЗ;

- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" от 24.11.1995г. №181-ФЗ;

- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" от 18.10.2007г. №230-ФЗ;

- Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007г. №257-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. 
№ 315 "Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007г. 
№ 178 "Об утверждении Положения	о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2006г. 
№ 804 "Об утверждении Положения	о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности комиссий по совместной подготовке проектов документов территориального планирования";

- Постановление Правительства РФ от 12.08.1994г. №927 "Об обеспечении формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности";

- Закон Тверской области "О градостроительной деятельности на территории Тверской области" от 6.06.2006г. №58-ЗО;

- Закон Тверской области "Об административно-территориальном устройстве Тверской области" от 17.04.2006г. № 34-ЗО;

- Закон Тверской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" от 13.04.2004г. № 22-ЗО;

- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации" в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 31.01.2007г. №4 "Об утверждении требований к способам отображения на картах (схемах) точечных, линейных и площадных объектов, предусмотренных Положением о составе схем территориального планирования Российской Федерации";

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 24.12.2008г. № 467 "Об утверждении требований к составу, структуре, порядку ведения и использования единой электронной картографической основы федерального, регионального и муниципального назначения";

- Постановление Администрации Тверской области от 07.07.2005 г. №230-па "Об организации первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики (семейного врача) в Тверской области";

- Постановление Администрации Тверской области от 13.11.2007г. №334-па "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов";

- Постановление Губернатора Тверской области от 12.07.2007г. №20-пг "О государственной экспертизе проектов документов территориального планирования, государственной экспертизе проектной документации, государственной экспертизе результатов инженерных изысканий и контролем за соблюдением органами местного самоуправления Тверской области законодательства о градостроительной деятельности";

- Постановление Губернатора Тверской области от 07.07.2009г. №286-па "О технических заданиях на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования";

- Приложения №№1-5 к Постановлению Губернатора Тверской области от 20.10.1997г. №579 "О водоохранных зонах водных объектов";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны, и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы";

- СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

- СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест";

- СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод";

- СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства";

- РДС-30-201-98 "Инструкция о порядке проектирования и установления      красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации";

- МДС 30-1.99 "Методические рекомендации по разработке схем
зонирования   территории городов";

- Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений) /утв. Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2008г. №32/;

- Рекомендации по подготовке Правил землепользования и застройки (ФЭГ 2006г.)

# Цели и задачи территориального планирования

В соответствии со статьей 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с техническим заданием на подготовку проекта "Генеральный план Лукинского сельского поселения Сандовского муниципального района Тверской области" (Приложение 2 к муниципальному контракту), целью подготовки проекта является рациональная пространственная организация территории сельского поселения, обеспечивающая его устойчивое социально-экономическое развитие во взаимосвязи с развитием прилегающих территорий смежных муниципальных образований Тверской области и направленная на создание оптимальных условий для жилищного строительства, развития производства, рационального использования всех видов ресурсов, улучшения экологического состояния территории и сохранения объектов культурного наследия.

Основные направления решения задач развития Лукинского сельского поселения.

Положения о территориальном планировании разработаны на основе идей и принципов устойчивого развития  многоукладных, социально-экономических систем. В рамках этих идей основными направлениями устойчивого развития сельского поселения являются:

- В области экономико-географического положения:

- развитие социально-экономической связности отдельных населенных пунктов и поселения в целом;

- использование исторического потенциала территории для развития туризма;

- В области использования природных ресурсов:

- использование незначительных запасов полезных ископаемых для развития местного производства;

- использование ландшафтов местности для развития индустрии рекреации и деурбанистической миграции.

- В области демографии и создания условий для увеличения численности коренного населения:

- создание новых точек приложения труда для коренного населения;

- создание юридических и экономических преимуществ для деятельных людей, которые способны создавать новые рабочие места на территории поселения;

- создание условий для смены однонаправленной территориально-индустриальной миграции "из села в город" на циклически сбалансированную возрастную миграцию: "сельская молодежь в город – зрелое поколение обратно на село";

- создание условий для избирательной поддержки многодетных семей и одиноких, работающих матерей.

- В области развития жилищного фонда:

- создание преимуществ для строительства жилья коренным населением;

- разработка программ и проектов эффективного развития местной строительной отрасли.

- В области развития социальной инфраструктуры:

- сохранение и модернизация существующей социальной инфраструктуры поселения;

- развитие новых форм социальной инфраструктуры, которые адекватны современным требованиям и уровню развития коммуникаций.

- В области развития транспортной инфраструктуры:

- улучшение качества дорожной сети для повышения доступности населенных пунктов;

- создание условий для развития малой авиации за счет создания взлетно-посадочных полос, вертодромов и другой инфраструктуры авиации.

- В области развития инженерной инфраструктуры:

- максимально возможное и эффективное сохранение существующей инженерной инфраструктуры;

- развитие инженерной инфраструктуры на основе современных автономных технологий;

- развитие структуры инженерных сетей и коммуникаций на основе частно-государственных партнерских отношений.

- В области оптимизации структуры земельного фонда:

- изменение структуры земельного фонда в соответствии с современными требованиями его эффективного использования в рекреационных и индустриальных целях;

- создание на территории зон традиционного саморазвития для стимуляции эффективного использования существующего земельного фонда.

- В области развития экономики поселения:

В целом:

- создание юридических, административных и экономических преимуществ для деятельных людей, создающих новые рабочие места на территории поселения.

Сельское хозяйство:

- создание многоукладной структуры землепользования, в которой сочетаются элементы ведения индустриального и традиционного сельского хозяйства;

- создание равных и взаимовыгодных условий для работы коллективных, фермерских и личных хозяйств.

Промышленность:

- организация малых предприятий перерабатывающей промышленности полного цикла переработки продукции;

Туризм и рекреация:

- привлечение инвестиций в строительство рекреационных (дачных) поселков;

- организация и поддержка промыслового и экологического туризма;

- создание благоприятных условий для агротуризма за счет организации семейных гостиниц на базе фермерских и личных хозяйств;

- создание условий для исторического и патриотического туризма.

- В области охраны окружающей среды:

- создание условий, при которых охрана окружающей среды становится выгодным делом за счет эффективного использования налогов и логистических эффективных схем утилизации отходов;

- реализация программы по определению экологической емкости среды для организации продажи прав на ее загрязнение на конкурсной основе (программа создания экологической ренты Поселения);

- приведение экологического законодательства в соответствие с правилами "экологической ренты", для снижения возможностей использования экологических ограничений в коррупционных целях.

- В области градостроительства:

- определение планировочной структуры освоения территории;

- определение ограничений градостроительного освоения территории;

- создание общих градостроительных норм и правил территории;

- создание генеральных планов развития населенных пунктов.

- В области общего развития территории:

- создание условий для развития гражданского общества, которое способно саморазвивать социально-экономические кластеры на основе законов самоуправления;

- ревизия и оптимизация муниципальных и местных законов под создание преимуществ для экономически активного, деятельного населения;

- оптимальное определение параметров структуры территории для ее социально-экономического развития.

Результатом создания генерального плана поселения является комплект документов и электронных материалов, который позволяет:

- оперативно и эффективно управлять территорией;

- вести мониторинг и планировать развитие территории за счет использования возможностей геоинформационных систем;

- эффективно обмениваться информацией в системе государственного управления и отчетности;

- использовать информацию о поселении для размещения в средствах массовой информации для привлечения инвестиций.

Базовые идеи, сценарии, модели и системы, использованные при создании  генерального плана поселения.

В качестве базовой идеи разработки генерального плана, использовалась идея применения фундаментальных законов природы для прогноза развития социально-экономических систем. В основе идеи лежит представление о взаимосвязи сложности социально-экономической организации общества с уровнем потока энергии (денег), проходящего через него.

В качестве базовых сценариев развития территорий были использованы эволюционные сценарии развития сбалансированных, многоукладных обществ, которые обладают высокой степенью устойчивости к кризисам  (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 Варианты развития типов общества.

В основе эволюционных сценариев лежит представление о том, что устойчивые социально-экономические системы возникают лишь при эволюционном развитии общества с сохранением всех стадий его развития, а любые революционные сценарии, с заменой одного типа общества другим, порождают специализированные и неустойчивые социально-экономические системы.

В качестве базовой модели реализации идей и сценариев была использована модель сбалансированного цикла взаимодействия традиционных, индустриальных и постиндустриальных стадий развития общества (рис. 1.2).

В основе модели лежит представление о возможности создания на территориях разного масштаба сбалансированных циклов обмена товарами, услугами и трудовыми ресурсами между традиционной, индустриальной и постиндустриальной стадиями развития общества.

Рисунок 1.2 Модель развития многоукладного, сбалансированного общества.

Для привязки идей, сценариев и моделей к местности, было использовано представление о разномасштабных социально-экономических кластерах, которое позволяет  разрабатывать тактику и стратегию развития конкретных территорий (рис. 1.3).

Рисунок 1.3. Базовая структура многоукладного социально-экономического кластера.

В основе идеи кластера лежит представление о возможности использования современных технологий для создания на территориях разного масштаба сбалансированных социально-экономических систем, которые в зависимости от обстоятельств, включают разные стадии развития общества: от традиционной до постиндустриальной.

Для стандартизации описания состояния и прогнозирования направлений развития территорий была создана система (электронная база данных), которая позволяет:

- собирать и систематизировать информацию по социально-экономической жизни поселения;

- вести мониторинг состояния территорий;

- описывать территории разного масштаба в едином ключе;

- использовать "сквозную" систему сбора, обработки и анализа информации для  формулировки рекомендаций и положений генерального плана;

- структурировать информацию о территориях для использования в геоинформационных системах;

- повысить эффективность обмена и использования информации в системе управления территориями;

- сократить издержки на создание и согласование документов территориального планирования.

Обработка и анализ информации в электронной базе данных ведется с использованием методов математического моделирования.

# Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения

Лукинское сельское поселение (далее Поселение) расположено в западной части Сандовского района (далее Района) и граничит с Соболинским и Большемалинским сельскими поселениями (далее СП), Лесным районом, а также с Новгородской и Вологодской областями. Центром Поселения является село Лукино, находящееся в 15 километрах от районного центра пгт Сандово. Центр Района расположен в 238 километрах от областного центра – города Твери.

Общий земельный фонд Поселения составляет 32 533 га.

Территория Поселения включает в себя 45 сельских населенных пунктов.

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (далее Тверьоблстат), на начало 2010 года в Поселении постоянно проживало 963 человека. Плотность населения в Поселении достигает 2,96 чел./кв.км, что в 5,54 раза ниже среднеобластного значения (16,4 чел./кв.км).

Современное развитие внешних и внутренних транспортных связей Поселения удовлетворительное.

Среди автомобильных дорог, проходящих по территории Поселения, особо значимой является автодорога Сандово – Тюхтово, обеспечивающая связь населенных пунктов Поселения с районным центром пгт Сандово.

Железная дорога Сонково – Санкт-Петербург пересекает территорию Поселения на северо-западе, вдали от населенных пунктов.

Водный транспорт в границах Поселения не развит. Основными реками Поселения являются Ратыня, Семытенка, Саванка. Реки Поселения не судоходны.

Основной экономической специализацией Поселения является сельское хозяйство. 
В растениеводстве преобладает выращивание картофеля и овощей открытого грунта.
В животноводстве преобладают продукты крупного рогатого скота – мясо и молоко.

С экологической точки зрения Поселение достаточно благоприятно для проживания. На территории Поселения расположены зоны природоохранного и рекреационного назначения.

# Положения по планировочному развитию территории

Факторы, оказывающие основополагающее влияние на планировочное развитие территории Поселения, и направления такого развития:

- Реки Поселения, в дополнении с уникальными историко-культурными ландшафтами, расположенными в центральной его части, являются основой для развития зон природного и рекреационного назначения;

- Поселение обладает значительной длительностью истории освоения территории. Исторический потенциал Поселения позволяет возродить: традиционные промыслы с четким позиционированием их продукции на рынке, традиционные праздники для развития туристического бизнеса и продвижения продукции собственного производства, усадебный тип землепользования для восстановления элементов традиционного общества, местные законы традиционных отношений между людьми, для снижения "дальней миграции" и сохранения собственной культуры землепользования;

- В целях создания благоприятной социальной среды для жителей Поселения и мигрантов, необходимо создание полноценной среды жизнеобеспечения, включая объекты здравоохранения, культуры, дошкольного образования детей, обеспечения молодых семей жильем; для полноценного обеспечения рынка труда кадрами, обученными современным производственным специальностям, необходимо развитие начального и средне-специального профессионального образования и системы переподготовки специалистов;

- главным компоновочным центром опорного каркаса района является его административный центр – пгт Сандово (численность населения поселка на 01.01.2010 г. – 3 654 чел.). Поселок играет важную роль в развитии территории Района. Сандово – это инженерно-транспортный узел, в нем сосредоточен весь промышленный потенциал территории района. Сандово является социо-культурным центром района. Расположение Поселения в пределах нормативной транспортной доступности от поселка позволяет населению Поселения использовать развитую инфраструктуру районного центра;

- в границах Поселения расположены три планировочных центра районного значения – это населенные пункты с.Лукино (с населением 198 чел.), д.Ладожское (с населением 201 чел.) и д.Кресты (с населением 192 чел.). Данные населенные пункты обладают наивысшим потенциалом развития и являются центрами расселения населения в Поселении. Мероприятия, направленные на повышение уровня жизни населения в данных центрах (размещение мест приложения труда и развитие инженерной, транспортной, социальной, культурной инфраструктур), позволят сократить отток населения, поэтому относятся к разряду первоочередных;

- среди недостатков экономико-географического положения Поселения, тормозящих его развитие, необходимо отметить: низкий уровень развития индустриальных типов производств и низкую транспортную доступность перспективных для рекреационного освоения территорий в совокупности со сложностью их градостроительного освоения, что связанно с высокой плотностью размещения земель, занятых памятниками археологии и ценными природными и историко-культурными ландшафтами. В этой связи, важную роль в развитии Поселения будет играть совершенствование его транспортного каркаса, что позволит наилучшим образом использовать потенциал территории Поселения в полном объеме за счет повышения уровня доступности инвестиционно привлекательных территорий.

Границы муниципального образования Лукинское сельское поселение Сандовского района

На сводной схеме (основном чертеже) генерального плана Поселения приведены следующие границы:

- границы Поселения по кадастровому делению (предоставлены Территориальным отделом Управления Роснедвижимости по Тверской области);

- административные границы Поселения в соответствии с "Законом об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Сандовский район", и наделении их статусом сельского поселения" №44-ЗО от 28.02.2005г.;

- границы кадастрового района (предоставлены Территориальным отделом  Управления Роснедвижимости по Тверской области);

- административные границы Района в соответствии с "Законом об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских округов, муниципальных районов" №4-ЗО от 18.01.2005г.

Границы Поселения по кадастровому делению и границы кадастрового района приведены в местной системе координат МСК-69.

Сведения об административных границах Поселения и Района указаны в "Законах об установлении границ муниципальных образований …" в государственной системе координат. Для их отображения на схемах ГП Поселения, выполненных в системе координат МСК-69 (в соответствии с "Техническим заданием" по муниципальному контракту), был произведен перевод административных границ из государственной системы координат в местную систему координат, с использованием программного продукта КБ Панорама, ГИС "Карта 2011".

При совмещении границ по кадастровому делению и административных границ, установленных "Законами об установлении границ муниципальных образований …" было выявлено их несовпадение.

В соответствии со ст.9 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" №221-ФЗ от 24.07.07 г. сведения о границах муниципальных образований должны быть внесены в государственный кадастр недвижимости.

В числе первоочередных мероприятий по реализации ГП Поселения, необходимо осуществить процедуру внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах Поселения и Района, при этом целесообразно совмещение границ по кадастровому делению и административных границ, установленных "Законами об установлении границ муниципальных образований …" с внесением соответствующих изменений в "Законы об установлении границ муниципальных образований …" или в государственный кадастр недвижимости.

# Положения по эффективному использованию природных ресурсов

Природные ресурсы Поселения незначительны и не могут быть использованы в качестве основы для создания индустриальных предприятий межрегионального значения.

Среди природных факторов, положительно влияющих на развитие территории, стоит отметить:

- благоприятные инженерно-строительные условия;

- хорошую обеспеченность территории подземными водами;

- развитую гидрографическую сеть;

- значительные площади слабо преобразованных  ландшафтов, которые повышают рекреационную ценность территории;

- развитые биологические системы, позволяющие развивать промысловые типы ведения хозяйства;

- большие массивы плодородных почв пригодных для ведения сельского хозяйства.

К природным факторам, ограничивающим развитие территории можно отнести:

- особенности климата, которые затрудняют ведение интенсивного сельского хозяйства (зона рискованного земледелия) и развитие индустрии "пляжного отдыха";

- слабое развитие рельефа, которое снижает ландшафтно-эстетическую ценность территории;

- ограниченное количество запасов полезных ископаемых;

- отсутствие потенциала гидроэнергетических ресурсов.

На территории Поселения из разведанных в настоящее время полезных ископаемых следует отметить 16 месторождений песчано-гравийного материала. Месторождение 247-6 "Путиловское" в настоящее время частично отработано. Целесообразна его дальнейшая разработка. Целесообразна разработка Участков №1-4 (90-1, 90-2, 90-3, 90-4) месторождения ПГС "Подмошенское", содержащие запасы ПГС А+В= 769 тыс.куб.м, А=259 тыс.куб.м, А=251 тыс.куб.м, А=434 тыс.куб.м, соответственно.

На территории Поселения находится 3 прогнозные площади месторождений песка строительного и 2 – глин кирпичных. Целесообразна доразведка и, в случае подтверждения запасов, разработка прогнозной площади песка строительного Р-5.

Лесной фонд Поселения на 41%  относится к группе защитных лесов и представлен хвойными и мелколиственными породами деревьев (ель, сосна, береза, осина). Лесные ресурсы Поселения могут рассматриваться как основа для развития небольших лесоперерабатывающих предприятий (артелей), занимающихся глубокой переработкой древесины (заготовка дров, пиломатериалы, срубы и пр.). Сырьевой базой для таких предприятий может послужить, в том числе, древесина, получаемая при рубках ухода и санитарных рубках.

В рамках индивидуального предпринимательства, возможна организация сбора и переработки недревесных лесных ресурсов (грибы, ягоды, травы, живица, пасока и пр.).

Еще одним естественным ресурсом Поселения являются прибрежные ландшафты рек Ратыня и Саванка. Вдоль их берегов возможна организация рекреационных зон и поселков. Ёмкость данного ресурса ограничена незначительной протяженностью доступных берегов и экологическим законодательством.

# Положения по улучшению демографической ситуации

Демографический ресурс Поселения можно охарактеризовать как низкий. В то же время, на общерайонном уровне Поселение относится к числу наиболее населенных. Центрами расселения являются с.Лукино, д.Ладожское и д.Кресты. Только в этих трех населенных пунктах численность населения превышает 100 человек, в остальных населенных пунктов число жителей составляет менее 36 человек.

Численность постоянного населения Поселения постоянно снижается в результате действия следующих факторов:

- высокого уровня смертности;

- низкого уровня рождаемости;

- значительного уровня миграции населения в города и на заработки (индустриальная миграция);

- отсутствия внятных программ поддержки сельского и традиционного образа жизни.

К факторам, положительно влияющим на демографический потенциал Поселения, можно отнести:

- значительное преобладание людей среднего возраста, детей, подростков и молодежи над пенсионерами;

- высокую численность рекреационного населения (дачников);

- переход части дачников от сезонного к постоянному проживанию;

- возвращение части населения "на родину" из городов (деурбанистическая миграция).

Для улучшения демографической ситуации в Поселении рекомендуется реализовать следующие программы:

- экономической поддержки многоукладного сельскохозяйственного производства;

- снижения бюрократического давления на производителей сельскохозяйственной продукции и создания юридических преимуществ для деятельного населения;

- создания условий для снижения односторонней индустриальной миграции населения из села в город, за счет административной поддержки предпринимательства и бизнеса в образовании новых рабочих мест на селе;

- повышения качества жизни в сельской местности за счет развития инженерно-транспортных коммуникаций;

- возвращения неиспользуемых земель сельхозназначения в сельскохозяйственный цикл;

- популяризации сельского образа жизни среди населения;

- создания условий для деурбанистической миграции (переезда части городских работников в малые города, села и деревни) за счет создания качественных систем телекоммуникаций;

- создания условий для возникновения циклических возрастных миграций населения по типу: "молодые в города завоевывать мир – зрелые на село рожать и растить детей";

- социально непопулярным, но действенным механизмом повышения рождаемости на селе могут стать программы по использованию в экономике посильного, оплачиваемого детского и подросткового труда. В этом случае будет снижена "экономическая детская нагрузка" на семьи и восстановлены традиционные циклы крестьянской жизни, в которых дети были помощниками, а не иждивенцами.

# Положения по развитию жилого фонда

Состояние жилого фонда Поселения можно оценить как удовлетворительное.

Жилой фонд Поселения характеризуется следующими параметрами:

- основу жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома. Многоквартирный жилой фонд представлен двухквартирными домами в с.Лукино, деревнях Ладожское и Кресты;

- обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями неравномерное. 41 из 45 населенных пунктов поселения электрифицированы. Большинство населенных пунктов не испытывает больших проблем с водоснабжением. Однако, системы водоотведения, газоснабжения и вывоза ТБО развиты слабо;

- обеспеченность населения жилой площадью удовлетворительная. В большей части населенных пунктов соблюдается минимальная норма проживания в 
17 кв.м на одного человека;

- часть жилого фонда используется дачным населением сезонно. В результате, эффективность использования жилого фонда снижается, так же как и снижается обеспеченность жильем коренного населения, которое не может конкурировать в застройке с более обеспеченными (в финансовом плане) дачниками;

- развитие жилого фонда Поселения происходит в основном за счет дачного строительства, при этом в двух населенных пунктах (Лукино и Кресты) ведется единичное жилищное строительство и в трех населенных пунктах Поселения наблюдается средний спрос на земельные участки и домовладения.

Положения по развитию жилого фонда Поселения:

- развитие жилого фонда Поселения должно происходить в соответствии с градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки. В населенных пунктах, располагающихся в историко-культурных зонах, недопустима бессистемная застройка домами, архитектурный стиль которых не согласуется с исторически сложившимся стилем населенного пункта;

- стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения земли под жилищное строительство при наличии проектов и внятных сроков застройки;

- в Поселении необходимо разработать механизмы и программы эффективного строительства социального жилья и строительства (капитального ремонта, реконструкции) объектов социальной инфраструктуры на базе частно-государственного партнерства и с привлечением местных трудовых ресурсов;

- при согласовании проектов по размещению производительных сил на территории Поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) необходимо ввести практику обязательного заключения инвестором с администрацией Поселения соглашения о сотрудничестве, предполагающем развитие инфраструктуры Поселения и привлечение на введенный в эксплуатацию объект местной рабочей силы с уровнем заработной платы не ниже оговоренного в соглашении;

- необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на территории Поселения возможны лишь при активной поддержке и внятной позиции администрации Поселения.

# Положения по развитию социальной инфраструктуры

Состояние социальной инфраструктуры Поселения можно оценить как удовлетворительное.

Среди факторов, отрицательно влияющих на состояние социальной инфраструктуры, стоит отметить следующие:

- в связи со снижением численности коренного населения, востребованность объектов социальной инфраструктуры становится меньше их проектных возможностей,  содержание объектов становится экономически неэффективным, что приводит к их постепенному обветшанию;

- в настоящее время в Поселении нет внятной программы, которая адекватно отражает существующее положение и определяет возможные пути развития и саморазвития социальной инфраструктуры, несмотря на то, что в границах Поселения существует инвестиционный проект по размещению в границах Поселения производительных сил и, как следствие, существует понимание о занятости населения в долгосрочной перспективе;

- в Поселении нет объектов спорта, отсутствуют объекты бытового обслуживания населения, нет учреждений профессионального образования, что объясняется близостью населенных пунктов к районному центру, который берет часть функций социального обслуживания на себя.

К факторам, которые могут положительно повлиять на развитие социальной инфраструктуры Поселения можно отнести:

- постоянный рост численности дачного и постиндустриального населения, что рано или поздно приведет к возникновению систем его обслуживания;

- рост уровня автомобилизации, который может изменить логистику размещения и работы объектов социальной инфраструктуры. В такой ситуации, часть социальных услуг может быть оптимизирована за счет их оказания "с колес";

- Размещение производительных сил в Поселении снимет основной вопрос социальной напряженности – отсутствие рабочих мест и, как следствие, создаст условия для роста численности населения и повышения уровня востребованности населением социальной инфраструктуры.

В ближайшей перспективе развитие дополнительных объектов социально-культурного обслуживания населения в Поселении не требуется. Скорее требуется реставрация, сохранение и поддержка уже существующих объектов.

Развитие объектов социальной инфраструктуры Поселения должно происходить в основном за счет механизмов:

- саморазвития с привлечением рекреационного населения;

- эффективной, точечной, экономической поддержки социально активного населения.

В проекте развития социальной инфраструктуры Поселения принято, что возрастная структура населения Поселения на расчетный срок не будет отличаться от существующей возрастной структуры сельского населения. Сохранению большего числа людей трудоспособного возраста будут способствовать следующие причины:

- появление новых рабочих мест и точек приложения труда на территории Поселения;

- реализация программ по созданию многоукладной социально-экономической системы в Поселении.

## Образование

Сфера образования на территории Поселения представлена МОУ "Лукинская основная общеобразовательная школа" в с.Лукино и МОУ "Ладожская основная общеобразовательная школа" в д.Ладожское. Дошкольное образование представлено детским садом в д.Ладожское.

При определении мест размещения учреждений системы образования, необходимо руководствоваться следующими требованиями СанПин 2.4.2.1178-02:

- в сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 мин. при транспортном обслуживании;

- для обучающихся II и III ступеней обучения радиус пешеходной доступности не должен превышать 4 км, а при транспортном обслуживании – не боле 30 мин. предельный радиус обслуживания учащихся II и III ступеней не должен превышать 15 км;

- транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. предельный пешеходный подход к месту сбора на остановке не должен превышать 500 м.

Общие принципы развития системы образования формируются на уровне Района и Области. Не редко вышеперечисленные требования СанПин 2.4.2.1178-02 нарушаются. Это связано, в первую очередь со спецификой начисления заработной платы сельским учителям – от количества учеников. В такой ситуации школы с малым числом учащихся закрываются; сеть учреждений образования Района "редеет"; нормативы доступности учреждений нарушаются. Это системная проблема, решение которой выходит за пределы компетенции администрации Поселения.

Расчетная среднегодовая численность детей от 0 до 16 лет в Поселении на расчетный срок принята в количестве 90 человек (на 23.09.2010г. – 86 чел.).

Расчетное перспективное количество учащихся в учреждениях образования Поселения на расчетный срок:

- МОУ "Лукинская основная общеобразовательная школа" в с.Лукино – 30 чел. (проектная мощность учреждения – 145 чел., техническое состояние здания - удовлетворительное);

- МОУ "Ладожская основная общеобразовательная школа" в д.Ладожское – 35 чел. (проектная мощность учреждения – 100 чел., техническое состояние здания - удовлетворительное)

Общее количество необходимых мест в дошкольных учреждениях общего профиля 
(1,5-6 лет) из расчета 70%-й обеспеченности детскими дошкольными учреждениями, составит:

- в д.Ладожское – 10 чел.

Положения по развитию сферы образования на территории Поселения:

- на расчетный срок для Поселения будет достаточно задействовать недоиспользуемые в настоящее время существующие школьные общеобразовательные учреждения;

- необходимо сохранение и дальнейшее развитие существующей основной школы в с.Лукино;

- возможна реорганизация МОУ "Ладожская основная общеобразовательная школа" в филиал  МОУ "Лукинская основная общеобразовательная школа";

- ликвидация, как юридического лица, МДОУ "Ладожский детский сад", путем присоединения к МОУ "Ладожская основная общеобразовательная школа" с приданием статуса дошкольной группы.

Профессиональное образование население Поселения получает в пгт Сандово или г.Тверь. В этой сфере, кроме государственной системы образования, в Поселении, на базе механизмов саморазвития, можно восстанавливать систему традиционного профессионального образования. В этом случае подростки получают профессиональное образование в артелях или на предприятиях, размещаемых на территории Поселения.

## Здравоохранение

Сеть объектов здравоохранения Поселения  включает в себя три фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа), находящихся в с.Лукино, д.Белые Межи и в д.Кресты. В д.Ладожское расположен офис врача общей практики (ОВОП).

В соответствии с Постановлением администрации Тверской области от 7.04.2005 г. №230-па, к каждой общей врачебной практике "прикрепляется" население близлежащих деревень и сел с радиусом удаленности 15-20 км (в отдельных случаях до 40 км).

Основную нагрузку от жителей Поселения принимает на себя Центральная районная больница пгт Сандово.

Положения по развитию сферы здравоохранения на территории Поселения:

- сохранение и поддержание в хорошем техническом состоянии всех ФАПов и ОВОПа.

- на расчетный срок рекомендуется организация мобильного медицинского обслуживания населения на базе передвижных медицинских центров;

- в процессе развития рекреационных зон необходимо активно содействовать размещению объектов санаторно-курортного профиля.

## Бытовое обслуживание

Развитие сферы бытового обслуживания населения целесообразно в с.Лукино, деревнях Ладожское и Кресты, поскольку именно в них сосредоточена большая часть населения Поселения – до 65%. Такое развитие возможно как "от администрации" – за счет организации муниципального предприятия, так и "от населения" – за счет административной поддержки личной инициативы деятельных людей.

Восстановление сферы бытового обслуживания "от населения" в Поселении должно происходить "по росту объема спроса на услуги".  Наиболее приемлемы для этого механизмы саморазвития на базе "некоммерческого" оказания услуг с постепенным переходом на коммерческие механизмы. Особенно это актуально для населенных пунктов со значительной численностью дачников. В них необходимо развивать сезонные формы обслуживания и "системы доставки услуг по адресу".

В целом путь восстановления систем бытового обслуживания выглядит следующим образом.

На первом этапе бытовое обслуживание может саморазвиваться на базе небольших, народных, некоммерческих предприятий самообслуживания населения. Например, общественные прачечные и химчистки, услуги "местного сапожного мастера", банные и парикмахерские услуги и прочее.

Второй этап наступает при возникновении конкуренции. В этом случае "местный некоммерческий сапожный мастер" переходит к работе на коммерческой основе и становится индивидуальным предпринимателем, несущим обременения на поддержание государственного регулирования своей деятельности.

## Общественное питание

Новые объекты общественного питания в сельской местности в основном организуются возле трасс, там, где спрос на эти услуги достаточно высок.

Объектов общественного питания в границах Поселения в настоящее время нет.

В рамках обслуживания туристов и дачного населения возможно создание небольших частных, желательно семейных, столовых и кафе сезонного типа работы. Создаваться они должны в рамках программ саморазвития и позиционироваться на рынке за счет использования  эксклюзивных рецептов и продуктов местной, традиционной кухни. При грамотной организации обслуживания хороший обед на местном подворье, может стать для дачника не менее востребованной услугой, чем посещение кафе и ресторана.

## Объекты культуры, отдыха и спорта

Учреждения культуры на территории Поселения представлены:

- домами культуры и досуга:

- Лукинский СДК – с.Лукино, проектная мощность 60 посадочных мест, действующий, состояние неудовлетворительное;

- Свердловский СДК – д.Кресты, проектная мощность 70 посадочных мест, действующий, состояние удовлетворительное;

- Ладожский	 СДД – д.Ладожское, проектная мощность 50 посадочных мест, действующий, состояние удовлетворительное;

- библиотеками в с.Лукино, д.Кресты, д.Ладожское.

Положения по развитию сельских учреждений культуры.

Предполагается сохранение и дальнейшее развитие существующей сети учреждений культуры в Поселении. Необходимо предусмотреть реконструкцию и расширение дома культуры в селе Лукино.

Для сохранения и развития сельских клубов необходимо создание программ массового и специализированного "по интересам" отдыха населения. Этот тип услуг развивается в настоящее время в основном за счет сил и идей энтузиастов. Материальная поддержка таких людей должна быть такой же реальной статьей бюджета Поселения, как и расходы на ремонт и поддержание зданий. В противном случае деятельность энтузиастов будет неэффективной, а любая финансовая помощь со стороны администрации станет фактически не целевым расходованием средств.

Одним из самых перспективных направлений развития подобных программ может стать использование интеллектуального и культурного потенциала дачников и постиндустриальных мигрантов. Создание условий для совместного, коллективного общения, отдыха и обмена опытом коренных и "приезжих" жителей создает хорошую базу для возрождения учреждений культуры на селе.

Объекты спортивной инфраструктуры на территории Поселения отсутствуют.

Положения по развитию спортивных объектов.

Развитие спортивной инфраструктуры Поселения следует проводить за счет строительства оборудованных спортивных залов и спортивных сооружений при школах в с.Лукино и д.Ладожское. При этом бюджетные средства расходуются в основном на базовые инвестиции и зарплату тренеров, а обслуживание объектов должно вестись силами спортсменов и школьников. Развитие на селе "потребительского, платного городского спорта" неэффективно из-за незначительного спроса на подобные услуги.

Инфраструктуру отдыха, совмещенного с занятиями физкультурой и спортом, возможно развивать на базе вновь строящихся объектов рекреации и туризма.

Спортивные залы по общей физической подготовке населения необходимо размещать на базе существующих и вновь строящихся предприятий.

## Объекты культа

На территории Поселения расположены три церкви:

- церковь Рождества Христова в д.Ладожское (год постройки – 1797), не сохранилась;

- Троицкая церковь в с.Лукино (год постройки – 1875) и часовня;

- церковь в д.Боровское (в здании бывшего клуба).

В селе Лукино расположена Троицкая церковь. Кирпичное здание с приделами Казанской Богоматери и Преображения Господня возведено в 1870 году. Здание построено в стиле классической архитектуры. Основной храм – двухъярусный четверик с барабаном и сферическим куполом.

| Лукинская Троицкая церковь, 1875 г. | Церковь в д.Боровское |
| --- | --- |

Учитывая, что социальная роль церкви в последнее время возрастает, восстановление храмов на селе становится обычным делом. Единственно, что затрудняет этот процесс – малочисленность приходов и серьезный разрыв между современными индустриальными и религиозными представлениями. Поэтому, для развития церковной культуры, необходимы совместные и взаимно понятные действия мирского и церковного сообществ по возрождению религиозной культуры.

Необходимо отметить так же градостроительную роль храмов. Чаще всего это опорные, самые красивые сооружения в населенных пунктах и одни из самых ярких элементов равнинного пейзажа. Создание храма с ярко выраженной вертикалью, да еще на возвышенном и красивом месте останавливает взгляд и душу человека. Такие места становятся желанными для Поселения. Эти особенности  необходимо учитывать при возрождении или строительстве новых храмов.

В Поселении расположено три общественных кладбища:

- в 200 м на запад от с.Лукино, у правой обочины автодороги Сандово-Тюхтово;

- в 600 м на запад от д.Ладожское, у правой обочины автодороги Сандово-Тюхтово;

- на территории населенного пункта Старая Выставка, в 500 м на юг от д.Павское, справа от автомобильной дороги, на берегу р.Ратыня.

Расширение границ кладбища у с.Лукино возможно в западном направлении, а также в южном направлении (с левой стороны от автодороги Сандово – Тюхтово).

Расширение границ кладбища у д.Ладожское возможно в восточном направлении, вдоль автодороги.

Кладбище около д.Павское частично расположено в водоохранной зоне реки Ратыня, поэтому оно ограничивается в развитии.

Работы по расширению существующих и по размещению новых кладбищ выполняются в соответствии с №8-ФЗ "О Погребении и похоронном деле", СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", МДС 
31-10.2004 "Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения" и иными нормативными актами.

# Положения по развитию транспортной инфраструктуры

Изменение качества экономико-географического положения Поселения во многом связано с развитием транспортной сети и специализации территории. В настоящий момент экономико-географическое положение Поселения можно признать невыгодным. Поселение расположено вдали от крупных транспортных артерий региона.

При разработке структуры транспортной сети Поселения, решались три основных задачи:

- задача по построению оптимально организованных транспортных сетей, которые обеспечивают перевозку пассажиров и грузов в пределах Поселения;

- задача по организации удобных выходов местных сетей на уровень районных и федеральных;

- задача по обслуживанию единой транспортной сетью всех населенных пунктов Поселения, отдельно расположенных производственных комплексов, сельскохозяйственных территорий, зон отдыха и узлов внешнего транспорта.

В качестве точки отсчета для проектирования транспортных сетей, использовались данные анализа по состоянию транспортной инфраструктуры Поселения. На основании этих данных был сделан общий вывод о хорошем состоянии транспортной инфраструктуры Поселения.

Среди положительных черт транспортной инфраструктуры Поселения можно отметить следующие:

- большинство автомобильных дорог в Поселении имеют улучшенное покрытие (гравий, песок);

- все населенные пункты Поселения находятся в зоне часовой транспортной доступности районного центра;

- с учетом существующей численности населения, в Поселении наблюдается благоприятная ситуация в плане обеспеченности населения общественным транспортом;

- в Поселении есть условия для развития малой авиации.

К отрицательным чертам транспортной инфраструктуры поселения можно отнести:

- низкий уровень автомобилизации населения;

- плохое развитие внутриселенной улично-дорожной сети;

- отсутствие придорожной инфраструктуры;

- низкий уровень доступности железнодорожного транспорта.

Проект развития транспортной инфраструктуры Поселения разработан с учетом планов по строительству федеральных транспортных коридоров и направлений приоритетного развития региональной опорной транспортной сети.

## Автодорожная сеть

Анализ автодорожной сети Поселения показал, что в настоящий момент ее можно признать соответствующей структуре землепользования и расселения.

На основании данных проведенного анализа, были сделаны следующие выводы о состоянии автодорожной сети Поселения:

- асфальтированных дорог в  Поселении нет;

- в 40 населенных пунктах Поселения улицы имеют улучшенное покрытие (преимущественно песчаные), однако в 4-х из них часть улиц (от 13 до 50%) без покрытия;.

- улицы в 5-ти населенных пунктах Поселения сформированы полевыми дорогами и относятся к уличной дорожной сети лишь условно;

- качество и протяженность подъездных дорог к населенным пунктам однотипные. Ко всем населенным пунктам, за исключением д.Манжуриха, подъездные пути представлены дорогами с улучшенным покрытием (гравий, песок);

- все населенные пункты Поселения находятся в пределах часовой автотранспортной доступности от районного центра;

- придорожная инфраструктура в границах Поселения не развита;

- уровень автомобилизации населения пока низкий;

- большинство населенных пунктов находятся в зоне пешеходной доступности 
(до 5 км) остановок общественного транспорта.

При проектировании автодорожной сети Поселения учитывались следующие особенности и ограничения землепользования и существующей структуры автодорожной сети:

- рассматривались все существующие подъездные пути к населенным пунктам, как с твердым покрытием, так и по грунтовым и полевым дорогам;

- трассы дорог между населенными пунктами выбирались с учетом сохранения целостности сельскохозяйственных угодий, возможности реконструкции существующих дорог и минимизации капитальных вложений в дорожное строительство;

- система магистральных дорог, выходящих за пределы территории Поселения, принималась как заданная.

В соответствии с этими ограничениями решались следующие проектные задачи:

- задача по приведению существующих автомобильных дорог в соответствие с фактическими и перспективными параметрами движения;

- задача по разработке местной опорной сети автодорог с учетом обеспечения круглогодичного подъезда к населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

- задача по встраиванию автодорожной сети местного значения в опорную транспортную сеть района, а также в сеть автодорог и транспортных узлов более высоких категорий.

Опорная автодорожная сеть Поселения.

Мероприятия по улучшению опорной автодорожной сети Поселения, в общем случае, формируются на базе двух блоков: первый – мероприятия, включенные в "Программу развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы"; второй – мероприятия сверх учтенных в данной программе.

"Программа развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы" предполагает следующие мероприятия по модернизации дорожного хозяйства в границах Поселения:

- капитальный ремонт моста через р.Ломинога на автодороге Сандово-Тюхтово около с.Лукино (в Программе ошибочно указано другое название реки – Саванка).

В части дорог, требующих реконструкции или нового строительства, сверх мероприятий, учтенных в "Программе развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы", необходимо выделить следующие:

- реконструкция (асфальтирование) участка гравийной автодороги Сандово – Тюхтово от п.Сандово до д.Ладожское, протяженностью 16,7 км в границах Поселения. Мероприятия по усовершенствованию дороги запланированы в рамках улучшения транспортной доступности населенных пунктов Поселения;

- реконструкция (асфальтирование) гравийной автодороги Погорелка – Кресты протяженностью 1 км. Данная автодорога запроектирована в рамках улучшения подъездных путей к д.Кресты;

- строительство автодороги д.Белые Межи – граница с Новгородской областью протяженностью 2,5 км. Это даст возможность жителям Поселения получать в районном центре Пестовского района Новгородской области различных социальных услуг;

- капитальный ремонт моста через р.Ломинога около д.Никольское.

Более подробные данные о развитии автодорог в Поселении приведены в табличной форме, при этом приняты следующие сокращения:

С	–	новое строительство, предполагается строительство асфальтированных либо гравийных автодорог вместо существующих проселочных дорог с грунтовым покрытием, а также строительство мостов и путепроводов;

Р	–	реконструкция существующих гравийных и улучшенных грунтовых дорог, предполагающая изменение технической категории автодорог, реконструкция мостов и путепроводов;

КР	–	капитальный ремонт автодорог, мостов и путепроводов.

Таблица 2.6.1.1. Мероприятия по строительству и капитальному ремонту мостов, путепроводов в рамках Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы) (в границах Поселения)

| Автодорога | Наименование препятствия | Ближайший населенный пункт | Длина, п.м | Вид работ | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандово – Тюхтово | р.Ломинога (в Программе ошибочно указана р.Саванка) | с.Лукино | 18 | КР | 2010 |

Таблица 2.6.1.2. Развитие автодорожной сети Поселения до 2030 года (Мероприятия сверх учтенных Программой развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы)

| № | Наименования дорог | Вид работ | Обоснование необходимости создания автодорожного маршрута с указанием раздела Программы развития автомобильных дорог Тверской области | Год | Протяженность в границах Поселения, км | Покрытие | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | существующее | проектируемое | существующая | перспективная |
| 1 | Участок а/д Сандово – Тюхтово от п.Сандово до д.Ладожское | Р | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Улучшение транспортной доступности населенных пунктов Поселения | 2010 - 2015 | 16,7 | гравий | асфальт | IVб | IVб |
| 2 | Погорелка – Кресты | Р | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Улучшение подъездных путей к д.Кресты | 2010 - 2015 | 1,0 | гравий | асфальт | IVб | IVб |
| 3 | Участок а/д от д.Белые Межи до гр. с Новгородской областью | С | Улучшение транспортного сообщения населенных пунктов Поселения с Пестовским районом Новгородской области | 2020 - - 2030 | 2,5 | грунт | гравий | IVб | IVб |
| 4 | Капитальный ремонт моста через р.Ломинога около д.Никольское | КР | Улучшение транспортного сообщения населенных пунктов Поселения | 2020 - - 2030 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 20,2 км |  |  |  |  |
|  | строительство автодорог | С |  |  | 2,5 км |  |  |  |  |
|  | реконструкция | Р |  |  | 17,7 |  |  |  |  |

Внутриселенную автодорожную сеть Поселения желательно развивать на базе проектов и программ совместного частного и государственного инвестирования. В основе таких программ должны лежать интересы и ответственность коренных жителей и рекреационного населения. Эффективность строительства можно повысить за счет передачи части функций управления проектами непосредственно жителям, которые заинтересованы в их реализации.

Улицы и дороги в населенных пунктах.

В Поселении следует формировать единую систему транспорта и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами системы расселения, местами размещения производительных сил, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Поселковые дороги должны осуществлять связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети, главные улицы – связь жилых территорий с общественным центром, а основные улицы – связь жилых территорий с главной улицей.

На сегодняшний день в Поселении в большинстве населенных пунктов улично-дорожная сеть представлена гравийными, либо полевыми дорогами.

Необходимо осуществить работы по реконструкции главных улиц населенных пунктов Поселения (с.Лукино, д.Ладожское, д.Кресты) с устройством твердого покрытия (асфальт, гравий).

Маршруты пассажирского автотранспорта.

Автобусное сообщение в Поселении осуществляется от автостанции, расположенной в пгт Сандово. Автобусные остановки расположены в 15 из 45 сельских населенных пунктов Поселения.

По мере улучшения межселенных автодорог необходимо расширять и оптимизировать маршруты общественного автомобильного транспорта. В этой связи СТП Района предусмотрена организация одного междугородного автобусного маршрута на вновь построенных либо реконструированных автодорогах:

- Сандово – Лукино – Ладожское - Лесное.

Первоочередной задачей развития общественного транспорта в Районе является оптимизация связи населенных пунктов с ключевыми центрами системы расселения.

Комплекс мер по усовершенствованию маршрутов автобусного сообщения позволит существенно улучшить доступность мест приложения труда, образовательных и медицинских учреждений, и тем самым повысить качество жизни сельского населения.

## Пешеходное сообщение

В рамках развития пешеходного сообщения в Поселении, рекомендуется организация легких пешеходных мостов через небольшие реки и ручьи для повышения пешеходной доступности и связности населенных пунктов. При принятии решения о строительстве мостов, необходимо помнить, что они являются украшением ландшафта. Поэтому,  желательно использовать при их строительстве наиболее красивые и соответствующие местности проекты.

## Железнодорожный транспорт

Через Поселение, захватывая небольшой участок на северо-востоке его территории, проходит железная дорога Овинище – Кабожа – Кириши – Мга – Санкт-Петербург.

Железнодорожных станций и остановочных платформ на территории Поселения нет.

Развитие сети железных дорог.

Проектами СТП Области и СТП Района не предусмотрено развитие системы железнодорожного транспорта на территории Поселения.

Ближайшими к границам Поселения мероприятиями по развитию железнодорожной инфраструктуры могут стать работы по реконструкции существующей станции Сандово (поселок Сандово).

## Водный транспорт

Несмотря на то, что Поселение характеризуется развитой речной сетью, речной транспорт не участвует в системе транспортной инфраструктуры Поселения.

Развитие водного транспорта на территории Поселения не предусмотрено.

## Воздушный транспорт

На территории Поселения в д.Заречье при охотничьем хозяйстве "Заречье", организованного в составе Тверьохотобъединения "Егерь", расположена частная вертолетная площадка.

Развитие малой авиации в Поселении необходимо проводить на коммерческой основе. Возможно появление новых аэродромов и вертолетных площадок в рекреационных зонах за счет заинтересованных инвесторов.

Согласно Плану мероприятий областной целевой программы Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2011-2017 годы" предусматривается сооружение грунтовых аэродромов и вертолетных посадочных площадок во всех районах области, вдоль федеральных автодорог М-9 и М-10. Реализация мероприятий намечена на 2011 – 2017 годы, результатом ее должна стать регистрация аэродромов и вертолетных площадок в реестре Росавиации.

Кроме традиционных воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, малая авиация сможет обеспечить дополнительный спектр авиационных работ и услуг. Наиболее интересными и необходимыми из них могут быть:

- выполнение полетов санавиации в интересах Центра медицины катастроф, МЧС, ГИБДД;

- аэрофотосъемка местности;

- мониторинг лесных угодий, предупреждение и борьба с лесными пожарами;

- проведение экологического мониторинга окружающей среды;

- организация авиационных туров для спортсменов, рыбаков, охотников, туристов;

- организация экскурсий по историческим и культурным местам Тверской области.

По мере развития промышленных и рекреационных объектов на территории Поселения следует содействовать появлению объектов малой авиации (аэродромов и вертолетных площадок), что благоприятно для развития малой авиации в Тверской области в целом.

Аэродромы и вертодромы следует размещать в соответствии с требованиями СНиП 
32-03-96 "Аэродромы" на расстоянии от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума в соответствии с ГОСТ 22283-88 "Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения" и электромагнитного излучения, установленные для селитебных территорий санитарными нормами.

## Трубопроводный транспорт

Магистральные трубопроводы представлены на территории Поселения нефтепроводом направлением Ярославль – Кириши, протяженностью в границах Района 21,4 км. Магистральный нефтепровод, протяженностью 3,0 км в границах Поселения,  проходит по северо-западной его части.

Строительство новых магистральных сетей на территории Поселения не планируется.

# Положения по развитию инженерной инфраструктуры

Состояние инженерной инфраструктуры Поселения можно оценить как удовлетворительное.

Среди положительных черт инженерной инфраструктуры Поселения можно выделить следующие:

- хорошее развитие системы электроснабжения. Линии электропередач подведены к 41 из 45 населенных пунктов Поселения;

- удовлетворительное состояние системы водоснабжения. В населенных пунктах система водоснабжения в основном представлена колодцами и автономными частными или общественными скважинами. В крупных населенных пунктах есть скважины и водонапорные башни, от которых проложены водопроводы. Разбор воды из водопроводов происходит через колонки и индивидуальные вводы в дома;

- адекватное развитие систем связи. Во многих населенных пунктах Поселения работает сотовая связь.

К отрицательным особенностям состояния систем инженерного обеспечения Поселения можно отнести:

- слабое развитие систем центральной и автономной канализации и водоотведения;

- отсутствие газоснабжения;

- слабое развитие системы вывоза твердых бытовых отходов.

## Электроснабжение

Источниками электроснабжения существующей жилой застройки, учреждений и предприятий обслуживания населения в Поселении являются подстанции 6-10 кВ Тверских электрических сетей.

Высоковольтные линии электропередач в Поселении представлены:

- ЛЭП 6-10 кВ – электроснабжение населенных пунктов Поселения;

- ЛЭП 35 кВ "Сандово-Ладожское".

Питание распределительных линий ЛЭП на территории Поселения осуществляется от ПС 35 кВ Ладожское, расположенной в д.Ладожское.

В настоящий момент 41 из 45 населенных пунктов Поселения электрифицирован. В большинстве из них есть избыток электрических мощностей, связанный со снижением численности населения и приходом в упадок сельскохозяйственных объектов.

Программой ОАО "Тверьэнерго" в период до 2015 г. предполагается реконструкция электроподстанции ПС 35/10 кВ Ладожское (2007-2010 гг.), поскольку она отработала нормативный срок службы.

Общая схема развития электроснабжения ОАО "Тверьэнерго" (до 2015 года) учитывает следующие основные положения и принципы, которых следует придерживаться в части развития электросетей Поселения:

- осуществление присоединения к сетям централизованного электроснабжения новых потребителей;

- обеспечение более полного использования существующих сетей;

- усиление пропускной способности сетей 35-110 кВ;

- ограничение расхода электроэнергии на ее транспортировку.

## Водоснабжение

На основании данных проведенного анализа, можно сделать следующие выводы о состоянии системы водоснабжения в Поселении:

- эксплуатация артезианских скважин в Поселении ведется преимущественно с нарушением законодательства ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах" – только одна из действующих артезианских скважин (в д.Заречье) имеет лицензию на недропользование, эксплуатация остальных скважин ведется без получения соответствующих лицензий;

- в некоторых населенных пунктах расположены недействующие артезианские скважины. Необходимо либо провести работы по тампонированию таких скважин, либо восстановить их работоспособность, если они расположены в достаточно людных населенных пунктах, перспективных для организации систем централизованного водоснабжения;

- в 36 населенных пунктах Поселения организовано водоснабжение. При этом в 
15-ти населенных пунктах организованы системы централизованного водоснабжения от артезианских скважин с устройством уличных водопроводных сетей с водоразборными колонками, а в ряде населенных пунктах – с водопроводными вводами в дома. В остальных населенных пунктах Поселения водоснабжение организовано от колодцев;

- основная масса водопроводных сетей Поселения имеет высокий уровень износа и требует реконструкции.

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Поселения заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой.

Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных или кустовых систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме (или кусте домов) на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции. Инвестиционные расходы на создание автономных систем незначительны, а эксплуатационные в несколько раз меньше чем расходы на поддержание систем центрального водоснабжения.

Для населенных пунктов с высокой плотностью застройки возможно создание систем центрального водоснабжения. Однако решения по их созданию должны приниматься только после сравнительного анализа эффективности их эксплуатации в сравнении с системами индивидуального или кустового водоснабжения.

Для населенных пунктов, где централизованная система водоснабжения отсутствует, возможно, как промежуточный вариант, строительство водозабора и уличной сети с колонками за счет централизованных финансовых средств. На последующем этапе можно выполнять подключение к этой сети отдельных домов вдоль улицы за счет финансовых средств владельцев этих домов.

ГП Поселения на расчетный срок запланированы следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения населенных пунктов:

в период до 2015 года:

- реконструкция сетей водоснабжения в с.Лукино: капитальный ремонт (замена) изношенных водопроводных сетей, строительство уличных водопроводных сетей (при необходимости) с установкой водоразборных колонок;

в период до 2020 года:

- реконструкция сетей водоснабжения в д.Ладожское: капитальный ремонт (замена) изношенных водопроводных сетей;

- реконструкция сетей водоснабжения в д.Кресты: капитальный ремонт (замена) изношенных водопроводных сетей.

Первоочередные мероприятия – приведение процесса недропользования на территории Поселения к нормам действующего законодательства РФ:

- определение границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны действующих артезианских скважин и обеспечение охранных мероприятий по поясам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин производится владельцами скважин самостоятельно (либо с привлечением специализированной организации) и утверждается в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Роспотребнадзор);

- получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицензий на пользование недрами на каждую действующую артезианскую скважину в соответствии с ФЗ №2395-1 от 21.02.1992 г. "О недрах". Лицензии на недропользование выдает Отдел геологии и лицензирования по Тверской области Тверьнедра (г.Тверь) Федерального агентства по недропользованию Роснедра;

- тампонирование недействующих артезианских скважин. Тампонирование артезианских скважин производится в соответствии с проектом. Разработка проектной документации и производство работ по тампонированию производится за счет владельцев артезианских скважин;

В общем случае, для развития систем водоснабжения в Поселении должны проводиться следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением центров расселения населения от сетей водоснабжения;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах расселения населения;

- строительство в плотно застроенных населенных пунктах уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок;

- развитие систем кустового водоснабжения нескольких домов от автономных колодцев и скважин;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме;

- строительство колодцев и обеспечение их исправного технического состояния и норм санитарной защиты.

## Водоотведение

На территории Поселения системы канализации отсутствуют.

При определении качества жизни в населенном пункте, развитие систем канализации обычно ставят на третье место после развития систем водо- и электроснабжения. Такой подход вполне адекватен для слабо освоенных территорий и населенных пунктов с низкой плотностью населения, где канализация может быть организована при помощи выгребных колодцев и дренажных систем.

В населенных пунктах с высокой плотностью жителей, решение о строительстве благоустроенного дома должно приниматься на основе внятного представления о способе канализации стоков, являющихся следствием обеспечения комфорта проживания. Это же правило касается условий размещения любого предприятия. К сожалению, организация систем водоотведения в настоящее время вышла из-под контроля и, в большинстве случаев, не выполняются даже элементарные нормативы. Поэтому в настоящее время, проблему водоотведения можно поставить на первое место.

Современные системы автономной и полуавтономной утилизации сточных вод, позволяют максимально приблизить качество жизни в сельских домах к городским квартирам. Такие системы размыкают круг банальных бытовых проблем, связанных с использованием моек, ванных комнат, туалетов, стиральных машин и прочих достижений современной индустрии поддержания чистоты жилища.

На основании анализа состояния систем канализации в Поселении был сделан вывод о том, что основная часть частных домовладений имеют выгребную или, в крайнем случае, дренажную систему канализации. Эта ситуация не соответствует требованиям по защите окружающей среды от сбросов сточных вод и современным нормам расхода воды на поддержание высокого уровня жизни. Поэтому, основная задача по развитию систем канализации в Поселении заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;

- реконструкция, находящихся в аварийном состоянии, очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах;

- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

В первую очередь развитие систем автономной и центральной канализации необходимо в населенных пунктах, где существует развитый жилой фонд и присутствуют системы централизованного водоснабжения (водопроводные вводы в дома) – это село Лукино и деревни Ладожское и Кресты. Проектом ГП Поселения предусмотрено 100% обеспечение канализации стоков и их биологической очистки в указанных населенных пунктах.

Развитие систем водоотведения в остальных населенных пунктах, в долгосрочной перспективе, необходимо проводить последовательно:

- на первом этапе выгребные ямы заменяются на системы автономной переработки стоков (септики + дренажные системы);

- на втором этапе в населенных пунктах строятся очистные сооружения, и организуется вывоз ила и стоков из септиков при помощи машин ассенизации;

- на третьем этапе строятся системы центральной канализации.

Организация систем центральной канализации должна проводиться в наиболее многочисленных и "приречных" населенных пунктах. В большинстве деревень Поселения на приусадебных участка площадью более 2000 кв.м наиболее эффективным будет создание индивидуальных систем канализации и почвенной фильтрации. Желательно, чтобы эти системы создавались по единым стандартам, которые гарантируют их экологическую безопасность и упрощают их обслуживание. Для остальных населенных пунктов развитие систем канализации должно происходить естественным путем от автономных до коллективных центральных, по согласованию между гражданами населенных пунктов в рамках государственных и частных программ инвестирования проектов.

В строительных нормах и правилах Поселения должны быть введены нормы, связывающие ввод водопровода в дом с обязательной организацией системы сбора и очистки стоков.

В Поселении необходимо принять программу, которая позволяет максимально удешевить создание систем канализации. Такую программу можно реализовать на базе стандартизации систем водоотведения и организации частных фирм по установке и эксплуатации систем.

Эффективная утилизация стоков может быть организована за счет применения  экологически сбалансированных систем включения стоков в естественные циклы природопользования.  Для этого можно использовать:

- технологии подготовки плодородных грунтов из торфа, соломы и стоков;

- технологии разделения "белых" (душ, мойка) и "серых" (туалет) сточных вод с последующей раздельной фильтрацией и использованием в качестве технической воды и удобрений;

- технологии использования сточных вод для создания автоматических систем подкормки растений.

## Газоснабжение

На территории Поселения нет газопроводов, Поселение не газифицировано.

Природный газ является не только наиболее экономически выгодным топливом, но еще и более удобным в использовании и экологически чистым. Наличие газового топлива позволяет:

- создать условия для более интенсивного развития экономики Поселения;

- значительно улучшить качество жизни сельского населения;

- улучшить теплоснабжение жилых помещений.

В рамках программы газификации Района предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления;

- строительство уличных газопроводов среднего и низкого давления;

- реконструкция котельных с переводом на газообразное топливо.

Программа газоснабжения Поселения предусматривает следующую последовательность действий:

На первом этапе  не планируется газификация населенных пунктов Поселения. В этот период СТП Района предусмотрено строительство межпоселкового газопровода ГРС Даниловское – Сандово протяженностью 9 640 м. Данный газопровод позволит обеспечить природным газом пгт Сандово.

На втором этапе планируются следующие мероприятия на территории Поселения:

- строительство межпоселкового газопровода Сандово – Лукино – Кресты – Ладожское общей протяженностью 26 730 м (18 900 м в границах Поселения). В результате проводимых мероприятий газифицируются д.Кресты (192 жителя, 92 индивидуальных жилых дома и квартиры), с.Лукино (198 жителей, 95 индивидуальных жилых домов и квартир) и д.Ладожское (201 житель, 72 индивидуальных жилых дома и квартиры);

- строительство межпоселкового газопровода Ладожское – д.Заречье протяженностью 
4 700 м, для газификации Верхневолжского животноводческого комплекса.

На перспективу. При разработке проектов строительства газопроводов, администрации Поселения следует предусмотреть возможность для газификации населенных пунктов, расположенных в относительной близости от проектируемых и существующих газопроводов, по инициативе проживающих в них граждан. К таким населенным пунктам относятся: Борисково, Городище, Подгорье.

Таблица 2.7.4.1. Характеристика проектируемых объектов газоснабжения

| Название населенного пункта | Количество подключаемых домов/квартир | Межпоселенческие сети, км | Развитие газоснабжения на 1 этапе (до 2015 года) | Развитие газоснабжения на 2 этапе (до 2020 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Лукино | 95 | 14,2 | – | строительство отвода от межпоселкового газопровода Сандово –Ладожское строительство уличных газопроводов |
| д.Кресты | 92 | 3,1 | – | строительство отвода от межпоселкового газопровода Сандово –Ладожское строительство уличных газопроводов |
| д.Ладожское | 72 | 10 | – | строительство межпоселкового газопровода Сандово –Ладожское строительство уличных газопроводов |
| д.Заречье (Верхневолжский животноводческий комплекс) | 0 | 5,1 | – | строительство межпоселкового газопровода Ладожское – Заречье |

По итогам осуществления данной программы, уровень газификации Поселения составит около 30%.

Для остальных населенных пунктов рекомендуется баллонное газоснабжение и традиционное дровяное отопление, которое экономически увязывается с проведением рубок ухода.

## Теплоснабжение

Котельные на территории Поселения отсутствуют. Во всех жилых домах населенных пунктов Поселения источником теплоснабжения жилого сектора является печное отопление.

В перспективе до 2030 года в Поселении не ожидается значительного увеличения численности постоянного населения, что исключает необходимость в строительстве групповых котельных и сетей центрального теплоснабжения. Современные технологии позволяют создать автономные системы отопления и горячего водоснабжения для объектов любого масштаба.

Создание систем центрального теплоснабжения с протяженными теплотрассами возможно лишь в условиях индустриализации населенных пунктов. Обычно это делается для организации теплоснабжения близко расположенных общественных зданий, многоэтажных домов и предприятий. В любом случае, проекты создания таких систем должны обязательно проходить через экспертную оценку эффективности их использования.

Основные мероприятия по развитию теплоснабжения в Поселении следующие:

- в населенных пунктах, где газоснабжение предполагается в отдаленной перспективе или не планируется вообще, следует внедрять вместо угля и дров современные виды топлива из торфа и отходов деревообработки;

- основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного капитала.

## Связь

На территории Поселения автоматические телефонные станции расположены в 
селе Лукино, деревнях Кресты, Ладожское и Заречье. Уровень телефонизации населенных пунктов Поселения составляет менее 40%. Полностью отсутствует телефонная связь в 29 населенных пунктах. В тоже время, практически вся территория Поселения охвачена зонами действия сотовых операторов связи. Таким образом, проблем с телефонной связью нет.

Основная проблема Поселения в части развития телекоммуникаций – отсутствие легкого и быстрого доступа в сеть Интернет. Как следствие, территория теряет значительную долю своей привлекательности для инвестиций, связанных с механизмами работы постиндустриального общества. Организация легкого доступа в Интернет, позволит создать в Поселении условия для работы ряда городских дистанционных сотрудников, конечным результатом работы которых являются электронные продукты. В результате Поселение сможет развиваться за счет деурбанистической миграции образованного, городского населения в сельскую местность. Наиболее перспективными населенными пунктами для подключения к Интернету являются рекреационные (дачные) поселки.

На территории Поселения расположено два почтовых отделения ФГУП "Почта России":

- 171765 в с.Лукино. Обслуживает населенные пункты Аннинское, Белые Межи, Борисково, Борок,  Гавриловское, Гавшиха, Глебени, Городище, Сандовский Район, Детково, Дроздово, Заречье, Заручевье, Збудово, Карпово, Колюбякино, Кресты, Лукино, Макаровское, Никольское,  Овсище, Паншино, Перфильево, Петровское, Погорелка, Подгорье, Семеново, Судилово,  Халамеево, Щурово, Югский хутор;

- 171766 в д.Ладожское. Обслуживает населенные пункты Боровское, Елизаветино, Караваево,  Кольцово, Ладожское, Львовское, Манжуриха, Новая Выставка, Павское, Перьми, Плосково, Путилово, Путилово-Зарека, Сельцы, Старая Выставка.

Развитие средств телефонной связи в Поселении возможно в следующих направлениях:

- обеспечить 100% населения оперативной телефонной связью посредством установки таксофонов в каждом населенном пункте (В соответствии с программой ОАО "ЦентрТелеком" в 2008 году все населенные пункты должны были быть обеспечены беспроводными таксофонами, а аналоговые сельские АТС должны быть заменены на цифровые);

- дальнейшее развитие сотовой связи, содействие установке новых вышек операторов сотовой связи;

- развитие существующих сетей телефонной связи в населенных пунктах с высокой численностью населения путем увеличения количества абонентов;

- обновление технической базы средств связи с переходом на цифровые АТС, повышение емкости телефонной сети.

Развитие прочих средств связи предполагает:

- расширение сети почтовой связи с предоставлением услуг факсимильной связи и электронной почты, размещение в почтовых отделениях пунктов выхода в сеть Internet;

- подключение к сети Internet учебных заведений, развитие сети Internet в населенных местах с прокладкой волоконно-оптических кабелей;

- развитие теле- и радиовещания с увеличением числа программ и расширением зоны покрытия, подготовка телевизионной сети к переходу в 2015 году на цифровое вещание.

## Утилизация отходов

Под термином "отходы" следует понимать твердые бытовые отходы (ТБО) и приравненные к ним, образующиеся у населения и организаций.

В соответствии с действующим законодательством (Федеральный Закон N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления") и сложившейся практикой роли участников деятельности по утилизации ТБО распределяются в муниципальных районах Тверской области в основном следующим образом:

Муниципальные или частные коммунальные предприятия:

- непосредственно сбор, вывоз и захоронение ТБО;

- эксплуатация свалок;

- оборудование и содержание площадок сбора ТБО;

- сбор платы за утилизацию ТБО от населения и организаций;

- учет объемов собранных, вывезенных и захороненных ТБО;

- расчет тарифов на сбор, вывоз и утилизацию ТБО;

- экологический мониторинг свалок и зон их влияния.

Органы местного самоуправления:

- финансирование работ по утилизации ТБО;

- выделение земельных участков под объекты захоронения ТБО;

- организация работ по сбору и вывозу ТБО с территории населенных пунктов, захоронению ТБО;

- утверждение норм накопления ТБО;

- утверждение ставок и тарифов на сбор, вывоз и захоронение ТБО.

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области:

- осуществление государственного экологического контроля объектов захоронения ТБО;

- организация работ по ликвидации несанкционированных свалок;

- организация работы по разработке региональной системы управления отходами;

- разработка проектов нормативных и правовых актов Тверской области, регулирующих деятельность по обращению с ТБО.

Анализ состояния систем утилизации ТБО показал, что Поселение испытывает большие трудности по организации вывоза мусора. Это касается и жилых зон индустриальных населенных пунктов, и рекреационных (дачных) поселков, и прибрежных территорий и мест массового отдыха неорганизованных туристов и таких же неорганизованных местных жителей. Следствием отсутствия внятной программы сбора и утилизации ТБО являются повсеместно существующие несанкционированные свалки.

Необходимо отметить, что на территории Поселения не располагается полигонов ТБО. Ближайший полигон ТБО расположен на территории Большемалинского СП восточнее д.Мухино.  Расстояние от свалки до центра Поселения с.Лукино по автодорогам составляет 12,7 км..

Проектирование нового полигона в Районе связано с долгосрочной перспективой развития системы утилизации ТБО муниципального образования. В СТП Района предполагается создание двух полигонов ТБО. Все проектируемые полигоны ТБО расположены вне границ Поселения.

Мероприятия по развитию системы сбора и утилизации ТБО в Поселении:

  - проведение мероприятий по усовершенствованию санкционированных полигонов твердых бытовых отходов (оканавливание, укрепление грунтов, вывешивание аншлагов);

  - обустройство мест для приема ТБО у населения, установка на территории населенных пунктов контейнеров для сбора мусора, организация мобильного вывоза мусора непосредственно от частных домов;

  - установка контейнеров для сбора ТБО в местах массового отдыха граждан;

  - организация обслуживания мест сбора ТБО;

  - организация муниципального парка машин нормативным количеством уборочных единиц;

  - своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

  - регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок, в том числе с привлечением экологической милиции;

  - организация собственных (автономных) полигонов ТБО в удаленных, малочисленных и труднодоступных населенных пунктах;

  - введение элементов финансового поощрения добровольных бригад, собирающих несанкционированно складированный мусор и транспортирующих его на полигон ТБО (подобно тому, как это происходит в случае сбора металлолома или стеклотары).

Учитывая то, что в настоящее время вывоз мусора становится нормальным прибыльным делом, необходимо содействовать выходу на этот рынок индивидуальных предпринимателей. За счет этого появится конкуренция и можно ожидать снижения стоимости утилизации отходов. В качестве стартовых площадок для индивидуальных предпринимателей могут быть объекты сбора, накопления и хранения ТБО на специально обустроенных площадках при населенных пунктах, а также организация вывоза ТБО на районные полигоны для захоронения.

# Положения по эффективному использованию земельного фонда

Состояние земельного фонда Поселения можно оценить как удовлетворительное. В настоящий момент структура земельного фонда Поселения "оптимизирована" под сельскохозяйственное и природоохранное использование.

В структуре земельного фонда можно выделить ряд черт, которые способствуют социально-экономическому развитию Поселения. К ним относятся:

- значительная площадь земель сельскохозяйственного назначения, статус и назначение которых могут быть изменены в соответствии с будущей стратегией развития территорий;

- значительная площадь ценных сельскохозяйственных земель, которые могут быть использованы для развития сельского хозяйства;

- наличие историко-культурных земель, которые могут быть использованы для развития традиционных форм землепользования и развития туризма и рекреации.

К отрицательным параметрам структуры земельного фонда поселения можно отнести:

- значительную долю земель, на которых действуют ограничения, затрудняющие градостроительное и индустриально-экономическое освоение территорий. К ним относятся земли занятые защитными лесами, особо ценными сельхозугодьями, а также водоохранные, санитарно-защитные и пр. зоны.

Результаты анализа земельного фонда Поселения стали основой для проведения функционального зонирования, которое позволяет более эффективно использовать земельные ресурсы территории для ее социально-экономического развития.

## Функциональное зонирование территории

Проект функционального зонирования Поселения разрабатывался с учетом создания в нем возможностей для развития сельскохозяйственного и рекреационного центра.

Определение состава функциональных зон проводилось с учетом положений Градостроительного и Земельного кодексов, а так же на основании идей, сценариев и моделей развития, территориальных социально-экономических кластеров. В соответствии с этими идеями территория Поселения представляет собой сельскохозяйственно-рекреационную часть Сандовского кластера, развитие которого можно рекомендовать по следующим направлениям:

- развитие индустриальных систем наиболее эффективно в многонаселенных пунктах;

- развитие постиндустриальных систем рекомендовано для населенных пунктов и территорий, которые пригодны для организации рекреационных поселков;

- развитие традиционного землепользования в Поселении рекомендовано для удаленных от основных транспортных путей и коммуникаций территорий.

В качестве базовых принципов функционального зонирования были использованы представления об основных формах социально-экономической деятельности человека и степени его воздействия на окружающую среду. В соответствии с этим  были определены следующие виды функциональных зон, в общем случае выделяемых в границах сельских поселений:

- селитебная, включающая подзоны:

  - интенсивного освоения (максимально допустимого искусственного преобразования окружающей природной среды);

  - экстенсивного освоения (незначительного искусственного преобразования окружающей природной среды);

- рекреационная, включающая подзоны:

  - размещения объектов отдыха и туризма;

  - сохранения и использования существующих ландшафтов;

- производственно-инфраструктурная;

- сельскохозяйственная;

- лесохозяйственная;

- особо охраняемая;

- резервная.

В таблице 2.8.1.1. изложены основные требования к территориям, включаемым в различные функциональные зоны, и приведены основные виды разрешенного использования земельных участков в составе функциональных зон.

Таблица 2.8.1.1. Правила выделения функциональных зон и основные виды разрешенного использования земельных участков в составе функциональных зон

| Виды зон функционального зонирования сельских поселений | Функциональные зоны выделяются на территориях: | Основные виды разрешенного использования земельных участков в составе функциональных зон |
| --- | --- | --- |
| 1. Селитебная функциональная зона – подзона интенсивного освоения | 1) существующих земель жизнеспособных населенных пунктов с постоянным населением более 30% | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель населенных пунктов |
|  | 2) планируемого строительства населенных пунктов и городов |  |
|  | 3) планируемого строительства площадных пригородных коттеджных поселков с размерами участков менее 1500 кв.м, на которых невозможно сохранить основные элементы естественной среды |  |
| 2. Селитебная функциональная зона – подзона экстенсивного освоения | 1) планируемого строительства рекреационных поселков с участками более 1500 кв.м, на которых сохраняются элементы естественной среды | 1) организация частного и коллективного рекреационного проживания населения |
|  | 2) существующих земель вымирающих населенных пунктов с постоянным населением менее 30% | 2) организация отдыха граждан, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности |
|  | 3) с разнообразным ландшафтом, развитым мезорельефом, высокой мозаичностью лесных насаждений, поблизости от водоемов, при соблюдении норм водного кодекса | 3) ведение приусадебного садово-огородного хозяйства |
|  | 4) лесного фонда, при соблюдении лесного законодательства, градостроительных норм и СНиПов (лесные дачи) | 4) ведение традиционного сельского и промыслового хозяйства в масштабе хуторов и фермерства |
|  |  | 5) организация агротуризма |
|  |  | 6) организация инфраструктуры обслуживания рекреационного населения |
|  |  | 7) постиндустриальные виды деятельности |
| 3. Рекреационная функциональная зона – подзона размещения объектов отдыха и туризма | 1) близких к городам и ПГТ для организации массового отдыха горожан на природе | 1) ведение традиционного промыслового и сельского хозяйства на базе кордонов в рамках основных ограничений |
|  | 2) с наиболее разнообразным и красивым ландшафтом | 2) организация индивидуальных агротуристических хозяйств |
|  | 3) близких к водоемам для организации отдыха на воде | 3) дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты и иные элементы деятельности и преобразований, характерные для рекреационных территорий по законодательству РФ |
|  | 4) преимущественно расположенных с наветренной стороны от промышленных зон | 4) виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для земель лесного фонда |
| 4. Рекреационная функциональная зона – подзона сохранения и использования существующих ландшафтов | 1) близких к городам и ПГТ для организации массового отдыха горожан на природе | 1) зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами |
|  | 2) близких к рекреационным населенным пунктам, для сохранения качества ландшафта и рекреационной привлекательности населенных пунктов, а так же для предотвращения сплошной рекреационно-селитебной застройки | 2) виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для защитных лесов |
|  | 3) с наиболее разнообразным и красивым ландшафтом | 3) виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель особо охраняемых территорий и объектов |
|  | 4) в буферных зонах, где необходимо отделить жилую застройку от производственных зон, ценные природные комплексы от источников загрязнения окружающей среды и антропогенного воздействия |  |
|  | 5) близких к водоемам для защиты водоохранной зоны, обеспечения равной доступности подхода граждан к водоемам, сохранения красоты и эстетического преобразования прибрежных ландшафтов |  |
|  | 6) преимущественно расположенных с наветренной стороны от промышленных зон |  |
| 5. Производственно-инфраструктурная функциональная зона | 1) существующих земель промышленности и иного специального назначения | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель промышленного и иного специального назначения |
|  | 2) планируемого строительства предприятий |  |
|  | 3) планируемого строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры |  |
|  | 4) планируемого размещения СЗЗ и других охранных зон |  |
|  | 5) планируемого размещения объектов специального назначения (полигонов захоронения ТБО, кладбищ, скотомогильников и т.п.) |  |
| 6. Сельскохозяйственная функциональная зона | 1) определенных законодательством РФ для категории земель сельскохозяйственного назначения | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель сельскохозяйственного назначения |
|  | 2) планируемого размещения наделов для ведения личного садово-огородного хозяйства без строительства сооружений |  |
| 7. Лесохозяйственная функциональная зона | 1) земли, покрытые лесной растительностью | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для земель лесного фонда |
|  | 2) земли, не покрытые лесом, предназначенные для восстановления лесов |  |
|  | 3) земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства |  |
| 8. Особо охраняемая функциональная зона | Определенных законодательством РФ для категории земель ООТ | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель особо охраняемых территорий и объектов |
|  |  | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для особо защитных участков леса в составе земель лесного фонда |
| 9. Резервная функциональная зона | 1) земли запаса | Виды деятельности, регламентированные законодательством РФ для категории земель запаса |
|  | 2) земли, резервируемые для объектов капитального строительства и (или) образования особых экономических зон | Виды деятельности, регламентируемые законодательством РФ в зависимости от назначения резервируемых земель |
|  | 3) заброшенные земли населенных пунктов, вышедшие из социально-экономического оборота | Виды деятельности, регламентированные органами местного самоуправления |

В соответствии с Законом о введении в действие Градостроительного кодекса (Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ), с 1 января 2012 года, решения о переводе земель из одной категории в другую и о подготовке документации по планировке территории принимаются при условии наличия документов территориального планирования. Суть данной нормы заключается в первичной проверке соответствия функциональному зонированию территории, принятому в ГП Поселения, новой категории земельного участка, либо возможности составления проекта планировки территории под его новое функциональное назначение.

Здесь пересекаются следующие понятия:

- функциональные зоны – в рамках Генерального плана;

- территориальные зоны – в рамках Правил землепользования и застройки (ПЗЗ);

- категории земель – в рамках Земельного кодекса (ЗК).

В таблице 2.8.1.2 дана взаимосвязь этих понятий. При помощи данных таблицы в отношении земельных участков, относящихся к той или иной функциональной зоне, определяется: в какую категорию земель возможен перевод земельного участка и к какой территориальной зоне может быть отнесен земельный участок.

Таблица 2.8.1.2. Взаимосвязь функционального зонирования территории с делением земель на категории по ЗК РФ и с территориальным зонированием в составе ПЗЗ

| Виды зон функционального зонирования сельских поселений | Состав функциональной зоны, определенный на основе структуры категорий земель Земельного кодекса | Состав функциональной зоны, определенный на основе территориальных зон Градостроительного кодекса |
| --- | --- | --- |
|  | категории земель | состав категории | территориальные зоны | состав территориальных зон |
| 1. Селитебная функциональная зона – подзона интенсивного освоения | 2. Земли населенных пунктов | 2.1. Жилые зоны | 1. Жилые зоны | 1.1. зоны застройки индивидуальными жилыми домами |
|  |  | 2.2. Общественно-деловые зоны |  | 1.2. зоны застройки малоэтажными жилыми домами |
|  |  | 2.3. Производственные зоны |  | 1.3. зоны застройки среднеэтажными жилыми домами |
|  |  | 2.4. Зоны инженерных и транспортных инфраструктур |  | 1.4. зоны застройки многоэтажными жилыми домами |
|  |  | 2.5. Рекреационные зоны |  | 1.5. зоны жилой застройки иных видов |
|  |  | 2.6. Зоны сельскохозяйственного использования | 2. Общественно-деловые зоны | 2.1. зоны делового, общественного и коммерческого назначения |
|  |  | 2.7. Зоны специального назначения |  | 2.2. зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения |
|  |  | 2.8. Зоны военных объектов |  | 2.4. общественно-деловые зоны иных видов |
|  |  | 2.9. Иные территориальные зоны |  |  |
|  |  | 2.11. Участки общего пользования |  |  |
| 2. Селитебная функциональная зона – подзона экстенсивного освоения | 1. Земли сельскохозяйствен-ного назначения | 1.5. Фонд перераспределения земель | 1. Жилые зоны | 1.1. зоны застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | 2. Земли населенных пунктов | 2.1. Жилые зоны |  | 1.6. зоны, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства |
|  |  | 2.5. Рекреационные зоны |  |  |
|  |  | 2.6. Зоны сельскохозяйственного использования | 4. Зоны сельскохозяйст-венного использования | 4.3. зоны, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства |
|  | 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | 4.4. Земли рекреационного назначения | 5. Рекреационные зоны | 5.2. зоны в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятия физической культурой и спортом |
|  | 5. Земли лесного фонда | 5.1. Защитные леса |  |  |
|  |  | 5.3. Эксплуатационные леса |  |  |
|  |  | 5.4. Резервные леса |  |  |
| 3. Рекреационная функциональная зона – подзона размещения объектов отдыха и туризма | 2. Земли населенных пунктов | 2.5. Рекреационные зоны | 5. Рекреационные зоны | 5.2. зоны в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятия физической культурой и спортом |
|  |  | 2.10. Пригородные зоны |  |  |
|  | 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | 4.4. Земли рекреационного назначения | 6. Зоны особо охраняемых территорий | 6.4. зоны особого рекреационного и оздоровительного значения |
|  | 5. Земли лесного фонда | 5.1. Защитные леса |  |  |
|  |  | 5.3. Эксплуатационные леса |  |  |
|  |  | 5.4. Резервные леса |  |  |
| 4. Рекреационная функциональная зона – подзона сохранения и использования существующих ландшафтов | 2. Земли населенных пунктов | 2.5. Рекреационные зоны | 5. Рекреационные зоны | 5.1. зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами |
|  | 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | 4.4. Земли рекреационного назначения | 6. Зоны особо охраняемых территорий | 6.1. зоны особого природоохранного значения |
|  | 5. Земли лесного фонда | 5.1. Защитные леса |  | 6.4. зоны особого рекреационного и оздоровительного значения |
|  |  | 5.3. Эксплуатационные леса |  |  |
|  |  | 5.4. Резервные леса |  |  |
| 5. Производственно-инфраструктурная функциональная зона | 3. Земли промышленности и иного специального назначения | 3.1. Земли промышленности | 3. Производственные зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 3.1. коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли |
|  |  | 3.2. Земли энергетики |  | 3.2. производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду |
|  |  | 3.3. Земли транспорта |  | 3.3. иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур |
|  |  | 3.4. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 7. Зоны специального назначения | 7.1. зоны занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками |
|  |  | 3.5. Земли для обеспечения космической деятельности |  | 7.2. зоны объектов размещения отходов потребления |
|  |  | 3.6. Земли обороны и безопасности |  | 7.3. зоны иных объектов |
|  |  | 3.7. Земли иного специального назначения | 8. Зоны военных и специальных объектов | 8.1. зоны объектов обороны и обеспечения государственной безопасности |
|  | 6. Земли водного фонда | 6.2. Земли занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах | 2. Общественно-деловые зоны | 2.3. зоны обслуживания объектов предпринимательской деятельности |
|  |  |  |  | 2.4. общественно-деловые зоны иных видов |
| 6. Сельско-хозяйственная функциональная зона | 1. Земли сельскохозяйствен-ного назначения | 1.1. Сельскохозяйственные угодья | 4. Зоны сельскохозяйствен-ного использования | 4.1. зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими) |
|  |  | 1.2. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья |  | 4.2. зоны, занятые объектами или предназначенные для развития объектов сельскохозяйственного назначения |
|  |  | 1.3. Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами |  | 4.3. зоны, предназначенные для ведения сельского хозяйства |
|  |  | 1.4. Земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции |  |  |
|  |  | 1.5. Фонд перераспределения земель |  |  |
| 7. Лесохозяйственная функциональная зона | 5. Земли лесного фонда | 5.1. Защитные леса | не предусмотрены | не предусмотрены |
|  |  | 5.3. Эксплуатационные леса |  |  |
|  |  | 5.4. Резервные леса |  |  |
| 8. Особо охраняемая функциональная зона | 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | 4.1. Земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ) | 6. Зоны особо охраняемых территорий | 6.1. зоны особого природоохранного значения |
|  |  | 4.2. Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов |  | 6.2. зоны особого историко-культурного значения |
|  |  | 4.3. Земли природоохранного назначения |  | 6.3. зоны особого научного значения |
|  |  | 4.5. Земли историко-культурного назначения |  | 6.4. зоны особого рекреационного и оздоровительного значения |
|  |  | 4.6. Иные особо ценные земли |  |  |
|  | 5. Земли лесного фонда | 5.2. Особо защитные участки лесов |  |  |
| 9. Резервная функциональная зона | Категория определяется в зависимости от цели резервирования земель | 9. Иные зоны | 9.1. зоны, устанавливаемые органом местного самоуправления |
|  |  | Территориальные зоны устанавливаются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории |

Результаты функционального зонирования территории Поселения представлены на Схеме функциональных зон и в таблице 2.8.1.3.

Рекомендуемый проект функционального зонирования Поселения позволяет:

- развивать на территории многоукладные социально-экономические системы;

- использовать земельные ресурсы Поселения для развития индустрии рекреации и туризма;

- развивать традиционное и индустриальное сельское хозяйство;

- сохранить водоохранные свойства лесных территорий;

- сохранить историко-культурный потенциал Поселения;

- вносить обоснованные изменения в структуру земельного фонда Поселения.

Таблица 2.8.1.3. Функциональные зоны в границах Поселения

| № | Вид функциональной зоны | Площадь, га | Назначение | Описание | Прим./Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервная | 19,4 | Под развитие населенного пункта | Зона занимает территорию нп Манжуриха |  |
| 2 | Резервная | 10,8 | Под развитие населенного пункта | Зона занимает территорию нп Колюбякино |  |
| 3 | Резервная | 0,9 | Под расширение кладбища | Зона расположена в 120 м западнее нп Лукино, в створе автодороги "Сандово - Тюхтово" и подъездной дороги к нп Борисково | Включает земельный участок категории земель промышленности и иного специального назначения: KN 69:28:0000009:157 |
| 4 | Резервная | 0,5 | Под расширение кладбища | Зона расположена в 490 м западнее нп Ладожское, вдоль артодороги "Сандово - Тюхтово" |  |
| Итого | Резервные | 31,6 |  |
| 1 | Селитебная (подзона интенсивного освоения) | 97,2 | Постоянное проживание людей в нп Ладожское | Зона занимает территорию нп Ладожское |  |
| 2 | Селитебная (подзона интенсивного освоения) | 113,6 | Постоянное проживание людей в нп Лукино | Зона занимает территорию нп Лукино |  |
| 3 | Селитебная (подзона интенсивного освоения) | 90,4 | Постоянное проживание людей в нп Кресты | Зона занимает территорию нп Кресты |  |
| Итого | Селитебные (подзона интенсивного освоения) | 301,2 |  |
| 1 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 51,5 | Рекреационное проживание людей в нп Львовское | Зона занимает территорию нп Львовское |  |
| 2 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 18,1 | Рекреационное проживание людей в нп Кольцово | Зона занимает территорию нп Кольцово |  |
| 3 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 24,3 | Рекреационное проживание людей в нп Боровское | Зона занимает территорию нп Боровское |  |
| 4 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 31,9 | Рекреационное проживание людей в нп Павское | Зона занимает территорию нп Павское |  |
| 5 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 35,8 | Рекреационное проживание людей в нп Старая Выставка | Зона занимает территорию нп Старая Выставка |  |
| 6 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 14,1 | Рекреационное проживание людей в нп Елизаветино | Зона занимает территорию нп Елизаветино |  |
| 7 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 15,2 | Рекреационное проживание людей в нп Новая Выставка | Зона занимает территорию нп Новая Выставка |  |
| 8 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 11,7 | Рекреационное проживание людей в нп Караваево | Зона занимает территорию нп Караваево |  |
| 9 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 20 | Рекреационное проживание людей в нп Путилово-Зарека | Зона занимает территорию нп Путилово-Зарека |  |
| 10 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 24,6 | Рекреационное проживание людей в нп Путилово | Зона занимает территорию нп Путилово |  |
| 11 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 9,5 | Рекреационное проживание людей в нп Плосково | Зона занимает территорию нп Плосково |  |
| 12 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 24,9 | Рекреационное проживание людей в нп Сельцы | Зона занимает территорию нп Сельцы |  |
| 13 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 22 | Рекреационное проживание людей в нп Перьми | Зона занимает территорию нп Перьми |  |
| 14 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 52,9 | Рекреационное проживание людей в нп Белые Межи, нп Заручевье | Зона занимает территорию нп Белые Межи, нп Заручевье |  |
| 15 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 21,5 | Рекреационное проживание людей в нп Збудово | Зона занимает территорию нп Збудово |  |
| 16 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 27,4 | Рекреационное проживание людей в нп Дроздово | Зона занимает территорию нп Дроздово |  |
| 17 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 18 | Рекреационное проживание людей в нп Никольское | Зона занимает территорию нп Никольское |  |
| 18 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 23 | Рекреационное проживание людей в нп Судилово | Зона занимает территорию нп Судилово |  |
| 19 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 36,9 | Рекреационное проживание людей в нп Югский и нп Подгорье | Зона занимает территорию нп Югский и нп Подгорье |  |
| 20 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 7,4 | Рекреационное проживание людей в нп Гавшиха | Зона занимает территорию нп Гавшиха |  |
| 21 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 62,3 | Рекреационное проживание людей в нп Глебени, нп Детково, нп Овсище | Зона занимает территорию нп Глебени, нп Детково, нп Овсище |  |
| 22 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 24,8 | Рекреационное проживание людей в нп Халамеево | Зона занимает территорию нп Халамеево |  |
| 23 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 39,6 | Рекреационное проживание людей в нп Перфильево | Зона занимает территорию нп Перфильево |  |
| 24 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 33,9 | Рекреационное проживание людей в нп Борисково | Зона занимает территорию нп Борисково |  |
| 25 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 24,8 | Рекреационное проживание людей в нп Городище | Зона занимает территорию нп Городище |  |
| 26 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 53,6 | Рекреационное проживание людей в нп Аннинское и нп Гавриловское | Зона занимает территорию нп Аннинское и нп Гавриловское |  |
| 27 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 10,8 | Рекреационное проживание людей в нп Петровское | Зона занимает территорию нп Петровское |  |
| 28 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 14,2 | Рекреационное проживание людей в нп Макаровское | Зона занимает территорию нп Макаровское |  |
| 29 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 12,7 | Рекреационное проживание людей в нп Борок | Зона занимает территорию нп Борок |  |
| 30 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 10,3 | Рекреационное проживание людей в нп Погорелка | Зона занимает территорию нп Погорелка |  |
| 31 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 12,3 | Рекреационное проживание людей в нп Семеново | Зона занимает территорию нп Семеново |  |
| 32 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 30 | Рекреационное проживание людей в нп Карпово | Зона занимает территорию нп Карпово |  |
| 33 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 9 | Рекреационное проживание людей в нп Щурово | Зона занимает территорию нп Щурово |  |
| 34 | Селитебная (подзона экстенсивного освоения) | 13 | Рекреационное проживание людей в нп Паншино | Зона занимает территорию нп Паншино |  |
| Итого | Селитебные (подзона экстенсивного освоения) | 842 |  |
| 1 | Рекреационная (подзона сохранения и использования существующих ландшафтов) | 4,5 | Для массового отдыха людей | Зона расположена у юго-западной границы нп Ладожское, вдоль автодороги "Сандово - Тюхтово" |  |
| 2 | Рекреационная (подзона сохранения и использования существующих ландшафтов) | 1,7 | Для организации парковых зон | Зона расположена в центральной части нп Ладожское |  |
| 3 | Рекреационная (подзона сохранения и использования существующих ландшафтов) | 7,2 | Для массового отдыха людей. Обустройство пляжа | Зона примыкает к западной границе нп Лукино, расположена в долине р. Ломинога и впадающего в нее ручья |  |
| 4 | Рекреационная (подзона сохранения и использования существующих ландшафтов) | 0,2 | Для организации парковых зон | Зона расположена в юго-восточной части нп Лукино, у автодороги "Сандово - Тюхтово" |  |
| 5 | Рекреационная (подзона сохранения и использования существующих ландшафтов) | 1,6 | Для массового отдыха людей. Обустройство пляжа | Зона расположена в южной части нп Лукино, в долине р. Саванка |  |
| 6 | Рекреационная (подзона сохранения и использования существующих ландшафтов) | 7,1 | Для массового отдыха людей. Обустройство пляжа | Зона расположена в юго-восточной части нп Лукино, в долине р. Саванка |  |
| 7 | Рекреационная (подзона сохранения и использования существующих ландшафтов) | 55,7 | Для массового отдыха людей. Обустройство пляжа | Зона расположена в долине р. Саванка, между нп Лукино и нп Кресты |  |
| 8 | Рекреационная (подзона сохранения и использования существующих ландшафтов) | 11,1 | Для массового отдыха людей. Обустройство пляжа | Зона примыкает к северной границе нп Кресты |  |
| 9 | Рекреационная (подзона сохранения и использования существующих ландшафтов) | 3 | Для организации парковых зон | Зона расположена в центральной и восточной частях нп Кресты |  |
| 10 | Рекреационная (подзона сохранения и использования существующих ландшафтов) | 41,2 | Для массового отдыха людей | Зона примыкает к западной границе нп Югский |  |
| 11 | Рекреационная (подзона сохранения и использования существующих ландшафтов) | 216,1 | Для исторического и экологического туризма | Зона расположена в окружении нп Лукино, нп Городище, нп Гавриловское, нп Петровское, в долине р. Саванка |  |
| Итого | Рекреационные | 349,4 |  |  |  |
| 1 | Производственно-инфраструктурная | 30,6 | Полоса отвода железной дороги "Овинище – Кабожа – Кириши – Мга – Санкт - Петербург " | Зона ограничения использования территорий, расположенная вдоль железной дороги |  |
| 2 | Производственно-инфраструктурна | 3,4 | Зона ограничений использования территории, связанная с эксплуатацией нефтепровода. Зона включает земельные участки под строениями для эксплуатации нефтепровода | Зона расположена вдоль трассы магистрального нефтепровода "Ярославль - Кириши" | Включает земельный участок категории земель промышленности: KN 69:28:0000009:1 |
| 3 | Производственно-инфраструктурная | 38,5 | Месторождение песчано-гравийной смеси "Подмошенское" | Зона расположена в 280 м северо-западнее нп Халамеево | Перевод земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности и иного специального назначения |
| 4 | Производственно-инфраструктурная | 27,4 | Месторождение песчано-гравийной смеси "Путиловское" | Зона примыкает к северной границе нп Ладожское, расположена вдоль дороги "Ладожское - Львовское" | Перевод земельного участка, площадью 27,4 га, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения |
| 5 | Производственно-инфраструктурная | 2,3 | Кладбище | Зона расположена в 550 м западнее нп Ладожское, вдоль автодороги "Сандово - Тюхтово" | Перевод земельного участка, площадью 2,3 га, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения |
| 7 | Производственно-инфраструктурная | 1,3 | Кладбище | Зона расположена в северной части нп Старая Выставка |  |
| 8 | Производственно-инфраструктурная | 2,8 | Кладбище | Зона расположена в 110 м на запад от нп Лукино справа от автодороги "Сандово - Тюхтово" | Перевод земельного участка, площадью 2,8 га, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения |
| 9 | Производственно-инфраструктурная | 0,2 | Скотомогильник | Зона расположена в 1560 м северо-восточнее нп Лукино и в 760 м северо-западнее нп Борок |  |
| 10 | Производственно-инфраструктурная | 0,2 | Сибиреязвенный скотомогильник | Зона расположена в 1500 м северо-восточнее нп Погорелка |  |
| 11 | Производственно-инфраструктурная | 0,2 | Скотомогильник | Зона расположена в 640 м юго-западнее нп Кресты |  |
| 12 | Производственно-инфраструктурная | 0,2 | Скотомогильник | Зона расположена в 800 м юго-восточнее нп Лукино и в 830 м северо-восточнее нп Петровское |  |
| 13 | Производственно-инфраструктурная | 0,2 | Скотомогильник | Зона расположена в 770 м юго-западнее нп Путилово и в 1840 м северо-западнее нп Ладожское |  |
| Итого | Производственно-инфраструктурные | 107,3 |  |
| 1 | Сельскохозяйственные | 10648 | Зоны, предназначенные для ведения сельского хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения и лесные земли, необходимые для ведения сельского хозяйства | Включает территоию нп Заречье |
| Итого | Сельскохозяйственные | 10648 |  |
| 1 | Особо охраняемая | 336,8 | Земли Государственного природного заказника "Болото Карауловское" | Зона расположена в 30 м юго-восточнее нп Ладожское | Перевод земельного участка, площадью 332 га, из категории земель лесного фонда в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов |
| 2 | Особо охраняемая | 4632,1 | Земли Государственного природного заказника "Болото Мареевское (Мареево)" | Зона расположена на западе Поселения | Перевод земельного участка, площадью 4116 га, из категории земель лесного фонда в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов |
| 3 | Особо охраняемая | 344,5 | Земли Государственного природного заказника "Болото Караваевское" | Зона расположена на юго-западе Поселения, в 730 м западнее нп Караваево и в 430 м юго-западнее нп Сельцы | Перевод земельного участка из категории земель лесного фонда в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов |
| 4 | Особо охраняемая | 240,3 | Земли Государственного природного заказника "Болото Перфильевское" | Зона расположена в 1370 м северо-восточнее нп Халамеево | Перевод земельного участка из категории земель лесного фонда в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов |
| 5 | Особо охраняемая | 5,3 | Земли Государственного памятника природы "Парк-усадьба "Ладожское"" | Зона примыкает к юго-западной границе нп Ладожское | Перевод земельного участка, площадью 5 га, из категории земель лесного фонда и категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов |
| 6 | Особо охраняемая | 0,2 | Земли Государственного памятника природы "Парк Щуровский" | Зона расположена в нп Щурово | По паспорту границы Государственного памятника природы "Парк Щуровский" не определены |
| 7 | Особо охраняемая | 5019,2 | Земли ОЗУ |  | Земли ОЗУ входят в границы ООПТ |
| 8 | Особо охраняемая | 6369,6 | Территории, охраняемые от антропогенного воздействия и изменений | Земли государственного лесного фонда (защитные леса), земли иного назначения |  |
| Итого | Особо охраняемые | 6369,6 |  |
| 1 | Лесохозяйственная | 14061,6 | Зоны, предназначенные для ведения лесного хозяйства | Включает земли эксплуатационных и защитных лесов | Деятельность регламентируется Лесным Кодексом РФ и иными нормативными актами |
| Итого | Лесохозяйственная | 14061,6 |  |

## Изменение структуры земельного фонда

Для земельного фонда Поселения характерно проявление ряда системных проблем в сфере землепользования, решение которых выходит за рамки генерального плана.

Первая системная проблема – отсутствие информации об основной массе земель различных категорий в государственном кадастре объектов недвижимости (ГКОН). В такой ситуации невозможно гарантировать точность определения границ и площадей земель различных категорий. Для внесения ясности в процесс управления земельным фондом Поселения, необходимо проведение межевания земель на всей его территории и внесение соответствующих дополнений и (при необходимости) изменений в ГКОН. Задача по межеванию территорий стоит перед собственниками земель. От администрации Поселения требуется проявление заинтересованности в скорейшем завершении процессов межевания и стимулирующее воздействие на землевладельцев.

Вторая системная проблема – основную часть земель сельхозназначения занимают леса. Согласно Распоряжению Администрации Тверской области № 560-ра от 27.11.2006 г. лесные земли Района площадью 54 995 га в составе земель сельскохозяйственного назначения должны быть переведены из категории "Земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли лесного фонда" в 2007 г. Данный процесс еще не завершен и находится в ведении Сандовского лесничества.

Третья системная проблема – идентификация земель запаса. Информация о землях данной категории в ГКОН отсутствует. Территориальные районные отделения Роснедвижимости упразднены. Единственный уцелевший источник информации о землях запаса – ветхие карты-схемы землепользований бывших колхозов, прочесть которые без помощи бывших работников Роснедвижимости зачастую не представляется возможным. Между тем, земли запаса – это категория земель, использование которых запрещено законодательно. Администрации Поселения следует проявить инициативу в вопросе выявления границ территорий, относящихся к землям запаса, и постановке таких земель на кадастровый учет.

Четвертая системная проблема – отсутствие разработанных и утвержденных в надлежащем порядке проектов охранных зон объектов культурного наследия, устанавливающих границы их территорий и границы зон их охраны. Решение этой проблемы находится в ведении Росохранкультуры и Комитета по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. Для Поселения это означает использование земель в ближайшем окружении (в радиусе до нескольких километров) памятников истории и культуры "вслепую". До момента разработки и утверждения проектов охранных зон, администрации Поселения, при решении вопроса о выдаче разрешения на строительство на землях, территориально близких к объектам культурного наследия, следует проводить предметные консультации с Комитетом по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области с целью исключения случаев строительства на территории, которая вполне вероятно будет отнесена, либо к территории памятника, либо к зоне охраняемого ландшафта.

После решения вышеозначенных проблем необходимо будет внести изменения в ГП Поселения в части функционального зонирования территории.

Функциональное зонирование территории, являющееся отправной точкой в процессе изменения структуры земельного фонда Поселения, выполнено исходя из следующих общих принципов землепользования:

- выделение на наиболее рекреационно-востребованных территориях селитебных зон экстенсивного освоения и рекреационных зон, в пределах которых рекомендуется строительство жилых поселков рекреационного типа и объектов отдыха;

- выделение на прибрежных водоохранных территориях рекреационных и особоохраняемых зон с целью сохранения качества ландшафтов и экологической емкости среды. Это позволяет предотвратить сплошную застройку берегов водоемов;

- создание селитебных зон, позволяющих населенным пунктам развиваться в будущем;

- отнесение земель вдоль основных автомагистралей и вокруг крупных населенных пунктов к производственно-инфраструктурным зонам, позволяющим размещение объектов промышленности и предприятий, обслуживающих ЖКХ населенных пунктов Поселения;

- отнесение обширных территорий к сельскохозяйственным зонам с целью сохранения базы для развития аграрного сектора экономики Поселения.

Для эффективного использования земельного фонда Поселения, в рамках функционального зонирования его территории предложены следующие мероприятия, связанные с необходимостью изменения категории земель:

    - с целью упорядочения землепользования необходимо выделить земельные участки под нижеперечисленными объектами и осуществить процедуру их перевода в категорию земель промышленности и иного специального назначения:

- участок площадью 2,3 га, расположенный на землях сельскохозяйственного назначения, занятый кладбищем, в 550 м к западу от д.Ладожское, справа от автомобильной дороги Сандово - Тюхтово;

- участок площадью 2,8 га, расположенный на землях сельхозназначения, занятый кладбищем, в 110 м к западу от с.Лукино, справа от автомобильной дороги "Сандово – Тюхтово";

    - для обеспечения возможности разработки месторождений полезных ископаемых,  рекомендуется перевод следующих земельных участков под месторождениями в категорию земель промышленности и иного специального назначения:

- участок под месторождением ПГС "Путиловское" площадью 27,4 га, расположенный на землях сельхозназначения, примыкает к северной границе д.Ладожское, вдоль дороги "Ладожское-Львовское";

- участок под месторождением ПГС "Подмошенское" площадью 38,5 га, расположенный на землях сельхозназначения и лесного фонда, в 280 м северо-западнее от д.Халамеево;

    - рекомендуется осуществить перевод следующих земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов:

- участок под ООПТ ГПЗ "Болото Карауловское";

- участок под ООПТ ГПЗ "Болото Мареевское (Мареево)";

- участок под ООПТ ГПЗ "Болото Караваевское";

- участок под ООПТ ГПЗ "Болото Перфильевское";

- участок под ООПТ ПП "Парк-усадьба "Ладожское";

- участок под ООПТ ПП "Парк Щуровский".

Функциональное зонирование территории Поселения определяет потенциальные возможности для изменения категорий земель. Непосредственно перевод земель из одной категории в другую должен происходить на основании закона и только при наличии проекта планировки территории и сроков освоения участков. В задачи ГП Поселения не входит задача по созданию проектов планировки территорий для земельных участков отдельных собственников. Поэтому, если собственник не озаботился созданием такого проекта и не несет ответственности за его реализацию, его интересы не могут быть учтены при создании ГП Поселения. В дальнейшем, по мере разработки проектов планировки территорий, возможно внесение изменений в структуру земельного фонда Поселения в рамках общепринятой процедуры смены категорий земель.

## Ограничения использования территории Поселения

В соответствии с ГрадК РФ, в составе ГП Поселения разрабатывается Схема ограничений использования территорий, на которых отображаются:

- границы территорий объектов культурного наследия;

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- зоны негативного воздействия объектов капитального строительства;

- зоны экологического риска возникающие при авариях на потенциально опасных производственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры.

Характер ограничений использования территории в общем виде описывается в рамках Земельного, Лесного, Водного и частично Градостроительного кодекса Российской Федерации  (таблица 2.8.3.1).

Таблица 2.8.3.1. Основные ограничения использования территории, определяемые Земельным, Градостроительным, Водным и Лесным кодексами Российской федерации

| Тип ограничений | Зоны и характер ограничений использования территории |
| --- | --- |
| Ландшафтно-экологические ограничения | Зоны возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. |
|  | Зоны геологических ограничений градостроительного освоения. |
| Гидрографические и водоохранные ограничения | Береговая полоса общего пользования. Ширина береговой полосы рек протяженностью до 10 км составляет 5 м, от 10 и более км - 20 м. |
|  | Зоны санитарной охраны водных объектов питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в которых запрещено строительство. |
|  | Водоохранные зоны, в пределах которых допускается строительство объектов, при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов. Водоохранные зоны для рек протяженностью: до 10 км - 50 м от берега; 10-50 км - 100 м от берега; более 50 км - 200 м от берега. Водоохранные зоны озер и водохранилищ с акваторией более 0,5 кв.км составляют 50 м. |
|  | Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. |
|  | Прибрежные защитные полосы, в пределах которых запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных. |
|  | Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 3 и более градуса. |
|  | На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. |
|  | Зоны экологического бедствия и чрезвычайных ситуаций на водных объектах выделяются на территориях, подверженных затоплению. В них запрещено размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников, строительство капитальных сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия. |
| Ограничения использования земель сельскохозяйственного назначения | Зоны особо ценных продуктивных сельхозугодий с кадастровой стоимостью существенно превышающей средний уровень стоимости по району, которые включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается. |
|  | Зоны приоритетного использования и особой охраны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние насаждения). |
| Ограничения использования земель населенных пунктов | Ограничения использования территории внутри населенных пунктов определяются правилами землепользования и застройки и градостроительным регламентом. |
| Ограничения использования земель промышленности и иного специального назначения | Санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования земель для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов. |
|  | Охранные зоны систем электроснабжения. |
|  | Резервные зоны в местах резервирования земель в целях строительства и реконструкции объектов транспорта. |
|  | Полосы отвода и защитные полосы лесов для обеспечения функционирования автомобильных и железных дорог. |
|  | Береговая полоса внутренних водных путей выделяется для работ, связанных с судоходством и сплавом по внутренним водным путям, вне территорий населенных пунктов. |
|  | Охранные зоны нефте- и газопроводов, в границах которых не допускается строительство сооружений. |
|  | Запретные зоны для обеспечения безопасности объектов обороны. |
|  | Зоны возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые устанавливаются вокруг объектов в целях защиты населения от последствий катастроф. |
| Ограничения использования земель особо охраняемых территорий и объектов | Земли ООПТ. На землях ООПТ запрещаются: 1) предоставление садоводческих и дачных участков; 2) строительство объектов, не связанных с деятельностью ООПТ; 3) приватизация земельных участков. |
|  | Охранные зоны ООПТ на прилегающих к ООПТ земельных участках с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. |
|  | Округа санитарной охраны на землях курортов с регламентируемым режимом хозяйственной деятельности. |
|  | Земли природоохранного назначения с правовым режимом, ограничивающим виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. |
|  | Территории традиционного природопользования в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов РФ. |
|  | Земли рекреационного назначения, в границах которых запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению. |
|  | Земли историко-культурного назначения, изменение целевого назначения которых, не допускаются и на отдельных участках которых, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность. |
|  | Охранные зоны объектов историко-культурного назначения, режим использования которых определяется в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры. |
|  | На собственников земельных участков расположенных в пределах особо ценных земель возлагаются обязанности по их сохранению. |
| Ограничения использования земель лесного фонда | В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. |
|  | В лесах, расположенных на территориях ООПТ, запрещается любое вмешательство человека в природные процессы. |
|  | В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений. |
|  | Лесопарковые зоны, в границах которых запрещаются: 1) ведение охотничьего хозяйства; 2) ведение сельского хозяйства; 3) разработка месторождений полезных ископаемых; 4) размещение объектов капитального строительства; 5) изменение границ, которое может привести к уменьшению их площади. |
|  | Зеленые зоны, в границах которых запрещаются: 1) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 2) размещение объектов капитального строительства, за исключением инженерных систем; 3) изменение границ, которое может привести к уменьшению их площади. |
| Ограничения использования земель водного фонда и водных объектов | На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. |
|  | Резервные зоны водного фонда образуются в местах резервирования земель в целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов. |
| Ограничения использования земель запаса | Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию. |

В таблице приведены лишь выдержки из Кодексов. Более подробная информация содержится в соответствующих законах и нормативных документах.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Законами №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и №112-ЗО от 23.12.2009 г. "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия и документов территориального планирования.

Земли особо охраняемых природных территорий

Хозяйственная деятельность в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регламентируется Федеральным законом №33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и соответствующими Положениями для каждого объекта.

СЗЗ от предприятий и объектов

Нормативные санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Водоохранные зоны

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Использование территорий в соответствии с Водным кодексом РФ №74-ФЗ, СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Таблица 2.8.3.2. Границы поясов зон санитарной охраны существующих источников водоснабжения Поселения

| № | Местоположение артезианской скважины (населенный пункт) | Граница 1 пояса ЗСО (нормативная), м | Граница 2 пояса ЗСО (расчетная), м | Граница 3 пояса ЗСО (расчетная), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Саваны | 30 | (150) | (1000) |
| 2 | д.Березницы | 30 | (150) | (1000) |
| 3 | д.Пономарево | 30 | (150) | (1000) |
| 4 | д.Большое Никитино | 30 | (150) | (1000) |
| 5 | д.Соболины | 30 | (150) | (1000) |
| 6 | д.Соболины | 30 | (150) | (1000) |
| 7 | с.Тухани | 30 | (150) | (1000) |
| 8 | с.Тухани | 30 | (150) | (1000) |
| 9 | д.Молвино | 30 | (150) | (1000) |
| 10 | д.Сосновец | 30 | (150) | (1000) |
| 11 | д.Щербово | 30 | (150) | (1000) |
| 12 | д.Коурово | 30 | (150) | (1000) |
| 13 | д.Дектярка | 30 | (150) | (1000) |
| 14 | д.Стулово | 30 | (150) | (1000) |
| 15 | д.Квашонки | 30 | (150) | (1000) |
| 16 | д.Заречье | 30 | 130 | 920 |

В скобках в таблице 2.8.3.2 указаны условные границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны для артезианских скважин, не имеющих лицензий на пользование недрами.

До момента установления реальных границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин, необходимо обеспечить соответствующий режим охраны на территориях, соответствующих установленным в таблице 2.8.3.2 условным границам второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

Режим использования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры устанавливается специальными нормативными документами в соответствии с назначением объекта:

- железнодорожные линии;

- автомобильные дороги;

- магистральный нефтепровод, газопровод;

- линии электропередач;

- охранные зоны инженерных коммуникаций.

Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта. Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2 1.1.984-00, ПУЭ, СНиП 2.05.06-85, пп.3.16,3.17 "Магистральные трубопроводы", СНиП 2.07.01-89, п. 9.3 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", ОСН 3.02.01-97 МПС России "Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог", СНиП 32-03-96 "Аэродромы".

Как правило, размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым использованием объекта в таких зонах запрещается.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий в соответствии с Законом РФ "О недрах" и СНиП 2.07.01-89, п.9.2 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Придорожные полосы

В соответствии с ФЗ от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м – для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия владельца автомобильной дороги, предоставленного в письменной форме и содержащего технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению.

Постановлением Администрации Тверской области от 9 февраля 2009 г. N 25-па "Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения" разрешается размещение в пределах придорожных полос объектов при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом планируемой или предполагаемой реконструкции автомобильной дороги;

- размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Размещение инженерных коммуникаций и линейных сооружений в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с департаментом транспорта и связи Тверской области.

# Положения по развитию экономики

Уровень развития экономики Поселения можно оценить как низкий. Фактически он соответствует доиндустриальным формам экономических отношений.

К положительным чертам экономического развития Поселения можно отнести:

- наличие на территории экономически стабильной сельхозорганизации и ряда действующих фермерских хозяйств;

- сохранение личных подсобных хозяйств населения;

- возникновение на территории постиндустриальных рекреационных дачных поселков, которые в будущем могут стать одним из мест приложения труда коренного населения.

К отрицательным чертам развития экономики Поселения на современном этапе можно отнести:

- недоиспользование потенциала развития индустриального фермерского хозяйства;

- недоиспользование потенциала развития индустриального коллективного сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса;

- слабое развитие традиционных ремесел и промыслов;

- фактическое отсутствие на территории индустриальных и постиндустриальных предприятий;

- предприятия торговли в Поселении в основном ориентированы на продажу "конкурентной привозной" продукции. Программы продажи продуктов собственного производства нет. Так же как нет и стратегии выведения продуктов собственного производства на рынок;

- рекреационно-туристический потенциал Поселения используется экстенсивно. Адекватной и четкой программы экономического использования рекреационного ресурса в Поселении нет;

- трудовые ресурсы Поселения используются неэффективно из-за того, что морально-этические нормы и профессиональный спектр подготовки коренного населения не соответствует требованиям настоящего времени;

- в Поселении не созданы условия, дающие преимущества для деятельных и социально-ответственных людей, которые способны развивать экономику Поселения.

В основу формулировки положений экономического развития Поселения, была заложена модель сбалансированного, многоукладного социально-экономического кластера, в котором гармонично сочетаются элементы традиционного, индустриального и постиндустриального развития общества. В рамках модели размещение каждого из типов ведения хозяйства на территории Поселения происходит в соответствии со следующими основными положениями:

- размещение хозяйств с традиционным типом ведения землепользования наиболее оправданно в периферийных населенных пунктах;

- индустриальные предприятия размещаются в местах с высокой доступностью минеральных ресурсов, вдоль основных транспортных путей и в местах их пересечения, а так же в крупных населенных пунктах с организованной дорожной сетью, большим количеством рабочей силы и развитыми коммуникациями;

- постиндустриальные объекты могут размещаться в любом месте, где развиты телекоммуникационные системы.

Эти положения стали основой для разработки механизма многофакторного анализа, на основании которого были сформулированы рекомендации по возможным направлениям экономического развития населенных пунктов Поселения. В таблице 2.9.1. приводится базовый список факторов, которые учитывались при формулировке рекомендаций. В таблице 2.9.2. представлены результаты проведенного анализа – спектр возможных вариантов развития экономики каждого населенного пункта Поселения.

Таблица 2.9.1. Факторы, определяющие возможные направления социально-экономического развития населенных пунктов Поселения

| Рекомендуемые направления и варианты социально-экономического развития НП | Факторы, определяющие рекомендацию |
| --- | --- |
|  | Традиционные промыслы | Размещение предприятий традиционных промыслов рекомендуется для большинства НП в случае если: НП будет развиваться в основном по традиционному, рекреационному и рекреационно-сельскохозяйственному типу социально-экономического развития. |
| Использование полезных ископаемых | Добыча полезных ископаемых | Размещение предприятий по добыче полезных ископаемых рекомендуется в случае если в окрестностях НП есть запасы полезных ископаемых |
|  | Переработка полезных ископаемых | Размещение предприятий по переработке полезных ископаемых рекомендуется в случае если: в окрестностях НП есть полезные ископаемые. в НП достаточно трудовых ресурсов. |
| Лесная промышленность | Лесозаготовка | Развитие лесозаготовок рекомендуются для НП, расположенных в непосредственной близости от больших массивов эксплуатационных лесов. |
|  | Артельная деревообработка полного цикла | Предприятия артельной деревообработки рекомендуется размещать в случае если леса занимают более 50% окрестностей НП. Подразумевается, что сырьем для артелей служит древесина, получаемая в рамках рубок ухода и санитарных рубок в лесах всех категорий. |
|  | Индустриальная переработка древесины | Предприятия рекомендуются к размещению в индустриально-сельскохозяйственных, промышленно-индустриальных НП, располагающихся не далее 0,5 км от федеральных и региональных автодорог. |
| Сельское хозяйство | Развитие традиционного сельского хозяйства на базе ЛПХ | Развитие ЛПХ эффективно во всех НП, кроме тех: где эффективнее развивать индустриальные формы коллективного сельского хозяйства; и тех, которые располагаются в пригороде районного центра. |
|  | Развитие индустриального фермерского сельского хозяйства | Развитие фермерских хозяйств рекомендуются в случае если: в НП есть действующие КФХ; НП обладает хорошей транспортной доступностью; НП располагается вне пригородной зоны районного центра; к НП подведены сети электроснабжения; в НП достаточно трудовых ресурсов; в окрестностях НП есть особо продуктивные сельскохозяйственные земли. |
|  | Развитие СПК и АПК | Развитие СПК и АПК рекомендуется в случае если: в НП есть действующие СПК и АПК; в НП хорошо сохранилась производственная база АПК. |
|  | Развитие небольших предприятий полного цикла переработки сельскохозяйственной продукции | Небольшие предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции рекомендуется размещать в НП с развитым производством сельскохозяйственной продукции вне зависимости от типа производителей. |
|  | Организация сельских рынков | Сельские рынки рекомендуется размещать в НП, располагающихся вблизи федеральных и региональных автодорог. |
| Промышленное производство и наука | Организация небольших промышленных предприятий полного цикла производства | Рекомендовано для НП индустриального типа развития. |
|  | Организация крупных промышленных предприятий | Рекомендуется для НП промышленно-индустриального типа развития с высоким экономико-демографическим рейтингом. |
|  | Развитие научных центров | Рекомендовано для НП, в которых они были до этого или для НП, численность которых превосходит 5000 человек. |
| Система обслуживания | Логистика (обслуживание транспортных потоков) | Развитие терминалов рекомендовано для НП индустриального типа развития, находящихся в непосредственной близости от федеральных автодорог, железнодорожных сортировочных станций, мест пересечения трасс транспортных коммуникаций регионального значения. |
|  | Развитие предприятий придорожной инфраструктуры | Рекомендуется для НП, находящихся в непосредственной близости от федеральных и региональных автодорог. |
|  | Развитие предприятий торговли | Рекомендуется для НП, находящихся в непосредственной близости от федеральных и региональных автодорог или общей численностью свыше 150 человек. |
|  | Развитие предприятий туризма | Рекомендуется для НП с высоким рейтингом природного или исторического потенциала. |
|  | Развитие систем обслуживания рекреационного населения | Рекомендуется для НП с высоким сезонным миграционным приростом. |
|  | Развитее предприятий бытового обслуживания | Рекомендуется для НП селитебного типа с численностью населения, включая сезонное, свыше 300 человек. |

Данные многофакторного анализа (см. табл.2.9.2) показывают наличие среднего потенциала для развития Поселения. Из данных анализа следует, что для большинства населенных пунктов перспективно развитие всего 2-4 направлений социально-экономической деятельности. И только 3 населенных пункта обладают возможностями для развития большего числа направлений. Такое соотношение вполне адекватно отражает будущие возможности эксплуатации территории, однако в настоящее время эти возможности в большинстве случаев не реализованы.

Таблица 2.9.2. Рекомендуемые направления и варианты социально-экономического развития населенных пунктов Поселения (многофакторный анализ)

| № | Населенный пункт | Традиционные промыслы | Использование ПИ | Лесная промышленность | Сельское хозяйство | Промышленное производство и наука | Система обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Добыча полезных ископаемых | Переработка полезных ископаемых | Лесозаготовка | Артельная деревообработка полного цикла | Индустриальная переработка древесины | Развитие традиционного сельского хозяйства на базе ЛПХ | Развитие индустриального фермерского сельского хозяйства | Развитие СПК и АПК | Развитие небольших предприятий полного цикла переработки с/х продукции | Организация сельских рынков | Организация небольших промышленных предприятий полного цикла производства | Организация крупных промышленных предприятий | Развитие научных центров | Логистика (обслуживание транспортных потоков) | Развитие предприятий придорожной инфраструктуры | Развитие предприятий торговли | Развитие предприятий туризма | Развитие систем обслуживания рекреационного населения | Развитие предприятий бытового обслуживания |
| 1 | с Лукино | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | д Аннинское | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | д Борисково | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | д Белые Межи | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | д Борок | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | д Гавриловское | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | д Гавшиха | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | д Глебени | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | д Городище | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | д Детково | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | д Дроздово | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | д Збудово | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | д Заручевье | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | д Колюбякино | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | д Кресты | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | д Карпово | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | д Макаровское | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | д Никольское | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | д Овсище | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | д Петровское | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | д Подгорье | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | д Перфильево | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | д Паншино | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | д Погорелка | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | д Судилово | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | д Семеново | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | д Халамеево | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | д Щурово | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | х Югский | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | д Ладожское | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | д Боровское | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | д Елизаветино | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | д Караваево | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | д Кольцово | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | д Львовское | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | д Манжуриха | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | д Новая Выставка | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | д Плосково | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | д Путилово-Зарека | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | д Путилово | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | д Перьми | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | д Павское | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | д Сельцы | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | д Старая Выставка | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | д Заречье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

## Традиционные промыслы

В настоящее время ремесла и промыслы на территории Поселения не развиты.

Можно рекомендовать развивать следующие направления традиционного производства:

- изготовление оригинальных (индивидуальных) продуктов питания на базе личных и фермерских хозяйств;

- возрождение исторически сложившихся кружевных и валяльных промыслов;

- возрождение исторических промыслов резьбы по дереву, плетению корзин и т.п.;

- изготовление сувенирной продукции с размещением точек сбыта в местах осмотра достопримечательностей на пути следования популярных туристических маршрутов;

- создание небольших артельных предприятий полного цикла переработки древесины (изготовление мебели, срубы и т.п.);

- создание специализированных рынков и магазинов с четкой ориентацией на конкретных местных производителей и их ответственность перед покупателями. В этой системе продаж должны быть полностью исключены посредники.

## Сельское хозяйство

Развитие сельского хозяйства Поселения желательно проводить в рамках модели  сбалансированных, многоукладных, агропромышленных кластеров. Такие кластеры развиваются эволюционно за счет:

- создания семейных хозяйств, которые занимаются традиционным земледелием или промыслами, характерными для данной территории. Организация хозяйств возможна в любом месте, но наиболее оправдана на периферийных территориях в малых деревнях или на хуторах. В основе экономического существования семейных хозяйств лежит внутренний рынок сбыта и условие, что цены на их продукцию будут выше, чем цены на конечную продукцию индустриальных хозяйств. В настоящее время, в связи с диспропорцией между закупочными ценами на сельхозпродукцию и ценами на основные средства производства этой продукции, естественное возникновение традиционных хозяйств оправданно;

- создания фермерских хозяйств с использованием элементов индустриального сельского хозяйства и наймом рабочей силы со стороны. Организация таких хозяйств оправдана на базе деревень с незначительной численностью населения и гарантированным рынком сбыта за пределами Поселения;

- создания коллективных индустриальных хозяйств (СПК) на базе сел с высокой численностью населения и гарантированным рынком сбыта продукции в городе, области и федерации;

- объединения разных типов хозяйств в вертикально и горизонтально интегрированные агропромышленные комплексы вокруг предприятий по переработке и продаже сельскохозяйственной продукции.

Уровень развития и сложность сельскохозяйственного кластера во многом определяется востребованностью продукции и активностью жителей по ее продвижению на рынок. При организации кластера необходимо учитывать, что территория Поселения по своему экономико-географическому положению находится в зоне эффективного ведения индустриального сельского хозяйства на основе СПК и фермерских хозяйств.

Развитие личных подсобных хозяйств

Размещение традиционных ЛПХ может происходить в любом месте. Однако, для снижения конкуренции, наиболее эффективно их размещение в населенных пунктах, в которых нет крупных индустриальных коллективных хозяйств.

Для стимуляции развития ЛПХ в первую очередь необходима организация площадок-рынков сбыта продукции. Такие рынки лучше всего размещать в местах пересечения автомагистралей, связывающих "кусты" деревень с дорогами регионального и федерального значения. Функция рынка не только продажа конечной продукции. На нем могут так же продаваться традиционные технологии изготовления товаров (мастерские и мастер-классы,    местная и традиционная кухня и пр.). В таком виде рынок станет служить реальной точкой рекламы возможностей жителей любого территориального образования: от хутора до поселения и района.

Еще один путь развития ЛПХ, это "горизонтальное" объединение нескольких хозяйств вокруг небольшого предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции или для производства и продажи оригинальной продукции. В этом случае возможно разделение труда между отдельными ЛПХ и повышение эффективности их производства в целом.

Учитывая расположение Поселения в зоне влияния Сандовской агломерации, перспективным направлением для деятельности ЛПХ будут выращивание овощей (картофеля) и фруктов.

Развитие фермерских хозяйств

В первую очередь это административная поддержка действующих крестьянско-фермерских хозяйств. В Поселении таких КФХ пять:

- ИП Глава КФХ Чистяков В.М. в д.Кресты (картофелеводство, используемые земельные угодья: 30 га в собственности, 128 га – в аренде);

- ИП Глава КФХ Ершов С.А. в  с.Лукино (картофелеводство, используемые земельные угодья: 5 га в собственности, 110 га – в аренде);

- КФХ "Русь" в д.Перфильево (свиноводство, используемые земельные угодья: 30 га – в аренде);

- ИП Баранов И.А. в д.Лукино (картофелеводство);

- КФХ Гергилевич Е.В. в д.Ладожское (овцеводство).

Для организации эффективных фермерских хозяйств в Поселении рекомендуется:

- создавать фермерские хозяйства полного цикла переработки продукции с организацией производства оригинальных товаров;

- интегрировать фермерские хозяйства в агропромышленный комплекс Поселения за счет заключения договоров между фермерами и предприятиями по переработке продукции.

Развитие индустриальных коллективных хозяйств

Зона ведения высокоинтенсивного, индустриального сельского хозяйства может быть связана с территориями вокруг населенных пунктов Лукино, Ладожское.

В настоящее время, для сохранения индустриального коллективного сельского хозяйства, необходима структурная реорганизация отрасли и переход от узкоспециализированных предприятий, выпускающих в основном "ресурсную" продукцию, к вертикально-интегрированным, универсальным сельскохозяйственным комплексам, которые выпускают конечные продукты сельскохозяйственного производства, используя потенциал всех типов хозяйств Поселения.

Размещение центров АПК в Поселении, в первую очередь, будет связано с развитием действующей сельхозорганизации ООО "Верхневолжский животноводческий комплекс" в д.Заречье.

Восстановление материальной базы колхоза "Имени Крупской" в д.Ладожское в современных условиях маловероятно. Индустриальное сельское хозяйство в д.Ладожское и его окрестностях наиболее целесообразно возрождать за счет размещения крестьянско-фермерских хозяйств.

## Лесное хозяйство

41% лесных земель в Поселении заняты защитными лесами. Общая площадь лесных земель в Поселении составляет 17 461 га.

Часть лесов Поселения находится в границах особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ):

- участок под ООПТ ГПЗ "Болото Карауловское";

- участок под ООПТ ГПЗ "Болото Мареевское (Мареево)";

- участок под ООПТ ГПЗ "Болото Караваевское";

- участок под ООПТ ГПЗ "Болото Перфильевское".

Подробная информация об ООПТ приведена в Приложении.

Часть лесного фонда отнесена к особо защитным участкам леса (далее ОЗУ). Общая площадь ОЗУ в границах Поселения составляет 5019 га.

В составе лесов Поселения доминируют мягколиственные и хвойные насаждения,  твердолиственные породы практически отсутствуют.

Лесное хозяйство в Поселении не развито. На территории Поселения деревообрабатывающие предприятия отсутствуют, пилорамы колхозов, ранее размещенные в с.Лукино и д.Ладожское, много лет не действуют. Поскольку около 32% территории Поселения занято эксплуатационными лесами, то на его территории представляется целесообразным размещение малых и средних деревообрабатывающих предприятий. В с.Лукино возможно размещение деревообрабатывающего цеха или артели, так как в этом населенном пункте достаточно трудовых ресурсов для размещения предприятия, при этом село расположено на выгодном расстоянии до районного центра и региональной автодороги Хабоцкое-Молоково-Сандово-гр.Вологодской области.

Для развития и эффективной работы лесной отрасли в Поселении, необходимо реализовать несколько программ:

- заставить работать социально-экономические механизмы нового Лесного кодекса (можно в рамках местного самоуправления), которые позволяют найти для Леса ответственного Хозяина и сделать восстановление лесов не менее выгодным делом, чем лесозаготовки;

- создать условия для превращения ухода за защитными лесами в реальное прибыльное дело. Это возможно сделать на базе заключения взаимовыгодных частно-государственных контрактов с жестко оговоренными условиями ведения хозяйства;

- согласовать административное и "лесное" территориальное деление для повышения эффективности землепользования. Для этого достаточно создать в базах данных и ГИС районов и поселений специальные "лесные" разделы и слои;

- развивать на территории Поселения предприятия и артели полного цикла лесопользования и переработки лесных ресурсов в конечные продукты труда. Это позволит создать дополнительные рабочие места;

- способствовать развитию индивидуальных и частных предприятий по сбору и переработке даров леса, а так же хозяйственному освоению лесных территорий в рамках хуторных и кордонных систем землепользования;

- стимулировать строительство в опушечных зонах эксплуатационных лесов рекреационных поселков санаторного типа (без возведения заборов и с организацией свободного прохода жителей через территорию поселка). Стоимость аренды земли в таких поселках должна полностью компенсировать эксплуатацию лесных ресурсов.

## Промышленность

Промышленность в Поселении не развита.

Развитие промышленного производства в Поселении можно вести в следующих направлениях:

- размещение предприятия добывающей отрасли на базе месторождений ПГС в д.Ладожское;

- размещение предприятий полного цикла по переработке сельхозпродукции;

- размещение малых предприятий деревообработки;

- развитие малого бизнеса: ремонт фермерской техники, сфера ЖКХ, сбор и утилизация отходов ТБО, бытовые услуги населению и пр.

Предлагается развитие объектов пищевой промышленности:

- строительство мини пекарни малой мощности (производство хлебобулочных и кондитерских изделий) в с.Лукино с организацией 5 рабочих мест.

Для реализации инвестиционного потенциала Поселения в части развития промышленности, в рамках функционального зонирования территории были выделены производственно-инфраструктурные зоны под месторождениями ПГС.

Для привлечения инвестиций на невостребованные производственные площади, Поселению необходимо организовать пропаганду своих инвестиционных возможностей, а в будущем и рекламу собственных предприятий в сети Интернет за счет использования сайта Поселения и Района.

## Туризм и рекреация

Центральная часть территории Поселения имеет рекреационный потенциал, однако, отсутствие обустроенных рекреационных зон и малая доступность берегов рек делают эти места недостаточно привлекательными для отдыха.

На данной территории, в рамках функционального зонирования, были выделены селитебные зоны экстенсивного освоения для рекреационного проживание людей и рекреационные зоны под организацию пляжей (вдоль берегов рек) и размещение объектов массового отдыха людей.

Территория Поселения обладает значительным историко-культурным потенциалом, который подходит для реализации программ исторического туризма. Материальной основой для такого туризма могут стать традиционные сельские праздники и частные предприятия по обслуживанию групп туристов.

Высокую значимость для сохранения и продвижения историко-культурного бренда Района имеет восстановление памятников архитектуры, которое желательно осуществлять не за счет дотаций государства, а за счет восстановления их функций. В этом случае церкви передаются на баланс епархии. Усадьбы и памятники архитектуры передаются частным владельцам, на которых накладываются обременения по восстановлению и поддержанию исторического облика, переданных объектов. Часть таких памятников может эксплуатироваться как гостиницы, дома отдыха, туристические базы и объекты агротуризма. При таком подходе вероятность восстановления и поддержания памятников будет напрямую зависеть от количества функций, которые они выполняют. Поэтому их передачу или продажу желательно делать под обоснованные планы восстановления и эксплуатации. В противном случае смена владельца ни чего не даст.

На территории Поселения расположен уникальный памятник археологии – археологический комплекс у д. Городище. Живописный и величественный ландшафт, очень хорошая  сохранность большинства сопок и городища в полной мере соответствует природно-археологическому заповеднику, который мог бы быть организован в окрестностях д. Городище и с. Лукино. Для развития исторического и экологического туризма в рамках функционального зонирования территории Поселения была выделена обширная рекреационная зона (подзона сохранения и использования существующих ландшафтов) между селом Лукино и деревнями Городище, Гавриловское, Петровское, в долине реки Саванка.

Древность населенных пунктов Поселения – это еще один потенциал для развития рекреации – социально-исторический. На этой земле выросло не одно поколение людей, большинство из которых в той или иной степени являются родственниками если не прямыми, то родственниками по духу, по традициям взаимодействия с конкретной территорией. Для каждого последующего поколения, такая территория обладает притягательной силой, которую обычно связывают с чувством "малой родины". Это чувство способствует возвращению на малую родину части населения, которое в молодости "ушло" в города, а в среднем возрасте стремится обратно. Большая часть из них возвращается дачниками. Некоторые способны вернуться к реальному крестьянскому труду, если он будет востребован. Еще часть может вернуться в рамках деурбанистической миграции населения.

Для обеспечения потребностей населения в дачном строительстве, в границах Поселения выделены населенные пункты и территории рекреационно-селитебного назначения. По мере роста численности населения в рекреационно-селитебных зонах (коренного и дачного), в них необходимо развивать системы обслуживания населения и повышать инженерно-техническую оснащенность жилого фонда.

Для развития рекреационных возможностей Поселения администрацией Района предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство средств размещения туристов в д.Городище на 10 человек, с организацией 5 рабочих мест;

- строительство средств размещения туристов в с.Лукино на 10 человек, с организацией 5 рабочих мест;

- строительство агрорекреационного объекта малой мощности в деревне Городище на 20 – 40 мест;

- установка указателей к памятникам природы и экологическим тропам.

В части содействия развитию туризма и рекреации в Поселении необходимо:

- создание оригинального местного турпродукта и его реклама;

- разработка программы развития сельского туризма в Поселении;

- создание инфраструктуры рекреационного отдыха (в первую очередь обустройство пляжей и разработка системы сбора ТБО в местах массового отдыха людей);

- популяризация местного туристического продукта (в том числе привлекательности ландшафтов Поселения, как для кратковременного "отдыха в выходные", так и круглогодичного рекреационного проживания) через сеть Интернет.

## Торговля

Сеть объектов розничной торговли Поселения, в настоящее время состоит из 7 торговых объектов, принадлежащих собственникам, ведущим свою деятельность в различных организационно-правовых формах. Среди объектов торговли имеются частные предприятия и предприятия потребительской кооперации, которые, как правило, осуществляют смешанную торговлю продовольственной и промышленной группами товаров.

По два магазина расположены в с.Лукино, д.Кресты и д.Ладожское. Еще 1 магазин находится в д.Гавриловское. В остальных сельских населенных пунктах торговля осуществляется автолавками. Размещение объектов торговой сети по населенным пунктам Поселения является неравномерным.

Одной из основных задач развития торговли в Поселении, является разработка эффективного механизма, который позволяет использовать торговую сеть для продажи продукции собственного производства. Основными элементами такой сети могут стать сельские рынки, ярмарки и небольшие частные магазины жестко ориентированные на продажу местной продукции. Решать эту задачу можно в два этапа.

На первом этапе необходимо четко позиционировать собственную продукцию и закрепить законодательно механизмы ее продажи.  Для этого достаточно заключить внятный договор между жителями и принять местный закон, который жестко прописывает элементы взаимодействия "местный производитель – покупатель". Необходимо помнить, что основными конкурентными преимуществами местных товаров могут быть только оригинальность и прямая ответственность производителя перед покупателем за качество продукции.

На втором этапе, формируется механизм саморазвития и повышения качества продукции. В основе механизма лежит цепочка отбора лучших производителей:

- производство товара и его  продажа производителем на местном рынке или в местном магазине;

- отбор лучших товаров в Поселении и продажа их в специализированных магазинах в районном центре под контролем производителей;

- отбор и инвестиционное стимулирование лучших производителей;

- отбор лучших товаров и эффективных систем производства-продажи с выходом на областной и межобластной рынки;

- инвестиционное стимулирование лучших систем производства-продажи.

# Положения по охране окружающей среды

Состояние окружающей среды Поселения можно оценить как хорошее.

Среди положительных факторов, обеспечивающих высокое качество окружающей среды Поселения, стоит отметить:

- отсутствие загрязнения окружающей среды индустриальными предприятиями и объектами инфраструктуры;

- высокий уровень сохранности естественной среды на большей части территории Поселения, который обеспечивается за счет размещения территории в зоне водоохранных лесов Верхневолжского бассейна;

- незначительное и мало влияющее на состояние окружающей среды воздействие автомобильных дорог – в основном проявляется пылевое воздействие ввиду полного отсутствия автодорог с асфальтовым покрытием;

- высокий экологический потенциал Поселения для развития индустриальных форм производства;

- на сегодняшний день за пределами Поселения нет загрязнителей, существенно влияющих на экологическое состояние природных компонентов.

К отрицательным факторам, снижающим качество окружающей среды поселения, можно отнести:

- прохождение по территории Поселения магистральных трубопроводов, являющихся потенциально опасными объектами и источниками загрязнения почвенного покрова;

- расположение в границах Поселения территорий, являющихся источниками повышенной пожарной опасности;

- плохо организованная система сбора и утилизации твердых бытовых отходов, которая приводит к захламлению территории;

- отсутствие регулярного экологического мониторинга состояния окружающей среды.

В перспективе планируется строительство следующих объектов, которые могут оказать отрицательное воздействие на экологическое состояние природных сред Поселения:

- строительство газопроводов;

- развитие автодорожной сети Поселения;

В целях улучшения экологического состояния окружающей среды на территории Поселения, необходимо разработать мероприятия по регулярному пофакторному мониторингу окружающей среды, выявлению источников вредного воздействия и уменьшению их действия на население и окружающую среду.

Природоохранные мероприятия на территории Поселения должны проводиться по следующим основным направлениям:

- охрана воздушного бассейна;

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана земельного фонда;

- охрана и защита лесов;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения.

## Охрана воздушного бассейна

Основным загрязнителем атмосферного воздуха Поселения являются автомобильные дороги – в основном пылевое воздействие.

По итогам выполнения мероприятий по развитию автодорожной сети Поселения ситуация в части экологии воздушного бассейна заметно улучшится.

Мероприятия по охране воздушного бассейна в общем случае проводятся по следующим направлениям:

- обеспечение производственного контроля над соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах (СЗЗ);

- для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо проводить озеленение населенных пунктов, ликвидировать старые насаждения, провести благоустройство дорог;

- для снижения загрязнения от автотранспорта вне населенных пунктов – необходимо создание и восстановление придорожных лесополос.

## Охрана и рациональное использование водных ресурсов

На территории Поселения необходимо ужесточить контроль в части сброса отходов производства СПК и КФХ. Природоохранное законодательство в этой части традиционно нарушается.

Объектом, потенциально опасным для водного фонда Поселения, является общественное кладбище, расположенное на левом берегу р.Ратыни в ее водоохраной зоне. Следует предусмотреть мероприятия по защите бассейна р.Ратыни от биологического загрязнения. Развитие кладбища возможно в юго-восточном направлении за границами водоохраной зоны реки.

Водоснабжение основной части населения Поселения осуществляется от подземных источников. Между тем, ни один из водозаборов в Поселении не имеет нормативного благоустройства и охраняемой зоны санитарной охраны. Необходимо привести состояние всех водозаборов в Поселении в соответствие законодательным нормативам.

Строительство в водоохранных зонах необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ №74-ФЗ и СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

К мероприятиям по охране и рациональному использованию водных ресурсов в общем случае относятся:

- осуществление контроля над сбросами предприятий-загрязнителей (предельно-допустимыми сбросами);

- организация на предприятиях-загрязнителях производственного контроля качества воды в водоемах;

- реконструкция очистных сооружений, доочистка, внедрение передовых технологий очистки сточных и технических вод.

## Охрана земельного фонда

На территории Поселения эрозия почвенного покрова практически не наблюдается. Кроме того, в Поселении в достаточной степени развиты противоэрозионные ландшафты.

В рамках работ по областной целевой программе "Охрана окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы" на территории Тверской области и Сандовского района, в частности, был проведен сбор и анализ данных о загрязнениях почвенного покрова за период с 1995 по 2006 годы. По данным лабораторного контроля, на территории Поселения не было зафиксировано превышений предельно-допустимых концентраций основных загрязняющих веществ.

В части экономического развития Поселения, особое место отведено сельскохозяйственному производству. Чтобы сохранить плодородие почв и при этом сократить негативное воздействие на них минеральных удобрений, необходимо выполнять ряд технологических правил. Основные из них:

- объем и пропорции вносимых удобрений должны полностью соответствовать типу почв и культурам, которые на них выращиваются;

- для сокращения попадания удобрений в водоемы не рекомендуется их внесение на поля до таяния снега;

- необходимо повысить процент усвоения растениями питательных веществ, для чего требуется внедрение новых технологий производства удобрений;

- проведение мелиоративных работ.

## Охрана и защита лесов

Для сохранения ландшафтной ценности территории и качества лесов необходимо выполнять ряд стандартных мероприятий, к которым относятся:

- сохранение и усиление водоохранных и водорегулирующих свойств лесов;

- детальное изучение всех сохранившихся в Поселении лесных массивов;

- проведение необходимых лесоустроительных мероприятий;

- организация эффективной эксплуатации древесных ресурсов в рамках нового лесного кодекса и разрешенных видов рубок (рубки ухода и санитарные рубки) для расчистки лесных массивов от захламления.

## Обеспечение медико-экологического благополучия населения

В Поселении расположен четыре скотомогильника – в 1,5 км южнее д.Перфильево, в 1 км восточнее с.Лукино, в 1,3 км севернее д.Карпово и в 1 км юго-западнее д.Путилово

В Поселении расположено три кладбища – у д.Старая Выставка, д.Ладожское, между д.Борисково и с.Лукино. Как было сказано выше, кладбище у д.Старая Выставка расположено в водоохранной зоне р.Ратыни. Его необходимо ограничить в развитии.

Для улучшения медико-экологического благополучия населения в общем случае необходимо:

- содержать скотомогильники в состоянии, минимально угрожающем загрязнению окружающей природной среды, жизни и здоровью людей (при необходимости – законсервировать существующие скотомогильники и организовать новые с соблюдением соответствующих норм законодательства);

- содержать общественные кладбища в состоянии, минимально угрожающем загрязнению окружающей природной среды, жизни и здоровью людей;

- ограничить новое строительство в пределах СЗЗ скотомогильников и кладбищ;

Если в ходе земляных работ, связанных со строительством, благоустройством, лесоустроительными работами или сельскохозяйственной деятельностью на территории Поселения будут обнаружены крупные костные останки животных, необходимо приостановить земляные работы и обратиться в администрацию Поселения для создания специальной комиссии.

# Приложения

# Объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории Поселения

Для отображения категории охраны памятника в таблицах П.2.1 и П.2.2 приняты следующие сокращения:

Ф – объекты федеральной категории охраны;

Р – объекты региональной категории охраны;

В – выявленные объекты, подлежащие постановке на госохрану.

Данные по памятникам археологии и массивам земель историко-культурного значения предоставлены АНО "Новоторжская археологическая экспедиция" (Сарафанова Н.А., Малыгин П.Д., Фролов А.А. Отчет "Археологические памятники на территории Сандовского района Тверской области" – Торжок, АНО "Новоторжская археологическая экспедиция", 
2009 г.).

Таблица П.1.1. Список объектов историко-культурного наследия Поселения (памятники архитектуры и памятные места)

| № п/п | Категория охраны, № пост-ия | Местонахождение (адрес) | Памятники архитектуры XVIII-XIX в.в., населенные пункты, здания, связанные с жизнью знаменитых людей | Братские захоронения, обелиски, памятники событий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Р № 310 | Сандовский район, д. Кресты |  | Бюст Я.М. Свердлова |
| 4 | Ф № 624 В В В Ф № 624 В | Сандовский район, д. Ладожское | Усадьба Карауловых, XVIII – XIX в.в.: Главный дом, 1-ая пол. XIX в., 2-ая пол. XIX в. Западный флигель, нач. XIX в. Амбар, сер. XIX в. Скотный двор, кон. XIX – нач. XX в.в. Регулярный парк с прудами, кон. XVIII – нач. XIX в. Церковь Рождества Христова, 1781-1797 г.г |  |
| 5 | В | Сандовский район, с. Лукино | Церковь Троицы,1871-1875 г.г. |  |
| 6 | В | Сандовский район, с. Лукино | Часовня, нач. XX в. |  |
| 7 | В | Сандовский район, с. Лукино |  | Могила Героя Советского Союза Звонарева С.Д. (1959 г.) |
| 8 | В | Сандовский район, с. Лукино |  | Могила Героя Советского Союза Ершова В.А. (1972 г.) |
| 10 | В | Сандовский район, д. Судилово, Озерютинский с/о | Дом, где родился и жил в 1920-1972 гг. Герой Советского Союза Ершов В.А. |  |

Таблица П.1.2. Объекты историко-культурного наследия Поселения (памятники археологии)

| №№ насыпей | Диаметр (м) | Высота (м) | Конструктивные особенности | Повреждения | Растительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.5-17 | 5.0 |  |  | Береза, осина, рябина, черемуха. |
| 2 | 15-20.4 | 3.5 |  |  | Осина, ольха, ель. |
| 3 | 19.5-20.7 | 4.0 |  |  | Ольха, береза, черемуха. |
| 4 | 20.5-24 | 6.5 |  |  | Береза, сосна. |
| 5 | 15.5-16 | 3.5 |  |  | Береза. |
| 6 | 15-19.5 | 5.0 |  |  | Береза, осина, рябина. |
| 7 (курган) | 7.7(9 | 1.7 |  |  |  |
| 8 | 20-23.5 | 7.0 |  |  | Ольха, бузина. |
| 9 | 18.5-19 | 5.0 |  |  | Ель, рябина, береза. |
| 10 | 9-9.7 | 2.5 |  |  |  |
| 11 | 20-21.3 | 5.0 |  |  | Осина, ольха, береза, сосна. |
| 12 | 17 | 2.5-3.0 |  |  |  |
| 13 | 22.5-24 | 6.0 |  |  | Сосна, рябина, осина. |
| 14 | 20.5-21 | 8.6 |  |  | Сосна. |
| 15 | 17-25 | 8.1 |  |  | Сосна, рябина. |
| 16 | 20-21.5 | 8.0 |  |  | Сосна, рябина. |
| 17 | 21-24 | 9.0 |  |  | Сосна, рябина. |
| 18 | 27-31 | 9.1 |  |  | Сосна. |
| 19 | 30.5-33.5 | 7.0 |  |  | Сосна, осина. |
| 20 | 22-23.7 | 7.7 |  |  | Сосна, береза, рябина. |
| 21 | 15.5-19 | 3.0 |  |  | Береза, сосна, рябина. |
| 22 | 20-24.5 | 3.1 |  |  | Рябина, береза, сосна. |
| 23 | 30-30.6 | 7.6 |  |  | Сосна, осина, рябина, черемуха. |
| 24 | 17.5-20.5 | 6.0 |  |  | Сосна. |
| 25 (курган) | 5.5(8 | 1.7 |  |  | Береза, сосна, рябина. |
| 26 (курган) | 5(6.5 | 1.0 |  |  | Сосна. |
| 27 | 9.5-10 | 2.2 |  |  | Сосна, рябина, береза. |
| 28 | 12.8-14.8 | 3.0 |  |  | Береза, сосна. |
| 29 | 18-24 | 9.0 |  |  | Сосна, рябина, осина. |
| 30 (курган) | 6.2 | 0.6 |  |  |  |
| 31 | 11.5-16 | 4.0 |  |  | Сосна, рябина. |
| 32 | 16-21 | 5.6 |  |  | Сосна, ель. |
| 33 | 18.5-25 | 6.0 |  |  | Сосна, береза. |
| 34 | 21.5-24 | 6.0 |  |  | Сосна, береза. |
| 35 | 19.5-20 | 6.0 |  |  | Осина, ива, рябина. |
| 36 | 16-19 | 5.0 |  |  | Осина, рябина. |
| 37 | 15.5-18.5 | 5.5 |  |  | Береза, рябина, черемуха. |
| 38 | 22-22.5 | 6.0 |  |  | Черемуха, рябина. |
| 39 | 15-20 | 6.7 |  |  | Сосна. |
| 40 (курган) | 9(11.5 | 1.2 |  |  |  |
| 41 | 23-23.5 | до 2.0 |  |  | Сосна. |
| 42 | 19.5-20 | 4.6 |  |  | Сосна. |
| 43 | 18-20.5 | 2.5 |  |  |  |
| 44 (курган?) | 10.5-11.5 | 2.0 |  |  |  |
| 45 (курган?) | 9-11.5 | 2.0 |  |  |  |
| 46 | 19.5-25 | 5.0 |  |  | Сосна. |
| 47 | 12.5-13.5 | 2.8 |  |  | Сосна, черемуха, рябина. |
| 48 | 16-17 | 4.0 |  |  | Сосна, береза. |
| 49 | 8.5-10.5 | 3.5 |  |  | Сосна. |
| 50 | 21.5-23.5 | 6.0 |  |  | Сосна, береза. |

# Государственные природные заказники, расположенные на территории Поселения

Положение

О государственном природном заказнике

«Болото Карауловское»

1.	Наименование нормативных документов, служащих основанием для принятия решения об организации ГПЗ.

1.1.	Федеральный документ: Федеральный закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 № 196 ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ)

1.8.	Региональный документ:

Распоряжение администрации Тверской области «О расширении площади особо охраняемых природных территорий области» №657-р/21.07.95

2.	Профиль ГПЗ:

- комплексный (ландшафтный) - предназначенный для сохранения и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов);

3.	Местонахождение ГПЗ:

Тверская обл., Сандовский р-н.

ГПЗ располагается к востоку от д. Ладожское 1 км, к юго-западу от д. Дроздово 1  км, к юго-западу от п. Сандово 19 км.

4.	Наименование собственника (владельца, пользователя) земельных участков, на которых находится ГПЗ: Краснохолмский лесхоз, Сандовское лесничество (9, 10 кв).

5.	Площадь, занимаемая ГПЗ: 332  га.

6.	Общая площадь особо защитных участков ГПЗ:

особо защитные участки не выделены.

7.	Описание границ ГПЗ:

Заказник включает 9, 10 кварталы Сандовского лесничества.

8. 	Цели создания  ГПЗ:

8.1. Сохранение природных комплексов или их компонентов в естественном состоянии;

8.2. Восстановление природных комплексов или их компонентов;

8.3. Поддержание экологического баланса.

8.4.  Сохранение экосистем верховых и переходных болот;

8.5. Сохранение эталонов ландшафтов, представленных в регионе;

8.6. Сохранение редких видов и уникальных природных объектов.

9.	Краткое описание территории ГПЗ и объектов охраны:

Располагается на правом берегу реки Саванка - правого притока реки Ратыня. Массив представлен заболоченными лесами с преобладанием ольхи серой и березы пушистой, с фрагментами низинных и переходных болот.

10.	Режим охраны, установленный для всей территории ГПЗ  и для особо защитных участков;

10.1. На всей территории запрещается:

- предоставление земельных участков в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию государственного природного заказника;

- добыча любых полезных ископаемых;

- геологоразведочные изыскания;

- взрывные работы;

- все виды мелиоративных работ;

- сброс сточных вод в водоемы;

- прокладывание любых коммуникаций, за исключением случаев, когда это является необходимым для обеспечения функционирования государственного природного заказника;

- предоставление новых земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- выпас, прогон и водопой скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.

- любая иная деятельность, если она противоречит целям создания ГПЗ или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

10.2. На территории особо защитных участков дополнительно запрещаются:

особо защитные участки не выделены.

10.3. Разрешается деятельность в следующих целях:

- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);

- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.);

- иных, в том числе эколого-просветительских, рекреационных и/или хозяйственных целях, не противоречащих целям образования государственных природных заказников и установленному в их отношении режиму охраны.

11.	Организация охраны и обеспечение функционирования ГПЗ:

11.1. Для организации охраны и обеспечения функционирования ГПЗ создается  администрация.

11.2. Структура, подчиненность и порядок финансирования администрации (определяются в каждом конкретном случае Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления).

11.3.  К целям и предмету деятельности администрации относятся:

- обеспечение соблюдения режима охраны государственного природного заказника;

- осуществление работ по установке и поддержанию в исправном состоянии предупредительных и информационных знаков по периметру границ государственного природного заказника;

- осуществление работ по благоустройству территории государственного природного заказника;

- осуществление работ по охране биологического разнообразия на территории государственного природного заказника;

- участие в обеспечении проведения научно-исследовательских и эколого-просветительских работ на территории государственного природного заказника;

- осуществление иных работ и предоставление услуг, не противоречащих действующему законодательству, целям и назначению государственного природного заказника.

12. 	Ответственность за нарушение режима охраны ГПЗ:

Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в государственном природном заказнике регионального значения режим особой охраны.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

13. Юридические адреса собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых расположен ГПЗ.

14. Наименование организации, составившей положение о ГПЗ:

ГОУ ВПО «Тверской государственный университет», каф. экологии.

Положение

О государственном природном заказнике

«Болото Мареевское (Мареево)»

1.	Наименование нормативных документов, служащих основанием для принятия решения об организации ГПЗ.

1.1.	Федеральный документ: Федеральный закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 № 196 ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ)

1.11.	Региональный документ:

Решение Исполкома обл.совета деп. труд. № 254/29.09.80;

Решение Мал.Сов.облсовета нар.деп. «Об установлении перечня земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения и других особо охраняемых природных территорий» б/н/ 25.03.92,

Распоряжение администрации Тверской области «О расширении площади особо охраняемых природных территорий области» №657-р/21.07.95

2.	Профиль ГПЗ:

- комплексный (ландшафтный) - предназначенный для сохранения и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов);

3.	Местонахождение ГПЗ:

Тверская обл., Сандовский р-н.

ГПЗ располагается к западу от д. Елизаветино 2 км, к западу от д. Боровское 3 км, к югу от д. Львовское 4 км, к северо-востоку от д. Мордасы 2 км, к юго-западу от п. Сандово 29 км.

4.	Наименование собственника (владельца, пользователя) земельных участков, на которых находится ГПЗ: Краснохолмский лесхоз, Сандовское лесничество (1-3, 8-12, 17-22, 27, 28-32, 35-41 ч, 44 ч, 45-48, 49, 52 ч, 53-55, 58 ч, 59 ч, 60 кварталы).

5.	Площадь, занимаемая ГПЗ: 4116  га.

6.	Общая площадь особо защитных участков ГПЗ:

особо защитные участки не выделены.

7.	Описание границ ГПЗ:

Заказник включает 1-3, 8-12, 17-22, 27, 28-32, 35-41 ч, 44 ч, 45-48, 49, 52 ч, 53-55, 58 ч, 59 ч, 60 кварталы Сандовского лесничества.

8. 	Цели создания  ГПЗ:

8.1. Сохранение природных комплексов или их компонентов в естественном состоянии;

8.2. Восстановление природных комплексов или их компонентов;

8.3. Поддержание экологического баланса.

8.4.  Сохранение экосистем верховых и переходных болот;

8.5. Сохранение эталонов ландшафтов, представленных в регионе;

8.6. Сохранение редких видов и уникальных природных объектов.

9.	Краткое описание территории ГПЗ и объектов охраны:

Крупный водораздельный болотный массив, питающий реки Семытинка, Ратыня, Молога.

На большей части заказник представлен болотами верхового типа с «островами» лесной растительности. В южной и восточной части верховые сообщества сменяются переходными и низинными, а также заболоченными лесами с участием сосны и березы. Вдоль ручья Дорогиш вытянулось низинное болото в направлении с юга на север.

Место произрастания ягод: клюквы, черники, морошки. Скопление болотной дичи. Болото имеет водоохранное значение.

10.	Режим охраны, установленный для всей территории ГПЗ  и для особо защитных участков;

10.1. На всей территории запрещается:

- предоставление земельных участков в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию государственного природного заказника;

- добыча любых полезных ископаемых;

- геологоразведочные изыскания;

- взрывные работы;

- все виды мелиоративных работ;

- сброс сточных вод в водоемы;

- прокладывание любых коммуникаций, за исключением случаев, когда это является необходимым для обеспечения функционирования государственного природного заказника;

- предоставление новых земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- выпас, прогон и водопой скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.

- любая иная деятельность, если она противоречит целям создания ГПЗ или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

10.2. На территории особо защитных участков дополнительно запрещаются:

особо защитные участки не выделены.

10.3. Разрешается деятельность в следующих целях:

- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);

- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.);

- иных, в том числе эколого-просветительских, рекреационных и/или хозяйственных целях, не противоречащих целям образования государственных природных заказников и установленному в их отношении режиму охраны.

11.	Организация охраны и обеспечение функционирования ГПЗ:

11.1. Для организации охраны и обеспечения функционирования ГПЗ создается  администрация.

11.2. Структура, подчиненность и порядок финансирования администрации (определяются в каждом конкретном случае Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления).

11.3.  К целям и предмету деятельности администрации относятся:

- обеспечение соблюдения режима охраны государственного природного заказника;

- осуществление работ по установке и поддержанию в исправном состоянии предупредительных и информационных знаков по периметру границ государственного природного заказника;

- осуществление работ по благоустройству территории государственного природного заказника;

- осуществление работ по охране биологического разнообразия на территории государственного природного заказника;

- участие в обеспечении проведения научно-исследовательских и эколого-просветительских работ на территории государственного природного заказника;

- осуществление иных работ и предоставление услуг, не противоречащих действующему законодательству, целям и назначению государственного природного заказника.

12. 	Ответственность за нарушение режима охраны ГПЗ:

Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в государственном природном заказнике регионального значения режим особой охраны.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

13. Юридические адреса собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых расположен ГПЗ.

14. Наименование организации, составившей положение о ГПЗ:

ГОУ ВПО «Тверской государственный университет», каф. экологии.

Положение

О государственном природном заказнике

«Болото Караваевское»

1.	Наименование нормативных документов, служащих основанием для принятия решения об организации ГПЗ.

1.1.	Федеральный документ: Федеральный закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 № 196 ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ)

1.9.	Региональный документ:

Распоряжение администрации Тверской области «О расширении площади особо охраняемых природных территорий области» №657-р/21.07.95

2.	Профиль ГПЗ:

- комплексный (ландшафтный) - предназначенный для сохранения и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов);

3.	Местонахождение ГПЗ:

Тверская обл., Сандовский р-н.

ГПЗ располагается в окр. дд. Караваево., Елизаветино, Сельцы, к юго-западу от п. Сандово 24-29 км.

4.	Наименование собственника (владельца, пользователя) земельных участков, на которых находится ГПЗ: Краснохолмский лесхоз, Сандовское лесничество.

5.	Площадь, занимаемая ГПЗ: 614  га.

6.	Общая площадь особо защитных участков ГПЗ:

особо защитные участки не выделены.

7.	Описание границ ГПЗ:

Заказник включает 29, 17, 42, 30, 31 кварталы Сандовского лесничества.

8. 	Цели создания  ГПЗ:

8.1. Сохранение природных комплексов или их компонентов в естественном состоянии;

8.2. Восстановление природных комплексов или их компонентов;

8.3. Поддержание экологического баланса.

8.4.  Сохранение экосистем верховых и переходных болот;

8.5. Сохранение эталонов ландшафтов, представленных в регионе;

8.6. Сохранение редких видов и уникальных природных объектов.

9.	Краткое описание территории ГПЗ и объектов охраны:

Кластерное, состоит из 3-х участков. Фрагменты болот, характеризующиеся мозаичной структурой растительного покрова по берегам реки Ратыня – правого притока реки Молога. Представлены фрагменты болот всех основных типов.

10.	Режим охраны, установленный для всей территории ГПЗ  и для особо защитных участков;

10.1. На всей территории запрещается:

- предоставление земельных участков в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию государственного природного заказника;

- добыча любых полезных ископаемых;

- геологоразведочные изыскания;

- взрывные работы;

- все виды мелиоративных работ;

- сброс сточных вод в водоемы;

- прокладывание любых коммуникаций, за исключением случаев, когда это является необходимым для обеспечения функционирования государственного природного заказника;

- предоставление новых земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- выпас, прогон и водопой скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.

- любая иная деятельность, если она противоречит целям создания ГПЗ или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

10.2. На территории особо защитных участков дополнительно запрещаются:

особо защитные участки не выделены.

10.3. Разрешается деятельность в следующих целях:

- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);

- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.);

- иных, в том числе эколого-просветительских, рекреационных и/или хозяйственных целях, не противоречащих целям образования государственных природных заказников и установленному в их отношении режиму охраны.

11.	Организация охраны и обеспечение функционирования ГПЗ:

11.1. Для организации охраны и обеспечения функционирования ГПЗ создается  администрация.

11.2. Структура, подчиненность и порядок финансирования администрации (определяются в каждом конкретном случае Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления).

11.3.  К целям и предмету деятельности администрации относятся:

- обеспечение соблюдения режима охраны государственного природного заказника;

- осуществление работ по установке и поддержанию в исправном состоянии предупредительных и информационных знаков по периметру границ государственного природного заказника;

- осуществление работ по благоустройству территории государственного природного заказника;

- осуществление работ по охране биологического разнообразия на территории государственного природного заказника;

- участие в обеспечении проведения научно-исследовательских и эколого-просветительских работ на территории государственного природного заказника;

- осуществление иных работ и предоставление услуг, не противоречащих действующему законодательству, целям и назначению государственного природного заказника.

12. 	Ответственность за нарушение режима охраны ГПЗ:

Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в государственном природном заказнике регионального значения режим особой охраны.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

13. Юридические адреса собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых расположен ГПЗ.

14. Наименование организации, составившей положение о ГПЗ:

ГОУ ВПО «Тверской государственный университет», каф. экологии.

Положение

О государственном природном заказнике

«Болото Перфильевское»

1.	Наименование нормативных документов, служащих основанием для принятия решения об организации ГПЗ.

1.1.	Федеральный документ: Федеральный закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 № 196 ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ)

1.13.	Региональный документ:

Решение Исполкома обл.совета деп. труд. № 273/30.07.86;

Решение Мал.Сов.облсовета нар.деп. «Об установлении перечня земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения и других особо охраняемых природных территорий» б/н/ 25.03.92.

2.	Профиль ГПЗ:

- комплексный (ландшафтный) - предназначенный для сохранения и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов);

3.	Местонахождение ГПЗ:

Тверская обл., Сандовский р-н.

ГПЗ располагается к западу от д. Харовичи 3 км, к северо-западу от д. Перфильево 2,5 км, к западу от п.Сандово 11,5 км.

4.	Наименование собственника (владельца, пользователя) земельных участков, на которых находится ГПЗ: к-з им. Свердлова

5.	Площадь, занимаемая ГПЗ: 854 га.

6.	Общая площадь особо защитных участков ГПЗ:

особо защитные участки не выделены.

7.	Описание границ ГПЗ:

Северная - по границе Тверской области, далее по границе болотного массива.

8. 	Цели создания  ГПЗ:

8.1. Сохранение природных комплексов или их компонентов в естественном состоянии;

8.2. Восстановление природных комплексов или их компонентов;

8.3. Поддержание экологического баланса.

8.4.  Сохранение экосистем верховых и переходных болот;

8.5. Сохранение эталонов ландшафтов, представленных в регионе;

8.6. Сохранение редких видов и уникальных природных объектов.

9.	Краткое описание территории ГПЗ и объектов охраны:

Болото представлено сообществами преимущественно переходного типа, в южной части проходят железная и автомобильная дороги, сказывающие на гидрологическом режиме ООПТ.

Состоит из трех обособленных участков. Размещается на водоразделе рр. Кать и Саванка. Водосборное, клюквенное, место обитания болотной дичи.

10.	Режим охраны, установленный для всей территории ГПЗ  и для особо защитных участков;

10.1. На всей территории запрещается:

- предоставление земельных участков в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию государственного природного заказника;

- добыча любых полезных ископаемых;

- геологоразведочные изыскания;

- взрывные работы;

- все виды мелиоративных работ;

- сброс сточных вод в водоемы;

- прокладывание любых коммуникаций, за исключением случаев, когда это является необходимым для обеспечения функционирования государственного природного заказника;

- предоставление новых земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- выпас, прогон и водопой скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.

- любая иная деятельность, если она противоречит целям создания ГПЗ или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

10.2. На территории особо защитных участков дополнительно запрещаются:

особо защитные участки не выделены.

10.3. Разрешается деятельность в следующих целях:

- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);

- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.);

- иных, в том числе эколого-просветительских, рекреационных и/или хозяйственных целях, не противоречащих целям образования государственных природных заказников и установленному в их отношении режиму охраны.

11.	Организация охраны и обеспечение функционирования ГПЗ:

11.1. Для организации охраны и обеспечения функционирования ГПЗ создается  администрация.

11.2. Структура, подчиненность и порядок финансирования администрации (определяются в каждом конкретном случае Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления).

11.3.  К целям и предмету деятельности администрации относятся:

- обеспечение соблюдения режима охраны государственного природного заказника;

- осуществление работ по установке и поддержанию в исправном состоянии предупредительных и информационных знаков по периметру границ государственного природного заказника;

- осуществление работ по благоустройству территории государственного природного заказника;

- осуществление работ по охране биологического разнообразия на территории государственного природного заказника;

- участие в обеспечении проведения научно-исследовательских и эколого-просветительских работ на территории государственного природного заказника;

- осуществление иных работ и предоставление услуг, не противоречащих действующему законодательству, целям и назначению государственного природного заказника.

12. 	Ответственность за нарушение режима охраны ГПЗ:

Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в государственном природном заказнике регионального значения режим особой охраны.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

13. Юридические адреса собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых расположен ГПЗ.

14. Наименование организации, составившей положение о ГПЗ:

ГОУ ВПО «Тверской государственный университет», каф. экологии.

# Государственные памятники природы регионального значения, расположенные на территории Поселения

ПАСПОРТ

на государственный памятник природы

«Парк-усадьба «Ладожское»»

1.	Наименование нормативных документов, служащих основанием для принятия решения об организации ПП.

1.1.	Федеральный документ: Федеральный закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 23.03.2007 № 37-ФЗ)

1.8.	Региональный документ:

Распоряжение администрации Тверской области «О расширении площади особо охраняемых природных территорий области» №657-р/21.07.95

2. Категория ПП:

- участок живописной местности;

- участок с преобладанием культурного ландшафта;

- место произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных, редких и исчезающих видов растений и животных;

- природный объект, играющий важную роль в поддержании гидрологического режима;

3.	Местонахождение ГПЗ:

Тверская область, Сандовский  р-н, д. Ладожское.

4. Наименования и юридические адреса собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков, на которых расположен памятник природы и его охранная зона, а также наименования и юридические адреса физических и юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране ПП и обеспечению установленного для него режима особой охраны: д. Ладожское.

5. Площадь, занимаемая ПП: 5 га.

6. Описание границ территории ПП: не установлены.

7. Цели создания  ГПП:

7.1.Сохранение природного комплекса  (объекта) в естественном состоянии;

7.2. Восстановление природного комплекса (объекта);

7.3. Поддержание экологического баланса;

7.4. Сохранение экосистем старовозрастных смешанных лесов с участием широколиственных пород;

7.8.	Сохранение редких биологических видов и уникальных природных и культурных объектов.

8.	Краткое описание ПП:

Усадьба и парк Карауловых конца XVIII – нач. Х1Х века.

Сохранился парк регулярной структуры с прудами. Парк разрушается застройкой.

9.	Природоохранная ценность:

Имеет историческую, мемориальную, архитектурную ценность.

Является украшением ландшафта.

Имеет дендрологическую ботаническую ценность.

Имеет рекреационную ценность.

Возможно использование парка как экскурсионного объекта.

10.	Режим особой охраны, установленный для ПП:

10.1. На  территории расположения ПП запрещается:

- всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности ПП;

- все виды рубок леса, в том числе санитарные рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области);

- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

- сенокошение;

- заготовка лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;

- сбор минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- предоставление земельных участков в частную собственность;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию ПП;

- геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- взрывные работы;

- сброс сточных вод в водоемы;

- предоставление  земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- выпас, прогон и водопой скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей.

10.2. На территории охранной зоны запрещаются:

- всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности ПП;

- все виды рубок леса, в том числе санитарные рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области);

- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

- сенокошение;

- заготовка лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;

- предоставление земельных участков в частную собственность;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию ПП;

- геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- взрывные работы;

- сброс сточных вод в водоемы;

- предоставление новых земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- выпас, прогон и водопой скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей.

10.3. Использование ПП допускается в следующих целях:

- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их компонентов);

- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции);

- рекреационных (транзитные прогулки);

- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных);

- иных, не противоречащих основной цели объявления природных комплексов и объектов памятниками природы и установленному в их отношении режиму особой охраны.

11.	Организация охраны и обеспечение функционирования ПП

11.1. Порядок организации охраны и обеспечения функционирования ПП (определяется  Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления).

11.2. К целям и предмету деятельности по охране и обеспечению функционирования ПП относятся:

- обеспечение соблюдения режима особой охраны, установленного для ПП;

- осуществление работ по установке и поддержанию в исправном состоянии предупредительных и информационных знаков по периметру границ ПП;

- осуществление работ по благоустройству территории ПП;

- осуществление работ по охране биологического разнообразия на территории ПП;

- проведение научно-исследовательских и эколого-просветительских работ на территории ПП;

- осуществление иных работ и предоставление услуг, не противоречащих действующему законодательству, целям и назначению ПП.

12.	Ответственность за нарушение режима охраны ПП

Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в государственном природном заказнике регионального значения режим особой охраны.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

13. Наименование организации, составившей паспорт ПП: ГОУ ВПО «Тверской государственный университет», каф. экологии.

СХЕМА ОТСУТСТВУЕТ

ПАСПОРТ

на государственный памятник природы

«Парк Щуровский»

1.	Наименование нормативных документов, служащих основанием для принятия решения об организации ПП.

1.1.	Федеральный документ: Федеральный закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 23.03.2007 № 37-ФЗ)

1.7.	Региональный документ:

Распоряжение администрации Тверской области «О расширении площади особо охраняемых природных территорий области» №657-р/21.07.95

2. Категория ПП:

- участок живописной местности;

- место произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных, редких и исчезающих видов растений и животных;

- природный объект, играющий важную роль в поддержании гидрологического режима;

- место отдыха населения.

3.	Местонахождение ГПЗ:

Тверская область, Сандовский  р-н, д. Щурово.

4. Наименования и юридические адреса собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков, на которых расположен памятник природы и его охранная зона, а также наименования и юридические адреса физических и юридических лиц, взявших на себя обязательства по охране ПП и обеспечению установленного для него режима особой охраны: д. Щурово.

5. Площадь, занимаемая ПП: 3 га.

6. Описание границ территории ПП: не установлены.

7. Цели создания  ГПП:

7.1.Сохранение природного комплекса  (объекта) в естественном состоянии;

7.2. Восстановление природного комплекса (объекта);

7.3. Поддержание экологического баланса;

7.4. Сохранение экосистем старовозрастных смешанных лесов с участием широколиственных пород;

7.7.	Сохранение редких биологических видов и уникальных природных и культурных объектов.

8.	Краткое описание ПП:

Основу озеленения парка составляют ели и липы, возраст которых достигает порядка 100 лет. Парк сильно зарос самосевом и в настоящее время выглядит как лесной массив. Среди кустарника здесь встречаются сирень, спирея, акация.

В парке произрастает несколько старых тополей с диаметром стволов 80-100 см, высотой до 22 м, несколько лип диаметром 70-80 см, высотой до 22 м, несколько берез диаметром 100 см, высотой 20 м. Имеются молодые клены и липы.

В травяном покрове встречаются душица обыкновенная, крапива двудомная, будра плющевидная, одуванчик лекарственный, купырь лесной, ежа сборная.

9.	Природоохранная ценность:

- Имеет историческую, мемориальную, архитектурную ценность.

- Является украшением ландшафта.

- Имеет дендрологическую ботаническую ценность.

- Имеет рекреационную ценность.

- Возможно использование парка как экскурсионного объекта.

10.	Режим особой охраны, установленный для ПП:

10.1. На  территории расположения ПП запрещается:

- всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности ПП;

- все виды рубок леса, в том числе санитарные рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области);

- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

- сенокошение;

- заготовка лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;

- сбор минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- предоставление земельных участков в частную собственность;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию ПП;

- геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- взрывные работы;

- сброс сточных вод в водоемы;

- предоставление  земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- выпас, прогон и водопой скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей.

10.2. На территории охранной зоны запрещаются:

- всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности ПП;

- все виды рубок леса, в том числе санитарные рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области);

- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

- сенокошение;

- заготовка лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;

- предоставление земельных участков в частную собственность;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию ПП;

- геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- взрывные работы;

- сброс сточных вод в водоемы;

- предоставление новых земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- выпас, прогон и водопой скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей.

10.3. Использование ПП допускается в следующих целях:

- научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их компонентов);

- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции);

- рекреационных (транзитные прогулки);

- природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных);

- иных, не противоречащих основной цели объявления природных комплексов и объектов памятниками природы и установленному в их отношении режиму особой охраны.

11.	Организация охраны и обеспечение функционирования ПП

11.1. Порядок организации охраны и обеспечения функционирования ПП (определяется  Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления).

11.2. К целям и предмету деятельности по охране и обеспечению функционирования ПП относятся:

- обеспечение соблюдения режима особой охраны, установленного для ПП;

- осуществление работ по установке и поддержанию в исправном состоянии предупредительных и информационных знаков по периметру границ ПП;

- осуществление работ по благоустройству территории ПП;

- осуществление работ по охране биологического разнообразия на территории ПП;

- проведение научно-исследовательских и эколого-просветительских работ на территории ПП;

- осуществление иных работ и предоставление услуг, не противоречащих действующему законодательству, целям и назначению ПП.

12.	Ответственность за нарушение режима охраны ПП

Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в государственном природном заказнике регионального значения режим особой охраны.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

- Наименование организации, составившей паспорт ПП: ГОУ ВПО «Тверской государственный университет», каф. экологии.

СХЕМА ОТСУТСТВУЕТ

# Перечень сокращений

| АПК | - | агропромышленный комплекс |
| --- | --- | --- |
| АТС | - | автоматическая телефонная станция |
| ВЛ | - | высоковольтная линия электропередач |
| ВОВ | - | Великая Отечественная война |
| ГИС | - | геоинформационная система |
| ГЛФ | - | государственный лесной фонд |
| ГП | - | генеральный план |
| ГП Поселения | - | генеральный план Лукинского сельского поселения |
| ГП СП | - | генеральный план сельского поселения |
| ГРС | - | газораспределительная станция |
| ГСНМ | - | групповые системы населенных мест |
| ДЮСШ | - | детско-юношеская спортивная школа |
| ЖКХ | - | жилищно-коммунальное хозяйство |
| КФХ | - | крестьянско-фермерское хозяйство |
| ЛЭП | - | линии электропередач |
| МО | - | муниципальное образование |
| ОВОП | - | офис врача общей практики |
| ОЗУ | - | особо защитные участки |
| ООПТ | - | особо охраняемая природная территория |
| ОТС | - | опорная транспортная сеть |
| ОФП | - | общая физическая подготовка |
| ПДК | - | предельно допустимая концентрация |
| Поселение | - | Лукинское сельское поселение Сандовского района Тверской области |
| Район | - | Сандовский район Тверской области |
| СОШ | - | средняя общеобразовательная школа |
| СНП | - | сельские населенные пункты |
| СП | - | сельское поселение |
| СТП | - | схема территориального планирования |
| ТБО | - | твердые бытовые отходы |
| Тверьоблстат | - | территориальный орган федеральной служба государственной статистики Тверской области |
| ТП | - | трансформаторная подстанция |
| ФАП | - | фельдшерско-акушерский пункт |